广环审〔2019〕32号

广元市生态环境局

关于青江河下河坝砂石开采及加工项目

环境影响报告书的批复

青川鑫炎建筑材料有限责任公司：

你公司报送的《青江河下河坝砂石开采及加工项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和青川县环境保护局初审意见（青环〔2019〕96号）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于青川县马鹿乡、七佛乡，设置菜溪村下河坝一个采砂场和一个砂石加工厂。开采区总占地面积5.75万m2，平均开采深度2.5m，采用分幅式旱采，20-50m宽为一幅。砂石加工厂位于七佛乡炉沟村，占地12.6亩，建设砂石破碎筛分生产线一条，设计生产能力300t/d，配套洗砂生产线两条，设计生产能力50t/d。设置原矿堆场、成品碎石堆场、成品砂石堆场和其他公辅设施。项目总投资150万元，其中环保投资59万元。

该项目已纳入经市水务局批复的《乔庄河、清江河青川段2019年—2023年河道采砂规划（补充）》（广水函〔2018〕338）中，项目符合四川省河道采砂管理等相关规划。项目严格按照报告书中所列建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书的结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和营运应重点做好以下工作

（一）加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。严格控制开采作业范围，优化开采工艺，采取有效措施控制开采作业对水环境质量的影响；项目洗砂废水经收集后通过三级沉淀池沉淀后回用不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于周边农林施肥。按照报告书要求落实合理、有效的防渗措施，防止地下水污染。

（三）落实并优化报告书提出的大气污染防治措施。采场采用湿法作业，采掘、转运及装卸点均设置喷雾降尘装置；通过封闭运输、洒水降尘等措施，控制和减少运输、装卸及堆存过程中扬尘对周围环境的影响。按照《广元市砂石行业企业环境管理规范（试行）》（广环发〔2019〕2号）相关要求加强管理，逐一落实各防尘措施，确保确保废气达标排放。

（四）落实固体废物污染防治工作。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置。加强各类固体废弃物（特别是危废）在收集、暂存、转运和处置过程中的环境管理，并采取有效措施防止二次污染。

（五）落实噪声污染防治措施。项目噪声主要为机械设备噪声及运输噪声等，通过采取隔声、减振、禁止夜间生产、优化作业方式、时间，合理安排运输车次等措施来减缓噪声对周边环境的影响。

（六）严格按照《四川省河道采砂许可证》有关要求限时开采，开采结束后，全面拆除生产、生活设施，对加工区等临时占地进行机械平整，并做好相应生态保护措施。

（七）高度重视环境风险防控工作。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，确保项目运行对环境的安全。

三、按报告书要求在砂石加工厂边界外设置50m卫生防护距离，控制和减小无组织排放粉尘对周围环境的不利影响，该范围内现无人居分布。地方政府及有关部门在项目服务年限内不得在其卫生防护距离范围内建设学校、医院、居住区等敏感建筑，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

四、在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请青川县环境保护局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你单位应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送青川县环境保护局备案，并接受各级环保部门的监督管理。

广元市生态环境局

2019年9月18日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，青川县环境保护局。