广环审〔2019〕37号

广元市生态环境局

关于生态牛肉食品加工全产业链项目

环境影响报告书的批复

四川尚绿农牧发展有限公司：

你公司报送的《生态牛肉食品加工全产业链项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和原苍溪县环境保护局初审意见（苍环〔2019〕139号）收悉，经研究，批复如下：

一、项目拟建于苍溪县元坝镇峨溪村，占地面积33460m2，建筑面积34757.93m2，主要建设内容为新建屠宰车间（含待宰车间、屠宰车间）、饲料加工车间、库房、办公生活设施以及相关辅助配套工程与环保设施。建成后设计年产5万吨牛羊饲料，年屠宰肉牛3万头，分割加工肉制品1500吨。项目总投资9125.17万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中允许类，项目已经苍溪县发展和改革局备案（川投资备〔2017-510824-05-03-235670〕FGQB-1429号），项目建设符合国家现行产业政策。项目用地性质属工业用地，建设经苍溪县元坝镇人民政府（乡字第〔2017〕02号）和苍溪县国土资源局（苍溪市（县）〔2018〕建设用地集字第0012号）同意，项目入河排污口设置已经原广元市水务局批复同意（广水函〔2018〕348号）。在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施建设，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意报告书的结论。你公司应严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）严格按照报告书要求，落实并优化各项水污染防治措施。生产废水、生活污水由厂区污水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准后排放到东河。项目规划建设用地区沿东河距离中土乡集中式饮用水取水口8630m，位于该饮用水源准保护区上游130m，为保障下游饮水安全，中土乡集中式饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

严格按照《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水源保护管理条例》、《广元市饮用水水源地保护条例》及项目环境影响报告书的相关规定和要求，落实有效、可靠的饮用水源保护措施，加强管理，确保饮用水安全。      （四）落实地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，确保防渗设施牢固安全，严防废水污染地下水。进一步优化重点污染防治区平面布置。按照相关规范对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，防止地下水污染。

（五）落实废气污染防治措施。屠宰车间、污水处理站废物暂存间产生的恶臭废气经负压收集，通过生物滤床除臭装置净化处理后经15m高排气筒排放；饲料车间产生的粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放。锅炉采用天然气为燃料，废气经8m高排气筒排放。落实并优化废气无组织排放控制措施，加强管理，确保厂界废气无组织排放达到相关标准限值。

（六）落实并优化各项噪声治理措施，确保厂界噪声达标。

（七）落实固体废物污染防治工作。待宰车间废物产生的粪便和内污物，全部收集运至苍溪县禾阡生物科技有限公司制作有机肥；病死牛等近期交由苍溪县尚绿生态种养殖专业合作社进行无害化处理，远期交由广元市朗坤环保有限公司处置；地埋式一体化污水处理设施污泥经浓缩脱水后和生活垃圾一起交由环卫部门清运处理；粉尘回用于饲料生产。加强对各种固体废弃物（特别是危险废物）的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（八）落实环境风险防范措施。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。

（九）认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

三、报告书确定以屠宰车间待宰区、屠宰区、污水处理站边界为起点，分别划定200m、100m、100m的卫生防护距离，控制和减小无组织排放粉尘对周围环境的不利影响，该范围内现有三户农户（仲福玉、仲元龙、仲仕海），你公司已与该三户农户达成长期租赁协议，用作库房和办公用房。今后地方政府及相关部门在项目划定的卫生防护距离范围内，不得批准建设住宅、学校、医院等环境敏感设施。

四、报告书按照《建设项目主要污染物排放总量指标核算及管理暂行办法》核算并经原苍溪县环境保护局审核，二氧化硫和氮氧化物年排放量不超过0.017吨和0.067吨，化学需氧量和氨氮年排放量不超过2.4吨和0.45吨，总量指标来源已经原苍溪县环境保护局确认（苍环函〔2019〕7号）。

五、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请苍溪生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送苍溪生态环境局备案，并接受各级环保部门的监督管理。

广元市生态环境局

2019年10月29日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，广元市苍溪生态环境局。