广环审〔2019〕49号

广元市生态环境局

关于白龙酒业污水处理站建设项目

环境影响报告书的批复

广元市白龙酒业有限公司：

你公司报送的《白龙酒业污水处理站建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和原广元市昭化区环境保护局初审意见（昭环〔2019〕72号）收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2019-510811-77-03-343150）位于广元市白龙酒业有限公司现有厂区内，占地850m2，设计规模为日处理废水200m3。项目采用“调节混合+改良型UASB+A2/O+絮凝”污水处理方法，主要建设内容包括格栅井、调节池、混凝沉淀池、UASB池、缓冲池、接触氧化池、兼氧池、二沉池、除磷沉淀池、氧化脱色池、污泥浓缩池及输排水管道等。本项目服务范围及对象为园区内三家酒业有限公司（白龙酒业、翔宇酒业、武媚娘酒业）产生的工业废水。项目总投资750万元。

项目于2019年6月建成，本次属补办环评。

项目经广元市昭化区发展和改革局备案（川投资备〔2019-510811-77-03-343150〕FGQB-0041号）。项目建设选址园区已开展规划环评、规划跟踪环评并取得审查意见（广环函〔2012〕25号、广环函〔2018〕165号），项目符合园区规划和规划环评要求。

在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格按照报告书要求落实各项污染防治设施的建设和运行，加强日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放；配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处理设施，杜绝事故性排放。

（二）严格按照报告书要求，落实各项“以新带老”措施，确保项目实施后实现污染物稳定达标排放。

（三）落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进站废水处理后稳定达标排放。严格监控进站工业废水的水质指标，进站工业废水必须达到本污水站设计进水水质要求后方可进入污水站处理，并根据进站废水水质进一步优化工艺设计参数，确保污水站外排出水达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631－2011）表2间接排放标准后经园区污水管网送至泉坝污水处理厂。

（四）严格按照报告书要求，切实落实地下水污染防治措施，加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，确保防渗设施牢固安全，严防化学品和废水污染地下水。进一步优化重点污染防治区平面布置。按照相关规范对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，设置地下水监控井进行跟踪监测，防止地下水污染。

（五）严格落实并优化报告书提出的大气污染治理措施，对预处理单元、生化处理单元（接触氧化池除外）、污泥处理单元产生的恶臭气体密闭收集，经生物滤池除臭装置处理后由排气筒（高15m）达标排放。

（六）严格按照报告书要求，优化布局，强化声环境保护措施，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（七）严格按照报告书要求，落实固体废物污染防治措施，根据国家有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物（特别是危险废物）收集、暂存处置和转运的环境管控，防止产生二次污染。

（八）全面落实并优化报告书提出的各项环境风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，应急预案应与周边企业、园区的应急预案相衔接，并定期组织演练，不断提升环境风险防范应急保障能力。积极配合政府、园区管委会建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，防止环境污染事故的发生，确保环境安全。

（九）按照生态环境部有关规定，规范排污口建设，安装在线监测装置。并应按国家有关规定和监测规范开展自行监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、项目已建成投运，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，必须按规定程序开展环境保护验收工作。

四、请昭化生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送昭化生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市生态环境局

2019年12月17日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，广元市昭化生态环境局。