广环审〔2020〕14号

广元市生态环境局

关于年产5000辆半挂车生产组装项目

环境影响报告书的批复

四川驰恒专用汽车制造有限公司：

你公司报送的《年产5000辆半挂车生产组装项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目编码：2019-510823-34-03-409316）位于剑阁县下寺镇剑门工业园区，占地约132亩。主要建设内容包括：新建生产厂房、办公设施、原辅料库房、环保工程和配套公辅设施等，建设挂车生产线，生产仓栅式运输半挂车、自卸车、散装水泥车、车辆运输车等系列，项目建成后形成年产5000辆半挂车的生产能力。项目不涉及酸洗、磷化、钝化、电镀等表面处理工序。项目总投资20000万元，其中环保投资211万元。

项目建设符合国家专用车发展规划要求，符合《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》相关要求。项目位于剑阁县下寺镇剑门工业园区，选址符合《四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020年）》。《四川剑阁经济开发区规划环境影响报告书》已通过原四川省环境保护厅的审查（川环建函〔2013〕174号），项目符合园区规划和规划环评要求。

项目在严格按照报告书中所列建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书的结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目运行中应重点做好的工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，优化工艺路线和设计方案，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）落实并优化水环境保护措施。落实并优化各项水污染防治措施，加强用水管理，强化工艺冷却水的回用。营运期漆雾处理废水采用“絮凝+气浮”处理后回用，定期更换。生活污水经预处理后通过园区污水管网进入剑阁县城市污水处理厂处理。落实地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，确保防渗设施牢固安全。进一步优化重点污染防治区平面布置。按照相关规范对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，防止地下水污染。

（四）严格按照报告书要求，落实废气污染防治工作。根据废气污染物性质，分别采用布袋除尘、“水帘+2级挡水板+纤维棉过滤+UV光解+二级活性炭吸附”等方式处理，确保各类大气污染物稳定达到国家和地方相关标准。落实废气无组织排放管控措施，加强管理，确保厂界无组织排放满足相关标准限值要求。

（五）落实噪声污染防治措施。营运期合理布局，通过选用低噪声设备、机械设备封闭降噪、安装减震器等降噪等措施，做到厂界噪声达标排放。

（六）落实固体废物污染防治工作。项目生产工序除尘收尘灰、焊渣、边角料和废钢砂收集后外售至废品回收站；漆渣及漆雾处理废水，废过滤棉，废机油、废液压油、废润滑油及其包装等危险废物送有资质的危废处置单位处理。严格落实危险废物转移联单制度，加强对各类固体废弃物（特别是危险废物）收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（七）强化现有各项环境风险防范管控措施，防范环境风险。新建事故应急池，确保未经处置的事故废水不外排。加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。

（八）严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对危化品储运及使用过程的环境风险管控措施，防止安全事故次生环境污染。

（九）项目建成运行后，运行单位应按《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ871—2018）等技术规范制定自行监测方案并开展相关监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

（十）按照国家和地方的有关规定，规范废水排放口建设；根据大气污染防治工作有关规定要求，你公司应积极配合大气污染防治相关工作的要求。加强固废暂存（间）场防风、防雨和防渗漏的“三防”措施建设。

三、报告书以喷砂房、喷漆烘干房边界为起点分别设置 50米、100米卫生防护距离，此范围内现无人居住。今后地方政府及相关部门在项目划定的卫生防护距离范围内，不得批准建设医院、学校和居民区等环境敏感建筑和设施，新引进项目应注意与本项目的环境相容性。

四、按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》确定的污染物总量控制建议指标为：进入剑阁县城市污水处理厂水污染物COD 1.83吨/年、氨氮0.16吨/年。大气特征污染物挥发性有机物3.58吨/年，总量指标来源已经剑阁生态环境局确认并调剂。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请剑阁生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送剑阁生态环境局备案，并接受各级生态环境部门的监督管理。

广元市生态环境局

2020年4月13日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，剑阁生态环境局。