青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿开采扩建项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂

评价单位：陕西立峰核清环保科技集团有限责任公司

编制日期：二〇二〇年五月

目 录

概 述	1

一、项目由来	1

四、项目建设的特点	6

五、项目主要关注的环境问题	6

六、环评报告的主要结论	7

第一章 总则	8

1.1 编制依据	8

1.1.1 相关法律、法规依据	8

1.1.2 地方法规、规划依据	8

1.1.3 相关技术规范	9

1.1.4 项目文件及设计资料	9

1.2 评价目的及原则	10

1.2.1 评价目的	10

1.2.2 评价原则	10

1.3 评价因子与评价标准	11

1.3.1 环境影响评价因子识别	11

1.3.2 评价因子筛选	11

1.3.3 评价标准	12

1.4 评价工作等级、评价范围和评价重点	13

1.4.1 评价工作等级	13

1.4.2 评价范围	17

1.4.3 评价重点	18

1.5 相关规划及环境功能区划	18

1.5.1 政策符合性分析	18

1.5.2 相关规划符合性分析	22

1.5.3 环境功能区划	29

1.6 主要环境保护目标	29

1.6.1 矿区周围环境情况	29

1.6.2 运矿道路周边环境情况	31

第二章 工程概况与工程分析	32

2.1 矿山地理位置	32

2.2 原有矿山概况	32

2.2.1 原有矿山基本情况	32

2.2.2 原有矿区范围	32

2.2.3 原矿权设置及相邻矿之间的关系	33

2.2.4 原矿山开采历史及开采状况	33

2.2.5 原矿山开采建设方案	34

2.2.6 原辅材料及能源消耗	36

2.2.7 扩建前公用工程	36

2.2.8 扩建前劳动定员及生产制度	37

2.3 扩建后工程概况	38

2.3.1 扩建项目基本情况	38

2.3.2 扩建项目组成及建设内容	38

2.3.3 矿区资源概况	42

2.3.4 矿山地质概况	44

2.3.5 矿山开采建设方案	50

2.3.6 辅助、储运工程	59

2.3.7 公用工程	63

2.3.8 项目占地及总图布置	64

2.3.9 劳动定员及工作制度	65

2.3.10 主要技术经济指标	65

2.4 工程分析	67

2.4.1 扩建前项目工艺流程及污染因素分析	67

2.4.2 扩建前项目污染源分析及治理情况	69

2.4.3 扩建项目工艺流程及污染因素分析	76

2.4.4 扩建项目施工期污染源分析及治理情况	81

2.4.5 扩建项目运营期污染源分析及治理情况	84

2.4.6 扩建项目退役期污染源分析	96

2.4.7 污染物排放“三本账”分析	97

第三章 环境现状调查与评价	99

3.1 自然环境	99

3.1.1 地理位置	99

3.1.2 地形、地貌	99

3.1.3 水文及水文地质	100

3.1.4 气候与气象	100

3.1.5 土壤	101

3.1.6 动植物	102

3.1.7 自然资源	103

3.1.8 自然保护区、风景名胜区等	104

3.1.9 集中饮用水源	106

3.2 环境质量现状调查与评价	108

3.2.1 环境空气质量现状调查与评价	108

3.2.2 地表水环境质量现状调查与评价	109

3.2.3 声环境质量现状监测与评价	111

3.2.4 生态环境现状调查与评价	112

第四章 环境影响预测与评价	134

4.1 现有矿山回顾性分析	134

4.2生态环境影响评价	134

4.2.1 影响方式、范围、强度和持续时间	134

4.2.2 施工期生态环境影响分析评价	135

4.2.3 营运期生态环境影响分析评价	138

4.2.4 服务期满后生态影响分析	144

4.3 大气环境影响评价	144

4.3.1 施工期大气环境影响分析	144

4.3.2 运营期大气环境影响分析	145

4.4 水环境影响评价	150

4.4.1 施工期水环境影响分析	150

4.4.2 运营期地表水环境影响分析	151

4.4.3 运营期地下水环境影响分析	152

4.5 声环境影响评价	152

4.5.1 施工期声环境影响分析	152

4.5.2 营运期声环境影响分析	153

4.6 固体废物影响评价	160

4.6.1 施工期固体废物影响分析	160

4.6.2 运营期固体废物影响分析	160

4.7 环境风险分析	161

4.7.1 风险评价依据	162

4.7.2 风险调查	162

4.7.3 风险潜势初判	163

4.7.4 评价等级的确定	163

4.7.5 环境保护目标	163

4.7.6 环境风险识别	165

4.7.7 风险事故分析	165

4.7.8 风险防范措施	167

4.7.9 风险管理及应急预案	170

4.7.10 小结	173

4.8 清洁生产分析	173

4.8.1清洁生产概述	173

4.8.2 清洁生产分析	174

4.8.3 清洁生产结论	175

4.8.4 持续清洁生产方案建议	175

4.9 总量控制	176

4.9.1 总量控制指标的确定原则	176

4.9.2 项目总量控制因子	176

4.9.3 项目污染物排放总量核定	177

第五章 环境保护措施及其可行性论证	178

5.1 施工期环境保护措施及经济、技术论证	178

5.1.1 大气污染防治措施	178

5.1.2 水污染防治措施	178

5.1.3 噪声污染防治措施	179

5.1.4 固体废物治理措施	179

5.1.5 生态保护措施	179

5.2 营运期环境保护措施及经济、技术论证	181

5.2.1 大气污染防治措施及可行性分析	181

5.2.2 水污染防治措施及可行性分析	183

5.2.3 噪声防治措施及可行性分析	185

5.2.4 固体废物治理措施及可行性分析	186

5.2.5 生态环境保护措施可行性分析	187

5.3 环境保护措施投入估算	197

第六章 环境影响经济损益分析	199

6.1 经济效益	199

6.2 社会效益	199

6.3 环境经济损益分析	199

6.3.1 环境代价	200

6.3.2 环境成本	201

6.3.3 环境收益	201

6.3.4 环境经济损益分析	202

第七章 环境管理与监测计划	203

7.1 环境管理	203

7.1.1 工程前期的环境管理	203

7.1.2 开采期环境管理	203

7.1.3 退役期的环境管理	204

7.2 污染物排放管理	205

7.2.1 项目污染源排放清单	205

7.2.2 项目环保设施清单	205

7.3 企业环境信息公开	207

7.4 公众参与及“四性分析”	207

7.5 污染源和环境质量监测计划	208

7.5.1 污染源监测计划	208

7.5.2 环境质量监测计划	209

7.5.3 生态管理与监测	209

7.6 排污口管理	211

7.6.1 排污口规范管理原则	211

7.6.2 排污口立标管理	211

7.6.3 排污口建档管理	211

第八章 结论	212

8.1 项目概况	212

8.2 相关判定情况	212

8.2.1 产业政策符合性分析	212

8.2.2 规划符合性分析	212

8.2.3 选址合理性分析	212

8.3 环境质量现状	213

8.4 主要环境影响及环保措施	213

8.4.1 生态环境影响及恢复措施	213

8.4.2 环境空气影响及污染防治措施	214

8.4.3 地表水环境影响及污染防治措施	215

8.4.4 声环境影响及控制措施	215

8.4.5 固体废物及处置措施	216

8.5 环境风险	216

8.6 污染物排放总量控制	217

8.7 环境影响经济损益分析	217

8.8 环境管理与监测计划	217

8.9 公众参与	217

8.10 综合结论	217

8.11 要求与建议	218

附件：

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 项目备案表

附件4 采矿许可证

附件5 采矿权出让合同

附件6 划定矿权范围批复

附件7 矿产资源/储量评审备案表

附件8 矿产资源开发利用方案备案表

附件9 原环评手续

附件10 四川省林业厅准予行政许可决定书《使用林地审核同意书》

附件11 青川县林业和园林局《临时占用林地准予行政许可决定书》

附件12 青川县自然资源局《关于青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿采矿权办理变更登记有关情况的报告》（青自然资[2019]160号）

附件13 监测报告

附件14 爆破作业单位许可证

附件15 安全生产许可证

附件16 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿《安全设施变更设计》审查意见

附件17 广元市安全生产监督管理局《关于青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿<安全设施设计>（变更说明书）审查的批复》

附件18 《四川省爆炸物品使用许可证》

附件19 房屋租赁合同

附件20 《广元市人民政府办公室关于划定剑阁县凉山乡等24个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》、《广元市人民政府关于同意调整青川县青溪乡等26个建制乡镇集中式饮用水水源保护区的批复（广府函[2015]179号）》

图件：

图0-1 青川县生态保护红线调整意见图

图0-2 项目与保护区的相对位置关系图

图1.4-1 项目环境评价范围与环境保护目标分布图

图1.5-1 四川省生态保护红线分布图

图1.5-2 四川省生态功能区划图

图1.6-1 项目外环境关系图

图1.6-2 项目项目公路的环境保护目标分布图

图2.2-1 矿区地形地质图

图2.2-2 矿山采剥现状平面图

图2.2-3 矿山采剥现状剖面图

图2.2-4 矿山采剥现场照片图

图2.2-5 复垦照片

图2.3-1 资源/储量估算剖面图

图2.3-2 地形地质及扩大矿区范围平面图

图2.3-3 地下开采部分开拓方式平面图

图2.3-4 露天开采部分台阶采矿方法图

图2.3-5 开采终了平面图

图2.3-6⑴ 露天开采部分最终境界剖面图

图2.3-6⑵ A——A＇开采终了剖面图

图2.3-6⑶ B——B＇开采终了剖面图

图2.3-6⑷ C——C＇开采终了剖面图

图2.3-7 地下开采部分留矿采矿方法图

图2.3-8⑴ 露天开采部分矿山布置总平面图

图2.3-8⑵ 地下开采部分矿山布置总平面图

图2.3-8⑶ 地下开采部分井上井下对照图

图2.3-8⑷ 地下开采部分主要井巷断面图

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目区地表水系图

图3.1-6 茶坝乡集中饮用水水源地保护区划分图

图3.1-7 上寺乡集中饮用水水源地保护区划分图

图3.1-8 项目与饮用水水源相对位置关系图

图3.2-1 噪声和地表水环境监测布点图

图3.2-3 区域土地利用现状图

图3.2-4 区域植被类型分布图

图3.2-5 青川县水土保持重点防治分区图

图3.2-6 区域土壤侵蚀类型及强度图

附表：

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目环境风险评价自查表

附表3 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息表

# 概 述

# 一、项目由来

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂所属的青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿位于青川县白家乡马村五组境内，该矿山属于现有已建矿山。青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂于2004年10月对该矿山开展了环境影响评价工作，于2018年矿山采扩储，并于当年9月17日取得了由广元市国土资源局颁发的该矿山的采矿许可证，证号：C5108002010127130086751。同时，于2019年4月18日广元市自然资源局对该矿扩大矿区范围进行了《划定矿权范围批复》（广自然资矿划字[2019]0003号）（详见附件）。本矿山自建立以来，期间经历数次矿权延续，最近一次采矿权延续和扩大矿权范围为2019年9月11日。最新换发的《采矿许可证》中确定矿区由8个拐点坐标圈定，矿区面积0.212km2，批准开采深度+1050m～+925m，开采矿种：玻璃用石英岩，生产规模6万t/a，开采方式：露天/地下开采（本项目矿山矿体+1000m水平以上的矿体埋藏较浅，剥离量较小（≤0.5：1），适宜采用露天开采；开采高度+1050m～+1000m，矿山矿体+1000m以下（至+925m）的矿体埋藏较深，剥离量较大（>0.5：1），适宜采用地下开采。因此，矿山先进行露天开采，露天开采结束后再进行地下开采）。

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿自成办以来，由于市场原因、当地老百姓林地和部分批地的赔付等多方问题，一直时断时续开采。根据调查了解，本矿山自2002年起采矿作业断断续续（环评现场踏勘期间，本矿山处于停产整顿状态，矿山现正在进行矿山隐患整改、安全设施完善等工作）。矿山露天开采部分现以矿区范围中部的2、4号剖面线之间矿石资源已经开采结束。青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿为摸清扩大矿区范围后的资源储量，2018年9月17日，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂委托四川省冶金地质勘查局六〇四大队对该矿区内进行了资源储量核实工作，并完成了《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围资源∕储量核实报告》（已备案），报告中提交：扩大后的矿区范围内累计查明石英砂岩矿资源量148.18万吨；其中，已动用资源量（122b）23.30万吨（为原矿区范围动用），共保有石英岩矿资源储量（122b+332）124.88万吨；其中，原矿区范围保有石英岩矿资源储量（122b）61.70万吨，拟扩范围内新增保有资源储量（332）63.18万吨。

为了最大限度的利用矿山资源，依据《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作通知》（川安监〔2014〕17号）的要求，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂已完成青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿采矿许可证采扩储，将该矿山生产规模扩大至6万吨/年。鉴此，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂于2019年1月委托四川省冶金地质勘查局六〇四大队编制了《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》（已备案），方案中：年开采6万吨，矿区范围由6个拐点增至8个拐点圈闭而成。采出的矿石经汽车运至异地进行加工利用。故本次评价内容仅为石英砂岩矿开采部分。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家法律、法规以及四川省有关法规要求，本项目应进行环境影响评价。本项目属于玻璃用石英砂矿开采项目（属土砂石开采），根据《四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482号）及青川县水土保持重点防治区划，本项目所在区域白家乡属于嘉陵江上游国家级水土流失重点治理区（涉及环境敏感区），故应编制环境影响报告书。为此，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂于2019年11月15日委托我公司承担本项目环评工作（见附件⑴）。

我公司在接受委托后，随即开展了现场勘查和详细的调研工作。在踏勘现场、研究讨论及收集有关数据、资料的技术上，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016）及其它有关技术资料编制完成本项目的环境影响报告书。评价工作程序见图0-1。

图0-1  环境影响评价工作程序图

三、分析判定相关情况

⑴ 政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。

本矿山扩建后开采规模为6万吨/年，开采矿种为玻璃用石英岩，开采规模符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）文件中最低开采规模的要求。同时，本项目已取得青川县经济和信息化局下达的企业投资项目备案表（备案号：川投资备【2019-510822-10-03-405087】JXQB-0181号），同意本项目备案，项目建设符合当地政策要求。

⑵ 三线一单符合性分析

① 环境质量底线

本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。

② 生态保护红线

根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。青川县划定有“岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线”。本项目不在该红线范围内，符合《四川省生态保护红线方案》的规定和要求。同时与《青川县生态保护红线调整意见图》对照（具体见附图0-1），本项目选址不属于青川县生态保护红线范围内。

本项目不在该红线范围内，符合《四川省生态保护红线方案》的规定和要求。

③ 资源利用上线

本项目原辅材料及能源消耗主要为生活、生产用水，采矿过程钻孔、凿岩、洗壁、爆破、装载等过程洒水抑尘产生的废水经处理后全部回用；采矿区生活杂排水经收集池沉淀处理后，回用于区内绿化和防尘，实现资源重复利用，不触及资源利用上线。

④ 环境准入负面清单

根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》（试行），青川县产业准入负面清单中B采矿业—1099其他未列明非金属矿才选的管控要求：禁止开采蓝石棉矿种。新建玻陶石英砂岩、玻璃用脉石英采选项目仅限布局在合规的资源规划区范围内，新建玻陶石英砂岩、玻璃用脉石英等采选项目最低开采规模须达5万吨/年，须配套建设废水、固废处理设施；现有无废水、固废处理设施的企业须立即配套，现有最低开采规模以下企业2020年3月底前改造或禁止采选或关闭退出。

本矿山于2004年10月开展了环境影响评价工作，并于2010年12月取得了由广元市国土资源局颁发的采矿许可证，属于现有已建项目，且本矿山扩建后最低开采规模为6万吨/年，矿区配套建设有废水、固废处理设施。因此，项目符合《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（第一批）》（试行）中相关管控要求，项目建设可行。

⑶ 其他相关政策及规划分析判定结果

目前，广元市最新矿产资源总体规划、广元市青川县最新矿产资源总体规划（以2015年为基年，目标年为2020年，展望到2025年）尚处于编制阶段，因此，对照《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020年）、《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》和《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》（规划以2007年未基期年，规划至2015年，展望到2020年），本矿山布局在合规的资源规划区范围内，项目其他政策及规划相关判定分析情况见表0-1。

表0-1  项目分析判定相关情况结果表

| 序号 | 分析判定内容 | 本项目情况 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | 本工程不涉及生态公益林、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地项目，本项目与保护区的相对位置关系图见附图0-2。本工程为露天/地下开采，不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。本工程矿产资源开发活动符合四川省主体功能区规划、生态功能区划的要求。同时，本项目已取得青川县林业和园林局《关于白家乡香炉梁石英砂岩矿申请办理延续登记及扩大矿区范围征求意见的复函》，表明本项目采矿区不涉及自然保护区，也不在国家大熊猫公园范围内，该区域属商品林、Ⅲ级保护林地，符合林地用地政策（详见附件）。本工程已经编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案、水土保持方案报告等，后续将编制矿山生态恢复治理方案；在采取相应的水土保持、土地复垦、生态恢复治理等措施后，本项目对人类和动植物不造成威胁；因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 | 符合 |
| 2 | 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 |  | 符合 |
| 3 | 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018） | 本项目矿区功能分区布局合理，分开采区、堆场、生活区、加工区等功能区域，生产、生活、管理等功能区管理机构及管理制度健全；本项目采用喷雾、洒水、加除尘装置等措施处置采选、运输等过程产生的粉尘，粉尘排放指标满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准要求；本项目对采矿场、废渣场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉淀池等设施；本项目雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、耕地施肥；初期雨水经收集后回用于生产过程洒水降尘，不外排；矿坑涌水矿坑涌水沉淀处理后全部回用；本项目采用消声、减振以及选用低噪声设备等措施降低生产过程中产生的噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值；废渣部分运出矿区，用于乡村道路建设或其它基础设施建设；剩余废渣、除尘灰堆放在临时弃渣场内，后期用于地下采空区回填，处置率达100%。 | 符合 |
| 4 | 《四川省主体功能区规划》 | 项目位于四川省重点生态功能区—秦巴生物多样性生态功能区，属于国家级层面的限制开发区域；本项目设计采取完善的生态保护措施，已编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案、水土保持方案报告等；项目废水全部综合利用不外排；项目的建设、运行过程重视生态保护措施，对区域主体功能影响较小 | 符合 |
| 5 | 《四川省生态功能区划》 | 本项目位于龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。本项目采用自上而下分阶段式采矿方法逐段开采，最低开采规模及开采年限符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），可合理开发矿产资源。此外，本项目设计采取完善的生态保护措施，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；项目废水全部综合利用不外排；项目的建设、运行过程重视生态保护措施，对区域生态功能影响较小 | 符合 |
| 6 | 《四川矿产资源总体规划（2016~2020年）》 | 本项目不在限制、禁止开采区范围内 | 符合 |
| 7 | 《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》 | 本项目开采矿种为玻璃用石英岩，属于市级鼓励勘查区；矿山位于青川县，属于广元市中部能源和重要建材矿产资源经济区 | 符合 |
| 8 | 《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》 | 本项目开采矿种为玻璃用石英岩，允许勘查矿种；矿山位于青川县白家乡马村五组，属于允许勘查区中的重点开采区 | 符合 |

# 四、项目建设的特点

本项目选址于广元市青川县白家乡马村五组，项目特点如下：

⑴ 项目评价范围包括办公生活区、一个露天采矿场、两个配套临时弃渣场（其中一个已完成生态恢复）、一个主井工业场地、一个风井工业场地和矿山道路，包含采矿、运输等过程，噪声和粉尘为项目主要污染物。

⑵ 项目属于扩建项目，矿区场地内现有部分设施可以继续利用。

⑶ 项目矿区有简易公路8km与青（川）竹（园）公路相连，矿山区位交通较为方便，水电设施有保障。项目选址区域无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区、生态红线等敏感区。且矿区范围内无居民及其它建筑物。

⑷ 项目位于青川县白家乡，根据《根据四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482号）及青川县水土保持重点防治区划，本项目所在地属于嘉陵江上游国家级水土流失重点治理区。

# 五、项目主要关注的环境问题

本项目环评关注的主要环境问题包括：

① 矿山现有环保防治设施简陋，尤其是粉尘污染较大，需严格进行整改。

② 废气方面：主要关注露天采场、主井工业场地、临时废渣场粉尘、石料及废渣道路运输扬尘；重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

③ 废水方面：主要是项目在建设和运营过程中对附近地表水体的影响；矿区生活污水与生产废水均实现综合利用，不外排的可行性分析。

④ 噪声方面：关注噪声对周围各关心点的影响分析。重点分析噪声控制措施的可行性。

⑤ 生态方面：本矿山由于建矿时间较早，矿山已形成开采台阶，已进行规模采矿工作。本次评价主要分析矿山开采造成的生态环境破坏和水土流失等环境问题，以及生态缓解及恢复措施的可行性。

# 六、环评报告的主要结论

① 工程符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中的相关要求。

② 工程符合《四川省矿产资源总体规划》、主体功能区划、生态功能区划等要求。

③ 现状、引用监测结果：地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

④ 工程采取相应的污染防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物合理处置，生态环境最大限度的得到保护和恢复。

综上所述，本工程符合国家产业政策，选址可行，贯彻了清洁生产原则。对各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，对评价区域环境质量的影响较小，环境风险水平可接受。在采取有效落实各项环境保护设施及生态防护措施，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 第一章 总则

# 1.1 编制依据

## 1.1.1 相关法律、法规依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

⑹《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；

⑺《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

⑻《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

⑼《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修正；

⑽《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日修正；

⑾《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修改；

⑿《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月1日；

⒀《中华人民共和国森林法》，2009年修订；

⒁《土地复垦条例》，2011年3月1日，国务院令第592号；

⒂《土地复垦条例实施办法》，2012年12月11日；

⒃《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日，国务院令第682号；

⒄《环境影响评价公众参与暂行办法》，2019年1月1日，生态环境部令第4号；

⒅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019年10月30日，国家发展和改革委员会第29号令；

⒆《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修正；

⒇《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环发[2004]24号。

## 1.1.2 地方法规、规划依据

⑴《四川省生态保护红线实施意见》；

⑵《四川省环境保护条例》，2018年1月1日施行；

⑶《四川省主体功能区规划》，2013年4月16日；

⑷《四川省生态功能区划》及其批复（川府函〔2006〕100号）；

⑸《四川省矿产资源总体规划》（2016~2020）；

⑹《四川省“十三五”环境保护规划》，2017年2月；

⑺《四川省“十三五”生态保护与建设规划》，2017年4月；

⑻《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）；

⑼《四川省灰霾污染防治办法》，2015年5月1日。

## 1.1.3 相关技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)；

⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)；

⑷《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

⑸《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

⑹《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)；

⑺《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）；

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)；

⑼《土地复垦技术标准（试行）》，国家土地管理局，1995年7月；

⑽《开发建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2007)；

⑾《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

⑿《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)；

⒀《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，2005年9月7日。

## 1.1.4 项目文件及设计资料

⑴《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围资源/储量核实报告》及备案表；

⑵《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》及备案表；

⑶《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》；

⑷《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》；

⑸《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿安全现状评价报告》；

⑹《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》；

⑺环境质量现状监测报告等其它有关资料。

# 1.2 评价目的及原则

## 1.2.1 评价目的

本评价紧密结合矿山露天/地下开采、项目所在地区的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，始终贯彻预防为主的矿山生态环境保护和污染防治技术政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的“判断、预测、选择和导向”作用。因此，本次评价目的如下：

⑴ 根据区域的矿石资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，矿山开采技术政策、当前开采技术条件，分析论证本项目的环境可行性。

⑵ 通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测，掌握该区域环境质量现状。

⑶ 通过工程分析，搞清本项目的生产工艺、产污环节及污染物排放特性、特点，弄清其“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度以及项目扩建前后“三本帐”。

⑷ 预测或分析本项目排放的污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

⑸ 结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施和生态保护措施。

⑹ 将环境污染防治对策和生态保护措施及时反馈到矿山开采、环境管理中，确保污染物达标排放、总量控制、矿山生态系统良性循环，将不利影响降至最低程度，实现本项目的建设与区域经济、社会和环境的协调发展。

⑺ 提出项目的环境管理与监测计划；从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

## 1.2.2 评价原则

根据项目的特点，本次评价工作原则如下：

⑴ 认真贯彻国家和地方环保法律、法规及有关规定，依据国家有关技术规范的要求开展现场调查和环境影响评价工作；

⑵ 坚持充分利用现有资料、实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则；

⑶ 确保评价内容全面，突出评价重点，充分反映区域环境特点和工程环境影响特征；

⑷ 坚持客观、公正、科学、实用的原则。

# 1.3 评价因子与评价标准

## 1.3.1 环境影响评价因子识别

根据本工程环境影响的特点和周围环境特征，不同时期对于各种环境资源要素影响的定性关系见下表：

表1.3-1  项目环境影响评价因子识别判别表

| 时段 | 环境因素 | 影响因子 | 工程内容及表征 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气环境 | 扬尘 | 施工过程中开挖、填埋和物料装运与堆放过程产生的扬尘 | — — |
|  |  | 机械尾气 | 施工机械和车辆燃油废气 | — |
|  | 水环境 | COD、SS、氨氮、石油类 | 施工生活废水 | — |
|  | 声环境 | 噪声 | 机械噪声 | — |
|  | 固体废弃物 | 矿山表土剥离产生的废渣及施工生活垃圾 | — |
|  | 生态环境 | 开发建设 | 施工导致的植被、地形、地貌改变引起的水土流失等 | — — |
|  | 社会环境 | 交通 | 施工材料运输 | — |
|  |  | 公众健康 | 对项目周边公众健康影响 | — |
| 开 采 期 | 大气环境 | 粉尘 | 钻孔、凿岩、洗壁、爆破、装载等 | — — |
|  |  | 机械尾气 | 设备燃油废气 | — |
|  |  | 风蚀扬尘 | 矿区开采面、主井工业场地、临时弃渣场风蚀产生的扬尘 | — — |
|  |  | 运输扬尘 | 矿石运输道路中产生 | — — |
|  | 水环境 | COD、SS、氨氮、石油类 | 生活污水、矿坑废水、开采区与临时弃渣场的淋溶水 | — |
|  | 声环境 | 噪声 | 设备运行、车辆运输等 | — — |
|  | 固体废弃物 | 采矿矿山剥离渣土、除尘灰、生活垃圾 | — — |
|  | 生态环境 | 矿山开采 | 矿山开采、废渣堆存对矿区地形地貌、土壤侵蚀、野生动物、植被和景观格局产生的影响 | — — |
|  | 社会环境 | 交通 | 矿山生产加大区域交通运输需求量 | ﹢ |
| 服役期 | 生态环境 | 生态影响 | 矿山开采场所景观与自然景观不相协调，以及产生的水土流失 | — |
| 注：“－”表示负效应，“+”表示正效应；符号随数量的递增，表示影响的程度由大到小 |

## 1.3.2 评价因子筛选

本项目的建设将会对周围的社会与经济环境、自然环境、人群生活质量等产生一定程度的影响，只是在不同阶段影响不同，影响的性质和程度不同。本项目营运期对环境的影响最为严重，主要是露天开采对区域生态环境、地表植被及土地利用类型的影响及对大气环境的影响、矿山露天采场开采过程对声环境、大气环境和地表水环境的影响等。

根据区域环境对本项目建设的制约因素分析以及项目不同时段对环境的影响分析，经过筛选，确定本项目的评价因子见表1.3-2：

表1.3-2  评价因子筛选结果一览表

| 类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 |
|  | 影响评价因子 | TSP、PM10、PM2.5 |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 |
|  | 影响评价因子 | 着重分析废水回用可行性 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废弃物 | 影响评价因子 | 剥离表土、废渣、除尘灰、生活垃圾的产生量、处理或处置方式 |
| 生态环境 | 现状评价因子 | 土地利用、土壤侵蚀强度、植被类型、动植物资源、景观 |
|  | 影响评价因子 | 占地、植被、覆盖度、动物、景观 |

## 1.3.3 评价标准

本评价报告执行的标准如下：

⑴ 环境质量标准

环境质量标准现状评价相关标准详见表1.3-3。

表1.3-3  环境质量现状评价标准一览表

| 环境要素 | 标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 | SO2 | ug/m3 | 小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 |
|  |  | PM10 |  | 日平均 | 150 |
|  |  | PM2.5 |  | 日平均 | 75 |
|  |  | TSP |  | 日平均 | 300 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | COD≤ | mg/L | 20 |
|  |  | BOD5≤ |  | 4 |
|  |  | 氨氮≤ |  | 1.0 |
|  |  | 石油类≤ |  | 0.05 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效A声级 | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

⑵ 污染物排放标准

相关污染物排放标准详见表1.3-4。

表1.3-4  污染物排放标准一览表

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 颗粒物 | 无组织排放周界外最高浓度 | mg/m3 | ≤1.0 |
|  |  |  | 排气筒高度15m | Kg/h | ≤3.5 |
| 废水 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》一级标准 | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | 100 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |
|  |  | SS |  | 70 |
|  |  | 石油类 |  | 5 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 等效A声级 |  | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |
| 工业固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改中的相关规定 |

# 1.4 评价工作等级、评价范围和评价重点

## 1.4.1 评价工作等级

⑴ 环境空气

根据工程分析，本工程主要大气污染物是粉尘，主要来开采区钻孔、爆破粉尘及开采面、临时弃渣场风蚀扬尘、矿井废气口扬尘，属于无组织面源排放。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定大气环境影响评价等级时，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，选用GB3095中1h平均质量浓度二级浓度限值。对仅有日均值质量浓度限值的，按照3倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按照表1.4-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。

表1.4-1  评价工作等级判据对照一览表

| 评价工作 分级判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax＜1％ |

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式AERSCREEN对大气污染物Pmax和D10%进行计算，估算模式所需参数见表1.4-2，估算模式结果见表1.4-3。

表1.4-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 31.1 |
| 最低环境温度/℃ | 1.3 |
| 土地利用类型 | 农村 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.4-3  主要污染物Pmax和D10%计算结果一览表

| 污染源 | 主要 污染物 | 评价标准 μg/m³ | 最大落地浓度μg/m³ | 占标率% | 建议评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采阶段 | 开采区 | 无组织 | 粉尘 | 300 | 19.577 | 2.18 | II |
|  | 临时 弃渣场 | 无组织 | 粉尘 | 300 | 19.306 | 2.15 | II |
| 地下开采阶段 | 临时 弃渣场 | 无组织 | 粉尘 | 300 | 27.755 | 3.08 | II |

根据估算结果，项目露采阶段和地下开采阶段大气评价等级均为二级。

⑵ 地表水环境

本项目矿山为山坡露天/地下矿。露天开采区降尘洒水通过自然蒸发作用挥发损失；露天开采区与临时废渣场初期雨水，主要污染物为SS，水质简单，沉淀后回收利用，不涉及废水外排；评价要求地下开采区矿体各中段巷道设置排水沟，主平硐以上中段矿坑水通过排水沟进入主平硐，各主平硐坑口设置集水沉淀池，处理后全部接入矿山回水系统，综合利用于湿式凿岩、采场洒水等，矿坑水收集后全部综合利用，实现采矿区矿坑废水零排放。产生的生活污水经办公生活区设置的化粪池收集后用作周边林地或耕地灌溉、施肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价等级为三级B。等级判定见表1.4-4：

表1.4-4  地表水体评价等级与评价范围一览表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

⑶ 地下水环境

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。

⑷ 声环境

本项目矿山运营过程产生的噪声主要来源于凿岩机、钻机、爆破、空压机、装载机等机械设备噪声以及运输车辆产生的交通噪声等，源强介于85-95dB（A）之间，建设前后区域声级变化低于3dB(A)，受影响人口数量变化不大；由于本项目声环境功能区处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区，参照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中的相关规定，结合本项目的具体情况，确定项目环境噪声影响评价工作等级为二级。具体判据及分析结果详见表1.4-5：

表1.4-5  声环境评价等级判据及分析结果一览表

| 影响因素 评价等级 | 评价范围内敏感目标声级增量 | 影响人口规模 |
| --- | --- | --- |
| 判别依据 | 0类 | ＞5dB | 显著 |
|  | 1类、2类 | ≥3dB，≤5dB | 较多 |
|  | 3类、4类 | ＜3dB | 不大 |
| 本项目 | 2类 | ＜3dB | 较少 |
| 根据以上确定本项目环境噪声影响评价工作等级为二级 |

⑸ 生态环境

项目建设用地包括露天采矿场、办公生活区、主井工业场地、风井工业场地、临时弃渣场、矿山道路等，总占地0.1216km2。现场踏勘结合查阅相关资料，本项目矿区不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地，风景名胜区、森林公园、地址公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，不在生态红线区内，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目属于一般区域。考虑到矿山露天开采方式导致的矿区土地利用类型明显改变，依据“导则”（HJ19-2011），评价工作等级上调一级，定为二级，生态影响评价工作等级按表1.4-6判别。

表1.4-6  生态环境影响评价工作等级一览表

| 评价工作 等级判据 | 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 项目情况 | 一般区域 | 工程占地0.1262km2，考虑到矿山开采导致矿区土地利用类型明显改变，评价工作等级上调一级 |
| 项目判定结果 | 二级 |

⑹ 土壤环境

本项目属于土砂石开采项目，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价项目类别划分，本项目属于采矿业中的“其他”类别，为Ⅲ类项目。本项目属于矿山开采生态影响型建设项目，但项目开采区钻孔、爆破及开采面、临时废渣场等会产生粉尘污染，故本次评价分别以生态影响型和污染影响型进行判定。

生态影响：根据《青川县自然地理志》以及中国土壤数据库统计结果，项目所在地土壤类型为黄壤土，pH值为6.8，介于5.5~8.5之间；其干燥度为0.74，土壤含盐量在0.15%以下。据此判定项目所在区域土壤环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），Ⅲ类项目不敏感可不开展土壤环境评价影响工作。生态影响型工作等级按表1.4-7判别。

表1.4-7  生态影响型评价工作等级划分一览表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

污染影响：本项目占地面积5hm2＜12.62hm2＜50hm2，属于中型建设项目，项目周边50m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，据此判定项目所在区域土壤环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），Ⅲ类中型建设项目不敏感可不开展土壤环境评价影响工作。污染影响型工作等级按表1.4-8判别。

表1.4-8  污染影响型评价工作等级划分一览表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

⑺ 环境风险

本项目爆破工程由本公司进行，本公司已取得《四川省爆炸物品使用许可证》（青公爆证字）（2002）51号）、《爆破作业单位许可证（非营利性）》（编号5108001300078）和《安全生产许可证》（编号：（川H）FM安许证字[2018]0032号），由于爆破属安全评价范围，其爆炸危害以安全评价结论为准，本次不予考虑。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表1.4-9  评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ，Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 项目情况 | Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ |
| 项目判定结果 | 简要分析 |

## 1.4.2 评价范围

按照相关评价导则及判定的评价工作等级，确定本工程环境评价范围见表1.4-10及图1.4-1：

表1.4-10  环境评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 露天采矿场、临时弃渣场、矿山岩石移动影响区、工业场地以场地边界向外扩展500m；运输道路以线路中心两侧300m |
| 环境空气 | 地上开采 | 以采场区、临时弃渣场区为中心，边长为5km的区域 |
|  | 地下开采 | 以通风口为中心，边长为5km的区域 |
| 地表水环境 | 简要分析，主要分析废水“零”排放的可行性 |
| 声环境 | 声环境以采场边界外1m；运矿道路两侧200m，并适当兼顾敏感目标 |
| 环境风险 | 采场下游3km范围 |

## 1.4.3 评价重点

本项目露天/地下开采，采用潜孔钻机、爆破的方式进行采矿，其产生的环境影响主要包括环境空气污染、土地利用、生态环境破坏等。根据露天/地下采矿的特点和所在山区的环境特征，本次评价将以工程分析、环境空气质量影响分析、生态环境现状态、生环境影响（土地利用、水土流失、植被破坏等）等为重点，对其它环境要素仅按要求做一般分析。

# 1.5 相关规划及环境功能区划

## 1.5.1 政策符合性分析

⑴ 与产业政策符合性分析

本项目属于玻璃用石英砂岩矿开采项目，项目扩建后年开采规模6×104t，矿山采用露天/地下开采方式。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的生产规模及所用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类规定的范围，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。

⑵ 与矿产资源最低开采规模符合性分析

本项目扩建后开采规模为6万t/a，服务年限18年。根据《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）规定，玻陶用石英岩、石英砂最低开采规模为5万t/a，最低服务年限5年，本项目符合最低开采规模要求。

同时，青川县经济和信息化局下达的企业投资项目备案表（备案号：川投资备【2019-510822-10-03-405087】JXQB-0181号），对本项目准予了备案。

综上，项目符合国家、当地产业政策规定。

⑶ 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

2005年9月7日，国家环保总局、国土资源部、科技部联合发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》是矿山开发环境保护的主要技术政策之一。

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析见表1.5-1：

表1.5-1  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求对比表

| 序号 | 相关要求指标 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段性目标： 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，复垦率达到85%以上。 | 矿山做到边开采、边复垦，复垦率85%。 | 符合 |
| 2 | 禁止的矿产资源开发活动： ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域采矿。②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。④禁止新建对生态环境产生不可恢复利用、产生破坏性影响矿产资源开发项目。⑤禁止新建煤层含硫量大于3%煤矿。 限制的矿产资源开发活动： ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内主导生态功能。 ②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等敏感区域；本工程为露天开采/硐采，不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内；不涉及地质灾害危险区；本工程已编制水保方案，开采的同时将实施水土保持及土地复垦等生态恢复措施，不会对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响。项目按规定进行控制性开采，开采活动不影响本功能区内主导生态功能 | 符合 |
| 3 | 露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术 | 项目采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术 | 符合 |
| 4 | 矿产资源开发应符合国家产业政策要求 | 项目属于国家产业政策中允许类 | 符合 |
| 5 | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用 | 本矿山各主平硐坑口矿坑涌水沉淀处理后全部回用；采场雨水经沉淀后回用 | 符合 |
| 6 | 宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场 | 项目在采场内外设排水沟，及时将雨水导出采区，防止采场充水 | 符合 |
| 7 | 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染 | 矿山开采采用自带收尘装置的钻机，并在开采工作面、凿岩、洗壁、爆破、铲装等过程会洒水抑尘 | 符合 |
| 8 | 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水； ②大力推广采矿固体废物综合利用技术，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等； | 本项目固废主要是矿山剥离废渣，废渣部分用于周边乡村道路修建，不能利用部分设置临时弃渣场，并修筑排水渠和挡石墙，以防暴雨状态下发生水土流失；由于本项目废石属于Ⅰ类一般固体废物，临时弃渣场可不设防渗，废渣淋溶水水质与地表水水质接近，下游设渗水收集池，经沉淀后洒水抑尘，不外排 |  |
| 9 | 矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理；矿山生产过程中采取种植植物和覆盖等复垦措施，对坡面进行稳定化处理；采用生物工程进行复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，度物种选择、配置及种植方式优化。 | 本项目将复垦纳入日常生产与管理，采用采矿-造地-复垦一体化。对生产过程的坡面采取稳定化措施防止水土流失和滑坡，服务期满后及时复垦，因地制宜地采取不同的适宜物种进行植被绿化 | 符合 |

由上表可知，本矿山建设、采矿以及废弃地复垦等阶段采取的生态环境保护与污染防治措施，符合该技术政策相关要求。

⑷ 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析

项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》的符合性分析如下：

表1.5-2  《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》对比表

| 序号 | 相关要求指标 | 本工程 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采 | 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地；本工程为露天开采，不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内 | 符合 |
| 2 | 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 | 本项目符合区域主体功能区规划、生态功能区划、生态保护规划，并采取了有效的预防和保护措施 | 符合 |
| 3 | 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案 | 项目已编制水保方案报告和土地复垦方案，后期将委托单位矿山生态环境保护与恢复治理方案，合理确定生态保护和恢复治理措施 | 符合 |
| 4 | 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 | 后期将委托单位矿山生态环境保护与恢复治理方案，制定方案确保恢复治理后的场地应满足相关要求，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，区域整体生态功能得到保护和恢复 | 符合 |
| 5 | 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发 | 项目位于四川省重点生态功能区，项目设计采取完善的生态保护措施，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、水土保持方案报告等；后期将编制矿山生态环境保护与恢复治理方案，项目的建设、运行过程重视生态保护措施，不影响区域主导生态功能。本项目所在区域水资源充沛、环境容量较大、生态系统良好、不处于地震和地质灾害易发地区 | 符合 |
| 6 | 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆和其他固体废物 | 本项目固体废物主要是矿山剥离废石，设置2座专用弃渣场，并修筑排水渠和挡石墙，以防暴雨状态下发生水土流失；由于本项目废石属于Ⅰ类一般固体废物，临时弃渣场可不设防渗，弃渣场下游设渗水收集池，经沉淀后洒水抑尘，不外排；临时弃渣场所在区域不涉及河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道 | 符合 |
| 7 | 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失 | 项目采矿终了采场进行平整及修复，露天采场严格按照设计要求设置安全平台，露天采场剥离的表土堆存在各平台底部，后期充分利用工程前收集的表土覆盖于表土堆放场表层，覆土厚度应在50cm以上；种植当地易于成活、生长较快的树种，靠近边坡处可种植油麻藤垂直绿化，平台可种植松树、柏树、小叶女贞等经济作物 | 符合 |

通过表1.5-2可以看出，本工程符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中提出的矿山生态环境保护与恢复技术要求。

⑸ 与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）符合性分析

项目与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）的符合性分析如下：

表1.5-3  非金属矿行业绿色矿山建设规范对比表

| 序号 | 相关要求指标 | 本工程 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187要求，生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。 | 本项目矿区功能分区布局合理，分开采区、弃渣场、生活区等功能区域，生产、生活、管理等功能区管理机构及管理制度健全 | 符合 |
| 2 | 矿区地面道路，供水、供电、卫生，环保等配套设施齐全。 | 本项目矿区配套地面道路，供水、供电、卫生，环保等配套设施齐全。 | 符合 |
| 3 | 矿山生产过程中应采取喷雾、洒水、加设除尘器、全封闭皮带运输等措施处置开采、运输过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。矿山应具备废气处理设施，气体排放应符合GB3095和GB16297的规定。 | 本项目采用喷雾、洒水、加除尘装置等措施处置采选、运输等过程产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。粉尘排放指标满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准要求。 | 符合 |
| 4 | 矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。 | 本项目废渣土有专门的弃渣场贮存，其建设、运行和监督管理符合GB18599的规定。 | 符合 |
| 5 | 矿山应对采矿场、废石场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施；矿山工业场地内的生产、生活产生的废水应进行处理后达标排放，废水排放达到GB8978中的二级标准。 | 本项目对采矿场、废石场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉淀池等设施；本项目雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、耕地施肥；初期雨水经收集后回用于生产过程洒水降尘，不外排；矿坑涌水矿坑涌水沉淀处理后全部回用。 | 符合 |
| 6 | 矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合GB 12348的规定。 | 本项目采用消声、减振以及选用低噪声设备等措施降低生产过程中产生的噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值；厂界环境噪声排放限值符合GB 12348的规定 | 符合 |

通过表1.5-3可以看出，本工程符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）中提出的矿区环境基本要求。

综上所述，本工程符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018），符合国家的相关产业政策。

## 1.5.2 相关规划符合性分析

（1）与城市总体规划符合性分析

本矿山位于广元市244°方向的白家乡马村五组境内，不在青川县城市总体规划区范围内，与青川县城市总体规划相容不相冲突，本项目所在地地处马村五组边界，距离白家乡乡镇相对较远，与白家乡城市总体规划相容也不相冲突。⑹⑺

（2）与《四川省生态保护红线方案》符合性分析

对照《四川省生态保护红线方案》青川县划分的生态保护红线区为：“6．岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线”。具体介绍如下：

地理分布：该区位于四川盆地西北部边缘，是川西高原向四川盆地过渡地带，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及都江堰市、彭州市、什邡市、绵竹市、绵阳市安州区、北川羌族自治县、平武县、江油市、青川县、剑阁县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县、若尔盖县，总面积2.23万平方公里，占生态保护红线总面积的15.03%，占全省幅员面积的4.58%。

生态功能：该区河流分属嘉陵江、涪江、岷江水系，是白龙江、岷江和涪江等多条河流的重要水源涵养地。区内植被以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林为主，代表性物种有珙桐、红豆杉、岷江柏、大熊猫、川金丝猴、扭角羚、林麝、马麝、梅花鹿等，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域，具有极其重要的生物多样性保护功能。

重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有10个国家级自然保护区、17个省级自然保护区、5个国家级风景名胜区、12个省级风景名胜区、7个国家地质公园、2个省级地质公园、3处世界自然遗产地、1处饮用水水源保护区的部分或全部区域。

保护重点：保护自然生态系统和大熊猫、川金丝猴等重要物种及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强自然保护区规范化建设和管理；加强地震灾区受损生态系统的恢复和修复；加强地质灾害防治和水土流失治理。具体保护地名称见表1.5-4：

表1.5-4  四川省生态保护红线涉及的省级以上保护地汇总表

| 名称 | 保护地名称 |
| --- | --- |
| 岷山生物多样性保护-水源涵养红线区 | 龙溪-虹口国家级自然保护区、白水河国家级自然保护区、王朗国家级自然保护区、唐家河国家级自然保护区、雪宝顶国家级自然保护区、卧龙国家级自然保护区、九寨沟国家级自然保护区； 铁布梅花鹿省级自然保护区、三打古省级自然保护区、九顶山省级自然保护区、东阳沟省级自然保护区、毛寨省级自然保护区、小河沟省级自然保护区、草坡省级自然保护区、黄龙寺省级自然保护区、白羊省级自然保护区、宝顶沟省级自然保护区、米亚罗省级自然保护区、勿角省级自然保护区、白河省级自然保护区、贡杠岭省级自然保护区、千佛山省级自然保护区、小寨子沟省级自然保护区、片口省级自然保护区、观雾山省级自然保护区、睢水海绵礁省级自然保护区； 青城山-都江堰风景名胜区、龙门山风景名胜区、白龙湖风景名胜区、黄龙风景名胜区、九寨沟风景名胜区； 龙门山国家地质公园、九寨沟国家地质公园、黄龙国家地质公园、四川江油国家地质公园、清平-汉旺地质公园、青川地震地质遗迹国家地质公园、安县生物礁-岩溶国家地质公园； 西河剑阁段特有鱼类国家级水产种质资源保护区；清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区；平通河裂腹鱼类国家级水产种质资源保护区； |

本矿山位于青川县白家乡马村五组境内，项目选址区域无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线（本项目在生态红线分布图的位置见图1.5-1），符合《四川省生态保护红线方案》的规定和要求。

（3）与《四川省主体功能区规划》符合性分析

表1.5-5  本工程与《四川省主体功能区规划》符合性对比表

| 序号 | 《四川省主体功能区规划》相关要求 | 本工程 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第六章 限制开发区域（重点生态功能区） 第五节 秦巴生物多样性生态功能区（四川省部分） 发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源。 | 本项目属于非金属矿点状开采，本工程最低开采规模及开采年限符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），可合理开发矿产资源 | 符合 |
| 2 | 第七章 禁止开发区域 第一节 禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水源地以及其它省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。 | 本工程不在禁止开发区域范围内 | 符合 |

因此，本工程符合《四川省主体功能区规划》相关要求。

（4）与《四川省生态功能区划》符合性分析

表1.5-6  本工程与《四川省生态功能区划》符合性对比表

| 序号 | 《四川省生态功能区划》相关要求 | 本工程 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ 1-1龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区 生态保护与发展方向：建设以保护生物多样性和水源涵养为核心的防护林体系，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果；防治地质灾害和水土流失；调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林、农、牧多种经营，建设中药材原料生产基地；科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发。 | 本项目位于龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。本项目露天采矿采用自上而下分阶段式采矿方法逐段开采，本项目露天开采采用自上而下分阶段式采矿方法逐段开采；地下开采采用平硐开拓，采用浅孔留矿采矿法开采。最低开采规模及开采年限符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），合理开发矿产资源。此外，本项目设计采取完善的生态保护措施，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；项目废水全部综合利用不外排；项目的建设、运行过程重视生态保护措施，对区域生态功能影响较小 | 符合 |

因此，本工程符合《四川省生态功能区划》相关要求。

（5）与《四川省矿产资源总体规划》符合性分析

目前，广元市最新矿产资源总体规划、广元市青川县最新矿产资源总体规划（以2015年为基年，目标年为2020年，展望到2025年）尚处于编制阶段，故本次主要分析项目与《四川省矿产资源总体规划》的相符性，具体见表1.5-7：

表1.5-7  本工程与《四川矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性对比表

| 序号 | 四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）相关要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四节 严格勘查开采规划分区 对国民经济具有重要价值的矿区。落实1个对国民经济具有重要价值的矿区和17个资源保护与储备矿区，加强对煤炭、钒钛磁铁矿、锰、铜、锂、岩盐、芒硝、石墨等矿产的储备和保护，未通过规划论证不得进行勘查开采。 限制开采区：划定11个省级限制开采区，对矿山企业实行清单式管理，严格控制矿业权设置。限制开采区内，对产能过剩行业、生态环境限制、开发利用技术不过关、经济效益不具备竞争力、开采秩序混乱的矿产，实行严格的准入管理，强化矿山企业兼并重组和资源整合；已建矿山要按照准入条件，达到资源利用、资源保护和环境保护的要求。新设采矿权、已设采矿权申请扩大矿区范围、变更开采矿种、提高生产规模的，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 禁止开采区：划定4个具有资源保护功能的省级禁止开采区，禁止开采湿地泥炭，禁止开采川西高原生态脆弱区的砂金。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、禁止开采区。划定4个具有资源保护功能的省级禁止开采区，禁止开采湿地泥炭，禁止开采川西高原生态脆弱区的砂金。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护区，重要引用水源保护区等各类保护地列入具有生态环境保护功能的禁止开采区。禁止开采区内除国家基础性、公益性地质勘查及符合政策要求的项目外，不得规划新设置矿业权，已经设立的矿业权要按国家和省政府统一安排有序退出，已建矿山限期予以关闭。关闭矿山必须实施矿山环境治理与生态恢复。在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产的勘查开发利用。 | 本项目不在限制、禁止开采区范围内 | 符 合 |
| 2 | 限制开采区。1.华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭。2.芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭。3.虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿。4.巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银铅锌多金属矿。5.岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。6.松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿。7.大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿。8.成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿。9.威西限制开采区，主要矿产为岩盐。10.石棉县限制开采区，主要矿产为石棉。11.康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 禁止开采区。1.红原若尔盖禁止开采区，主要矿产为泥炭。2.甘孜来马禁止开采区，主要矿产为砂金矿。3.白玉纳塔禁止开采区，主要矿产为砂金矿。4.康定煤炭沟禁止开采区，主要矿产为泥炭。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护区，重要引用水源保护区等列入具有生态环境保护功能的禁止开采区。 | 本项目不在限制、禁止开采区内 | 符合 |

综上所述，本项目符合《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）要求。

# （6）与《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

目前，广元市最新矿产资源总体规划（以2015年为基年，目标年为2020年，展望到2025年）尚处于编制阶段，本项目参考《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》（规划以2007年未基期年，规划至2015年，展望到2020年）进行符合性分析，见下表：

# 表1.5-8  本项目与《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

| 序号 | 《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理开发利用与保护矿产资源 调控总量与储备资源 非金属矿产：鼓励矿山企业规模开采水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料饰面石材和其他重要非金属建材矿产 | 本项目属于玻璃用石英岩，属于鼓励开采的玻璃原料。 | 符合 |
| 2 | 合理开发利用与保护矿产资源 优化矿产资源开发利用布局 2）广元市中部能源和重要建材矿产资源经济区包括青川南边、剑阁北边、利州区、朝天东南部、旺苍中南部等地区，是广元的经济文化中心，这些地区经济较为发达，其经济发展方向是“开发资源、做强产业”。区内主要矿产为煤、地热、铝土矿、水泥灰岩、玻璃用石英砂岩、耐火粘土、陶瓷粘土等。加大煤炭资源的开发力度，加强煤矿山企业的整合或扩能形成较大的煤炭集团公司；推进水泥原料矿产的规模集约开发，加大新型玻陶原料和饰面石材的开发力度，提高建材原料生产加工的竞争力。 | 本项目位于广元市青川县白家乡境内，属于青川南边地区，开发矿种为玻璃用石英岩，为重要建材矿产资源。 | 符合 |

由上表对比分析可知，本项目符合《广元市矿产资源总体规划（2008-2015年）》的要求。

（7）与《青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

目前，广元市青川县最新矿产资源总体规划（以2015年为基年，目标年为2020年，展望到2025年）尚处于编制阶段，本项目参考《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》（规划以2007年未基期年，规划至2015年，展望到2020年）进行符合性分析，见下表：

# 表1.5-9  本项目与《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

| 序号 | 《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、合理开发利用与保护矿产资源 （一）调控总量与储备资源 建筑材料矿产：鼓励规模开采水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料、饰面石材和和其他重要非金属矿产。 | 本项目属于玻璃用石英岩，属于鼓励开采的玻璃原料。 | 符合 |
| 2 | 三、合理开发利用与保护矿产资源 （二）优化矿产资源开发利用布局 1、矿产资源开发的区域布局 青川县的开发区域布局在省规划划定的川东北能源建材矿产资源经济区范围内。其经济发展方向是“开发资源、培育产业”。依托优势矿产玻璃原料产业结构的调整，加大规模化、集约化的开发力度，提升水泥用灰岩、砖瓦用页岩和建筑石材的开发，全面提高非金属矿产的生产加工竞争力。 矿产资源开采规划分区 对全县矿产资源开采区实行分区管理，分别落实总量调控任务，优化资源产地的开发布局。 重点开采区：为了有序开发和合理利用矿产资源，进行开采区规划。一是落实省市规划划定的玻璃用石英砂岩及水泥用灰岩：广元至清油重点开采区（青川部分），位于青川县南部的竹园镇、白家乡、建峰乡，面积346.1平方千米。 | 本项目位于广元市青川县白家乡境内，开采矿种为玻璃用石英岩，属于川东北能源建材矿产资源经济区范围内的重点开采区。 | 符合 |

由上表对比分析可知，本项目符合《广元市青川县矿产资源总体规划（2008-2015年）》的要求。

（8）与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析

《国家重点生态功能保护区规划纲要》规定：

“强化生态环境监管：通过加强法律法规和监管能力建设，提高环境执法能力，避免边建设边破坏；通过强化监测和科研，提高区内生态环境监测、预报、预警水平，及时准确掌握区内主导生态功能的动态变化情况，为生态功能保护区的建设和管理提供决策依据；通过强化宣传教育，增强区内广大群众对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域和流域生态安全”。

本项目在正常生产过程以及服务期满后进行环境监测及环境监理，及时准确掌握区域内主导生态功能的动态变化情况。同时对管理人员进行培训，对当地群众进行宣传教育，增强区内广大群众对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域生态环境，符合《国家重点生态功能保护区规划纲要》相关要求。

（9）与《全国生态功能区划》符合性分析

《全国生态功能区划》规定：

“①加强自然保护区建设和管理，尤其自然保护区群的建设；②不得改变自然保护区的土地用途，禁止在自然保护区内开发建设，实施重大工程对生物多样性影响的生态影响评价；③禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；④加强对外来物种入侵的控制，禁止在自然保护区引进外来物种；⑤保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变”。

本项目不涉及自然保护区，主要进行石英砂岩的开采，工程施工及开采过程中通过采取有针对性的防治、补偿、恢复等生态治理措施，不会对自然生态系统造成不利影响，符合《全国生态功能区划》相关要求。

（10）与《全国生态保护“十三五”规划纲要》符合性

根据《全国生态保护“十三五”规划纲要》，“十三五”时期紧紧围绕保障国家生态安全的根本目标，优先保护自然生态空间，实施生物多样性保护重大工程，建立监管预警体系，加大生态文明示范建设力度，推动提升生态系统稳定性和生态服务功能，筑牢生态安全屏障。

本项目不在生物多样性保护范围和生态红线范围之内，符合《全国生态保护“十三五”规划纲要》的规定和要求。

（11）与“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求的相符性分析

表1.5-10  环境管理政策相符性分析

| 名称 | 政策要求 | 符合性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号） | 深化面源污染治理。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施 | 符合 | 本项目施工作业采用洒水降尘的方式；运输车辆采取密闭措施；运输道路定期洒水清扫，项目运营期剥离的表土及临时弃渣场采用抑尘网遮盖，并定期洒水降尘 |
| 《水污染防治行动计划》（水十条）国发〔2015〕17号 | 防治地下水污染，石化生产贮存销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理 | 符合 | 本项目属于石英砂岩矿，开采方式为露天/地下开采，本矿山各主平硐坑口矿坑涌水沉淀处理后全部回用，采场雨水经现有沉淀收集处理后回用，生活污水依托现有化粪池收集处理，沉淀池、化粪池进行了防渗处理 |
|  | 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 | 符合 | 本项目生产废水经沉淀处理后全部回用于场区洒水降尘，不外排。 |
| 《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发〔2016〕31号 | 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水 | 符合 | 本项目剥离表土在场区暂存，后期用于场区覆土绿化；废石渣运至临时弃渣场堆存，弃渣场严格按照三防措施设计施工 |
|  | 严防矿产资源开发污染土壤。自2017年起，内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。 | 符合 | 本项目开采矿种为石英岩，主要污染因子为粉尘，不涉及重金属 |

由上表可知，本项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求。1.5.3 环境功能区划

⑴ 环境空气质量功能区划

本项目位于青川县白家乡马村五组，属于农村地区，按照环境空气功能区划原则，评价区环境空气质量划为二类区。

⑵ 地表水环境功能区

本项目所在区域地表水水域功能按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准控制。

⑶ 声环境功能区

从周边环境关系可以看出，项目区域为矿区、居民混杂区，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的适用范围，属于2类声环境功能区。

⑷ 生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》，本项目位于龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。详见图1.5-2《四川省生态功能区划图》。

# 1.6 主要环境保护目标

根据敏感因素的界定原则，经调查划定的矿区范围内无特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，区内没有发现国家及四川省重点保护植物、动物等，也无文物古迹等人文景观。

## 1.6.1 矿区周围环境情况

矿区由8个拐点坐标封闭圈定而成，面积0.212km2，开采标高为+1050m～+925m，本项目北侧与广元市恒达矿产有限责任公司石英砂岩矿紧邻，本矿山和广元市恒达矿产有限责任公司石英砂岩矿开采作业区域必须保持相距300米以上，不足300米时，只能一个矿山进行开采作业，其具体事宜由双方协商，并将协商一致的事宜报经青川县安全生产监督管理局和利州区安全生产监督管理局批准后实施。

本项目位于青川县白家乡马村五组，矿区厂界四周关系如下：

东侧：东侧主要为山体；

西侧：西侧主要为山体，西南侧主要为本项目员工宿舍和办公用房，西北侧160m处为散户居民点（距离本项目最近敏感点）；西南侧最近敏感点为315m处大木垭居民点。根据现场调查，附近居民点的用水来自政府和企业联合出资的人畜引水工程和山泉水。

南侧：南侧主要为沟道，南侧直线距离70m为曹家河；

北侧：北侧紧邻广元市恒达矿产有限责任公司石英砂岩矿。

项目矿区周围各敏感目标基本情况见表1.6-1及图1.6-1：

表1.6-1  矿区、临时弃渣场周围环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对矿区方位 | 相对矿区距离/m | 相对高差/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 附近散户 | 315 | 830 | 散户居民 | 8户 | 二类 | NW | 900 | 95 |
|  | 韮菜地窝 | 0 | 2375 | 居民 | 5户 |  | N | 2375 | -15 |
|  | 邓阴坝 | 350 | 1350 | 居民 | 20户 |  | NE | 1610 | 169 |
|  | 观音村 | 560 | 2550 | 居民 | 3户 |  | NE | 2658 | 177 |
|  | 龙洞坝 | 1150 | 665 | 居民 | 3户 |  | NE | 1425 | 192 |
|  | 庙子坪 | 2500 | 1465 | 居民 | 10户 |  | NE | 2835 | 186 |
|  | 磨刀石 | -190 | 1942 | 居民 | 3户 |  | NW | 1910 | -82 |
|  | 大坟林 | -160 | 1695 | 居民 | 5户 |  | NW | 1742 | 16 |
|  | 侯家湾 | -195 | 1025 | 居民 | 2户 |  | NW | 1290 | -89 |
|  | 大山上 | -1656 | 0 | 居民 | 2户 |  | W | 1656 | -97 |
|  | 大木垭 | 0 | -310 | 居民 | 15户 |  | S | 310 | -4 |
|  | 悬窝头 | -130 | -722 | 居民 | 10户 |  | SW | 575 | 52 |
|  | 李家槽 | -825 | -975 | 居民 | 8户 |  | SW | 1330 | -10 |
|  | 风垭子 | 400 | -1069 | 居民 | 15户 |  | SE | 1080 | 119 |
|  | 桦木岭沟 | -1485 | -1005 | 居民 | 3户 |  | SW | 1815 | 76 |
|  | 侯家村 | 535 | -642 | 居民 | 20户 |  | SE | 915 | 127 |
|  | 大石塘 | 1516 | -648 | 居民 | 10户 |  | SE | 1620 | 116 |
|  | 茅笼窝 | 695 | -1920 | 居民 | 4户 |  | SE | 2065 | 29 |
|  | 灶头渠 | 1340 | -1385 | 居民 | 2户 |  | SE | 1878 | 63 |
|  | 下马村 | 2285 | -630 | 居民 | 32户 |  | SE | 2360 | 270 |
|  | 马村 | 2555 | 0 | 居民 | 35户 |  | E | 2555 | 307 |
| 地表水 | 曹家河 | / | / | 河流 | / | Ⅲ类 | S | 70 | -20 |
| 声环境 | 200m范围内散户居民点 | 2类 | 矿区范围四周 |
| 生态环境 | 自然植被、野生动物、景观 | / | 矿区范围外延500m范围 |

注：项目以矿区拐点1为0,0点；临时弃渣场紧邻矿区范围设置，且占地面积较小，故临时弃渣场周边环境情况与矿区周围环境保护目标一致。

项目公路的环境保护目标分布见表1.6-2及图1.6-2：

表1.6-2  运矿公路的大气及声环境保护目标一览表

| 环境保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 最小距离 | 与保护目标的相对方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祠堂 | 居民 | 5户 | 9.0m | 左侧 |
| 大木垭 | 居民 | 15户 | 9.0m | 左侧 |

## 1.6.2 运矿道路周边环境情况

本项目采出的矿石经汽车运至异地进行加工利用；废渣部分运出矿区用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用，剩余未利用的废渣堆放在临时弃渣场内由汽车运至临时弃渣场堆存。故本项目运矿道路主要为从矿山到异地加工厂道路与矿山到临时弃渣场之间的运输道路线。

根据现场踏勘，运矿道路及废渣运输道路周边无居民等环境保护目标，保护对象主要为矿区道路一侧的曹家河和矿区道路所在区域的植被、野生动物及景观等，尽可能维持原有生态系统服务功能不受影响。具体环境保护目标见下表：

表1.6-2  运输路线环境保护对象及保护目标一览表

| 道路 | 敏感目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对道路最近距离 | 相对道路方位 | 相对高差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山到异地加工厂 | 地表水 | 曹家河 | / | 30m | 南侧 | -20m |
|  | 生态 | 植被、野生动物 | 自然植被、野生动物、景观 | 紧邻 | 两侧 | / |

# 第二章 工程概况与工程分析

# 2.1 矿山地理位置

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿开采扩建项目位于青川县白家乡马村五组境内，矿山位于广元市244°方向，平距约60公里的白家乡境内。矿区有简易公路8km与青（川）竹（园）公路相连，距竹园坝火车站33km，沿宝成铁路、G5京昆高速北行60km至广元，南行254km至成都，交通较为方便。矿区心点地理坐标：东经105°27′25″，北纬32°22′30″，详见图2.1-1。

# 2.2 原有矿山概况

## 2.2.1 原有矿山基本情况

原有工程的名称、生产规模、产品方案、采掘方法及运输方式等基本情况见表2.2-1：

表2.2-1  原有矿山基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿开采项目 |
| 2 | 建设单位 | 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂 |
| 3 | 行业类别 | 建筑装饰用石开采（B1012） |
| 4 | 采矿许可证号 | C5108002010127130086751（有限期限2019.9.11~2029.9.11） |
| 5 | 开采规模 | 年开采6×104t石英岩的规模 |
| 6 | 采矿方法 | 露天开采 |
| 7 | 运输方式 | 汽车运输 |
| 8 | 产品方案 | 玻璃用石英岩（4.0万吨/年） |
| 9 | 工作制度 | 300天，每天1班，每班8小时 |
| 10 | 劳动定员 | 25人，其中管理、技术人员3人，直接生产人员22人 |
| 11 | 环保手续履行情况 | 项目已于2004年10月开展了环评工作，取得了相应的环保手续 （见附件） |

## 2.2.2 原有矿区范围

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿始建于2002年，原有矿区范围由6个坐标圈定（表2.2-2），矿区面积0.1702km2，矿山开采规模6万t/a，设计开采标高1050-950m，开采矿种为玻璃用石英岩。

表2.2-2  原有矿山范围拐点坐标表

| 拐点序号 | 1980西安坐标系（中央子午线经度：105°（35带）） |
| --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |
| 1 | 3583391.76 | 35542817.65 |
| 2 | 3583811.77 | 35543082.65 |
| 3 | 3584031.77 | 35543247.65 |
| 4 | 3583896.77 | 35543422.65 |
| 5 | 3583696.77 | 35543272.65 |
| 6 | 3583271.76 | 35543012.65 |
| 矿区范围 | 矿区面积：0.1702km2 |
| 开采标高 | 开采深度1050m~950m |

## 2.2.3 原矿权设置及相邻矿之间的关系

据实地调查，本项目北侧与广元市利州区恒达矿产有限责任公司（以下简称“恒达矿产”）石英砂岩矿相邻。根据建设单位提供资料和走访，截止目前本矿山未与恒达矿产发生过任何矿产资源纠纷。本矿山和恒达矿产开采作业区域必须保持相距300米以上，不足300米时，只能一个矿山进行开采作业，其具体事宜由双方协商，并将协商一致的事宜报经青川县安全生产监督管理局和利州区安全生产监督管理局批准后实施。

## 2.2.4 原矿山开采历史及开采状况

⑴ 矿山开采历史及现状

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿始建于2002年底，由广元市国土资源局发证登记，采矿许可证号：C5108002010127130086751。矿山自建立以来，期间经历数次矿权延续，最近一次采矿权延续和扩大矿权范围为2019年9月11日，有效期十年（2019年9月11日至2029年9月11日）。采矿权范围由6个坐标圈定，开采矿种为玻璃用石英岩，生产规模6万t/a。

根据调查了解，本矿山由于市场原因、当地老百姓林地和部分批地的赔付等多方问题，一直时断时续开采。矿山露天开采部分现以矿区范围中部的2、4号剖面线之间矿石资源已经开采结束。截止2018年9月，扩大后的矿区范围内累计查明石英砂岩矿资源/储量（122b+333）148.18万吨；其中，累计动用资源/储量（122b）23.30万吨，保有资源/储量（122b+332）124.88万吨。矿山地形地质、矿区范围及开采现状图见图2.2-1、矿山采剥现状见图2.2-2和图2.2-3、采剥现场照片见图2.2-4。

环评现场踏勘期间，本矿山处于停产整顿状态。为了重新开展矿山开采工作，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂现正在进行矿山隐患整改、安全设施完善等工作。

⑵ 原矿山环保手续履行情况

根据调查，原有矿山于2004年10月进行了环境影响评价，并取得了青川县环境保护局关于原有矿山的环评批复（见附件）。根据现场踏勘了解，本矿山运行至今，在矿山实施过程中暂无收到附近居民的环保投诉问题。

⑶ 矿山目前存在的问题

目前矿山存在的主要环境问题有：

①矿山是正常生产矿山，西北侧边坡高达30余米且较陡（达70°）、岩层层理节理发育，雨季可能存在滑坡危险，需削坡清理危岩、留设安全平台，建议按照《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》对边坡进行整治。

②矿山无排洪沟，雨季洪水可能冲刷弃渣场形成泥石流威胁下游安全，建议按照《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》修建排洪沟，将雨季洪水引入附近溪沟。

③矿山开采平台形成了10%的下坡，雨季可能积水淹没采矿工作面装载平台，根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》，建议改为千分之五的上坡，有利于采矿工作面装载平台排水。

④弃渣场下部未设置挡土墙，且弃渣场存在台阶下沉现象，建议按照《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》修建挡土墙，确保弃渣场安全排土。

## 2.2.5 原矿山开采建设方案

⑴ 原矿山开采方法

原有矿山为露天矿，开采方案采用钻机钻孔、装药爆破落矿、装载机采装、自卸汽车运输的方式。

⑵ 建设规模

年开采石英砂岩4万吨。

⑶ 原矿山组成及建设方案

原矿山工程组成情况见表2.2-3所示：

表2.2-3  原矿山工程组成情况一览表

| 类别 | 工程内容及工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 采场 | 现状：矿山前期已对矿山扩大矿区范围后的中部2、4号地质剖面线之间的+1000m以上的矿石资源已经开采结束，地质剖面线2号以南和4号以北的矿石资源尚未开采。在矿区南侧中部形成了一个长150m，宽50m的采场 | 目前采场破坏面积6.81hm2，已进行了部分复垦，复垦现状照片见图2.2-5 |
|  | 开采平台 | 现状：矿山正常生产时有2级平台，一级平台为工作平台，标高为+1040m，平台长约20m，平均宽8m，台阶坡面高约15m，台阶坡面角70o±；二级平台为装载平台，标高为+1030m，平台长约40m，台阶坡面高约10m宽平均约20m，台阶坡面角70°± |  |
| 辅助工程 | 空压站 | 现状：矿山配备2L-10/8X型空气压缩机2台，空压机至采矿场用高压胶管送至凿岩机工作 | 容积流量为10m3/min，额定排气压力0.8Mpa，功率为65kW。 |
|  | 变配电 | 现状：矿山采用双电源供电，主电源为10kV的农网供电，备用电源为200kW柴油发电机2台 | / |
|  | 工业场地、矿山值班室等 | 本矿山的工业场地、矿山值班室，全部布置在采场东侧约300m外的平缓地带。 | / |
|  | 爆炸物品储存库 | 位于矿山西南侧300m外，库房经当地公安部门验收合格，有爆炸物品储存和使用许可证，库管人员持证上岗。炸药、雷管由青川县民爆公司用专用车辆运至炸药、雷管库储存。 | 风险 |
| 储运 工程 | 装运系统 | 现状：采用挖掘机开展剥离工作，并将开采的石料装入自卸式汽车；在开采平台就地装入汽车外运 | / |
|  | 料堆场 | 现状：现场安全平台内设置1处料堆场，目前有少量石料堆场 | 扩建后开采出的矿石直接运送至加工厂进行加工，不在采场区堆存 |
|  | 弃渣场 | 现状：前期剥离形成的矿山有两个弃渣场，其中1#弃渣场位于采场中部，已于2018年1月关闭，已植树、草绿化。2#弃渣场，位于采场东南侧约100m处坡地（运矿道路外侧），目前实际堆放废石（土）约7万余立方米，因还没有堆置至边界，安全平台还未形成。 | / |
|  | 剥离表土 堆场 |  | 前期露天开采剥离的表土就近堆放在采准平台内，后期用于覆土绿化 |
|  | 矿山公路 | 场内道路：从采场东侧，绕道折返而上到首个开采水平平台（最高开采标高+1050m），作为矿山采场运输出入口，也作为矿山采剥的首采地点。矿山公路中间再分别建立到各开采台阶的支线公路。折返公路按双车道7m宽设置，弯道半经应在30m以上，平均坡度为8%，干线总长约350m。 | 扩建后将新建矿山公路800m |
|  |  | 场外道路：运输利用矿区西侧乡村公路 |  |
| 公用 工程 | 给水 | 在采场最高点建防尘水池一座，容积30m³，矿区用水取自山中的溪沟水，用水泵将山涧水送到高位水池，经水管引至各作业点，供矿山生产及生活使用。 | 现已设有1座30m3高位水池 |
|  | 供电 | 矿山供电系统由农网用电系统接入矿区 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 现状：采用带收尘装置的钻机，爆破粉尘、铲装扬尘等采取洒水降尘的措施 | 评价要求完善洒水降尘措施 |
|  | 废水 | 现状：本项目无生产废水，生活废水经1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田 | / |
|  | 噪声 | 现状：未采取措施 | 由于采矿区距最近居民相对较远，未造成扰民现象 |
|  | 固体废物 | 矿山剥离渣土 | 现状：前期剥离形成的矿山有两个弃渣场，其中1#弃渣场位于矿区中部，已于2018年1月关闭，已植树、草绿化。2#弃渣场，位于采场东南侧约100m处坡地（运矿道路外侧），目前实际堆放废石（土）约7万余立方米，因还没有堆置至边界，安全平台还未形成。 | 矿山前期露天开采过程中产生的废渣，尽量运出矿区用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用，剩余的废渣再堆放在矿山专门废渣场内，待矿山后期转入地下开采时，再将渣场的废渣回填露天采坑或矿井井下采空区，这样既可以减少废渣对环境的影响，又可以稳定井下采场 |
|  |  | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 生活 垃圾 | 现状：采场区设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置 | / |
|  |  | 危险 固废 | 现状：废机油、废油桶由设备厂家回收处置 | / |

注：本矿山使用的机械设备不多，机械维修主要委托设备厂家进行维修，故不在矿区设置机修间。

⑷ 主要机械设备

扩建前主要机械设备见表2.2-4。挖掘机、装载机、自卸车、潜孔钻机、凿岩机、空压机及水泵等可继续使用。

表2.2-4  扩建前主要机械设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔冲击器 | 台 | 2 | QCZJ70型 | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 2 | 潜孔冲击器 | 台 | 2 | QCZJ90型 | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 3 | 空压机 | 台 | 2 | 10m3/min | 现有，扩建后继续利用 |
| 4 | 柴油发电机组 | 台 | 2 | 100kW | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 5 | 挖掘机 | 台 | 1 | DX260LC | 社会租用，扩建后继续租用 |
| 6 | 自卸汽车 | 台 | 8 | 10t | 社会租用，扩建后继续租用 |
| 7 | 水泵 | 台 | 1 | / | 现有，扩建后继续利用 |
| 8 | 装载机 | 台 | 8 | LG953N | 现有，扩建后继续利用 |
| 9 | 钻机 | 台 | 2 | KQD-100 | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 10 | 液压破碎锤 | 台 | 1 | SG200 | 现有，扩建后继续利用 |
| 11 | 凿岩机 | 台 | 3 | YT-28 | 现有（2用1备），扩建后继续利用 |

## 2.2.6 原辅材料及能源消耗

本矿山开采主要原辅材料及能耗见表2.2-5。

表2.2-5  主要原辅材料及能耗一览表

| 序号 | 名 称 | 单耗指标 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 0.10～0.15kg/t | 6000kg | 爆破作业由本公司，专人进行 |
| 2 | 雷管 | 0.01发/t | 400发 |  |
| 3 | 钻杆 | 1根/万t | 4根 |  |
| 4 | 钻头 | 5个/万t | 20个 |  |
| 5 | 电 | 21.0kwh/t | 84万kwh | 马村五组供电管网 |

## 2.2.7 扩建前公用工程

⑴ 供电

矿山采用双电源供电。主电源为10kV的农网供电，备用电源为200kW柴油发电机2台，供机械设备使用，供电可靠。

⑵ 供水

在采场最高点建防尘水池一座，容积30m3，矿区用水取自山中的溪沟水，用水泵将山涧水送到高位水池，经水管引至各作业点，供矿山生产防尘及生活使用。

⑶ 排水

设计在采场上部及两侧山体修筑一条防水沟，将采场上部的大气降水通过防水沟排出采场范围，排自山下的溪沟。矿山外围及采场应设置截、排水沟，采场（平台）从边缘向最终边坡方向设3～5‰的上坡，矿山全部采用自流排水。

本项目员工均为周边居民，不在场区食宿。办公、生活产生的废水经1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田。

⑷ 供热

本项目矿山采场不需供热。

## 2.2.8 扩建前劳动定员及生产制度

现有劳动定员15人，年工作300天，每天1班，每班8小时，年运行2400小时。

# 2.3 扩建后工程概况

## 2.3.1 扩建项目基本情况

本工程的名称、生产规模、产品方案、采掘方法及运输方式等基本情况见表2.3-1：

表2.3-1  本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿开采扩建项目 |
| 2 | 建设单位 | 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 行业类别 | 建筑装饰用石开采（B1012） |
| 5 | 保有资源量 | 124.88万吨 |
| 6 | 设计利用资源量 | 124.88万吨 |
| 7 | 开采规模 | 年开采6×104t的规模 |
| 8 | 采矿方法 | 露天：台阶采矿；地下：浅孔留矿法采矿 |
| 9 | 运输方式 | 公路汽车运输方式 |
| 10 | 服务年限 | 18年 |
| 11 | 产品方案 | 年开采6万吨玻璃用石英岩 |
| 12 | 工作制度 | 300天，每天1班，每班8小时 |
| 13 | 工程总投资 | 260万元，资金由企业自筹 |
| 14 | 项目进度 | 根据现场踏勘，本矿山处于停产整顿状态。为了重新进行矿山开采工作，青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂现正在进行矿山隐患整改、安全设施完善等工作。 |

## 2.3.2 扩建项目组成及建设内容

本项目为玻璃用石英岩矿开采项目，矿山矿体+1000m水平以上的矿体埋藏较浅，剥离量较小（≤0.5：1），适宜采用露天开采，开采高度+1050m～+1000m，矿山矿体+1000m以下（至+925m）的矿体埋藏较深，剥离量较大（＞0.5：1），适宜采用地下开采。因此，矿山先进行露天开采，露天开采结束后再进行地下开采。项目包括露天采场、临时弃渣场、矿山道路、地下巷道和其他配套公辅设施等内容。本工程由主体工程、辅助工程、储运工程、依托工程、公用工程及环保工程等组成。本工程主要为露天采场的改造、新增地下开采及扩大开采规模。

项目工程组成详见表2.3-2：

表2.3-2  本扩建项目组成及建设内容一览表

| 类别 | 组成 | 主要建设内容 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 露天开采 | 矿山 开采 | 设1个露天采场，采场面积0.0659km2，开采标高+1050m~+1000m，垂直高差50m；开拓运输方式为公路开拓，汽车运输 | 施工扬尘、燃油废气、施工噪声、生活污水、生活垃圾、水土流失 | 采场粉尘、车辆扬尘、燃油废气、设备噪声、水土流失、风险 | 评价要求对现有采场进行改造，矿山开采严格采用水平分台段开采 |
|  |  | 开采 作业 | 露天开采方式为自上而下台阶式开采，设计5个10m的台阶，其台阶从上自下分别为：+1040m、+1030m、+1020m、+1010m、+1000m |  |  |  |
|  |  | 排水 | 矿山外围及采场应设置截、排水沟，采场（平台）从边缘向最终边坡方向设3～5‰的上坡，矿山全部采用自流排水。 |  |  |  |
|  | 地下开采 | 井巷 工程 | 后期地下开采的深度为+990m～+925m。采区走向长度约900m，倾斜长度约72m。采用平硐开拓，边界分列式通风方式，设1个主井1个风井，布置为单翼采区，划分为1个区段1个采面。回采工作运输平巷沿+925m矿层南北走向布置，回采工作面回风平巷沿+990m矿层南北走向布置。925回采工作面走向长约900m，斜长约72m。925回采工作面内开采方向为：由矿区北部边界向矿区西南主井平硐方向后退式回采。沿矿层走向布置工作面运输平巷和回风平巷。 |  | 矿坑废气、铲装防尘、运输道路扬尘、采矿废水、生活污水、设备噪声、水土流失、风险 | 本次扩建新增 |
|  |  | 运输系统 | 通过采场溜矿眼每班放出矿石，矿坑外采用自卸载重汽车运输 |  |  |  |
|  |  | 通风系统 | 在矿区南北边界沿矿层倾向布置采面开切眼，将运输平巷与回风平巷联通，形成通风系统。矿井采用边界分列式通风方式，机械抽出式通风方法。新鲜风流从主平硐进入，经主井平硐、运输平巷，由工作面超前风眼进入采场。工作面污风经工作面上出口回风眼排至工作面回风平巷，经回风平硐、风井抽排至地面。 |  |  |  |
|  |  | 矿坑排水 系统 | 矿井水文地质条件简单，采用平硐开拓。矿井井下各平巷都按3‰正坡度施工，井下工作面的涌水经运输平巷水沟自流至各水平平硐，然后经各平硐水沟自流出井。水沟规格为：上宽0.4m，下宽0.3m，深0.4m，断面0.14㎡。 |  |  |  |
|  |  | 压缩空气 系统 | 矿井设计在+925m主井井口附近设置压风机房，安装地面2L-10/8X型固定式空气压缩机2台，一用一备。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 露天开采 | 空压站 | 矿山配备2L-10/8X型空气压缩机2台，空压机至采矿场用高压胶管送至凿岩机工作 |  | 噪声 | 与扩建前一致 |
|  |  | 变配电 | 矿山采用双电源供电，主电源为10kV的农网供电，备用电源为200kW柴油发电机2台 |  | 噪声 | 与扩建前一致 |
|  | 地下开采 | 压缩空气站 | 压缩空气管道由+925m主井和+990m风井入井，经主井和风井平硐、运输平巷至工作面各用风点，最远送风距离500m。在压缩空气站出口下部设油水分离器和闸阀。 |  | 噪声 | 本次扩建新增 |
|  |  | 配电室 | 矿井地面安设S9-200/10/0.4(200kVA)和S9-100/10/0.4(100kVA)型变压器各1台，其中S9-100/10/0.4(100kVA)型变压器作地面供电用，S9-200/10/0.4(200kVA)型变压器(中性点禁止接地)作井下供电用。 |  | 噪声 | 本次扩建新增 |
|  | 工业场地、矿山值班室等 | 本矿山的工业场地、矿山值班室，全部布置在采场东侧约300m外的平缓地带。 |  | 生活垃圾 | 与扩建前一致 |
|  | 爆炸物品储存库 | 位于矿山西南侧300m外，库房经当地公安部门验收合格，有爆炸物品储存和使用许可证，库管人员持证上岗。炸药、雷管由青川县民爆公司用专用车辆运至炸药、雷管库储存。 |  | 风险 | 与扩建前一致 |
| 储运工程 | 露天开采 | 装运 系统 | 矿山采用挖掘机开展剥离工作，并将开采的石料、废渣装入自卸式汽车；在开采平台就地装入汽车外运 |  | 粉尘、噪声 | 与扩建前一致 |
|  |  | 堆料场 | 本项目不设置堆料场，开采的石料临时堆放在各开采平台出料区，就地装入汽车外运 |  | 粉尘 | 与扩建前一致 |
|  |  | 弃渣场 | 有两个弃渣场，其中1#弃渣场位于矿区中部，容量为2.88万m3，已于2018年1月关闭，已植树、草绿化。2#弃渣场，位于采场东南侧约100m处坡地（运矿道路外侧），设计容量18.68万m3，目前已堆放废石（土）约7万余立方米，因还没有堆置至边界，安全平台还未形成。 |  | 粉尘 | 本次进行改造 |
|  |  | 剥离表土堆场 | 剥离的表土就近堆放在采准平台内，根据开采进度，逐步增加堆存量，直至该平台开采结束；每个台阶平台剥离的表土均堆放于该平台内，堆存的表土用于后期覆土绿化 |  | 粉尘 | 本次进行改造 |
|  | 地下开采 | 矿石 堆场 | 矿井采用平硐开拓，采区回采工作面的矿石通过自溜至工作面下出口装矿车，经运输平巷由机车运输出井。井下的矿产品运至地面储存仓后，直接采用汽车转运外销。 |  | 粉尘 | 本次扩建新增 |
|  |  | 废石 堆场 | 废石主要用于充填井下采空区及废弃井巷，剩余部分运出井口，用于回填工业广场，其它多余废渣运至2#弃渣场 |  | 粉尘 | 本次进行改造 |
|  | 矿山公路 | 场内道路：从采场东侧，绕道折返而上到首个开采水平平台（最高开采标高+1050m），作为矿山采场运输出入口，也作为矿山采剥的首采地点。矿山公路中间再分别建立到各开采台阶的支线公路。折返公路按双车道7m宽设置，弯道半经应在30m以上，平均坡度为8%，干线总长约350m。 |  | 粉尘、噪声 | 扩建后将新建矿山公路800m |
|  |  | 场外道路：运输利用矿区西侧乡村公路 |  |  |  |
| 公用工程 | 给水 | 在采场最高点建防尘水池一座，容积30m³，矿区用水取自山中的溪沟水，用水泵将山涧水送到高位水池，经水管引至各作业点，供矿山生产及生活使用。 |  | 噪声 | 与扩建前一致 |
|  | 排水 | 露天 开采 | 采场外部：雨污分流，在矿区范围内采场的上方及两侧面修筑矿山防洪沟，防止山洪水进入采场，矿山防洪沟断面为：上宽2.0m×下宽1.5m×深2.0m。矿山开采采场平台坡度较大，雨水可自流排出。 |  | / | 与扩建前一致 |
|  |  |  | 弃渣场：在弃渣场上方及两侧需设置防洪水沟，将雨水由上游直接排至临时弃渣场境界外。 |  | / | 与扩建前一致 |
|  |  | 地下 开采 | 井下：井下工作面涌水沿各回采工作面运输平巷水沟汇入各区段平硐，再由各区段平硐水沟自流出井。水沟规格为：上宽0.4m，下宽0.3m，深0.4m，断面0.14m2。 |  | / | 本次扩建新增 |
|  |  |  | 井口：地面工业广场及井口附近必须修建防洪沟，防止山洪水冲坏工业广场和地表水涌入井下。矿山防洪沟规格为：上宽1.5m，下宽1.0m，深1.5m。 |  |  |  |
|  | 供电 | 矿山供电系统由农网用电系统接入矿区，并设200kW柴油发电机2台（1用1备），电源能满足矿山需要 |  | 燃油废气、噪声 | 与扩建前一致 |
| 环保工程 | 露天开采 | 废气 治理 | 开采区：开采工作面设喷雾洒水装置进行降尘，并对临时堆存在开采平台内的剥离表土加盖防尘网；采用带收尘装置的钻机穿孔；爆破粉尘、铲装扬尘等采用喷雾降尘 |  | / | 本次整改 |
|  |  |  | 运输：采取洒水、限速、加盖篷布等措施 |  | / | 本次整改 |
|  |  |  | 临时弃渣场：喷雾洒水降尘，并对废石渣进行压实和遮挡 |  | / | 本次整改 |
|  |  | 废水 治理 | 开采区、临时弃渣场上方均设置截水沟截排雨水，采区内部设置排水沟，并在矿区末端设置沉淀池，废水经沉淀后用于洒水抑尘 |  | / | 与扩建前一致 |
|  |  | 固废 处置 | 剥离表土就近堆放于采准平台内，每个台阶平台剥离的表土均堆放在该平台内，并采用遮阳网覆盖、定期洒水 |  | / | 与扩建前一致 |
|  | 地下开采 | 废气 治理 | 采场采用湿式凿岩、机械通风等措施；对爆破作业、出矿、装卸和运输扬尘采取洒水抑尘措施；矿石堆场区采取洒水降尘措施 |  | / | 本次新增 |
|  |  | 废水 治理 | 矿区主平硐坑口设集水池 |  | / | 本次新增 |
|  | 生活污水 | 生活废水经1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田 |  | / | 与扩建前一致 |
|  | 噪声控制 | 机械设备采用隔声减震措施 |  | / | 与扩建前一致 |
|  | 固废处置 | 废渣部分运出矿区，用于乡村道路建设或其它基础设施建设；剩余废渣、除尘灰堆放在临时弃渣场内，后期用于地下采空区回填 |  | / | 露采与扩建前一致 |
|  |  | 在采场区设置垃圾桶用于收集生活垃圾 |  | / | 本次新增 |
|  |  | 废机油、废油桶由设备厂家回收处置 |  | / | 与扩建前一致 |
|  | 风险防范 | 符合安全防护距离，设置排洪沟、截水沟等 |  | / | 本次整改 |
|  | 生态恢复 | 采场服务期满后的生态恢复措施 |  | / | / |

注：① 本矿山使用的机械设备不多，机械维修主要委托设备厂家进行维修，故不在场区设置机修间，产生的废机油、废油桶由设备厂家回收处置。② 职工均为当地居民，厂区不设食宿；③ 矿山不设柴油库，在矿山附近的加油站加油或采购。

## 2.3.3 矿区资源概况

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围资源/储量核实报告》，矿区资源概况分述如下：

2.3.3.1 矿区范围及资源储量

⑴ 矿区范围

①已设矿权情况

矿区面积：0.1702km2；开采深度：+1050～+950m。矿区范围由1～6号拐点圈闭，拐点坐标见下表：

表2.3-3  原矿区范围及拐点坐标一览表

| 坐标拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | 矿区面积（km2） | 开采深度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 3583391.76 | 35542817.65 | 0.1702 | +1050～+950 |
| 2 | 3583811.77 | 35543082.65 |  |  |
| 3 | 3584031.77 | 35543247.65 |  |  |
| 4 | 3583896.77 | 35543422.65 |  |  |
| 5 | 3583696.77 | 35543272.65 |  |  |
| 6 | 3583271.76 | 35543012.65 |  |  |

②矿权扩大情况

扩大面积的范围主要是沿原矿区范围内矿体走向延伸方向及矿体倾向延伸方向进行扩大，扩大后矿区范围由8个拐点圈闭，面积：0.212km2（本次在原矿区范围基础上扩大部分的面积为0.0418km2，仅占原矿区范围的24.56%），开采深度+1050m～+925m。扩大矿区范围及矿权概况见下表。

表2.3-4  扩大矿区范围及拐点坐标一览表

| 坐标拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | 矿区面积（km2） | 开采深度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 3583249.52 | 35542700.04 | 0.212 | +1050～+925 |
| 2 | 3583391.76 | 35542817.65 |  |  |
| 3 | 3583811.77 | 35543082.65 |  |  |
| 4 | 3584031.77 | 35543247.65 |  |  |
| 5 | 3583896.77 | 35543422.65 |  |  |
| 6 | 3583696.77 | 35543272.65 |  |  |
| 7 | 3583271.76 | 35543012.65 |  |  |
| 8 | 3583129.77 | 35542890.65 |  |  |

⑵ 矿山资源储量现状

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围资源/储量核实报告》及其备案，截至2018年8月，在矿区范围内查明石英砂岩矿资源/储量148.18万吨，动用储量（122b）23.30万吨，保有资源储量（122b+332）124.88万吨；其中，原矿区范围保有石英岩矿资源储量（122b）61.70万吨，拟扩范围内新增保有资源储量（332）63.18万吨。

根据矿体资源量估算结果以及圈定的露天境界范围，经计算，设计开采利用资源储量148.18万m3，设计资源开采利用率86.4%。具体详见表2.3-5、2.3-6及图2.3-1：

表2.3-5  矿山保有资源储量一览表

| 块段编号 | 资源／储量分类 | 断面编号 | 面积（m2） | 间距（m） | 块段体积（m3） | 体积计算公式 | 体重 （t/m3） | 查明资源储量（万吨） | 动用资源储量（万吨） | 保有资源储量（万吨） | 新增资源储量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 332 | ① | 930 | 178 | 56357 | ① | 2.25 | 34.00 | / | / | 34.00 |
|  |  | ②③④ | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 动用（111b） | ② | 276 | 194 | 56357 | ① |  | 12.68 | 12.68 | / | / |
|  |  | ⑤ | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 动用（111b） | ⑤ | 305 | 183 | 44927 | ① |  | 10.62 | 10.62 | / | / |
|  |  | ⑧ | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 122b | ③ | 313 | 194 | 62177 | ① |  | 13.99 | / | 13.99 | / |
|  |  | ⑥ | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ | 332 | ④ | 179 | 194 | 35890 | ① |  | 8.08 | / | / | 8.08 |
|  |  | ⑦ | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅵ | 122b | ⑥ | 328 | 183 | 61488 | ① |  | 13.32 | / | 13.32 | / |
|  |  | ⑨ | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅶ | 332 | ⑦ | 191 | 183 | 35411 | ① |  | 7.97 | / | / | 7.97 |
|  |  | ⑩ | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅷ | 332 | ⑧⑨ | 546 | 170 | 85170 | ① |  | 19.16 | / | 19.16 | / |
|  |  | ⑾ | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅸ | 332 | ⑩ | 196 | 170 | 31110 | ① |  | 7.00 | / | / | 7.00 |
|  |  | ⑿ | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅹ | 332 | ⑾ | 456 | 158 | 67703 | ① |  | 15.23 | / | 15.23 | / |
|  |  | ⒀ | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅺ | 332 | ⑿ | 170 | 158 | 27255 | ① |  | 6.13 | / | / | 6.13 |
|  |  | ⒁ | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 148.18 | 23.30 | 61.70 | 63.18 |

表2.3-6  矿山设计利用储量一览表

| 资源类别 | 保有资源量（万m3） | 可采资源量（万m3） | 设计损失 （万m3） | 回采率（%） | 平均剥采比（m3/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （122b+332） | 124.88 | 107.89 | 16.99 | 86.4 | 0.5：1 |
| 比例 | 100% | 86.4% | 13.6% |  |  |

⑶ 矿山服务年限

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》，矿山生产服务年限计算如下：

①露天开采

本次露天开采仅对矿山2号地质剖面线以南和4号剖面线以北的+1000m以上的矿石资源进行设计。通过储量计算图估算，资源储量约为34.88万吨。矿山设计年产石英岩矿6.0万吨，采矿回采率根据矿层赋存情况确定为90%左右，则服务年限为：

T=Q×η/Α=34.88×0.90/6.0=5.2（年）

式中：T—矿山服务年限，年；

Q—设计利用的资源量；

Α—生产能力，取6.0万吨/年；

η—采矿回采率，取90%。

②地下开采

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围地下开采部分现有保有资源/储量约为90.0万吨，可采储量约为76.5万吨，矿井回采率为85%。

α＝G/kB=76.5÷6.0=12.8（年）

式中：α—矿井服务年限，年；

G—矿井可采储量，万吨；

kB—矿井设计年产量，6.0万吨/年。

经计算，矿山露采阶段服务年限满5.2年后转入地下开采，矿山露天/地下合计服务年限T=18年。

## 2.3.4 矿山地质概况

2.3.4.1 地层、构造

⑴ 地层

矿区区域上处于扬子地台西北缘，前龙门山褶皱带之天井山复背斜内，总体构造线呈北东——南西向。区内未见岩浆岩出露。沉积地层从寒武系至白垩系均有出露，其中寒武——三叠系属龙门山地层分区北段小区。

矿区内出露地层主要为石炭系、泥盆系及志留系。矿区地层由老至新简述如下：

①志留系中统罗惹坪组（S2l）：上部为黄绿粉砂质页岩，紫红粉砂质页岩夹灰岩，下部为灰色粉砂质页岩夹砂岩透镜体，为一套浅海陆棚环境沉积。

②泥盆系中统金宝石组（D2j）：上部为灰色页岩、泥质粉砂岩，下部为浅灰～灰白色中厚层～块状石英砂岩。厚度58～80m，为一套陆源砂滩～泻湖环境沉积。系石英砂岩矿含矿层位。与志留系罗惹坪组呈假整合接触。

③泥盆系中统观雾山组（D2gw）：为一套碳酸盐建造，上部为灰色块状～厚层状微晶灰岩，常形成陡崖地形，下部为浅灰～灰色厚层～块状粉晶白云岩、生物碎屑灰岩，夹含燧石灰岩透镜体，厚度＞100m。与下伏金宝石组呈整合接触。

④石炭系下统总长沟组（C1z）：为一套造礁碳酸盐建造和单陆屑建造，其中，上部为灰、灰白色中～厚层状生物碎屑灰岩，下部为浅灰～灰白色厚层～块状细晶灰质白云岩，偶夹黄灰、灰绿、紫红色页岩，底部0.6～2m为绿色粘土岩。厚13～78m，与下伏泥盆系观雾山组呈假整合接触。

⑤三叠系及二叠系地层距矿区甚远，且与泥盆系金宝石组石英砂岩矿成矿关联度低，故对其岩性特征不做叙述。

⑥第四系（Q4）：区内间断出露，主要分布于山坡中下部，矿区范围内岩石裸露，浮土厚度小于0.2m，成分主要为砂岩及灰岩风化破碎后的岩石碎块和砂质粘土。

⑵ 构造

矿区地处天井山复背斜东延部分的次级褶皱—风垭子向斜，轴迹位于风垭子—曹家河一线，走向45°～225°。褶皱紧闭，两翼岩层倾角多在50°～70°间。呈大致对称的短轴状。核部出露地层为三叠系，两翼出露泥盆系～二叠系等地层。

矿区两侧各有一断层，北西侧马蹄石断层，走向北东～南西，倾向325°～335°，倾角70°～78°，断裂面有碎裂岩化、牵引褶皱，为脆性逆断层。南东侧火石湾断层，走向50°～230°，产状320°∠45°～70°，断裂面有角砾岩化、透镜体化，碎裂岩化，为逆断层。

⑶ 岩溶

该区未发现岩溶发育。

2.3.4.2 矿体特征

本矿床为一陆源砂滩～泻湖环境下沉积的石英砂岩矿床，矿体即为中泥盆统金宝石组下部中厚层～块状石英砂岩，呈北东向延伸，倾角多在65°左右。

矿区共圈定一个矿体，呈层状产出，长约750m，平均厚度7m±，矿体产状124°～137°∠65°～77°，矿体出露最高标高1100m，最低约850m（分布在图幅范围外）。

项目地形、地质见图2.3-2。

2.3.4.3 矿石特征

⑴ 矿石物理性质

本区主要矿石类型为弱固结中～细粒石英砂岩，大多呈灰白、浅灰色，有时见轻微的次生铁染，局部带褐黄色。矿石构造以块状为主，少许情况下见粒度，成分不均一，有时见条带状、环带状、斑点状构造。

矿物组分及结构：矿石中碎屑物占70～85%。孔隙占10～20%，胶结物含量小于5%。

碎屑物99%以上为石英碎屑，硅质岩屑只有微量，偶见显微文象花岗石屑及长石碎屑。碎屑物粒径为0.1～0.3mm，粒度均匀，分选较好，圆度较好。

重矿物含量小于1%，主要为电气石，次为锆石、独居石、磁铁矿，偶见金红石，榍石、磷铁矿。重矿物中，除电气石粒径常为0.1～0.2mm以外，其它矿物的粒径多在0.1mm以下。

在石英砂屑粒度偏细的岩石中，上述重矿物含量相对偏多一点。

由于石英砂屑以球状为主，砂屑之间为颗粒支撑，线接触和点接触，矿石的胶结类型为接触式，矿石中，胶结物极少，颗粒的连接方式为颗粒连接～胶结物连接的复合形式，因而在石英砂屑颗粒组成的格架之间形成粒间孔隙，孔隙近似多边形，一般情况下，大小和分布都较均匀，属后生孔隙。

含孔隙为本区石英砂岩矿石较独特的特征，它使得矿石体重小于一般石英砂岩，仅为2.25t/m3，石英砂屑间呈固结状态，矿石较为疏松易碎，为矿石的工业利用提供了良好的物性前提。

⑵ 矿石的化学成分

根据以往化学分析结果，矿石化学成分为：SiO294.8%～99.56%，平均98%左右；Al2O30.79～0.2%；Fe2O30.084～0.80%；CaO+MgO0.08～0.98%；K2O+Na2O0.013～0.079%。

根据青川县境内矿山（小水沟石英砂岩矿）对该石英矿石的化验分析结果得知：区内石英矿分析结果详见表2.3-7。

表2.3-7  青川县小水沟石英砂岩矿样品测试结果表

| 组 分 | 含 量（%） | 变 化 系 数（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 工程中单样样 | 单工程矿层 |
| SiO2 | 99.76 | 95.28 | 98.54 | 0.4～8 | 0.4 |
| Fe2O3 | 0.39 | 0.06 | 0.19 | 20～69 | 15 |
| Al2O3 | 0.49 | 0.03 | 0.40 | 46～270 | 26 |
| TiO | 0.10 | 0.04 | 0.06 | / | / |
| Cr2O3 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0009 | / | / |
| KO | 0.12 | 0.02 | 0.05 | / | / |
| NaO | 0.06 | 0.003 | 0.02 | / | / |
| CaO | 0.41 | 0.03 | 0.14 | / | / |
| MgO | 0.08 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 灼碱 | 1.21 | 0.21 | 0.49 | / | / |

⑶ 矿山类型和品质

据上所述，该区内石英矿ω（SiO2）含量95.28～99.76%，平均含量98.54%；ω（Al2O3）含量2.49～0.03%，平均含量0.4%；ω（Fe2O3）含量0.39～0.06%，平均含量0.19%。根据《玻璃硅质原料矿产地质勘查规范》（DZ/T0207-2002）附录H玻璃硅质原料矿一般工业要求，该类矿石品级初步定为三级，可做玻璃用硅质原料使用。

⑷ 矿体（层）夹石

顶板主要有残坡积层、泥质细（粉）砂岩、次生铁染石英砂岩、次生钙质石英砂岩、页岩，底板岩石类型主要有石英砂岩（表外矿）、页岩、次生铁染石英砂岩、次生白云质石英砂岩等，夹石类型主要有次生铁染石英砂岩、含泥质、粉砂质岩石和石英砂岩（表外矿）。

2.3.4.4 矿山开采技术条件

⑴ 水文地质条件

水文地质条件现状：该区水文地质条件属四川盆地东部之盆东岭谷孔隙、裂隙水亚区，区内地势北西高，南东低，中部高，两侧低，为中山山地地貌，矿区内均为树枝状的季节性冲沟，在矿区南侧相对高差-20m左右有一季节性溪沟——“曹家河”，为区内主要的地表水体，曹家河从矿区南部低洼处流过，矿区边缘，由北西流向南东，属于季节性小溪沟，其余沟谷多为季节性冲沟。受季节影响大，局部河段表现为干谷，最高洪水位高于河床2.5m，河床纵向坡度约10～20%，切割深度2～10m，两侧基岩裸露。本项目南侧为曹家河，于侯家村汇入杨家沟小溪，于建峰乡汇入文江口，于竹园镇汇入清江河，属嘉陵江水系，其主要水体功能为排洪、灌溉用水，在曹家河下游(项目矿区南侧)约13.1km汇入处于竹园镇境内的清江河段面，清江河主要水体功能为工农业用水、排洪、灌溉。项目区地表水系见图3.1-2。

由于地表水排泄快，区内水资源总体贫乏，矿体主要沿山脊出露，主要矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，地形有利于自然排水，矿床系弱固结中～细粒石英砂岩裂隙含水层、富水性弱。含矿层底板页岩具有相对隔水性，补给条件差，属裂隙充水为主的水文地质条件简单矿床。

水文地质条件预测：随着采矿活动的不断进行，对水文地质条件有一定改变，主要为采矿活动产生的矿渣、污水，对水质有一定影响，对地形地貌有一定改变，影响地表水径流方向和地下水排泄，造成局部地下水疏干，采矿活动产生的矿渣、污水，对冲沟水质有轻微影响，若矿山生产时所产生的废石不妥善堆放，会改变小范围的地形地貌变化，但总体影响较小。

矿区总体水文地质条件简单。

⑵ 工程地质条件

工程地质条件现状：按《四川省工程地质分区图》划分测区属盆周岩溶化中山较稳定工程地质之龙门山强烈褶断中山复杂工程地质亚区，区内属无震或弱震区，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），评估区地震基本烈度为Ⅻ度。

矿区在区域上属强烈褶断中山复杂工程地质亚区，矿床为坚硬～半坚硬岩为主的块～层状矿床，构造复杂。矿区内矿体呈单斜产出，矿床顶板岩石类型主要有残坡积层、泥质细（粉）砂岩、次生铁染石英砂岩、次生钙质石英砂岩、页岩，底板岩石主要有石英砂岩（表外矿）、页岩、次生铁染石英砂岩、次生白云质石英砂岩等，夹石类型主要有次生铁染石英砂岩、含泥质、粉砂质岩石和石英砂岩（表外矿），以半坚硬性岩石为主，自然边坡因风化剥蚀，局部较为陡峭。该矿系中厚矿体，局部出露较好，矿体上下盘围岩风化剥蚀严重，适宜于露天开采，深部剥采比相对增加，在目前市场价格下暂不适宜地下开采，等露天开采结束后再根据市场情况进行设计。

矿体开采技术条件相对较好。矿区的南西端距居民住户较近，开采时应选用合理的开采方法和爆破方式。矿体因构造风化作用，节理裂隙发育，较疏松，露采段要控制好采场边坡角（应≤55°），注意边坡稳定性，以免造成垮塌、滑坡等事故灾害，地下开采应合理留置保安矿柱。

总体而言，矿床属以层状岩石类为主的工程地质条件中等的矿床。

工程地质条件预测：随着矿山生产的进行，开采面积增大，采矿强度增大，部分危岩体的卸荷裂隙进一步发育，加之该区地形坡度大，在降雨、爆破震动作用下，可能会发生崩塌、崩落及小规模土体滑坡等。

因矿体厚度较大，地下开采形成的采空区面积相对较大，顶板的变形和冒落、地面塌陷等地质灾害可能发生，应采取合理的开采方法进行规避。

建议矿山应制订好合理的矿产资源开发利用方案，在今后生产中应制订更为具体的开采设计和安全设计，并制定切实可行的作业规程，按正规的开拓方式开采，并特别注意对地质灾害的监测和防治工作，做到早发现、早预报、早治理，以免发生重大地质灾害。

综上所述，矿区工程地质条件属中等。

⑶ 环境地质条件

环境地质条件现状：矿区按《四川省工程地质分区图》划分，属盆周岩溶化中山较稳定工程区米仓山工程地质亚区，主要特征表现为新构造运动大面积间隙性微弱抬升，地应力以挤压作用为主。区内为无震或弱震区，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015）划分，该地区地震动峰值加速度值为：0.15g，地震基本烈度Ⅶ度。

矿区范围内地表第四系覆盖薄，分布不均匀，多数为荒山，少量旱地。植被发育一般，以杂草、野竹及灌木为主，覆盖率约40%左右，区内基岩出露好，多为陡坡。

由于矿区地势陡且出露矿体厚度大的缘故，矿山目前只限于露天开采，深部尚未进行硐采，加上修建矿部、工业广场、堆矿场、废渣场及矿区公路等，对地表土地及植被造成一定的影响，但由于矿区所处位置偏远，人烟稀少等原因，因此矿山在开采过程中形成的废渣、废气、噪声及采空区，对周边环境总体影响不大。

总体而言，矿区环境地质条件简单。

环境地质条件预测：随着矿山生产进行，采场、坑道、厂房、堆矿场、废渣场等建筑设施的修建，可能造成一定的水土流失，局部地形、地貌将有一定的改变。

随着矿山生产进行，堆矿场、废渣场等建筑设施的修建，可能造成一定的水土流失。局部地形、地貌将有一定的改变，在一定程度上将改变地下水的运移途径和方式，但开采范围小，故对地下水资源影响不大。废渣、爆破废弃物等对生态环境亦有轻微影响。

建议矿山在采矿活动中矿山必须加强对废渣堆置、废水排放的工作管理，应注意矿区及周边的生态地质环境的保护和治理，采矿废渣应运出矿区，另行建设安全堆放场地堆放，应做到边生产边恢复、边治理。及时作好矿山地质环境的恢复和生态环境的保护工作，坚持“在保护中开发，开发中保护”的原则。

总体而言，矿山生产规模小，开采面积小，采矿活动对地质环境影响轻微。

⑷ 外部建设条件

① 交通运输条件

本项目位于青川县白家乡马村五组境内。矿区有简易公路8km与青（川）竹（园）公路相连，距竹园坝火车站33km，沿宝成铁路北行60km至广元，南行254km至成都，交通较为方便。

② 电源条件

矿山设计采用双电源供电，主电源为10kV的农网供电，备用电源为200kW柴油发电机2台，供机械设备使用，供电可靠。矿井主电源来自农网10kV变电站，备用电源来自矿井自备发电机组，备用发电机组型号为100GF—B，容量为100kw，其柴油机型号为4135D，发电机型号为STC，转速1500r/min，额定电流90A。S9-100/10/0.4(100kVA)型变压器作地面供电用，S9-200/10/0.4(200kVA)型变压器(中性点禁止接地)作井下供电用。矿井生产系统简单，供电距离短，设计在地面工业广场设置采区变电所，向井下各用电点供电。

③ 水源条件

设计在采场最高点建防尘水池一座，容积30m3，矿区用水取自山中的溪沟水，用水泵将山涧水送到高位水池，经水管引至各作业点，供矿山生产防尘及生活使用。

④ 供风

矿山配备2L-10/8X型空气压缩机2台，空压机至采矿场用高压胶管送至凿岩机工作。待露天开采结束后，在矿区南北边界沿矿层倾向布置采面开切眼，将运输平巷与回风平巷联通，形成地下通风系统，矿井采用边界分列式通风方式，机械抽出式通风方法。

⑤ 地面建构筑物

采场范围内无居民及其他建筑物，不存在搬迁问题。

综上所述，矿区灰岩矿矿资源丰富，开采技术条件较简单，矿区对外公路交通较方便，水电条件有保证，开发建设条件较好。

## 2.3.5 矿山开采建设方案

2.3.5.1 开采规模及开采年限

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围资源/储量核实报告》及其备案，至2018年10月，经估算在扩大后的矿区范围内累计查明石英砂岩矿资源储量148.18万吨；其中，已动用资源量（122b）25.20万吨（为原矿区范围动用），共保有石英岩矿资源储量（122b+332）124.88万吨；其中，原矿区范围保有石英岩矿资源储量（122b）61.70万吨，拟扩范围内新增保有资源储量（332）63.18万吨。矿山设计年开采规模6×104t，可开采18年（期中露采服务年限5.2年，地下开采服务年限12.8年），根据矿体埋藏深浅，露采服务年限5.2年后适宜转入地下开采。

2.3.5.2 开采方式

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》，矿山先进行露天开采，露天开采结束后再进行地下开采。

本矿床为一陆源砂滩～泻湖环境下沉积的石英砂岩矿床，矿体即为中泥盆统金宝石组下部中厚层～块状石英砂岩，呈北东向延伸，倾角多在65°左右。

矿区共圈定一个矿体，呈层状产出，长约750m，平均厚度7m±，矿体产状124°～137°∠65°～77°，矿体出露最高标高1100m，最低约850m（分布在图幅范围外）。根据该矿矿层赋存状况，确定矿体开采方式：

矿山矿体+1000m水平以上的矿体埋藏较浅，剥离量较小（≤0.5：1），适宜采用露天开采，开采高度+1050m～+1000m。矿山矿体+1000m以下（至+925m）的矿体埋藏较深，剥离量较大（＞0.5：1），适宜采用地下开采。

2.3.5.3 开采顺序

先对+1000m以上的矿体进行露天开采，待露天开采结束后再对+1000m以下（至+925m）的矿体进行地下开采，最后视情况回收露天开采和地下开采之间留设的10m安全隔离矿柱。

露天开采：根据矿区地形地貌、矿产资源赋存条件及矿层产状，矿山露天采场内开采顺序为由上至下台阶开采，各分层内沿采场走向布置回采作业面，总体上从开采平台外侧向边坡一侧推进。即首先剥离+1050m平台，再开采+1035m平台、+1020m平台，最后开采+1005m平台。

地下开采：矿井属小型矿山，共划分为一个单翼采区，采区内划分1个回采工作面，回采工作面走向长约900m，斜长约72m。回采工作面内每隔30m划分为1个回采矿块。采面内由矿区边界向主井平硐方向后退式开采。

2.3.5.4 开拓运输方案

2.3.5.4.1 开拓

⑴ 露天开采

根据矿带所处的地形条件，矿体赋存条件等，开拓运输方案采用公路汽车运输方式，矿山公路设计从采场东侧，绕道折返而上到首个开采水平平台（最高开采标高+1050m），作为矿山采场运输出入口，也作为矿山采剥的首采地点。矿山公路中间再分别建立到各开采台阶的支线公路。折返公路按双车道7m宽设置，弯道半经应在30m以上，平均坡度为8%，干线总长约350m。公路修建的标准必须达到国家规定的乡镇公路建设要求，并能够满足10～20t自卸汽车的运输安全。

⑵ 地下开采

矿井采用平硐开拓，回采工作面的石英岩矿石自溜至工作面下出口装入矿车，经运输平巷由机车运输至主平硐出井至地面堆料仓，再采用汽车转运外销。矿井采用1吨“U”型翻斗式矿车，轻轨运输，井下各平巷均铺设18kg/m的钢轨，轨距600mm，平巷坡度为3‰。井下车场为双轨，其余平巷为单轨。

采区走向长度约900m，倾斜长度约72m。采用平硐开拓，边界分列式通风方式，设1个主井1个风井，布置为单翼采区，划分为1个区段1个采面。

主井：标高+925m，布置在矿区范围西南侧边界外地面标高+925m处，与矿体斜交，按约300°方向，施工约640m的巷道进入矿层底板线，再沿矿层底板线走向，按约30°方向3‰的坡度施工925运输平巷900m至矿区北部边界，用作925回采工作面的进风、运输、行人和材料运输等。

风井：标高+990m，布置在矿区范围西南侧边界处地面标高+990m处，与矿体斜交，按约300°方向，施工约100m的巷道进入矿层底板线，再沿矿层底板线走向，按约30°方向3‰的坡度施工925回风平巷900m至矿区北部边界，用作925回采工作面的回风。

925运输平巷和925回风平巷通过北部边界开切眼联通，形成完整的925回采工作面，构成完整的生产系统。

回采工作面内每隔30m分为1个开采矿块。回采工作面内由矿井边界向主井平硐方向后退式开采。

矿体开拓见附图2.3-3《项目地下开采部分开拓方式平面图》。

2.3.5.4.2 运输

矿山道路已修建至+1020m平台，该道路路基宽9m，道路宽7.5m为泥结石路面，满足矿山6万吨/a的生产能力要求，不另行建设矿山道路。且该道路与竹（园）～下（寺）公路相连。

露天开采：矿山采出的石英矿石采用10～20t自卸汽车，沿台阶运输道路下运至矿区底部，再沿乡镇公路外运至加工厂进行石英砂加工后销售。剥离的废石通过装载机直接转运至弃渣场或者由挖掘机装入汽车运往弃渣场。

地下开采：回采工作面采出的矿石通过自溜自下出口溜矿眼装入矿车，矿车选用1.0吨“U”型侧卸式矿车，经运输平巷，由主井平硐井口机车运输至地面矿石仓堆放，然后用汽车将矿石外运销售。

2.3.5.5 开采方法

2.3.5.5.1 露天开采方法

⑴ 采剥方法

矿石采用自上而下的台阶式开采方法，台阶高度15m，安全平台宽度4.0m。矿山露天开采台阶采矿方法见图2.3-4。

⑵ 露天采场要素

露天开采部分各开采境界构成要素，详见表2.3-8：

表2.3-8  露天开采境界构成要素一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |
| 1 | 矿体产状 | 度 | 124°～137°∠65°～77° |
| 2 | 矿体控制标高 | m | 1100～850 |
| 二 | 参数 |
| 1 | 阶段高 | m | 15 |
| 2 | 台阶坡面角 | 度 | 70 |
| 3 | 最小工作平台宽度 | m | 10 |
| 4 | 安全平台宽度 | m | 8 |
| 5 | 清扫平台宽度 | m | 8（方案设计清扫平台即也为安全平台） |
| 6 | 最大边坡高度 | m | 50 |
| 7 | 采场最终边坡角 | 度 | 55 |
| 三 | 资源 |
| 1 | 境界内 | 矿石量 | ×104t | 34.88（露天开采部分可采储量，保有量） |
| 2 | 平均剥采比 | m3/m3 | 0.784 |

项目开采终了平面图和剖面图见图2.3-5、2.3-6⑴、2.3-6⑵、2.3-6⑶、2.3-6⑷。

⑶ 采剥工艺

① 表土剥离

矿区内矿体埋藏较浅，大多直接裸露地表，开采剥离量较小。表土剥离采用挖掘机作业，首先剥离采场矿体最高处的表土，然后随着矿山台阶开采逐级向下剥离，剥离一级开采一级。剥离的浮土应单独堆放，以便开采结束后用于采场土层的恢复。

② 穿孔

矿山矿石普氏硬度（f）为8～12，属于坚硬较难爆破类矿石，石料块度要求不宜过大，适合于采用小直径中深孔爆破。设计选两台KQD100型潜孔钻机打斜孔，并配置2台QCZJ70型、QCZJ90型潜孔钻机作业。4m以下低矮台阶、浅部掘沟爆破开挖、边坡及根底处理配置3台YT-28型凿岩机打浅孔。

③ 爆破

矿山采用中深孔松动爆破方法，爆破参数：最小抵抗线1.2m，孔间距1.0m～3.0m,排间距1.0m～3.0m。矿山在生产过程中，布置穿孔位置时，应根据矿山的实际情况和生产经验，适时对爆破参数进行合理修正，以获得最佳的爆破效果，取得更好的经济效益。在矿山边坡处应采用控制爆破，保证边坡不受破坏而保持稳定。处理大块矿石采用机械破碎，严禁使用裸露药包爆破。爆破主要参数详见表2.3-9。

表2.3-9  深孔爆破参数

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段高度 | m | 15 |
| 2 | 钻孔直径 | mm | 90 |
| 3 | 钻孔倾角 | ° | 75 |
| 4 | 孔距 | m | 3 |
| 5 | 排距 | m | 3 |
| 6 | 一次进尺宽度 | m | 10 |
| 7 | 前排最小抵抗线长度 | m | 2.89 |
| 8 | 孔斜深 | m | 17 |
| 9 | 钻孔超深 | m | 1.5 |
| 10 | 炮孔填塞长度 | m | 5 |
| 11 | 装药密度 | kg/m | 2.0 |
| 12 | 单孔装药量 | kg | 首排眼每眼装药量为39.46kg，第二排眼每眼装药量41.54kg |
| 13 | 一次爆破量 | t | 1418 |
| 14 | 一循环最大炸药量 | kg | 322 |
| 15 | 一次最大爆破炸药量 | kg | 322 |

本项目爆破工程由本公司进行，且厂区内对雷管及炸药进行储存。本公司已取得《四川省爆炸物品使用许可证》、《爆破作业单位许可证（非营利性）》和《安全生产许可证》，由于爆破属安全评价范围，其爆炸危害以安全评价结论为准，本次不予考虑。根据《爆破安全规程》（GB6722-2003），项目划定安全距离300m以内及定向爆破来控制受影响的方向和范围。

④ 采装运输

该采区山坡地形坡度较陡，地表腐植土及风化层较薄，结合矿山开采规模，设计选用DX260LC型挖掘机1台、SG200型液压碎石锤1台和LG953N型装载机1台。设计配置一台LG953N型装载机用于装载平台矿石装运和废石转运；矿山爆破后采用挖掘机修整边坡；大块矿石二次破碎SG200型液压碎石锤破碎；矿山采场剥离后的坡积物、夹石采用采用LG953N装载机转运至弃渣场。

⑤ 清渣、排渣

矿山开采后的石英砂岩矿石装运后，剩余的废石作为开采中的废渣，再使用装载机，对开采平台上废渣进行清排，运至专用临时弃渣场堆放。

矿山前期露天开采过程中产生的废渣，尽量运出矿区用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用，剩余的废渣再堆放在矿山专门废渣场内，待矿山后期转入地下开采时，再将渣场的废渣回填露天采坑或矿井井下采空区，这样既可以减少废渣对环境的影响，又可以稳定井下采场。

2.3.5.5.2 地下开采方法

根据井田矿层赋存条件和开采技术条件，矿层平均厚度7.0m，平均倾角为65°，属急倾斜矿层，设计采用浅孔留矿采矿法开采。浅孔留矿法的采矿方法见图2.3-7《地下开采部分浅孔留矿采矿方法图》。

回采工作面采用浅孔留矿采矿法后退式开采，采场内顶板采用锚网支护，如果顶板破碎时，局部地段还必须用预制水泥条架设“﹟”形垛进行加强支护，严禁空顶作业，确保顶板支护和人员作业安全。工作面开采采用浅眼爆破，使用矿山许用炸药和毫秒延期电雷管起爆。

回采工作运输平巷沿+925m矿层南北走向布置，回采工作面回风平巷沿+990m矿层南北走向布置，且与地表露头留设10m的安全矿柱。在矿区南北边界沿矿层倾向布置采面开切眼，将运输平巷与回风平巷联通，形成通风系统。+925回采工作面走向长约900m，斜长约72m。925回采工作面内开采方向为：由矿区北部边界向矿区西南主井平硐方向后退式回采。

（1）浅孔留矿法简述

① 矿块构成要素

回采工作面内每隔30m划分为1个矿块，矿井+925回采工作面大约划分为30个矿块。

② 立巷工作

沿矿层走向布置工作面运输平巷和回风平巷。在运输平巷内每隔30m开掘进风立巷和回风立巷，与工作面回风平巷贯通，形成通风系统。在工作面运输平巷矿块内每隔6m开掘溜矿眼，工作面运输平巷经溜矿眼与采场相通。

③ 回采工作

- 回采顺序

采用沿矿体走向后退式推进工作面，工作面内沿矿体倾向自下而上后退式回采。

b. 凿岩

工作面采用7655型风钻凿孔，浅孔落矿，炮孔孔径Φ38～42mm，孔深1.2m，炮孔间距0.8～1.0m。最小抵抗线0.8～0.9m，炮眼呈梅花形或三角形排列，每个采场配备两台凿岩机。

c. 爆破

沿工作面倾斜方向由下而上凿水平炮孔分段爆破，采场开采采用浅眼爆破，必须使用安全的矿山许用炸药，毫秒分段电雷管起爆。

d. 出矿

采用一班作业，边采边准，先进行凿岩爆破，再进行处理安全、顶板支护、出矿及平场等项工作，使采矿、放矿、通风、准备作业安全有序进行，正规循环作业。通过采场溜矿眼每班放出矿石，确保与下一班交接班时，整个工作面一个循环全部采完，并完成清场和支护工作。

e. 采场通风

矿井采用边界分列式通风方式，机械抽出式通风方法。新鲜风流从主平硐进入，经主井平硐、运输平巷，由工作面超前风眼进入采场。工作面污风经工作面上出口回风眼排至工作面回风平巷，经回风平硐、风井抽排至地面。

f. 采场支护

为防止片帮、冒顶，采场内采用锚网（锚杆配金属网）对顶板全面进行支护，如果顶板破碎时，局部地段还必须用预制水泥条架设“﹟”形垛进行加强支护，确保顶板支护和人员作业安全。

g. 采空区处理

采空区采用开采过程中的废石进行充填，该方法充填工艺简单，易掌握，成本低，能有效控制地压活动和减少地表塌陷、崩落。回采结束后，立即对采空区和废弃巷道进行及时密闭。

h. 运输

回采工作面采出的矿石通过自溜自下出口溜矿眼装入矿车，矿车选用1.0吨“U”型侧卸式矿车，经运输平巷，由主井平硐井口机车运输至地面矿石仓堆放，然后用汽车将矿石外运销售。

（2）地下开采要素

地下开采部分各开采境界构成要素，详见表2.3-10：

表2.3-10  地下开采境界构成要素一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |
| 1 | 矿层赋存情况 | / | 层状构造 |  |
| 2 | 编号及沉积时代 | / | ∈q1-1 | 寒武系邱家河组一段第一压段 |
| 3 | 厚度（平均） | m | 7.0 | 石英岩矿 |
| 4 | 倾角（平均） | 度 | 65° | / |
| 二 | 参数 |  |
| 1 | 开拓方式 | / | 平硐 | / |
| 2 | 开采标高 | m | +1000～+925 | / |
| 3 | 矿井回采率 | % | 85 |  |
| 4 | 采区回采率 | % | 85 | / |
| 5 | 日循环进度 | m | 1.0 | / |
| 6 | 采矿方法 | / | 浅孔留矿采矿法 | 区内后退式 |
| 7 | 支护方法 | / | 锚网配合“﹟”水泥垛 | / |
| 8 | 顶板管理方法 | / | 矿柱支撑和局部充填法 | / |
| 9 | 主通风机型号 | / | FBCZ--№10.0 | 电机功率：11kw |
| 10 | 风量及阻力 | m3/min，pa | 720，157.06 | / |

2.3.5.6 排水方案

露天开采：设计在采场上部及两侧山体修筑一条防水沟，将采场上部的大气降水通过防水沟排出采场范围，排自山下的溪沟。矿山外围及采场应设置截、排水沟，采场（平台）从边缘向最终边坡方向设3～5‰的上坡，矿山全部采用自流排水。

地下开采：矿井水文地质条件简单，采用平硐开拓。矿井井下各平巷都按3‰正坡度施工，井下工作面的涌水经运输平巷水沟自流至各水平平硐，然后经各平硐水沟自流出井。水沟规格为：上宽0.4m，下宽0.3m，深0.4m，断面0.14m2。坑口设小型沉淀池，地下涌水及生产废水经沉淀达标后由加压泵返回矿山高位水池供生产凿岩和降尘用水；为了防止山坡面降雨汇水涌入平硐口，在矿体开采的山顶山坡等处修筑截排水沟，将降雨水流导出采场以外。

2.3.5.7 采矿工作面布置

露天采场：矿体走向较长，矿石质量稳定，采矿工作面垂直于矿体走向布置，平行于矿体走向推进的开采方式。正常情况下，采场装载的台阶数为1个，打眼的台阶数1个，剥离的台阶数为1个。上下台阶工作点距离必须大于30m。每天放一轮炮，推进1个台阶。

地下开采：矿区范围内矿层沿走向倾角变化不大，一般在65°左右，共划分为一个单翼采区，采区内划分1个回采工作面925，回采工作面走向长约900m，斜长约72m。回采工作面内每隔30m划分为1个矿块，约划分为24个矿块。925回采工作面由矿区边界向主井平硐方向后退式开采。根据矿层厚度，矿井生产能力及布置正规生产工作面数，安排工作面每天一班生产，矿井同时生产工作面数为1个。

2.3.5.7 主要设备

矿山主要设备见表2.3-11。

表2.3-11  矿山扩建后主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔冲击器 | 台 | 2 | QCZJ70型 | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 2 | 潜孔冲击器 | 台 | 2 | QCZJ90型 | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 3 | 空压机 | 台 | 2 | 10m3/min | 现有，扩建后继续利用 |
| 4 | 柴油发电机组 | 台 | 2 | 100kW | 现有（1用1备），扩建后继续利用 |
| 5 | 挖掘机 | 台 | 1 | DX260LC | 社会租用，扩建后继续租用 |
| 6 | 自卸汽车 | 台 | 8 | 10t | 社会租用，扩建后继续租用 |
| 7 | 水泵 | 台 | 1 | / | 现有，扩建后继续利用 |
| 8 | 装载机 | 台 | 1 | LG953N | 现有，扩建后继续利用 |
| 9 | 钻机 | 台 | 2 | KQD-100 | 现有，扩建后继续利用 |
| 10 | 液压破碎锤 | 台 | 1 | SG200 | 现有，扩建后继续利用 |
| 11 | 凿岩机 | 台 | 3 | YT-28 | 现有（2用1备），扩建后继续利用 |
| 12 | 通风机 | 台 | 6 | / | 新增（4用2备） |

2.3.5.8 扩建项目原辅材料及能源消耗

本矿山开采主要原辅材料及能耗见表2.3-12。

表2.3-12  主要原辅材料及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单耗指标 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天开采 | 炸药 | 0.10～0.15kg/t | 9000kg | 与扩建前一致，爆破作业由本公司完成 |
| 2 |  | 雷管 | 0.01发/t | 600发 |  |
| 3 |  | 钻杆 | 1根/万t | 6根 |  |
| 4 |  | 钻头 | 5个/万t | 30个 |  |
| 5 | 地下开采 | 炸药 | 0.4kg/t | 24000kg |  |
| 6 |  | 导爆管 | 0.04m/t | 2400m |  |
| 7 |  | 钎钢 | 0.25kg/t | 15000kg |  |
| 8 |  | 引线 | 0.03m/t | 1800m |  |
| 9 |  | 合金片 | 0.2kg/t | 12000kg |  |
| 10 | 电 | 21.0kwh/t | 126万kwh | 白家乡马村五组供电管网 |

炸药库主要危险物质为硝酸铵，其性质见表2.3-13。

表2.3-13  硝酸铵理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：硝酸铵 | 英文名：ammonium nitrate |
| --- | --- | --- |
| 标识 | 分子式：NH4NO3 | 分子量：80.05 |
| 标识 | 危规号：51069 | UN编号：2607 | CAS号：6484-52-2 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无臭的透明结晶或呈白色小粒状，有潮解性 | 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |
| 理化性质 | 熔点(℃)：169.6 | 沸点(℃)：210（分解） |
| 理化性质 | 相对密度：(水=1)1.72 | 稳定性：稳定 |
| 危险特性 | 危险特性：危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 燃烧（分解）产物：氮氧化物。 急性毒性：LD50:4820mg/kg小鼠经口。 |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |
|  | 健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、错迷，甚至死亡。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |

## 2.3.6 辅助、储运工程

2.3.6.1 装运系统

根据开发利用方案，本矿山开采的矿石采用装载机将矿石在开采平台就地进行装车运输；矿山开采后的石英砂岩矿石装运后，剩余的不合格的废石料、废渣采用挖掘机装入自卸式汽车运输运出矿山综合利用，用于乡村道路建设或其它基础设施建设。不能及时运输的堆存至矿区采场东南侧的平缓地带处的临时废渣场。

2.3.6.2 临时弃渣场

矿山原1#弃渣场设置在⑥号拐点附近，该弃渣场容量较小不能满足矿山生产需要，且该1#弃渣场未设置安全平台，堆放量2.88万m3，最终堆置边坡角度达到43.5°，大于剥离物的自然安息角36°，并存在台阶下沉现象，需要进行整治。新建2#弃渣场位于④号拐点与⑤号拐点之间的沟谷内，占地面积16918m2，设计容量18.68万m3，已堆放容量7.35万m3，剩余堆放容量11.33万m3。

⑴ 弃渣场容积估算

根据开发利用方案，通过储量计算图估算，矿山适宜露天开采部分资源储量约34.88万吨，作为本次露天开采部分设计利用矿产资源储量的依据。根据矿层实际情况，矿山露天开采部分剥采比小于0.5：1，则剥离量约为0.5×34.88=17.44万吨。赋存条件较为简单，故设计开采率为90%，可采储量为31.39万吨，矿山生产过程中的废渣按总储量的10%预计，则废渣总量约34.88×5%=1.74万吨，废渣总量17.44万吨+1.74万吨=19.18万吨。矿山生产中产生的废渣较大，尽量运出矿区另行选址堆放，用于乡村道路建设或其它基础设施建设，变废为宝，综合利用。初步预计，综合利用废渣量按70%计算，即19.18吨×70%=13.43万吨，矿山剩余的废渣量=矿山生产中废渣总量－综合利用废渣量=19.18万吨－13.43万吨=5.75万吨。

弃渣场容积计算公式如下：

V=K1×V1×K2/(1+K3)

式中V——需要的弃渣场容积，m3；

K1——富裕系数，取1.1；

V1——需要排弃的剥离量；

K2——废石物松散系数，取1.4；

K3——剥离物下沉系数，取0.2。

矿山需要排放剥离物5.75万m3，经计算，需要弃渣场容积7.38万m3，设计弃渣场有效容积为11.33万m3，能够满足需要。

⑵ 临时弃渣场设置

根据矿山地形条件，本矿山配套设置的临时弃渣场设置在矿区采场东南侧下部平缓地带。采场上部各阶段产生的废石料、碎石、弃土等废渣一般会及时运出矿区综合利用。剩余的废渣临时堆放在临时弃渣场内，待矿山后期转入地下开采时，再将弃渣场的废渣回填露天采坑或矿井井下采空区，这样既可以减少废渣对环境的影响，又可以稳定井下采场。

前期剥离形成的矿山有两个弃渣场，其中1#弃渣场位于矿区中部，已于2018年1月关闭，已植树、草绿化。2#弃渣场，位于采场东南侧约100m处坡地（运矿道路外侧），目前实际堆放废石（土）约7万余立方米，因还没有堆置至边界，安全平台还未形成。环评要求临时弃渣场下方修建拦渣坝，采用大块废石砌筑，上方及两侧设置截洪沟，防止洪水对临时弃渣场的冲击。该临时弃渣场占地面积1.73hm2。根据开发利用方案，该临时弃渣场库剩余容量为11.33万m3，大于矿山所需弃渣场最小容积7.38万m3，因此，该临时弃渣场有足够的容量容纳本矿山各阶段开采产生的废渣。

弃渣场应严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）的要求，在弃渣场下方修筑拦渣坝，上方修筑截洪沟等设施，确保排渣场运行的安全可靠。经调查，配套的两个渣场运行十几年以来，未发生过安全事故，渣场总体运行状态稳定良好。

⑶ 临时弃渣场选址合理性

设计选择的临时弃渣场位于矿区采场下部的平缓地带。距离采场较近，利于废渣堆放，且无重要基础设施，不属于基本农田。临时弃渣场四周邻近区域皆为山体，临时弃渣场下游无建筑物。现场踏勘，临时弃渣场与下游最近住户直线距离约695m，为矿山西南侧的马村住户；最近的地表水体曹家河直线距离约150m，对周围敏感点影响较小。

对场址进行地质勘探，临时弃渣场所在区域不处于滑坡地带，地表也未见滑坡迹象。环评要求临时弃渣场下方设置挡石墙，挡石墙墙底设置泄水孔、挡石墙利用废石浆砌，形成透水性挡护墙。挡石墙的强度、高度及泄水孔必须满足拦渣的安全标准；临时弃渣场上方及两侧设置防截洪沟，截洪沟的排水能力需满足最大洪水的需要。

2.3.6.3 表土剥离及表土堆存

据调查，前期露天采场表土剥离于1#弃渣场形成表土堆方长度约为346m，宽约50m，高为1m，呈不规则性呈现，已保留保存可利用的表土13700m³，已于2018年1月关闭，已植树、草绿化。由于露天采场表土剥离工作贯穿整个露采过程，矿山设计自上而下平台式开采，因此后期每个台阶开采前需对表土进行剥离，方案设计剥离表土就近堆放于采准平台内，并根据开采的进度，逐步增加堆存量，直至该平台开采结束。每个台阶平台剥离的表土均堆放于该平台内。经初步估算，将来形成的底部平台地势平坦、交通便利、面积大，可满足存放剥离表土的需求。表土堆存期须做好水土保持工作，采用遮阳网覆盖后撒播草种进行水土保持和复绿工作。此外，由于采场位于山体中上部，汇水面积小，加之边坡坡度大，底部平台与边坡交界设计排水渠，达到防洪排水、水不乱流，以防土堆垮塌形成地质灾害或泥石流。待开展土地复垦工作时，每个平台上堆存的表土直接作为该平台复垦使用。

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，划主井场地，施工前进行表土剥离，原土壤厚度3-5cm，表土剥离厚度林地剥离4cm，可剥离表土26360m³。剩余弃渣场的容量为3.95万m³，该临时弃渣场有足够的容量容纳本矿山各阶段开采产生的渣土。

为防止开采平台堆放的表土垮塌形成地质灾害或泥石流，本环评建议露采阶段剥离的表土委托资质单位另选址建设一个排土场进行堆存，或找专业的设计单位对2#渣场进行扩容。

2.3.6.4 矿山道路

矿山道路已修建至+1020m平台，该道路路基宽9m，道路宽7.5m为泥结石路面，另行建设矿山道路，且该道路与竹（园）～下（寺）公路相连。矿山公路设计从采场东侧，绕道折返而上到首个开采水平平台（最高开采标高+1050m），作为矿山采场运输出入口，也作为矿山采剥的首采地点。矿山公路中间再分别建立到各开采台阶的支线公路。折返公路按双车道7m宽设置，弯道半经应在30m以上，平均坡度为8%，干线总长约350m。矿区道路宽度、坡度、弯道设计必须符合GB4387-94《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》的设计要求，按矿山三级双车道标准设计，并要在危险地段设置挡车墩或土堆并在公路沿线设有安全行车标志和限速标志。

矿山公路修建的标准必须达到国家规定的乡镇公路建设要求，并能够满足10～20t汽车的运输安全。

由于矿业活动使原有地表植被遭到严重破坏，部分地面裸露，堆放的弃土体较疏松，这些废弃物的排放，不仅增大了区域侵蚀模数（尤其是在雨季，雨水带入河中的泥沙量急剧增加）而且增加了区域滑坡、泥石流发生的几率。此外，必须注意道路两侧的水土保持，道路两侧的水土流失影响路基，直接影响道路两侧的生态环境。

2.3.6.5 炸药库

炸药库位于矿区西南侧办公区附近，距离最近的居民点距离为535m，据《爆破安全规程》（GB6722-2011），对炸药库选址分析见表2.3-14。

表2.3-14  炸药库选址合理性分析

| 序号 | 选址条件 | 选址分析 | 选址结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区不得布置在有山洪，滑坡和 地下水活动危害的地方，应尽量 利用山丘等天然屏障 | 工程库址不受山洪，滑坡和地下水 活动等危害，利用山丘作为天然屏 障 | 符合要求 |
| 2 | 根据项目炸药库的存药量，炸药库至住宅区或村庄边缘的最小距离不得小于300m | 工程炸药库300m范围内无居民点等敏感点 | 符合要求 |
| 3 | 炸药库应位于矿区的边缘地区 | 工程炸药库位于矿区边缘地区 | 符合要求 |
| 4 | 与邻近的城镇、居住区、工业场地、铁路、道路具有足够的安全距离 | 工程炸药库距离最近居民点535m，与周围的建构筑物有足够的安全防护距离，且有山体以及植被的阻隔 | 符合要求 |

由表2.3-14分析可知，评价认为炸药库选址基本合理。

## 2.3.7 公用工程

2.3.7.1 排水

⑴ 露天采场

① 上部境界排水

矿山位于山坡上，地势相对较高，水流坡降较大，根据矿山地形优势，降水通过地形坡度自流排水。设计在矿山开采境界周围修建排水沟，沟底宽1.5m、高2.0m、截水沟两侧边坡45°，将雨水由采场上部直接排至开采境界外。

② 采场内部排水

采场内部汇水，水量总体较小。在采场内，设置临时排水沟，将采场内的雨水排出采场，防止采场充水及水流往下渗透，以保护采场边坡的稳定。设计在采场各台阶内侧离坡脚线0.3m处修建排水渠，贯穿整个平台，沟宽一般为0.3m，深度为0.3m，将雨水排出采场。其形状根据实际情况确定，以满足引水畅通原则。

⑵ 地下开采

井下工作面涌水沿各回采工作面运输平巷水沟汇入各区段平硐，再由各区段平硐水沟自流出井。水沟规格为：上宽0.4m，下宽0.3m，深0.4m。地面工业广场及井口附近必须修建防洪沟，防止山洪水冲坏工业广场和地表水涌入井下。矿山防洪沟规格为：上宽1.5m，下宽1.0m，深1.5m。

⑶ 临时废渣场

表土堆场采用无纺布遮盖进行防护，同时在临时弃渣场上方及两侧配套排水沟，规格0.6*0.4*0.2m，排水沟长300m，主要功能是截流由上部及两侧山坡汇入临时弃渣场的雨水，并在排水沟末端设计沉砂池1个，表土分层分类堆放，定期人工巡视管护。

⑷ 矿山道路

道路靠山坡一侧和场地开挖的上部根据需要设置截排水沟。根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿变更设计说明书》，根据现场地理条件为了保证采场积水的排泄，设计将矿山公路的边沟扩大，以便采场及矿山公路雨季洪水的排泄。公路排洪边沟改建采用倒梯形断面，顶宽0.8m、底宽0.5m、高0.6m，净断面面积0.39m2、排水沟长度564m。

2.3.7.2 给水

露采与扩建前一致。地下开采在矿井建立综合洒水防尘系统，扩建1个专用防尘水池，水池标高+1050m，容积200m³。

2.3.7.3 供电

矿区已从附近白家乡马村农用线路接入10KV供电专线，在矿区内已设置有1台S11-100/10/0.4型变压器和，200kW柴油发电机2台（1用1备），与扩建前一致。电源能满足矿山生产和生活用电需要。

## 2.3.8 项目占地及总图布置

2.3.8.1 项目占地

根据广元市国土资源局提供的地形图可知，项目建成后占地18.97hm2，项目区占地类型为灌木林地。各个区域工程占地面积及占地类型见表2.3-15。

表2.3-15  项目占地情况一览表

| 序号 | 用地名称 | 占地（hm2） | 占地性质（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 采矿用地 | 合计 | 永久 | 临时 |
| 1 | 采场 | 13.4（其中2019年以前已恢复采区占6.81；新增6.59，其中包括开采平台5.56，开采边坡1.03） | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 |
| 2 | 附属设置 | 0.26（原有） | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 3 | 工业广场 | 1.19（原有0.36，新增0.83） | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 |
| 4 | 弃渣场 | 2.07（原有2.01，新增0.06） | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 |
| 5 | 矿山道路 | 1.17（原有） | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 |
| 6 | 主井场地 | 0.57（新增） | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 7 | 风井场地 | 0.31（新增） | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 |
| 合计 | 18.97（其中2019年以前已恢复采区占6.81，原有占地） | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 18.97 |

备注：2019年以前已恢复采区占6.81。

本项目占地18.97hm2，主要占地类型为林地，占地性质为临时占地。根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不属于限制和禁止用地项目，符合国家土地供应政策。

根据调查了解，建设单位已按照《中华人民共和国土地管理法》、《森林法》等法律、行政法规，正在依法办理土地用途变更和林地征地报批手续。目前已于2015年1月9日取得了四川省林业厅准予行政许可决定书《使用林地审核同意书》（川林地审字[2015]D014号），同意本项目开采使用青川县集体林地。

2.3.8.2 矿山总图布置

矿山总图布置本着在满足功能的前提下，尽量简化辅助设施和后勤设施，在配置上考虑尽量就近。矿区范围内矿石均通过汽车运输，矿区内采场及其他辅助生产设施之间均通过简易公路相连通，矿区与外部运输公路有矿山公路相接，矿山建设所需的原材料，均通过矿山公路运入矿区内，运矿道路尽量利用原有乡村道路，减少新增矿石道路的长度，整体工程不占用基本农田。

项目场地按功能区域分为生产区（露天开采区、地下开采区）、辅助生产区（临时废渣场、矿山道路等设施）。

生产区域：包括采矿场、主井场地、风井场地、采境界外截水沟等，采境界外截水沟位于采场两侧，露采在采场最高点建防尘水池一座，容积30m³；地下开采在矿井建立综合洒水防尘系统，设1个专用防尘水池，水池标高+1050m，容积200m³，用于采场、矿井生产用水。

辅助生产区域：临时废渣场设置在矿区采场下部平缓地带，紧邻采场区，便于矿区废渣排放，废渣场占地面积1.43hm2，下方修建设挡石墙，有效容积18.68万m3。矿区道路全长2600m，连接开采区、废渣场与社会公路（竹（园）～下（寺）公路）。

根据上述露天开采、地下开采总平面布置（具体见2.3-8⑴、2.3-8⑵），地下开采部分井上井下对照图（具体见2.3-8⑶）、地下开采部分主要井巷断面图（具体见2.3-8⑷），结合当地主导风向、场地所在的地形地势、周围环境敏感点分布情况，环评认为，本项目总平面布置有如下优点：平面功能分区明确、合理，布置紧凑、工艺流程顺畅，物流通畅，使用管理方便，对外交通运输联系方便，注意了节约用地、减少工程量、安全生产。因此，项目总平面布置较合理。

## 2.3.9 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员25人，其中负责、管理人员5人，直接生产人员20人。年工作300天，每天1班，每班8小时，年运行时间2400小时。

## 2.3.10 主要技术经济指标

项目建设期12个月，建设总投资260万元，所需资金全部由企业自筹解决。主要经济技术指标见表2.3-16。

表2.3-16  主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合经济技术指标 |
| 1 | 设计生产规模（矿石量） | 万t/a | 6 | / |
| 2 | 采场出矿能力（矿石量） | t/d | 200 | / |
| 3 | 井田范围面积 | km2 | 0.212 | / |
| 4 | 厚度（平均） | m | 7.0 | 石英岩矿 |
| 5 | 开采方式 | 露天/地下开采 | / |
| 6 | 全矿地质资源量/储量 | 万t（332） | 90.0 | / |
| 7 | 设计开采利用资源/储量 | 万t（332） | 76.5 | / |
| 8 | 建设期 | 个月 | 12 | / |
| 9 | 矿山工作制度 | d/a | 300 | 每天1班，每班8h |
| 10 | 全矿劳动定员 | 人 | 25 | / |
| 11 | 项目总投资 | 万元 | 260 | 企业自筹 |
| 二 | 露天开采部分经济技术指标 |
| 1 | 矿层厚度 | m | 7.0 | / |
| 2 | 矿层倾角 | 度 | 65° | / |
| 3 | 矿层硬度 | f | 7 | / |
| 4 | 矿层体重 | t/ m3 | 2.25 | / |
| 5 | 保有储量 | 万吨 | 34.88 | / |
| 6 | 可采储量 | 万吨 | 31.39 | / |
| 7 | 建设规模 | 万吨/a | 6.0 | / |
| 8 | 服务年限 | a | 5.2 | / |
| 9 | 开拓方式 | 露天开采，汽车运输 | / |
| 10 | 采矿方式 | 台阶式 | / |
| 11 | 回采率 | % | 90 | / |
| 三 | 地下开采部分技术经济指标 |
| 1 | 矿层赋存情况 | / | 层状构造 | / |
| 2 | 服务年限(矿井) | 年 | 12.8 | / |
| 3 | 编号及沉积时代 | / | ∈q1-1 | 寒武系邱家河组一段第一压段 |
| 4 | 保有储量 | 万吨 | 76.5 | / |
| 5 | 可采储量 | 万吨 | 68.85 | / |
| 6 | 倾角（平均） | 度 | 65° | / |
| 7 | 容重 | t/m3 | 2.25 | / |
| 8 | 开拓方式 | / | 平硐 | / |
| 9 | 开采标高 | m | +1000～+925 | / |
| 10 | 矿井回采率 | % | 85 | / |
| 11 | 采区回采率 | % | 85 | / |
| 12 | 日循环进度 | m | 1.0 | / |
| 13 | 采矿方法 | / | 浅孔留矿采矿法 | 区内后退式 |
| 14 | 支护方法 | / | 锚网配合“﹟”水泥垛 | / |
| 15 | 顶板管理方法 | / | 矿柱支撑和局部充填法 | / |
| 16 | 主通风机型号 | / | FBCZ--№10.0 | 电机功率：11kw |
| 17 | 风量及阻力 | m3/min，pa | 720，157.06 | / |

# 2.4 工程分析

## 2.4.1 扩建前项目工艺流程及污染因素分析

本项目扩建前露天开采。生产工艺过程主要包括表土剥离、穿孔、爆破、矿山剥离、破碎及采装运输等工序。开采工艺流程及产污环节分析见图2.4-1。

图2.4-1  扩建前项目露天开采工艺流程及产污环节图

工艺说明：

⑴ 表土剥离：由于矿区内矿石被表土和植被所覆盖，在采石前须将其剥离，为采矿工序做好准备。表土剥离采用1台DX260LC挖掘机作业，表土剥离过程中会产生剥离表土、噪声、粉尘、固废。

⑵ 钻孔：矿体爆破前需钻孔安装炸药，采用潜孔钻干式钻孔，打孔直径为90mm，钻孔深度约12m，超深0.5m，为倾斜70°的孔，倾角与阶段坡角一致。钻孔时会产生粉尘及噪声。

⑶ 爆破：在炮孔装岩石炸药、延期电雷管和起爆器起爆。本项目爆破作业由本单位专业爆破队伍进行（包括装药及引爆），厂区内不对雷管及炸药进行储存。爆破过程中会产生粉尘、噪声和引起周边地面振动及会产生部分固废。

⑷ 剥离：采用挖掘机对爆破后的岩体进行剥离，剥离过程产生噪声、粉尘及设备尾气。

⑸ 破碎：为减少爆破飞石危害，1m³以上的大块石料采用挖掘机配液压破碎锤在各工作阶段平台上进行二次机械破碎，破碎过程产生噪声、粉尘及固废。

⑹ 铲装：采出的石英砂矿石经装载机装入汽车，大于1m3的大块矿石经机械液压碎石锤进行二次破碎后由装载机装入汽车运入鸿发矿业加工厂进一步加工。铲装过程中会产生噪声、粉尘及固废。

⑺ 运输：采用公路开拓汽车运输系统，选用自卸汽车，汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。大型车辆行驶会产生较大噪声。

扩建前采矿作业区污染因素详见表2.4-1。

表2.4-1  采矿过程产污环节分析一览表

| 序号 | 产污环节 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ①矿山废水主要来自降雨和基岩构造裂隙水；矿山为山坡露天矿，最低开采标高大于最低侵蚀基准面无废水产生； ②职工生活产生的废水； |
| 2 | 废气 | ①在采剥作业的表土剥离、穿孔、爆破、破碎、采装和运输过程中均会产生粉尘； ②在岩石爆破时还会产生CO、NOx等有害气体； ③各设备运行产生的尾气； |
| 3 | 噪声 | 在采剥作业过程中均会产生噪声和爆破振动； |
| 4 | 固体废物 | 在采剥作业过程中，将产生少量的弃土、弃渣及废润滑油等； |
| 5 | 生态影响 | ①矿山露天开采中剥离地表岩石和覆土，对地表植被造成破坏，降低或丧失原有水土保持功能；剥离废弃物如果处置不当，也会引发水土流失；同时，矿山露天开采中随着剥离量的加大，地表由自然地貌变为裸露的剥采面，对矿区内的地貌景观有一定的影响 |

## 2.4.2 扩建前项目污染源分析及治理情况

2.4.2.1 扩建前废气污染源分析及治理情况

项目扩建前废气主要是粉尘，主要在项目开采区和运输道路两个区域。矿山开采过程中，粉尘几乎伴随整个采剥工序，其排放特点是：排放高度低，属于面源污染，排放点多且分散，排放量受风速和空气湿度影响较大。

⑴ 开采区污染源分析

项目扩建前开采区主要空气污染因素为开采工作面开挖、破碎、装卸等作业扬尘及钻孔粉尘、爆破粉尘、炮烟。

① 开采作业面扬尘

产生源强：采矿场在干燥大风条件下易产生扬尘，主要产生在开采过程，扬尘的产生量与岩性成分、地形气候条件、粒径、比表面积等条件有关。开采工作面起尘量来自于开挖、破碎、铲装等。项目配备挖掘机对矿山进行开挖，并配备1台液压碎石锤，对大于1m3的大块矿石进行二次破碎。通常情况下采场扬尘的粒径较大，空气动力学直径≤100µm的总悬浮颗粒物（TSP）所占比例很小，约占扬尘总量的10%左右，扬尘中粗颗粒在短时间内便可沉降。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表2.4-2  不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（u m） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。天气条件不同、颗粒物直径不同，扬尘的沉隆速度也不一样，影响范围也有所不同。扬尘对外部环境产生影响较大的主要是一些微小尘粒。扬尘的产生量与裸露的作业面、时间密切相关。参照大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2·s。根据项目露天采场、液压破碎的特点，本项目颗粒物（TSP）的产生系数取0.05mg/m2·s。

根据项目扩建前实际生产情况，每年露采工作扰动地面范围取1000m2，则采矿场的粉尘产生量为300d×8h/d×3600s×1000m2×0.05mg/m2·s=0.432t/a。

治理措施及排放情况：根据调查了解，项目扩建前开采工作面未采取任何降尘措施，则采矿场的粉尘产生量即为排放量，0.432t/a。

② 钻孔粉尘

产生源强：在当前露天矿开采过程中，潜孔钻机的使用率达到40%～50%，是露天矿使用率最高的钻机。矿山扩建前钻孔工序采用2台QCZJ90型潜孔冲击器（1备1用）、2台QCZJ70型（1备1用）和3台YT-28凿岩机（备用1台）进行炮孔的准备，在钻孔过程中产生粉尘。据同类矿山开采工艺工作面实测资料表明：1台钻机的粉尘产生量约为0.045kg/h，在无防尘设施的情况下，一台钻机附近空气中的粉尘浓度平均值为448.9mg/m3左右，最高可达1373mg/m3。钻孔粉尘影响范围一般在20m以内，因此只对采石工人产生影响。

根据开发利用方案，本矿山扩建前每天需钻孔30m。潜孔钻机、凿岩机每台工作效率为4m/h，则4台钻孔能力为16m/h，则本项目每天钻孔时间持续时间以1.88h，年工作日300天计，则钻孔粉尘的产生量0.025t/a。

治理措施及排放情况：据调查了解，扩建前建设单位采用自带收尘装置的便携式潜孔钻机进行钻孔，根据相关文献资料显示，除尘效率可达50%以上，则钻孔产生的粉尘排放量为0.013t/a。

③ 爆破粉尘及炮烟

产生源强：本项目采用中深孔爆破，项目爆破过程使用乳化炸药，根据《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》，矿石爆破相应的粉尘产生量约54.2kg（粉尘）/t（炸药），本项目扩建前炸药年用量为6.0t，则爆破粉尘产生量为0.325t/a。爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主。根据《工程爆破中的灾害及其控制》（黄忆龙），爆破过程每消耗1kg炸药产生的废气量为CO5.3g/kg，NOx为14.6g/kg，则CO、NOx的产生量分别为0.032t/a、0.088t/a，该粉尘属瞬时性排放。

治理措施及排放情况：据调查了解，由于爆破烟尘扩散速度快，建设单位主要在爆破后采用洒水降尘（蓄水池+水管+低压（≤3MPa）雾化喷头），防止烟尘的扩散。参照《喷雾降尘效率及喷雾参数匹配研究》（马素平），3MPa水压喷雾除尘效率约60%，即排放量0.13t/a。

⑵ 运输扬尘

矿区内部车辆在运输过程中将产生运输扬尘，呈无组织排放。扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。项目运输车辆设计时速要求控制在小于10km/h，车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：

式中：Q—扬尘量，mg/km·辆；

V—车速 km/h；

W—汽车载重量t；

P—道路表面粉尘量kg/m3。

经计算，在不同车速，载重15t的车辆通过长度为1km路面的扬尘量见表2.4-3。

表2.4-3  不同路面清洁程度下的扬尘量一览表   单位：kg/km·辆

| 项目 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.076 | 0.128 | 0.174 | 0.215 | 0.255 |
| 10km/h | 0.152 | 0.256 | 0.347 | 0.431 | 0.509 |
| 15km/h | 0.228 | 0.384 | 0.521 | 0.646 | 0.764 |
| 20km/h | 0.305 | 0.512 | 0.695 | 0.862 | 1.018 |

由上表计算可知，运输车辆时速为10km/h时，通2km路面的扬尘量为0.152～0.509kg。根据现场踏勘，矿区内部现有一条2.5km长水泥路面简易道路联通竹（园）～下（寺）公路，路面粉尘量以0.347kg/km辆计，年运输矿石量约为4万吨，采用15t自卸卡车运输，矿石年运输2667次，估算运输道路扬尘量为0.925t/a。

治理措施及排放情况：根据了解，建设单位未配备洒水车，则道路扬尘量为0.925t/a。

⑶ 临时弃渣场

临时弃渣场的扬尘源排放量是废石渣装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和。根据建设单位提供资料，项目露天采矿已运往临时弃渣场的废渣为10.23万吨，即平均0.6万吨/a，采用15t自卸卡车运输，年运输约400车次，经计算，自卸汽车卸料起尘量分别为2.77g/次，则汽车卸料起尘量分别为0.0004t/a。

按照废渣库当前最大堆放量计算，项目废渣库露采过程中产生的扬尘量约0.62 t/a。

⑷ 燃油废气

项目燃油废气主要来自于挖掘机、装载机、液压锤、自卸汽车、空气压缩机的柴油机燃油产生的废气。

本项目机械运行产生的燃油无组织排放废气，排出的主要污染物为CO、NOx，由于生产机械多为大型机械，单车排放系数较大，但机械数量少且较分散，尾气排放量较小且易于扩散，其对环境的污染程度相对较轻。

综上，本项目改扩建前废气主要污染物产生、治理与排放见表2.4-4。

表2.4-4  扩建前废气主要污染物产生、治理与排放量汇总一览表

| 工序 | 产污环节 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 消减量（t/a） | 污染物排放 | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率 |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放 形式 |  |
| 开采区 | 开采作业面扬尘 | 粉尘 | 类比法 | / | 0.432 | 无 | 0 | 0 | / | 0.432 | 无组织 | 2400 |
|  | 钻孔 | 粉尘 | 类比法 | / | 0.025 | 采用自带除尘装置的钻机 | 50% | 0.012 | / | 0.013 | 无组织 | 564 |
|  | 爆破 | 粉尘 | 产污 系数法 | / | 0.325 | 洒水降尘（蓄水池+水管+低压（≤3MPa）雾化喷头） | 60% | 0.195 | / | 0.13 | 无组织 | 瞬时性 排放 |
|  |  | CO |  | / | 0.032 |  |  | 0 | / | 0.032 |  |  |
|  |  | NOx |  | / | 0.088 |  |  | 0 | / | 0.088 |  |  |
| 道路 | 运输道路 | 粉尘 | 经验公式计算法 | / | 0.925 | 无 | 0 | 0 | / | 0.925 | 无组织 | 2400 |
| 堆渣 | 临时废渣场 | 粉尘 | 经验系数法 | / | 0.6204 | 已对1#临时弃渣场进行生态恢复 | 50% | 0.3102 | / | 0.3102 | 无组织 | 2400 |
| 合计 | 粉尘 | / | / | 2.3274 | / | / | 0.5172 | / | 1.8102 | 无组织 | / |
|  | CO | / | / | 0.032 | / | / | 0 | / | 0.032 | 无组织 | / |
|  | NOx | / | / | 0.088 | / | / | 0 | / | 0.088 | 无组织 | / |

注：由于表土剥离废土就近堆放于采准平台内，故该部分风蚀粉尘计入采场开采面开采粉尘。

2.4.2.2 扩建前废水污染源分析及治理情况

⑴ 矿山废水

本项目为露天开采，矿区地下水较深，矿区勘探过程中，不曾见地下泉水。项目在开采过程中，不产生地下涌水。项目矿区开采使用水降尘过程，不产生地表径流，不产生矿区废水。因此开采区产生的废水主要为初期雨水。

产生源强：初期雨水，即降雨初期时的雨水。雨降落地面后，使得前期雨水中含有大量的悬浮固体等污染物质。本项目的采场扰动面积1000m2/a。初期雨水主要为降雨后10～30min内的雨水。在降雨时，采场底部起到了减缓地表水流速的作用。

降雨产生的初期雨水量按下式计算：

Qm=10-3CQA

式中：Qm：降雨产生的路面水量，m3/a；

C：集水区径流系数，本次环评取0.2

Q：集水区多年平均降雨量，mm，青川县年平均降雨量1021.7mm

A：集水区地表面积，m2

则根据上式，项目采场单日最大暴雨量为1.36m3。本项目采场初期雨水中所含有的污染物主要为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。

治理措施：根据现场踏勘，目前扩建前未在在采场上方设置截水沟，未对采场初期雨水进行收集。

⑵ 生活污水

项目扩建前共有15名员工，将有少量的职工生活污水产生，产生量约0.72m3/d（216m3/a），污水成分较为简单，主要污染因子为COD、SS等。现场勘查，生活废水配套设置的1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田，不外排。

生活污水产生及排放情况见下表所示。

表2.4-5  生活污水产、排情况一览表

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放量216m3/a | 处理前污染物浓度（mg/L） | 400 | 250 | 200 | 40 |
|  | 产生量（t/a） | 0.086 | 0.054 | 0.043 | 0.016 |
|  | 工程措施 | 1座20m3化粪池 |
|  | 处理后污染物浓度（mg/L） | 340 | 200 | 120 | 40 |
|  | 排放量（t/a） | 0.073 | 0.043 | 0.026 | 0.016 |
|  | 污水去向 | 化粪池处理后用于周边植被肥田，不外排 |

2.4.2.3 扩建前噪声污染源分析及治理情况

主要噪声源为采矿区钻机、挖掘机、空压机、运矿汽车等，声级在85~95dB（A）之间，主要噪声源及对应的治理措施见表2.4-6：

表2.4-6  项目主要生产设备及对应的治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) | 治理措施 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔冲击器 | 2 | 92 | 隔声罩，减震垫、选用低噪声设备、加强维护 | 频发非稳态 | 距1m |
| 2 | 凿岩机 | 2 | 90 |  | 频发非稳态 | 距1m |
| 3 | 空压机 | 2 | 95 |  | 频发非稳态 | 距5m |
| 4 | 液压碎石锤 | 1 | 95 |  | 频发非稳态 | 距1m |
| 5 | 钻机 | 2 | 92 |  | 频发非稳态 | 距1m |
| 6 | 柴油发电机 | 1 | 95 |  | 非稳态 | 距5m |
| 7 | 水泵 | 1 | 90 |  | 非稳态 | 距5m |
| 8 | 挖掘机 | 1 | 90 | 加强养护，低噪声设备 | 稳态 | 距5m |
| 9 | 装载机 | 1 | 85 | 加强养护，低噪声设备 | 非稳态 | 距3m |
| 10 | 自卸汽车 | 8 | 85 | 降低车速、加强养护 | 非稳态 | 距3m |

2.4.2.4 扩建前固体废物污染源分析

固体废物主要为开采区产生的矿山剥离的表土、开采产生的废石渣以及生活垃圾。

⑴ 矿山废渣

主要为矿山前期开采区产生的矿山剥离的表土、开采产生的废石渣。

本项目的废渣参考同地区同种矿石《青川县七佛乡桂佛村方石头梁石英砂岩矿开采扩建项目》对废渣的检测数据，检测结果见下表2.4-7：

表2.4-7  矿体剥离物浸出液浓度值域标准对比结果一览表  单位：mg/L

| 项目 | 废石（矿体废石多点混合取样） | 浸出毒性鉴别GB50853-2007 | GB8978-1996一级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.7 | / | 6~9 | 符合 |
| 铜 | 0.06 | ≤100.0 | ≤0.5 | 符合 |
| 锌 | 1.3 | ≤100.0 | ≤2.0 | 符合 |
| 砷 | 0.0173 | ≤5.0 | ≤0.5 | 符合 |
| 镉 | ≤0.003 | ≤1.0 | ≤0.1 | 符合 |
| 汞 | 0.0064 | ≤0.1 | ≤0.05 | 符合 |
| 铅 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤1.0 | 符合 |
| 六价铬 | ≤0.004 | ≤15.0 | ≤0.5 | 符合 |
| F- | 0.23 | ≤100.0 | ≤10 | 符合 |

由上表看出，本项目产生的矿体剥离渣土浸出液的各项指标均远低于《危险废物鉴别标准 腐蚀鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的有关标准，同时也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。因此判定本矿区矿体剥离物属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

项目扩建前运营期内剥离总量共8.72万m3，根据现场踏勘，矿山对剥采区的表土进行了收集，前期剥离形成的废石废渣堆放于矿区东南侧的1#、2#临时弃渣场，目前对1#临时弃渣场进行了撒播草籽，对土壤进行培育，现状无泥石流地质灾害，发生泥石流地质灾害可能性小，规模小，对矿山地质环境影响程度较轻。2#临时弃渣场上部无遮挡，没有设置挡墙，下部为有林地，现状无泥石流地质灾害，发生泥石流地质灾害可能性大，规模较小，2#临时弃渣场为泥石流隐患点。

⑵ 除尘灰

除尘灰主要是钻机自带除尘设施收集的粉尘，粉尘量为0.012t/a，该部分粉尘与矿山开采产生的废石废渣一同堆放于矿区采场边缘的斜坡中。

⑶ 生活垃圾

生活垃圾主要来自职工日常生活产生的垃圾。生活垃圾产生量为2.25t/a，采用垃圾桶收集后按当地环卫部门规定外运处置。

2.4.2.5 扩建前生态环境影响

根据现场调查，本项目扩建前在矿区南侧中部形成了一个长180m，宽100m的采场，破坏植被，破坏面积6.81hm2，易造成水土流失，目前已进行了部分复垦。受前期爆破影响，开采面存在边坡不稳定，有危石、浮石遗留等现象，其危及的对象主要为采石工人及设备安全。后续要求对边坡防护、截排水沟等；采场周边根据地形条件设置矸石挡墙或防护钢网。

扩建前矿山已修建专门的临时废渣堆场，前期剥离形成的废石废渣堆放于矿区东南侧的1#、2#临时弃渣场，目前对1#临时弃渣场进行了撒播草籽，对土壤进行培育，现状无泥石流地质灾害，发生泥石流地质灾害可能性小，规模小，对矿山地质环境影响程度较轻。2#临时弃渣场上部无遮挡，没有设置挡墙，下部为有林地，现状无泥石流地质灾害，发生泥石流地质灾害可能性大，规模较小，2#临时弃渣场为泥石流隐患点。待矿山后期转入地下开采时，再将渣场的废渣回填露天采坑或矿井井下采空区，这样既可以减少废渣对环境的影响，又可以稳定井下采场。

扩建前矿区原有道路长2.5km、宽7.5m，为泥结石路面。按矿山三级双车道标准设计，扩建后将现有道路修长至3.3m，并修建路基边坡防护、排水沟等，路基边坡种植草灌。

2.4.2.6 扩建前项目“三废”排放汇总

本矿山改扩建前开采所产生污染物排放情况，见表2.4-8。

表2.4-8  改扩建前矿山开采污染物排放情况

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织） | 粉尘 | 2.3274t/a | 0.5172t/a | 1.8102t/a | 环境空气 |
|  | CO | 0.032t/a | 0 | 0.032t/a |  |
|  | NOx | 0.088t/a | 0 | 0.088t/a |  |
| 废水 （生活污水405m3/a） | COD | 0.138t/a | 0.138t/a | 0 | 办公、生活区配套设置的1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田，不外排 |
|  | BOD5 | 0.081t/a | 0.081t/a | 0 |  |
|  | SS | 0.05t/a | 0.05t/a | 0 |  |
|  | NH3-N | 0.016t/a | 0.016t/a | 0 |  |
| 固体废物 | 矿山废渣土 | 8.72万m3/a | 8.72万m3/a | 0 | 堆放于1#、2#临时弃渣场 |
|  | 除尘灰 | 0.012t/a | 0.012t/a | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 2.25t/a | 0 | 当地环卫部门规定外运处置 |

2.4.2.7 扩建前项目存在的环境问题

本项目扩建前存在的环保问题及整改措施详见表2.4-9：

表2.4-9  本矿山扩建前存在的环保问题及“以新带老”整改措施一览表

| 分区 | 主要环境问题 | “以新带老”整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 采场 | ①矿山是正常生产矿山，西北侧边坡高达30余米且较陡（达70°），矿山开采平台形成了10%的下坡，雨季可能积水淹没采矿工作面装载平台； ②矿区南侧中部破坏面积6.81hm2，造成地表裸露，降低或丧失原有水土保持功能，水土流失加剧； ③破坏区境界外未修建排水沟，未对初期雨水进行收集； ④破坏区工作台阶坡面有危岩存在； ⑤沟道边坡未采取护坡措施； ⑥矿区内洒水降尘设备不完善，生产作业期间扬尘对周边空气环境容易造成不良影响； ⑦对废弃开采边坡未及时进行清理治理。 | ①西北侧边坡高达30余米且较陡（达70°）、岩层层理节理发育，雨季可能存在滑坡危险，需削坡清理危岩、留设安全平台，建议按照变更设计对边坡进行整治，矿山开采平台建议改为千分之五的上坡有利于采矿工作面装载平台排水。 ②原有剥采面在设计开采范围内，但属于后期开采阶段，故项目前期对原有剥采面采用柔性防护网、拦石网等方式进行边坡防护； ③破坏区境界外修建截排水沟，将初期雨水引至下游沉淀池沉淀处理后用于矿区洒水降尘； ④对破坏区各工作台阶坡面进行整治（清除危岩、修整台阶及台阶坡面等）； ⑤对现有沟道边坡采取护坡措施； ⑥完善各产尘环节洒水降尘措施，以减少对大气的影响； ⑦在重新动工开采前，需要完成对对废弃开采边坡清理治理。 |
| 废渣场 | ①2#临时弃渣场，位于采场东南侧约100m处坡地（运矿道路外侧），目前实际堆放废石（土）约7万余立方米，因还没有堆置至边界，安全平台还未形成。临时弃渣场下部未设置挡土墙，且临时弃渣场存在台阶下沉现象 | ①建议按照变更设计修建挡土墙，确保2#临时弃渣场安全排土。将矿山公路排洪沟进行改造作为临时弃渣场上部截流沟，临时弃渣场下部设置挡土墙。 |
| 矿内道路 | 运矿道路扬尘未实施洒水抑尘，道路修建对山体一侧开挖，形成裸露面，对地表植被造成破坏 | 扩建后道路修建路基边坡防护、排水沟等，并配备1辆洒水车定期洒水降尘。对裸露面进行整改，主要是播撒草种，对道路一侧的裸露面进行植被恢复 |

## 2.4.3 扩建项目工艺流程及污染因素分析

2.4.3.1 工艺流程及产污分析

⑴ 施工期工艺流程及产污环节分析

本项目施工内容包括两部分；一部分为对目前矿山存在环境问题的整改，如矿山散落废石的清理、矿山道路及采坑的修整等；另一部分为开采平台、工业场地、临时弃渣场以及地下开采工程等的建设。项目施工期工艺流程具体见图2.4-2。

图2.4-2  项目施工期工艺及产污环节示意图

施工期，项目产污环节及污染因素分析如下：

⑴ 废气：项目施工期废气主要包括施工机械、机动车辆运输等产生的CO、NOx等废气，施工扬尘等。

⑵ 废水：在施工过程中，主要是施工人员产生的生活污水。

⑶ 噪声：施工期的噪声源主要是各种机械设备产生的噪声和车辆运输产生的交通噪声。

⑷ 固体废弃物：施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石、生活垃圾。

⑵ 营运期工艺流程及产污环节分析

据开发利用方案，矿山先进行露天开采，露天开采结束后再进行地下开采。露天采用自上而下阶梯式开采，生产工艺过程主要包括：表土剥离、穿孔、爆破、矿山剥离、破碎及采装运输等工序，与扩建前相同，故露采污染因素与扩建前相同。新增地下开采方式，地下开采设计采用浅孔留矿采矿法开采，生产工艺主要包括：凿岩、钻孔、爆破、通风、溜井放矿等工序。

2.4.3.2 项目土石方平衡与水平衡

⑴ 土石方平衡

工程挖填方主要来自开采区、划主井场地表层剥离、原料开采和生产结束后覆土回填、运输道路开挖回填、临时弃渣场区回填覆土等。

根据设计方案提供数据，并经复核：

施工期：本项目施工期土石方工程量集中在采矿区和道路区。经调查，本项目建设期间采矿区挖方工程量为0.02万m3，填方工程量为0.02万m3；本项目道路扩建挖方工程量为0.15万m3，填方工程量为0.15万m3，主要为修建运矿道路及道路侧排水沟开挖，道路区开挖采用半挖半填的形式，基本可达到挖填平衡，无废土石方。

运营期：采矿区占地类型为灌木林地，前期将进行表层剥离。露采表土剥离采用挖掘机作业，首先剥离采场矿体最高处的表土，然后随着矿山台阶开采逐级向下剥离，剥离一级开采一级，剥离量合计3.25万m3，剥离后用于上一级开采区的回填，开采区回填量为1.36万m3，剩余1.89万m3表土堆存于2#临时弃渣场。地下开采划主井场地，可剥离表土2.636万m3，堆存于2#临时弃渣场。根据2.3.6.2章节，露采服务期限5.2年内，矿山露采剩余的废渣量2.57万m3运至临时废渣堆场。地下开采过程中废渣产生量为8.39万m3，主要来源于露采服务期限满后转入地下开采基建年产生的弃渣，回采率为85%，可利用石英砂岩矿石为8.39×0.85=7.13万m3，剩余1.26万m3废渣全部用于前期露天采空区的回填。

综上，本项目总开挖量7.58万m3（含表土剥离2.17万m3），回填2.51万m3，其中建设期土石方回填0.17万m3。

工程土石方情况见表2.4-10及图2.4-3：

表2.4-10  项目区土石方平衡表              单位：万m3

| 时段 | 工程分区 | 土石方开挖 | 土石方回填 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 土方 | 石方 | 小计 | 土方 | 石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 数量 |
| 建 设 期 | 采矿区 | ① | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | / | / | / | / | 0.00 | 0.00 |
|  | 道路区 | ② | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | / | / | / | / | 0.00 | 0.00 |
|  | 小计 | / | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | / | / | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 运 行 期 | 采矿区 | ① | 3.41 | 0.85 | 2.56 | 1.68 | 0.52 | 1.16 | / | / | 1.73 | ②③④⑤⑥ | 0.00 | 0.00 |
|  | 道路区 | ② | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ① | / | / | 0.00 | 0.00 |
|  | 井巷工程 | ③ | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | ① | / |  | 0.00 | 2.37 |
|  | 主井场 地区 | ④ | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ① | / | / | 0.00 | 0.85 |
|  | 1#弃渣场 | ⑤ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ① | / | / | 0.00 | 0.00 |
|  | 2#弃渣场 | ⑥ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | ⑤ | / | / | 0.00 | 0.00 |
|  | 小计 | / | 7.41 | 2.03 | 5.38 | 2.34 | 1.38 | 1.16 | 1.73 | / | 1.73 | / | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 7.58 | 2.17 | 5.41 | 2.51 | 1.52 | 1.19 | 1.73 | / | 1.73 | / | 0.00 | 3.22 |

图2.4-3  土石方平衡及去向图

⑵ 水平衡

⑴ 用水

本项目运营过程中用水分为生产用水与生活用水。

① 露天开采降尘用水

矿山露天开采区防尘用水和钻孔、爆破、破碎工序用水，矿区用水定额为0.01m3/m2，项目设计每年矿区扰动面积约为2000m2，则项目降尘用水量约为20m3/a（0.07m3/d）。

② 地下开采抑尘用水

地下采矿过程爆破、采装、凿岩、洗壁等过程会产生大量粉尘，需要洒水降尘，根据项目的开采量估算，项目井下采矿用水约为0.1m3/t矿石，运营期每天开采199.22t矿石，即采矿总需水19.92m3/d（5976m3/a）。主要矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，地形有利于自然排水，根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》，矿坑涌水量最大为11.9m3/d。

③ 设备冷却用水

空压机、潜孔钻机在工作时，会产生大量热量，需进行水冷却。本项目设备机冷却用水量约为2.0m3/d（600m3/a）。

④ 道路洒水：根据项目实际运行经验，道路洒水用量按2L/m2·次估算，本矿区道路长以3200m计，路宽5m，洒水按每3天1次估算，则道路洒水用水量为10.67m³/d（3200m3/a）。

⑤ 职工生活用水主要是日常的盥洗用水。根据矿山实际运行经验，职工用水定额按60L/人·d估算，项目用水人数为25人，生活用水量1.5m³/d（450m3/a）。

⑵ 排水

① 矿区废水

本项目露天开采时，矿区地下水较深，矿区勘探过程中，不曾见地下泉水。项目在露采过程中，不产生地下涌水。项目矿区露采使用水降尘过程，不产生地表径流，不产生矿区废水。

本项目矿山开采区排水主要为地下开采过程产生的矿坑涌水、采矿过程凿岩、洗壁、抑尘产生的废水以及职工生活污水。矿坑涌水、采矿过程凿岩、洗壁、抑尘产生的废水均经处理后全部回用于洒水抑尘。

② 生活污水

办公生活区会产生生活污水，本项目排污系数取0.9，则生活污水排放量为1.2m3/d，采矿区生活污水设防渗旱厕一座，定期由村民外运肥田，不外排。

项目用排水平衡见表2.4-11：

表2.4-11  项目用水一览表

| 项目 | 用水定额 | 用水项目 | 用水量（m3/d） | 用水 来源 | 排水量m3/d | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | 矿区 用水 | 0.01 m3/m2 | 2000m2 | 0.07 | 溪涧水 | 0 | 自然蒸发 |
| 地下开采 | 抑尘 用水 | 0.1m3/t | 199.22t | 19.92 | 溪涧水 | 15.94 | 经沉淀处理后回用，不外排 |
| 设备冷却用水 | / | / | 2.0 | 溪涧水 | 0 | 自然蒸发 |
| 道路洒水 | 2L/m2·次 | 3200m | 10.67 | 溪涧水 | 0 | 自然蒸发 |
| 生活用水 | 60L/人·d | 25人 | 1.5 | 溪涧水 | 0 | 设防渗旱厕一座，定期由村民外运肥田，不外排 |
| 露采服务期合计 | / | 14.24 | / | 0 | / |
| 地下开采服务期合计 | / | 34.09 | / | 15.94（回用） | / |
| 注：本矿山先露采，再地下开采；本次评价按最大涌水量估算，不足部分补充新鲜水。 |

## 2.4.4 扩建项目施工期污染源分析及治理情况

项目施工内容包括两部分，一部分为对目前矿山存在环境问题的整改，如矿山散落废石的清理及采坑、运矿道路、临时弃渣场等的修整等；另一部分为开采平台、矿山道路、工业场地、及地下工程的建设。

2.4.4.1 施工废气污染源分析

建设期间的大气污染因子包括施工扬尘以及施工机械燃油废气。

⑴ 施工扬尘

产生源强：建设期土石方开挖，以及建筑材料运输、装卸、转运、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。据有关研究表明，施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒物、季节与气象风速、风向及管理水平等诸多因素有关，难于定量。据有关研究，在不设置围栏施工时，施工扬尘影响主要在下风向距离250m范围内；有围栏施工时，施工扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。

治理措施：根据设计资料及《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）和《四川省灰霾污染防治办法》中相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查施工现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。本项目拟采取以下扬尘防治措施：

A、施工现场设置洒水降尘设施，以减少施工过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；

B、文明施工，施工区干道车辆实行限速行驶，从事土方等固废的运输，使用密闭式运输车辆，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。并在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。

C、严格遵守当地相关的扬尘污染防治管理办法，做好扬尘防护工作，杜绝裸露野蛮施工，在风速大于四级时停止挖、填土方作业，并对作业处覆以防尘布。

D、建立健全的工地保洁制度，设置清扫、洒水设备和各种防护设施。

建设单位主要拟采取洒水降尘、大风天气停止开挖等措施减轻扬尘影响。根据类比分析类似建筑工程，其扬尘施工工序下风向50m处TSP浓度值为8.90mg/m3；下风向100m处TSP浓度值为1.65mg/m3；下风向120m处TSP满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放限值。

⑵ 施工机械燃油废气

施工机械运行产生的燃油无组织排放废气，排出的主要污染物为CO、NOx，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，尾气排放量较小，其对环境的污染程度相对较轻。

2.4.4.2 施工废水污染源分析

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和生产废水。

⑴ 生产废水

产生源强：施工废水包括机械设备冲洗水和混凝土养护水，产生量约5m3/d，此类废水悬浮物浓度较高，并带有少量油污，类比同类工程，其浓度SS约2000~4000mg/L，石油类<10mg/L。

治理措施及达标性：对于此类废水，建设单位拟在施工场地旁边设置5m3简易沉淀池处理，沉淀之后的废水回用于施工过程之中，不外排。

⑵ 生活污水

产生源强：根据项目设计方案，工程建设期12个月，施工高峰期施工人员预计可达到40人，依据当地生活条件，按每人每天产生废水30L/d计，则生活污水产生量为1.2m3/d。

污水中主要污染因子包括COD、SS等，污染负荷为COD300mg/L，SS浓度约为200mg/L。

治理措施及达标性：生活废水经已建化粪池处理后用于周边植被肥田。

2.4.4.3 施工噪声污染源分析

产生源强：施工期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，如推土机、挖掘机、装载机等。项目建设期主要噪声源及噪声级见表2.4-12。

表2.4-12  施工期主要噪声源与噪声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB（A） | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85～94 | 3m |
| 2 | 挖掘机 | 80～84 | 5m |
| 3 | 振捣棒50mm | 87 | 2m |
| 4 | 电锯 | 103 | 1m |
| 5 | 吊车 | 72～73 | 15m |
| 6 | 装载机 | 85 | 3m |
| 7 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5m |
| 8 | 柴油发电机 | 100～105 | 1m |

治理措施及达标性分析：

① 合理安排施工作业时间，高噪声设备夜间停止施工，同时对高噪声设备采取合理的减震措施。

② 选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速行驶。

③ 避免强噪声机械持续作业，非工艺要求时必须严禁夜间施工。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。

④ 材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

采取上述措施后，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求。

2.4.4.4 施工固体废弃物污染分析

项目施工期固废主要为废土石方和少量的生活垃圾。

⑴ 废土石方

产生量：项目施工期土石方主要来自于场地平整及土建工程，运输道路修建等产生，项目共计挖方1700m3，填方1700m3，回填方用于厂区平整和道路填筑，基本可达到挖填平衡，无废土石方。

治理措施：项目基建期不产生弃方，但土石方在堆放过程中，应做好土堆的防尘防风措施，在堆土表面铺设篷布进行防风降尘。

⑵ 生活垃圾

产生量：项目建设期现场施工人员最多可达40人，按照每人每夭产生生活垃圾0.5kg计算，工程建设期每天产生生活垃圾20kg。

治理措施：设置临时生活垃圾桶统一收集后定期交由环卫部门统一处置。

2.4.4.5 施工期生态影响因素分析

本项目施工期生态环境的主要影响因素是采石场、临时废渣场及运矿道路等在施工时扰动地表、造成植被破坏、加剧水土流失等。

⑴ 对地表植被影响

露天开采中矿体剥离、采场截排水沟修建、运矿道路修整、临时废渣场修建等均将对地范围内地表植被造成破坏，导致矿区内植被覆盖率降低，生物量减少；

⑵ 扰动土体，加剧水土流失

施工期由于扰动地貌、裸露地表、开挖、堆放等将扰动土体，破坏土壤结构及性质，降低土壤肥力，同时增大土壤侵蚀模数，加剧水土流失。

⑶ 对野生动物的影响

施工期矿体开挖将局部破坏野生动物生境；同时施工噪声及机械、车辆交通噪声等对野生动物造成干扰，使其向远离作业区的方向迁移，从而使区内野生动物种类和数量减少。

## 2.4.5 扩建项目运营期污染源分析及治理情况

2.4.5.1 运营期废气污染源分析

本扩建项废气主要是粉尘，主要在项目露采区、硐采通风口、临时弃渣场和运输道路四个区域。

⑴ 露采区污染源分析

本扩建项目露天开采区主要空气污染因素为开采工作面开挖、破碎、装卸等作业扬尘及钻孔粉尘、爆破粉尘、炮烟。

① 露采作业面扬尘

产生源强：露采开采工作面起尘量来自于表土剥离及堆存产生的扬尘、矿石开挖、破碎、装卸产生的粉尘。由于本项目石料为大块状石料，起尘量较小。因此项目开采作业面扬尘主要以表土剥离、矿石开挖为主。由表2.4-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。扬尘的产生量与裸露的作业面、时间密切相关。参照大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.03～0.08mg/m2·s。本项目颗粒物（TSP）的产生系数取0.05mg/m2·s。

根据本扩建项目的开发利用方案，每年露采工作扰动地面为2000m2，则采矿场的粉尘产生量为300d×8h/d×3600s×2000m2×0.05mg/m2·s=0.864t/a。

治理措施及排放情况：建设单位拟在开采工作面设置喷雾洒水装置进行降尘，并对临时堆存在开采平台内的剥离表土加盖防尘网。在采取上述措施后，除尘效率可达85%以上，则采场的粉尘排放量为0.13t/a。

② 钻孔粉尘

产生源强：矿山扩建后钻孔工序新增2台100型台车潜孔钻机（自带收尘装置），原有2台QCZJ70型（1备1用）和2台QCZJ90型（1备1用）便携式潜孔钻机（自带收尘装置）和3台Y-19凿岩机（1备2用）继续使用。根据开发利用方案，本矿山扩建后每天需钻孔60m。100型台车潜孔钻机每台工作效率为6m/h，QCZJ70型、QCZJ90型便携式潜孔钻机、凿岩机每台工作效率为4m/h，则6台钻孔能力为28m/h，则本项目每天钻孔时间持续时间以2.15h，年工作日300天计，则钻孔粉尘的产生量0.03t/a。

治理措施及排放情况：建设单位采用自带收尘装置的便携式潜孔钻机进行钻孔，同时在钻孔工作界面周边设置喷雾洒水装置进行降尘，在采取上述措施后，除尘效率可达85%以上，则采场的粉尘排放量为0.005t/a。

③ 爆破粉尘及炮烟

产生源强：本项目扩建后炸药年用量为9t，根据《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》，矿石爆破相应的粉尘产生量约54.2kg（粉尘）/t（炸药），则爆破粉尘产生量为0.488t/a，爆破炮烟中CO、NOx的产生量分别为0.048t/a、0.132t/a，该粉尘属瞬时性排放。

治理措施及排放情况：爆破前先在爆破现场洒水，爆破后，对爆破完的区域采用雾炮机喷雾降尘，粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%，另外在直径10～45μm的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为10%左右，因此报告要求建设单位在露天采场爆破区域设置喷雾洒水降尘装置（高压（≥6MPa）雾炮机），参照《喷雾降尘效率及喷雾参数匹配研究》（马素平），当压强≥6MPa水压喷雾降尘率约80%，则采取措施后，扬尘排放量可降低至0.1t/a。

⑵地下开采污染源分析

① 矿井废气

矿井废气主要为坑道内凿岩爆破、矿岩铲装卸料、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和含CO、NOx等有害气体的爆破烟气。

a. 矿岩粉尘

一般矿山采掘坑道内各作业面粉尘产生浓度＜50mg/m3，以凿岩爆破时的粉尘浓度最高（一般可达1000mg/m3），对坑道内空气环境影响较大。本项目拟通过湿式凿岩、工作面及装卸矿点喷雾洒水降尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风等方式降低井下粉尘和废气浓度，减轻对井下工人的危害。据国内矿山生产实践证明，当采取以上作业方式后可有效降低坑内粉尘，由通风机排出的矿井废气中粉尘排放浓度＜2.0mg/m3，矿井总排风量9m3/s，估算粉尘排放0.16t/a。

b. 爆破烟气

爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主，其产生量与炸药使用量有关。炸药用量为24t/a，按硝铵炸药爆破时的产污系数核算，每千克硝胺炸药可产生0.55kgNOx气体和0.072kgCO，据此计算NOx和CO污染物产生与排放量分别为13.2t/a和1.728t/a。根据矿山爆破有关资料，井下爆破时有害气体CO和NOx的短时浓度可达到39.4mg/m3和24.4mg/m3，超过了《工业企业设计卫生标准》（GBZ2-2002）中相关标准限值。但随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散和稀释，最后通过井下通风装置外排时的浓度将会大大降低。

② 铲装扬尘

铲装过程机械落差的起尘量按交通部水运研究所武汉水运学院提出的经验公式估算，公式为：

式中：Q1—起尘量（kg/t）

U—平均风速，取1.4m/s

H—物料落差，取2.0m

W—物料含水率取8%。

经估算，矿石机械铲装过程中扬尘产生量为0.118kg/t，每天铲料量为200t，则起尘量为23.6kg/d，即7.08t/a，该粉尘属间断性排放。采取洒水降尘措施后可降尘85%以上，粉尘排放量为1.06t/a。

⑶ 运输扬尘

由表2.4-3可知，运输车辆时速为10km/h时，通1km路面的扬尘量为0.152～0.509kg。项目扩建后路面结构不变，路面粉尘量以0.347kg/km辆计。项目扩建后年运输矿石量约为6万吨，露采废渣量为3.15万吨，采用15t自卸卡车运输，年运输6100次，估算露采运输道路扬尘量为2.116t/a；地下开采废渣量为3.8万吨，年运输6534次，估算地下开采运输道路扬尘量为2.266t/a。

治理措施及排放情况：建设单位拟对矿山道路加强路面养护、加强清扫并进行洒水降尘（道路每天实施洒水抑尘作业4～5次）、运输车辆设覆盖物等措施，经采取上述降尘措施后，除尘效率可达85%以上，则露采、地下开采运输的粉尘排放量分别为0.317t/a，0.34t/a。

⑷ 2#临时弃渣场粉尘污染源分析

产生源强：1#临时弃渣场已进行了生态恢复，产生粉尘的主要为后期继续使用的2#临时弃渣场，且2#临时弃渣场主要堆存原露采产生的废渣、扩建规模后的露采废渣和地下开采划主井场地剥离表土的堆存，地下开采过程产生的废渣用于前期露采采空区的回填，1#和2#临时弃渣场的废渣最终用于地下开采形成的采空区回填。2#临时弃渣场的扬尘源排放量是废石渣装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和。

废渣装卸扬尘采用汽车运输，汽车卸料扬尘采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算，公式为：

式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次；

u—地面平均风速，项目区年平均风速1.5m/s；

M—一次卸料量，15t。

根据建设单位提供资料，项目达产时露天采矿和地下开采划主井场合计需运往临时弃渣场的废渣分别为5.75万吨、2.363万吨，即分别平均1.106万吨/a、0.185万吨/a，采用15t自卸卡车运输，年运输分别约737车次、123车次，经计算，自卸汽车卸料起尘量分别为2.77g/次，则汽车卸料起尘量分别为0.002t/a、0.0004t/a。

2#临时弃渣场风蚀扬尘参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训系统教材》中，非金属矿石扬尘产生经验系数：平均风速≤4m/s时，块矿为总产量的0.2‰。考虑本项目临时弃渣场表面压实后植树种草进行绿化，扬尘产生量很小，实际开采时剥离的土层一般较潮湿，土壤具有一定的粘性，呈团状，因此本项目废渣库实际产生的扬尘量均比非金属矿石扬尘产生量小，近似按60%计算。按照废渣库最大堆放量计算，项目废渣库露采和地下开采过程中产生的扬尘量分别约1.34t/a、1.88t/a。

治理措施及排放情况：企业运营过程中废石装卸通过洒水，增大其含水率，降低起尘量，临时弃渣场通过采用不定时洒水，降低起尘量，同时项目堆场设防尘布遮挡，对临时弃渣场表面进行压实。在采取上述治理措施的前提下，降尘率可达90%，因此临时弃渣场的扬尘可以得到较好的控制，渣场扬尘排放量分别约0.134t/a、0.188t/a。

⑸ 燃油废气

项目燃油废气主要来自于挖掘机、装载机、液压锤、自卸汽车、空气压缩机及备用发电机的柴油机燃油产生的废气。

本项目机械运行产生的燃油无组织排放废气，排出的主要污染物为CO、NOx，由于生产机械多为大型机械，单车排放系数较大，但机械数量少且较分散，尾气排放量较小且易于扩散，其对环境的污染程度相对较轻。

本扩建项目营运期废气产生、防治措施及排放情况见表2.4-13所示。

表2.4-13  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 产污环节 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放 形式 |  |
| 露采区 | 开采作业面扬尘 | 粉尘 | 类比法 | / | 0.864 | 开采工作面设置喷雾洒水降尘，剥离表土加盖防尘网 | 85% | / | 0.13 | 无组织 | 2400 |
|  | 钻孔 | 粉尘 | 类比法 | / | 0.03 | 采用自带除尘装置的钻孔，并在钻孔作业面喷雾降尘 | 85% | / | 0.005 | 无组织 | 645 |
|  | 爆破 | 粉尘 | 产污 系数法 | / | 0.488 | 爆破前先在爆破现场洒水，爆破后，对爆破完的区域采用雾炮机喷雾降尘 | 80% | / | 0.1 | 无组织 | 瞬时性 排放 |
|  |  | CO |  | / | 0.048 |  | 0 | / | 0.048 | 无组织 |  |
|  |  | NOx |  | / | 0.132 |  | 0 | / | 0.132 | 无组织 |  |
| 露采区小计 | 粉尘 | / | / | 1.382 | / | / | / | 0.235 | 无组织 | / |
|  | CO | / | / | 0.048 | / | / | / | 0.048 | 无组织 | / |
|  | NOx | / | / | 0.132 | / | / | / | 0.132 | 无组织 | / |
| 运输 | 汽车 | 粉尘 | 经验公式计算法 | / | 2.116 | 控制车速、清扫路面、遮盖运输、洒水降尘 | 85% | / | 0.317 | 无组织 | 2400 |
| 堆渣 | 临时废渣场 | 粉尘 | 经验系数法 | / | 1.34 | 对临时废渣场采用不定时洒水、防尘布遮挡 | 90% | / | 0.134 | 无组织 | 8760 |
| 露采合计 | 粉尘 | / | / | 4.838 | / | / | / | 0.686 | 无组织 | / |
|  | CO | / | / | 0.048 | / | / | / | 0.048 | 无组织 | / |
|  | NOx | / | / | 0.132 | / | / | / | 0.132 | 无组织 | / |
| 地下开采区 | 矿井废气 | 矿岩 粉尘 | 粉尘 | 经验系数法 | 1000 | 2.04 | 通过湿式凿岩、工作面及装卸矿点喷雾洒水降尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风等方式降低井下粉尘和废气浓度 | 92% | 2 | 0.16 | 无组织 | 2400 |
|  |  | 爆破烟气 | CO | 产污 系数法 | 39.4 | 13.2 | 爆破前先在爆破现场洒水，爆破后，对爆破完的区域采用雾炮机喷雾降尘 | / | 39.4 | 13.2 | 无组织 | 瞬时性 排放 |
|  |  |  | NOx |  | 24.4 | 1.728 |  | / | 24.4 | 1.728 | 无组织 |  |
|  | 铲装扬尘 | 粉尘 | 经验公式计算法 | / | 7.08 | 洒水降尘，抑尘率达85% | 85% | / | 1.06 | 无组织 | 2400 |
| 地下开采区小计 | 粉尘 | / | / | 9.12 | / | / | / | 1.22 | 无组织 | / |
|  | CO | / | / | 13.2 | / | / | / | 13.2 | 无组织 | / |
|  | NOx | / | / | 1.728 | / | / | / | 1.728 | 无组织 | / |
| 运输 | 汽车 | 粉尘 | 经验公式计算法 | / | 2.266 | 控制车速、清扫路面、遮盖运输、洒水降尘 | 85% | / | 0.34 | 无组织 | 2400 |
| 堆渣 | 临时废渣场 | 粉尘 | 经验系数法 | / | 1.88 | 对临时废渣场采用不定时洒水、防尘布遮挡 | 90% | / | 0.188 | 无组织 | 8760 |
| 地下开采合计 | 粉尘 | / | / | 13.266 | / | / | / | 1.748 | 无组织 | / |
|  | CO | / | / | 13.2 | / | / | / | 13.2 | 无组织 | / |
|  | NOx | / |  | 1.728 | / | / | / | 1.728 | 无组织 | / |

注：由于表土剥离废土就近堆放于采准平台内，故该部分风蚀粉尘计入采场开采面开采粉尘。

2.4.5.2 运营期废水污染源分析

本项目营运过程中，在项目露采、地下开采区、临时废渣场、办公生活会产生一些废水。

⑴ 露采区源强分析

露采区在采剥、钻孔、爆破、装卸及道路运输过程中，均需采取洒水降尘措施，通过喷雾洒水对项目生产过程中扬尘进行有效控制，由于喷雾降尘洒水量较小，因此，降尘洒水均通过自然蒸发作用挥发损失，无生产废水产生。因此开采区产生的废水主要为初期雨水。

产生源强：本项目的采场扰动面积2000m2/a。根据初期雨水Qm=10-3CQA公式计算，项目采场单日最大暴雨量为2.72m3。本项目采场初期雨水中所含有的污染物主要为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。

治理措施：根据设计，本项目拟在采场上方设置截水沟，以防止外围雨水汇入采区；此外，建设单位在采场内部地势低的一侧设置排水沟，并在排水沟的末端设置沉淀池（容积30m3），采场初期雨水经过末端沉淀池沉淀后，上清液用作采场洒水抑尘用水。

⑵ 矿坑废水

本矿山位于独立的山头，矿坑涌水主要来源于降水，降水量较小。本项目主要矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿扩大矿区范围矿产资源开发利用方案》，矿坑涌水量最大为11.9m3/d。采矿过程凿岩、洗壁、抑尘补充生产用水32.59m3/d，排水量15.94m3/d；故矿坑废水总量为27.84m3/d。

由于矿山为石英矿，主要成分为二氧化硅，重金属含量极少，所以雨季采矿场废水污染物质主要为悬浮物，废水经沉淀后与雨水水质成分基本一致。评价要求矿体各中段巷道设置排水沟，主平硐以上中段矿坑水通过排水沟进入主平硐；各主平硐坑口设置集水沉淀池，处理后全部接入矿山回水系统；综合利用于湿式凿岩、采场洒水等，矿坑水收集后全部综合利用，实现采矿区矿坑废水零排放。

正常排水时，矿井涌水可实现全部回用不外排；持续大雨期间，最大情况情况下，矿坑涌水除采矿综合利用外，考虑到存在多余的涌水，环评要求矿山在矿坑内采空区修建涌水缓冲池暂存，将非正常情况下多余的涌水在缓冲池暂存，正常情况下逐渐泵出综合利用，确保矿坑涌水全部回用不外排。

⑶ 临时废渣场淋溶水

临时弃渣场废水来自于雨天产生的淋溶水。1#临时弃渣场已完成恢复，淋溶水主要来自2#临时弃渣场。

产生源强：矿山临时弃渣场设置在矿区采场东南部的平缓地带，并在弃渣场下方修建挡石墙，同时，在临时弃渣场上游设置截洪沟，防止雨水进入临时弃渣场，临时弃渣场平面汇水面积约3000m2，按照上述初期雨水计算方法，则淋溶水最大产生量为4.08m3/d，临时弃渣场主要堆存废矿渣，水质简单，无其他有害物质，染物主要为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。

治理措施：项目拟在废渣场上方设置截水沟，以防止外围雨水汇入渣场内，避免淋溶水和雨水量增大，并在废渣场挡石墙下方设置排水沟将雨水导排至沉淀池（与采场共用一个沉淀池），废渣场淋溶水经沉淀后，上清液回用于采场、渣场、道路等洒水抑尘。

⑷ 办公生活源强分析

产生源强：营运期间矿区劳动定员共25人，生活用水量平均按60L/（人·d）计，则工作的生活用水量为1.5m3/d（即450m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.2m3/d，360m3/a。

治理措施：防渗旱厕一座，定期由村民外运肥田，不外排。

生活污水产生及排放情况见下表所示。

表2.4-14  生活污水产、排情况一览表

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放量360m3/a | 处理前污染物浓度（mg/L） | 400 | 250 | 200 | 40 |
|  | 产生量（t/a） | 0.144 | 0.09 | 0.072 | 0.014 |
|  | 工程措施 | 1座20m3化粪池 |
|  | 处理后污染物浓度（mg/L） | 340 | 200 | 120 | 40 |
|  | 产生量（t/a） | 0.122 | 0.072 | 0.043 | 0.014 |
|  | 废水去向 | 定期由村民外运肥田，不外排 |

注：化粪池处理效率按COD15%，BOD520%，SS为40%，氨氮、总磷、总氮为0%计。

2.4.5.3 运营期噪声污染源分析

⑴ 设备噪声

主要噪声源为采矿区钻机、挖掘机、空压机、运矿汽车等，声级在85~95dB（A）之间，主要噪声源见表2.4-15：

表2.4-15  主要噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露采、井下工程 | 装载机 | 1 | 85 | 非稳态 | 距3m |
| 2 | 露采、井下工程 | 自卸汽车 | 8 | 85 | 非稳态 | 距3m |
| 3 | 露采、井下工程 | 凿岩机 | 2用1备 | 91 | 频发非稳态 | 距1m |
| 4 | 露采、井下工程 | 空压机 | 2 | 95 | 频发非稳态 | 距5m |
| 5 | 露采、井下工程 | 液压碎石锤 | 1 | 95 | 频发非稳态 | 距1m |
| 6 | 露采、井下工程 | 柴油发电机组 | 1用1备 | 95 | 非稳态 | 距5m |
| 7 | 露采、井下工程 | 挖掘机 | 1 | 91 | 稳态 | 距5m |
| 8 | 露采、井下工程 | 水泵 | 1 | 91 | 非稳态 | 距5m |
| 9 | 露采工程 | 潜孔冲击器 | 2用2备 | 92 | 频发非稳态 | 距1m |
| 10 | 露采工程 | 钻机 | 2 | 92 | 频发非稳态 | 距1m |
| 12 | 井下工程 | 通风噪声 | 主扇 | 2用1备 | 90 | 频发非稳态 | 距1m |
| 13 | 井下工程 |  | 局扇 | 2用1备 | 90 | 频发非稳态 | 距1m |

治理措施：根据项目在开采区的噪声情况，提出以下措施：

① 项目使用的挖掘机、潜孔钻、凿岩机及空压机等选用低噪声设备，降低噪声源；

② 加强对高噪声设备使用的管理，项目开采时间控制在上午8：00~12：00，下午14：00~18:00，夜间不进行开采工作。禁止在21：00~7:00（夜间休息）和12:00~14：00（午间休息）进行开采作业。

③ 加强对设备的维修工作；

④ 将高噪声设备布置在远离居民区的位置，以保证项目运行时对附近居民的影响降到最低。

采取以上措施后，噪声影响能够降到最低，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

⑵ 爆破振动

振动产生过程：采矿爆破工序，特别是钻孔爆破可以产生地面振动。在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能相匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动这种弹性振动是以弹性波（即振动波）的形式向外传播，造成地面振动，振动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破震动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。

爆破方法及减弱效果：本项目矿区爆破采用多排多孔微差控制爆破的采矿方法，自上而下分层开采，水平分层采掘。布孔采用双排的布孔方式，起爆网路采用非电毫秒导爆管起爆系统，采用毫秒延时爆破非电毫秒雷管。其对环境保护尤其重要的是它能降低爆破震动效应，这是因为药包以低于15毫秒的时间间隔起爆先后产生的震动波会相互干扰，应力波的迭加作用和岩块之间的碰撞作用使被爆岩体获得良好的破碎，并减弱震动波强度，从而减少爆破震动对震区周围环境的破坏作用。此外，全部孔分组先后起爆，每组的炸药量比总药量减少许多，因此也减弱了地震效应，并且噪声强度也相应降低。

因此，选择上述爆破方法，能够将振动降低到最低。

2.4.5.4 运营期固体废物污染源分析

⑴ 开采区源强分析

开采区产生的固废主要有矿山剥离的表土、开采产生的废石和除尘灰。

① 剥离表土

产生源强：根据土石方平衡可知，矿山露采剥离量合计3.25万m³，剥离后用于上一级开采区的回填，开采区回填量为1.36万m³，剩余1.89万m³表土堆存于2#临时弃渣场。地下开采划主井场地，可剥离表土2.636万m³，堆存于2#临时弃渣场。

治理措施：根据开发利用方案，项目剥离表土部分就近堆放于采准平台内，剩余表土堆放于1#、2#临时弃渣场。

本报告要求建设单位在表土堆存期须做好水土保持工作，采用遮阳网覆盖后撒播草种进行水土保持和复绿工作。此外，由于弃渣场位于山体中上部，汇水面积小，加之边坡坡度大，底部平台与边坡交界设计排水渠，达到防洪排水，以防土堆垮塌形成地质灾害或泥石流。

② 废石渣

产生源强：根据土石方平衡可知，本矿山扩建后露采、地下开采废石渣产生量分别为7.79万m³（17.44万t）、8.39万m³（22.69万t）。根据表2.4-7可知本扩建项目产生的废石渣属于Ⅰ类一般工业固体废物。废渣部分用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用。根据矿山周边实际，初步预计，综合利用废渣量按70%计算，则矿山剩余的露采和地下废渣量分别为2.57万m³（5.75万t）、1.26万m³（2.82万t），考虑松散系数后露采的产生量约3.6万m3运至临时废渣堆场；地下开采废石渣的产生量为1.76万m3用于前期露采的采空区回填。

治理措施：设计选择的临时弃渣场位于矿区采场下部的平缓地带，距离采场较近。该临时弃渣场库容量为18.68万m3，大于矿山所需弃渣场最小容积，容量满足项目废石堆存的需要。临时废渣场上方设置防洪水沟，防洪沟的排水能力需满足最大洪水的需要。临时废渣场下方设置的挡石墙的强度、高度及泄水孔满足拦渣的安全标准。

结合本矿区地质环境条件和石英砂岩矿开采条件，根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的建议，本项目针对废渣堆存产生的风险采取的防治措施为充填开采。充填法开采的特点是在矿产资源被采出后，及时以取自外部的充填材料将采空区充填，以减轻采空区覆岩的移动和破坏，从而减小矿产资源开发对矿山地质环境的影响。充填法开采可以有效地减小矿产资源开发对矿山地质环境的影响，保护地表建筑物等保护对象。回填物质为地面开采和地下开采的弃渣。矿山井下开采原则为“边开采，边回填”。

③ 除尘灰

钻机自带除尘设施收集的粉尘为0.025t/a，该部分粉尘与矿山开采产生的废石废渣一同堆放于临时废渣堆场。

⑵ 生活垃圾

生活垃圾主要来自采场、办公生活等部位。项目定员25人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为3.75t/a，采用垃圾桶收集后按当地环卫部门规定外运处置。

⑶ 危险废物

矿山设备运行维护过程会产生废机油、废油桶等固废，按照《国家危险废物名录》，废机油、废油桶等属于危险废物。根据本矿山运行设备统计，本项目设备运行维护会产生废机油、废油桶等机修废物量约为0.01t/a。

2.4.5.5 运营期生态影响因素分析

⑴ 压占土地资源

项目临时占地将在短期改变土地利用的结构和功能，但待施工结束后经过2-3年可逐步恢复原有使用功能。

⑵ 破坏植被、加剧水土流失

主要表现在对占地范围内原有灌木林的清理，随着矿石的不断开采，最终将开采区内的植被全部破坏；使采矿区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。矿山开采过程中，边采边复垦，种植灌木及草本植物，最大度的减轻对植被的破坏

⑶ 景观影响

矿山露天开采中随着剥离量的加大，地表植被被破坏，地表由自然地貌变为裸露的坑地，对矿区内的地貌景观有一定的影响。

⑷ 引发地质灾害

矿体开挖等施工建设工程可能会在局部形成较破碎的基岩边坡，遇强降雨可能引发崩塌，需采取可靠支护、拦挡措施。

2.4.5.6 项目运营期“三废”排放汇总

根据达标排放原则，项目正常生产情况下三废排放情况见表2.4-16。

表2.4-16  项目运营期“三废”排放汇总一览表

| 类别 | 污染物 种类 | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |  |  |
| 废气 | 露天开采 | 粉尘 | 4.838t/a | 4.125t/a | 0.686t/a | 以无组织形式排放至环境空气中 |
|  |  | CO | 0.048t/a | 0 | 0.048t/a |  |
|  |  | NOx | 0.132t/a | 0 | 0.132t/a |  |
|  | 地下开采 | 粉尘 | 13.266t/a | 11.518t/a | 1.748t/a |  |
|  |  | CO | 13.2t/a | 0 | 13.2t/a |  |
|  |  | NOx | 1.728t/a | 0 | 1.728t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | 360m3/a | 360m3/a | 0 | 设防渗旱厕一座，定期由村民外运肥田，不外排 |
|  | COD | 400mg/L | 0.144t/a | 340mg/L | 0.122t/a | 0 |  |
|  | BOD5 | 250mg/L | 0.09t/a | 200mg/L | 0.072t/a | 0 |  |
|  | SS | 200mg/L | 0.072t/a | 120mg/L | 0.043t/a | 0 |  |
|  | NH3-N | 40mg/L | 0.014t/a | 40mg/L | 0.014t/a | 0 |  |
| 固体 废物 | 露采 | 剥离表土 | 3.25万m3 | 3.25万m3 | 0 | 部分就近堆放于采准平台内，后期用于矿区覆土；剩余部分堆放于1#和2#临时弃渣场，用于后期采空区回填 |
|  | 地下 开采 |  | 2.636万m3 | 2.636万m3 | 0 | 部分就近堆放于采准平台内，后期用于矿区覆土；剩余部分堆放于2#临时弃渣场，用于后期采空区回填 |
|  | 露采 | 废石渣 | 2.57万m3 | 2.57万m3 | 0 | 部分用于乡村道路或其它基础设施建设，综合利用；剩余废渣运至临时废渣场堆存，用于后期采空区回填 |
|  | 地下 开采 |  | 1.26万m3 | 1.26万m3 | 0 | 部分用于乡村道路或其它基础设施建设，综合利用；剩余废渣全部用于前期露采采空区的回填 |
|  | 除尘灰 | 0.025t/a | 0.025t/a | 0 | 运至临时废渣场堆存 |
|  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 3.75t/a | 0 | 按当地环卫部门规定外运处置 |
|  | 废机油、废油桶 | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 | 由设备厂家回收处置 |

## 2.4.6 扩建项目退役期污染源分析

退役期，矿山停止生产，水、气、声、固体废物等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，采矿区等无组织粉尘也将得到有效的控制。总体看来，退役期污染源均将随之消失。

⑴ 采场

项目服务期满后，由于采矿活动会形成露天采坑，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成滑坡、水土流失等自然灾害。因此，矿山运营期结束后，企业应对采矿造成的环境问题进行处理，以保护生态环境。

评价要求项目采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术进行生态恢复，对露天采坑进行覆土，植树造林，恢复植被。

⑵ 临时废渣场

项目服务期满后，需要对临时弃渣场进行植被绿化。将采场区储存的部分剥离表土用于临时弃渣场的覆土绿化。评价要求项目服务期满后，在开挖过程禁止在大风大雨天气；开挖结束后，对临时废渣场进行表层平整，植树造林，恢复植被。

⑶ 矿区道路

项目服务期满后，需要对矿区道路进行植被绿化。主要是进行覆土绿化，恢复植被

## 2.4.7 污染物排放“三本账”分析

污染物排放“三本账”见表2.4-17。

表2.4-17  污染物排放“三本账”汇总一览表

| 类别 | 位置 | 污染物名称 | 单位 | 扩建前工程 排放量 | 拟建项目 排放量 | “以新带老” 削减量 | 扩建工程完成后排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 露采 | 露采采矿区 | 开采作业面扬尘 | 粉尘 | t/a | 0.432 | 0.043 | 0 | 0.475 | 0.043 |
|  |  |  | 钻孔 | 粉尘 | t/a | 0.013 | 0.0017 | 0.004 | 0.0107 | -0.0023 |
|  |  |  | 爆破 | 粉尘 | t/a | 0.13 | 0.033 | 0.065 | 0.098 | -0.032 |
|  |  |  |  | CO | t/a | 0.032 | 0.016 | 0 | 0.048 | +0.016 |
|  |  |  |  | NOx | t/a | 0.088 | 0.044 | 0 | 0.132 | +0.044 |
|  |  | 运输道路 | 粉尘 | t/a | 0.925 | 0.106 | 0 | 1.031 | +0.106 |
|  |  | 临时废渣场 | 粉尘 | t/a | 0.3102 | 0.045 | 0.1034 | 0.2518 | -0.0584 |
|  | 露采合计 | 粉尘 | t/a | 1.8102 | 0.229 | 0.1724 | 1.8668 | +0.0566 |
|  |  | CO | t/a | 0.032 | 0.016 | 0 | 0.048 | +0.016 |
|  |  | NOx | t/a | 0.088 | 0.044 | 0 | 0.132 | +0.044 |
|  | 井下 | 矿井废气 | 矿岩粉尘 | 粉尘 | t/a | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | +0.16 |
|  |  |  | 爆破烟气 | CO | t/a | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | +13.2 |
|  |  |  |  | NOx | t/a | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | +1.728 |
|  |  | 铲装扬尘 | 粉尘 | t/a | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | +1.06 |
|  |  | 运输道路 | 粉尘 | t/a | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | +0.34 |
|  |  | 临时废渣场 | 粉尘 | t/a | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | +0.188 |
|  | 地下开采合计 | 粉尘 | t/a | 0 | 1.748 | 0 | 1.748 | +1.748 |
|  |  | CO | t/a | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | +13.2 |
|  |  | NOx | t/a | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | +1.728 |
| 废水 | 生活区 | 废水 | m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | COD | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | SS | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 采矿区 | 矿山剥离表土、废渣 | m3/a | 5813.33 | 12183.33 | 0 | 12183.33 | +6370 |
|  |  | 除尘灰 | t/a | 0.012 | 0.025 | 0 | 0.025 | +0.013 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | t/a | 2.25 | 3.75 | 0 | 3.75 | +1.5 |
|  | 其他 | 废机油、废油桶 | t/a | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 备注：项目废气均为无组织排放。 |

# 第三章 环境现状调查与评价

# 3.1 自然环境

## 3.1.1 地理位置

青川县地处四川盆地北部边缘，白龙江下游，川、陕、甘三省结合部，位于广元市西北面，北靠甘肃省，东临陕西省，西界平武县，南临江油市，素有“金三角”之称。介于东经10436'～10538'、北纬3212'～3256'之间。地形略呈新月状，以中山地形为主，兼有低中山、低山、丘陵、台地、谷地、小平坝。境内地势西北高而东南低，最高海拔3837米，最低海拔491米。白家乡位于青川县东南部，与广元市利州区白朝乡、剑阁县上寺乡、青川县建峰乡接壤。

本项目位于广元市272°方向，平距约60公里的白家乡境内，其中心点地理坐标：东经105°27′25″，北纬32°22′30″。矿区有简易公路8km与青（川）竹（园）公路相连，距竹园坝火车站33km，沿宝成铁路、G5京昆高速北行60km至广元，南行254km至成都，交通较为方便。项目地理位置详见图3.1-1。

## 3.1.2 地形、地貌

广元市青川县地处四川盆地北部边缘，地形略呈新月状以中山地形为主兼有低中山、低山、丘陵、台地、谷地、小平坝。境内地势西北高而东南低最高海拔3837米最低海拔491米。矿区地处龙门山推覆—冲断构造带，属中山中切割地形。区内山脉绵延峦迭，呈北东-南西向延伸，最高峰1145m，最低海拔清江河河谷约600m，相对高差550m，属中山山地地貌类型（项目区域地形地质图详见图2.3-2，项目区及周边地形、地貌现状及影像图见图3.1-1），区内植被中等，覆盖率15～25%，主要为灌木、松柏混生。

图3.1-1  项目区及周边地形、地貌现状及影像图

## 3.1.3 水文及水文地质

⑴ 地表水

青川县境内河流属长江水系，境内深切、河谷发育，大小溪沟甚多，均流入白龙江，后再汇入嘉陵江，其积雨面积达50平方公里以上者19条；100平方公里者7条。全县多年平均地表水资源总量为25.29亿立方米，全县水资源总量充足，人均占有水资源10132立方米。地表水属于中碳酸钙型微硬，pH值6.9~8.5微偏碱性淡水，总水能理论蕴藏量48.55万千瓦。白龙江、青竹江（又名清水河）、清江河三者为青川县的三条较大河流，是大气降水和地下水的排泄通道。

项目南侧距离曹家河70m，生产用水取自溪涧水。矿区水文地质条件属四川盆地东部之盆东岭谷孔隙、裂隙水亚区，区内地势北西高，南东低，中部高，两侧低，为中山山地地貌，地表水主要为曹家河，由北西流向南东，其余沟谷多为季节性冲沟。由于地表水排泄快，区内水资源总体贫乏，矿体主要沿山脊出露，主要矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，地形有利于自然排水，矿床系弱固结中～细粒石英砂岩裂隙含水层、富水性弱。含矿层底板页岩具有相对隔水性，补给条件差，属裂隙充水为主的水文地质条件简单矿床。项目区地表水系见图3.1-2。

⑵ 地下水

本区水文地质条件在《四川省水文地质及地下水资源图》中，属东部盆地之盆东岭谷裂隙水亚区，特征为干旱少雨水源缺乏。矿床主要分布于清江河两岸的山坡上，主要矿体均位于当地侵蚀基准面和地下水位以上，地形有利于自然排水，矿床系弱固结中~细粒石英砂岩裂隙含水层，富水性弱。含矿层底板碎屑岩裂隙含水岩组具相对隔水性，补给条件差，地下水补给以大气降水为主，其径流特征是沿裂隙和层面运移，地下水主要流向为由山体向曹家河方向，地下水类型为裂隙水。

## 3.1.4 气候与气象

青川县属亚热带温润季风气候，具有夏热冬暖、四季分明、终年湿润等气候特点。多年年平均气温13.7℃，最热月（7月）的平均气温31.1℃，最冷月（1月）的平均气温为1.3℃，气温从东至西逐渐降低。年平均降水量1021.7mm，南多北少，最高月降雨量333.47mm，最低月降雨量38mm，雨季为7～10月。年平均相对湿度为69%。年日照1292小时，日照率30%，年总幅射90.8千卡/平方厘米。年无霜期243天，空气湿度 69%－85%，多年平均水面蒸发量759.14mm，陆面蒸发量569.5mm。青川县干燥度为0.74。平均静风频率为42%。该地区常年主导风向为东北风，风频为16%，风速为2.6m/s，全年平均风速为1.5m/s。

气候水文等自然条件较好适宜于亚热带植物生长发育但间有旱、涝、雹、风等自然灾害出现。

## 3.1.5 土壤

根据《青川县自然地理志》，县内土壤类型多样。按垂直分布规律为黄壤—黄棕壤—暗棕壤—亚高山草甸土，其中黄壤为基带土壤。

图3.1-3  青川县土壤垂直分布带谱图

黄壤土分布于海拔1400~1500米以下地区；以上为黄棕壤土类，带幅900-1000米左右；黄棕壤分布的上限为海拔在2200~2300米，以上为暗棕壤土类，带幅700-900米左右；暗棕壤分布上限为海拔在3200~3400米，以上为亚高山草甸土类，带幅在900-1200米左右；亚高山草甸土分布的上限为海拔3700米左右，带幅在300-500米左右。海拔3700米以上为裸岩、石坡。

矿区大面积为植被覆盖，部分地段由于矿山建设施工揭露表土，从揭露的表土可知该区区内土壤成土条件复杂，土壤类型为黄壤及轻粘土，夹少量碎块石，呈软~硬塑状。斜坡厚度一般为0～5m。表土层厚度为0.3～0.6m，见图3.1-4。该土壤色泽为棕色，松紧度紧，质地为中砾重壤，铁锰斑纹较少，pH值为6.8、有机值1.39%、全氮0.108%、全磷0.08%，碳酸钙0.725%。

图3.1-4  项目区土壤剖面图照片

## 3.1.6 动植物

青川县是四川省林业基地县，森林资源十分丰富，全县林业用地面积330万亩，占幅员的67.3%，森林覆盖率42.3%，活立木蓄积量1200万m3。现有木本植物4000余种，其中珙桐、冷杉、银杏、樟树等珍贵树种。境内占地73万亩的国家级唐家河自然保护区，是举世闻名的珍稀动植物“基因库”，是国宝大熊猫、金丝猴、扭角羚、贝母鸡等国家珍稀动物生长的乐园，是珙桐、冷杉等珍贵植物生长的净土，是研究世界珍稀动物的基地。青川县林副产品十分丰富，被国家定为“黑木耳质标”的青川木耳，“天然高级保鲜品”的香菇，“真菌之花”的竹荪，“山菜之王”的蕨菜等绿色食品享誉国内外。全县盛产杜仲、黄柏、厚柏、天麻、乌药等名贵中药材，是四川省中药材基地县；盛产核桃、油桐、板栗等干果和刺梨、猕猴桃等野果。

经调查，本项目评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。

图3.1-5  项目区及周边植被种类情况

## 3.1.7 自然资源

⑴ 水资源

青川县水力资源丰富，有19条溪，河流域面积达50km3，其中主要河流有白龙江、青竹江和乔庄河。地下水资源丰富，总蓄水量157亿m3，水能蕴藏量100多万kw。全县各类水利水电工程可供开发的有25.97万kw，已开发的仅0.46万kw，占可开发总量的1.77%。新建水电站杨村子电站装机2×200kw，桥楼电站装机2×1250kw，楼子电站装机100kw，关庄电站装机2×100kw，青溪电站装机3台590kw，东风电站装机2×125kw，新顺电站装机2×65kw，并同时完成了电站供区的电网配套建设。

⑵ 生物资源

青川县植物门类繁多计有高等植物180多科、900多属、3000多种以珙桐、银杏、香樟、楠木等有名。低等植物以香菌、竹荪、黑木耳等驰名。青川黑木耳被国家定为地理原产地保护产品。由于山体高大气候垂直分异明显植物群落分布亦具有带谱性从森林分布划分为五个谱序。

动物中有兽类60多种鸟类300余种爬行类10余种两栖类9种鱼类70余种。属国家一类保护的动物有大熊猫、金丝猴、牛羚等。二类保护动物有猕猴、短尾猴、小熊猫、猞猁、金猫、豹、林麝、毛冠麝、水鹿、红腹角雉、绿尾虹雉等。三类保护动物有斑羚、岩羊、大灵猫、小灵猫、血雉、兰马鸡、红腹锦鸡等。

⑶ 矿藏资源

青川县矿产资源蕴藏十分丰富。已发现各类矿点70多处矿种20多类。主要有：砂金矿、岩金矿砂金平均品位0.13902克/立方米岩金一般含金品位09.03克/吨；银矿初步估算储量20万吨平均品位0.1099%；铜矿发现矿点13处矿石平均含铜0.082.57%铜金属储量7604吨；铁锰矿总储量184.89万吨氧化锰含量14.343.5%。含铁3.368.9%；铁矿探明矿点17处估算储量2500万吨矿石含铁3052.15%。；煤可采储量180万吨平均发热量6450卡/千克；天然沥清矿被专家称为“中华第一黑矿”探明储量140.19万吨矿石含油33.14%焦油29.78%沥清平均25%灰分平均37.82%；石英矿分布全县已探明储量B+C+D级1327.12万吨D级27.1万吨二氧化硅平均含量99%以上；含镍蛇纹岩探明岩体5个其中Ⅱ号矿体控制蛇纹岩储量940.24万吨伴生镍储量2.11万吨；铝土矿探明储量414.10万吨；白云岩探明储量8730万吨；重晶石发现矿体15个矿石地质储量6万吨；矿泉水发现岩溶泉3个水质优良日流总量10.1619.38万吨。

## 3.1.8 自然保护区、风景名胜区等

⑴ 唐家河国家级自然保护区

唐家河国家级自然保护区位于青川县境内地处岷山山系龙门山脉摩天岭南麓。1978年经国务院批准建立，1986年晋升为国家级自然保护区是以大熊猫及其栖息地为主要保护对象的森林和野生动物类型自然保护区。

唐家河自然保护区生物资源富集，区内有脊椎动物430种其中一级保护动物13种有大熊猫60只金丝猴1000多只、扭角羚1200多只有植物2422种属于国家重点保护的珍稀植物12种其中一级4种。被誉为“天然基因库”、“生命家园”、“自然博物馆”和岷山山系的“绿色明珠”。

本项目位于唐家河国家级自然保护区东南侧直线距离约65km处，不在其保护区范围内，项目评价范围也未涉及到保护区。

⑵ 白龙湖国家级风景区

白龙湖国家级风景名胜区位于青川县东部水域面积62km2，2004年1月被国务院命名为国家重点风景名胜区。白龙湖地处龙门山与摩天岭两大山脉交汇处的低山峡谷地区属嘉陵江水系上游白龙江支流上游为九寨沟风景区水源无污染水质清澈水域广阔风光优美是一个集湖泊、岛屿、山峦、森林、峡谷、溶洞等自然景观和丰富的历史文化遗迹为一体的新景区是西南地区理想的休闲、度假和水上运动场所。

白龙湖周山峦叠翠山势陡峭雄伟湖岸线曲折蜿蜒湖中湖、湖外湖大湖连小湖湖湖相通变化无穷。湖区以阳平半岛为中心分为各具特色的5个景区其中湖心区面积14平方公里水面开阔湖水碧澄四周群山环抱峰峦叠翠山水相映成趣景色壮观绮丽被誉为“西南第一湖”。黄毛峡峡长2000多米两岸奇峰突兀赤壁摩天飞瀑流泉蔚为壮观。干龙洞等大小溶洞30余处洞内钟乳石千姿百态景观丰富。临湖约十万亩油橄榄绿浪翻滚果香阵阵别具一番果园风情。白龙湖区自古即为交通要冲是秦汉时期入蜀古道著名的金牛道、景谷道和阴平道交汇于此为兵家必争之地留下了许多古关、古道、古城、古战场和文物古迹以及红军长征遗址等。

本项目位于白龙湖国家级风景区正南方向，距离为27km，本项目不在白龙湖风景区保护范围内，项目评价范围也未涉及到保护区。

⑶ 四川毛寨省级自然保护区

四川毛寨自然保护区，区内山峦叠障、沟壑纵横高大的山体陡峻的山势“此景只应天上有世间那得见几回”让人疑为落入凡间的天神所化。区内地势由北向南倾斜最高点鹰嘴山海拔2344.3m最低点汉道河海拔639m垂直高差达1700多米。

毛寨的神奇不仅是它独特的山形、分明的景致最重要的还是区内丰富的珍稀野生动植物。区内共有脊椎动物25目85科292种。属国家的一级重点保护的有金丝猴、牛羚、豹、斑尾榛鸡、雉鸡、小熊猫等45种尤以金丝猴种群数量为最成群结队在林间自由地攀援、嬉戏。区内气候和水热条件优越植被类型多样、种类繁多且起源古老有高等植物158科1002种珙桐、银杏、水青树、香樟、楠木等国家重点保护植物12种。丰富的动植物自然资源为科研考察和观光探险提供了良好的条件。

本项目位于四川毛寨自然保护区西南方向，距离为48km，本项目不在四川毛寨自然保护区保护范围内，项目评价范围也未涉及到保护区。

⑷ 四川东阳沟省级自然保护区

四川东阳沟自然保护区总面积30760hm2，2001年被广元市人民政府列为市级自然保护区东阳沟自然保护区2003年升级为省级自然保护区。

区内石景俊朗、险峰林立或俊秀挺拔或悬崖峭壁似与天齐的齐头崖、黄金幻化的黄土梁、火山留下的天池山、翠绿葱浓的青丫山等奇峰巨石不胜枚举有如天门的磨河坝关门石有如定海神针的巨灵石有地震形成的邓艾像旅游观赏价值非同凡响。区内水景丰富多彩水体形态多样且各具特色。瀑布众多或轻灵或恢宏坑沟瀑布、姜家沟瀑布等风光秀丽自古享有“飞湍瀑布争喧舞”之美誉。

本项目位于四川东阳沟自然保护区东南侧方向，直线距离约为51km，本项目不在四川东阳沟自然保护区保护范围内，项目评价范围也未涉及到保护区。

## 3.1.9 集中饮用水源

项目位于青川县白家乡马村五组，根据《青川县清溪镇等26个乡（镇）农村集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》、《广元市人民政府办公室关于划定剑阁县凉山乡等24个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》及《广元市人民政府关于同意调整青川县青溪乡等26个建制乡镇集中式饮用水水源保护区的批复（广府函[2015]179号）》（详见附件），本项目所在地上游涉及的饮用水水源地为茶坝乡，下游涉及的饮用水水源地为上寺乡，饮用水水源地保护区范围，见表3.1-1：

表3.1-1  集中饮用水水源地保护区范围

| 水源地名称 | 取水口 位置 | 保护区范围 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶坝乡集中饮用水水源地 | 炉场村三路沟取水 | 一级保护区：水域：取水口上游1000m，下游100m的范围。面积为62524m2；陆域：陆域纵深与河岸的水平距离不小于50m，长度不小于水域长度。面积为0.136km2。 二级保护区：水域：一级保护区的上游边界向上游延伸2000m，下游距一级保护200m，面积为215432m2。陆域：二级保护区的沿岸长度为一级保护区的水域长度，纵向延伸1000m。面积为3.054km2。茶坝乡集中饮用水水源地保护区划分见图3.1-6。 | 本项目位于茶坝乡饮用水水源地下游，距离该水源地二级保护区最近距离56.2km，不在饮用水水源保护区内，本项目与茶坝乡饮用水水源相对位置关系见图3.1-8。 |
| 上寺乡集中饮用水水源地 | 上寺乡清江河畔取地表水 | 一级保护区：水域：取水口上游1000m，下游100m的范围。陆域：陆域纵深与河岸的水平距离不小于50m，长度不小于水域长度。 二级保护区：水域：一级保护区的上游边界向上游延伸2000m，下游距一级保护200m。陆域：二级保护区的沿岸长度为一级保护区的水域长度，纵向延伸1000m。 据上寺乡清江河畔水源地保护区划分情况，该水源地无准保护区，上寺乡集中饮用水水源地保护区划分见图3.1-7。 | 本项目位于上寺乡集中引用水源地上游，距离该水源地二级保护区最近距离13.1km，不在饮用水水源保护区内。且位于不同的沟道，又本项目废水全部综合利用，不外排，进入饮用水水源地的可能性较小。上寺乡集中饮用水水源相对位置关系见图3.1-8。 |

本项目不在划定的饮用水源保护范围内，且项目运营过程中生产废水全部综合利用，生活污水不外排，因此不会对地表水产生污染，不会对区域饮用水水源造成影响。且项目周围居民饮用水主要取自自来水，本项目对居民饮用水影响较小。

综上，据在青川县国土资源局查询及现场踏勘：矿区周边1000m范围内不存在铁路等保护对象；矿区周边500m范围内无高压线等保护对象；矿区周边500m范围内不存在以下保护对象：①国家、省、市级风景名胜区、森林公园、自然保护区及地质公园；②城市规划区、生活饮用水源地、水系、国防工程设施圈定的军事禁区、重要文物保护区等；矿区周边200m范围内无输油管；矿区周边100m范围内无国、省道公路。

# 3.2 环境质量现状调查与评价

为详细了解项目所在区域的环境质量现状，本次评价收集了2018年广元市环境空气质量监测数据及《青川县2018年1月-6月环境质量现状状况》，并委托广元凯乐检测技术有限公司于2019年11月5日~11月7日对评价区域地表水环境质量进行现状监测；2019年11月5日对评价区域声环境质量进行现状监测。

## 3.2.1 环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评级基准年筛选，依据评价所需环境质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年终数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公布发布的环境空气质量现状数据”。依据上述导则要求，为了解项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2018年四川省环境监测总站《关于2018年度全省城市环境空气质量监测数据核算结果的报告》（川环监站【2019】17号）中广元市环境空气主要污染物监测数据。

根据《关于2018年度全省城市环境空气质量监测数据核算结果的报告》（川环监站【2019】17号）数据分析，总体上，2018年广元市环境空气质量较上年有所改善，广元市2018年环境空气质量优良总天数为343天，优良天数比例为96.1%。具体区域空气质量现状统计见表3.2-1、表3.2-2。

表3.2-1  广元市2018年环境空气优良天数统计表

| 监测 年份 | 一级 (优) | 二级 (良) | 三级 (轻度污染) | 四级 (中度污染) | 五级 (重度污染) | 六级 (严重污染) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 达标天数(天) | 达标率(%) |
| 2018年 | 131 | 36.7 | 212 | 59.4 | 13 | 3.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 96.1 |

表3.2-2  主要污染物环境质量现状

| 污染物 | 评价指标 | 评价标准（μg/m³） | 现状浓度（μg/m³） | 最大浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 60 | 19.7 | 32.83 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 40 | 34.5 | 86.25 | 达标 |
| CO | 日均值 | 4 | 1.3mg/m3 | 32.5 | 达标 |
| O3 | 8小时 | 160 | 126.0 | 78.75 | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 70 | 56.3 | 80.43 | 达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 35 | 27.1 | 77.43 | 达标 |

由上表可知，广元市二氧化硫平均值19.7ug/m3，达到年均值二级标准；二氧化氮年均值34.5ug/m3，达到年均值二级标准；一氧化碳日均值第95百分位数1.3mg/m3，达到日均值二级标准；臭氧日最大8小时平均第90百分位数126ug/m3，达到日最大8小时均值二级标准；可吸入颗粒物（PM10）平均值56.3ug/m3，达到年均值二级标准；细颗粒物（PM2.5）平均值27.1ug/m3，达到年均值二级标准。由此可以判定，项目所在评价区域为达标区。

## 3.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

⑴ 评价方法

地表水现状评价采用单因子指数法，模式如下：

式中：Sij—为i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Cij—为i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/L)；

Csi—为i污染物的评价标准(mg/L)；

pH评价模式：              pHj≥7.0

pHj＜7.0

式中：

SpHj—pH的单项污染指数；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj—在j监测点处实测pH值。

⑵ 评价标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

⑶ 监测断面

本次地表水现状监测共布设1个监测断面，因监测期间项目所在地下游1500米处河流干涸，无水样可取，本次监测仅对上游500米有稀少水流处进行了现状监测。本次具体现状监测布点见表3.2-3和图3.2-1。同时为了了解下游1500米处的水质情况，本项目引用项目区关于《青川县矿井涌水、地表水水质应急监测服务项目》（广凯检字[2019]第07027W号）的地表水监测数据，监测布点见表3.2-4，具体监测数据见表3.2-5。

表3.2-3  地表水质量现状监测布点一览表

| 监测河流 | 断面代号 | 监测断面 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹家河 | W1 | 项目所在地曹家河上游500米 | 1次/日，共3日 |

表3.2-4  地表水质量引用监测布点一览表

| 监测河流 | 断面代号 | 监测断面 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹家河下游（汇入杨家沟小溪） | W2 | 项目所在地曹家河下游1500米 | 1次/日，共3日 |

⑷ 监测项目

选取pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类，共计6项。

⑸ 监测时间

监测时间为：2019年11月5日-2019年11月7日。

⑹ 监测及评价结果

监测结果及评价详见表3.2-5：

表3.2-5  地表水环境监测结果一览表       单位: mg/L

| 监测项目 | 浓度范围 | 标准指数范围 | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 上游500m | 7.79~7.93 | 0.395~0.465 | 0 | 达标 |
|  | 下游1500 | 8.04 | 0.48 | 0 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | 6~9（无量纲） |
| COD | 上游500m | 7 | ≤0.35 | 0 | 达标 |
|  | 下游1500 | 9 | ≤.45 | 0 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | ≤20 |
| BOD5 | 上游500m | 0.6~2.8 | 0.15~0.7 | 0 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | ≤4 |
| 氨氮 | 上游500m | 0.158~0.203 | 0.158~0.203 | 0 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | ≤1.0 |
| 石油类 | 上游500m | 0.01 | ≤0.2 | 0 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | ≤0.05 |
| 悬浮物 | 上游500m | 2~3 | / | / | / |
| 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准 | / |

从监测结果可以看出，曹家河上游和下游监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

## 3.2.3 声环境质量现状监测与评价

⑴ 噪声监测点位布设

项目区噪声监测布点详见表3.2-6及图3.2-1：

表3.2-6  项目区噪声监测布点一览表

| 监测点 | 测点代号 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 采场区 | 1# | 开采平台区 |
| 西北侧散户 | 2# | 矿区西北侧李姓居民 |
| 西南侧散户 | 3# | 矿区西南侧王姓居民 |

⑵ 监测单位、监测时间及频次

监测单位：广元凯乐检测技术有限公司；

监测时间：2019年11月5日，监测1天，昼夜各监测一次。

⑶ 监测内容

测定各点位等效连续A声级。

⑷ 监测方法

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的规定进行监测。

⑸ 监测结果与评价

声环境现状监测结果见表3.2-7。

表3.2-7  声环境现状监测结果一览表

| 测点位 | 监测值【dB（A）】 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#采场区 | 43 | 40 | 达标 | 达标 |
| 2#西北侧散户 | 42 | 34 | 达标 | 达标 |
| 3#西南侧散户 | 38 | 36 | 达标 | 达标 |

从表3.2-6可知：本项目开采区和散户居民点所在区域背景噪声昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。表明项目区声环境质量现状较好。

## 3.2.4 生态环境现状调查与评价

3.2.4.1 区域生态功能定位

本项目位于青川县白家乡马村五组，在广元市272°方向，平距约60公里的白家乡境内。矿区中心地理位置：东经105°27′25″，北纬32°22′30″。

根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划三级区特征一览表》，项目评价区所处生态功能区划是：

Ⅲ 川西高山亚热带—温带—寒温带生态区

Ⅲ1 龙门山地常绿阔叶林—针叶林生态亚区

Ⅲ1-1 龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区

图3.2-2  项目矿区生态功能定位示意图

根据《四川省生态功能区划》：评价区，①主要生态特征为：山地-丘陵地貌；平均气温15℃左右，≥10℃活动积温4600℃左右，平均年降水量866～1355mm；河流主要输涪江和嘉陵江水系；森林植被类型主要为常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林；生物多样性丰富，是大熊猫主要分布区；水资源、矿产资源丰富；②主要生态问题是：塌陷、泥石流、滑坡强烈发育，易发生洪涝灾害；③生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感，水环境污染中度敏感；④生态服务功能重要性：农林产品提供功能，生物多样性保护功能，水源涵养功能，土壤保持功能；⑤生态保护及发展方向：建设以保护生物多样性和水源涵养为核心的防护林体系，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果；防治地质灾害和水土流失；调整农业产业结构，发挥山区优势，以林为主，发展林、农、牧多种经营，建设中药材原料生产基地；科学合理开发自然资源，规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发。

综上所述，本项目位于龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。依据所处生态功能区划的功能定位及生态保护要求，在开采过程中需注重项目区域生态环境保护，按照“点上开发，面上保护”的要求，做好区域水源涵养、土壤保持和生物多样性护工作。

3.2.4.2生态环境现状调查方法

本项目区域生态环境现状调查方法包括：现场踏勘、访问及资料收集、卫星遥感影像解译及样方调查等相结合的方法。

⑴ 现场调查、访问及查阅有关资料

现场调查、访问群众以增加对调查地情况的了解，并明确项目涉及区域周边经济植物或园艺植物的栽培种类，使在已有书面资料的信息基础上对当地情况一个更加理性的认知。

查阅资料、文献和标本等已有书面或实体可弥补实地调查的不足，并能够全面了解和掌握区域内的生态环境背景，其中包括植物物种种类及其分布范围、规律、出现频率或区域内植物系统。收集资料的容包括流域森林资源分布图、森林资源二类调查报告及其相关调查报告。

⑵ 卫星遥感影像解译

① 遥感信息源的选取

以91卫图2017年12月的遥感图像数据为信息源。该矿区所在域最新的遥感影像，其分辨率较高可达到2.1m，评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光谱数据生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。

② 卫星影像图的制作

采用ArcGIS NV图像处理软件对数字图像进行几何精校正和波段合成等图像处理。首先，以段合成等图像处理。依据土地利用现状、植被类型、植被覆盖度等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案；加注坐标、矿区范围、道路、河流等重要地理素。

③ 卫星影像解译技术要求

根据野外验证结果，建立土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度等生态环境要素的解译标志。采取野外调查与室内分析相结合、线面探查与重点取样相结合、目视和人机交互相结合的方法，对评价区土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀等生态环境要素分别进行解译，绘制生态环境相关图件。采用地理信息系统ArcGIS NV进行分类统计面积。根据解译成果，结合现场调查和收集资料，分析评价区生态环境要素的空间分布特征。

⑶ 样方调查

便于覆盖调查区内的不同生境和生物类型，在矿区影响范围内设置样线，结合典型植物群落布设样方。本次生态现状调查以维管束植物为主，采用样线和样方法相结合，再结合植物区系学和植物群落学考察进行。样线布设需到达或非常接近调查区的最高和最低海拔地带，并穿越调查区内所有的植被类型；每种植被群系至少记录1个样方，乔木、灌木和草本样方大小分别设置为20m×20m、5m×5m和1m×1m；本项目以典型性植被乔木、灌木、草本的3个典型群落，进行了样方调查。

调查中，植物种属能直接进行鉴定的立即鉴定，不能当即鉴定的带回驻地，然后根据《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》和《四川植物志》等参考资料进行鉴定，并记录植物的科属种名。

3.2.4.3 评价区域土地利用现状

本项目生态评价范围为矿区边界、临时废渣场边界外延500m和运矿道路外延300m的区域，采用上述调查方法可知，本项目评价区范围内的土地利用现状分布情况见表3.2-8所示，土地利用现状分布见图3.2-3。

表3.2-8  土地利用现状一览表

| 土地利用类型 | 评价范围 | 项目矿区、临时废渣场、运输道路范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 水田 | 1.71 | 0.79 | 0 | 0 |
| 旱地 | 24.34 | 11.24 | 0.16 | 0.77 |
| 乔木林地 | 125.98 | 58.17 | 10.42 | 49.15 |
| 灌木林地 | 22.29 | 10.29 | 0 | 0 |
| 其他草地 | 24.49 | 11.31 | 2.95 | 13.91 |
| 河流水面 | 0.24 | 0.11 | 0 | 0 |
| 坑塘水面 | 0.30 | 0.14 | 0 | 0 |
| 农村宅基地 | 1.72 | 0.79 | 0 | 0 |
| 农村道路 | 1.81 | 0.84 | 0.16 | 0.76 |
| 采矿用地 | 13.67 | 6.31 | 7.50 | 35.40 |
| 合计 | 216.55 | 100.00 | 21.20 | 100.00 |

现状调查，评价区总面积216.56hm2，评价区土地利用以乔木林地、旱地和其他草地为主，各占评价区域58.17%、11.24%和11.31%，其次为灌木林地，占评价区域10.29%。本项目评价区内森令覆盖率相对较高，生态环境现状良好。

3.2.4.4 评价区域植被现状

⑴ 植物物种组成

根据资料及现场勘查统计，共计有植物50科86属104种，其中蕨类植物8种，隶属于4科4属；裸子植物3科3属3种；被子植物43科79属93种。

评价区域内未发现野生保护植物物种；同时，在项目矿区范围内未发现百年以上的古树名木分布。

表3.2-9  评价区植物种类统计表

| 类群 | 物种丰富度 | 国家保护种数（种） |
| --- | --- | --- |
|  | 科数 | 属数 | 种数 | 国家Ⅰ级 | 国家Ⅱ级 |
| 合计 | 50 | 86 | 104 | 0 | 0 |
| 蕨类植物 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 裸子植物 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 被子植物 | 双子叶植物 | 38 | 65 | 75 | 0 | 0 |
|  | 单子叶植物 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 |

⑵ 区域植被概述

本次调查区域由于人类的活动，其原生自然植被只在局部人类难以到达的区域存在，如坡度极大的坡地以及人迹罕至的深沟、山顶。其余地区均为人类影响下的农业植被和经济林木。根据实地调查，结合有关资料，区域的植被，可以分为三个大的类型：第一是林业植被类型，本调查区域纯原始森林分布量少，人工林或人工经济林均匀分布在工程路线两侧，成林时间早，生长时间长，群落结构完整，海拔在630m-1000m左右；第二是农田植被类型，属于农业生态系统，是人类完全控制的生态系统，一年四季变化明显，植物以草本，以作物及其伴生的杂草为主要物种；第三是人工园林植被类型，属于城镇生态系统，调查区域涉及的城镇有一些园林绿化树种和观赏植物，树木成片成行栽植，或者按照当地园林景观设计随机分布。由于调查区海拔差异小，因此植被的垂直分布规律性不明显。

⑶ 自然植被类型区划及主要特征

植被类型区划：在四川植被的区划中，青川县白家乡马村按照《四川植被》（四川植被协作组，1980）的区划属于：

亚热带常绿阔叶林区

I 川东盆地偏湿性常绿阔叶林地带

IA 川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带

IA3 盆地底部丘陵低山植被地区

IA3（5）川北深丘植被小区

自然植被主要为马尾松林、柏木林、栎类灌丛、亚热带草丛及其各种过渡类型。在个别海拔1200米左右的地方有石栎林、刺叶栎林、青冈林。马尾松林多分布在深丘顶部砂页岩发育的黄壤地段上，灌木有米饭花、映山红、米碎花、铁仔，而在干燥生境下。则以映山红、火棘、栎类为主。柏木林多分布在深丘下部的紫色页岩地段上，形成疏林，混有化香、黄连木、油桐。栎类灌丛多分布在山顶，由麻栎、栓皮栎、烟管荚蒾、火棘、蔷薇、盐肤木，映山红，铁仔、毛黄栌组成，为马尾松林和落叶栎林砍伐后形成的灌丛类型。柏木林再度砍伐后形成以黄茅、白茅、香茅 为主的亚热带草丛，并散生着黄荆、牡荆、马桑、铁仔、短柄枹栎等植物。另外，本小区各地还有黑壳楠、红果钓樟、云南樟、宜昌润楠、山合欢、灯台树等植物。

青川县由于山体高大，气候垂直分异明显，植物群落分布亦具有带谱性，因过量砍伐，致使植物带谱下层界限紊乱，从森林分布划分为五个谱序。常绿、阔叶林带，分布于海拔1200m以下；落叶阔叶为主，落叶阔叶与常绿阔叶混交林带，分布于海拔1100m-1900m之间；冷杉为主，云杉次之的山地暗针叶林带，分布于海拔1900m-2400m间；冷杉为主山地暗针叶林带，分布于海拔2400m-2800m间；高山草甸带，分布于海拔2800m以上。

评价区位于海拔1000m以下，受人为活动影响明显，天然植被破坏严重，平缓阶地及台地以栽培植被为主，坡度较陡、土壤瘠薄处以灌草丛为主，乔木呈零星或小片集中分布。按照《四川植被》的分类原则及分类系统，工程调查区植被可分为6个植被型评价区自然植被分为针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌木林、灌草丛、农田植被等6个植被型。

根据现场实地踏勘和历史卫星图像解译数，评价区内植被类型占地数据详见表3.2-10，具体分布见图3.2-4所示。

表3.2-10  区域植被分布现状一览表

| 植被类型 | 评价范围 | 项目矿区、临时废渣场、运输道路范围 | 主要群系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |  |
| 针叶林植被 | 113.44 | 52.38 | 10.42 | 49.15 | 马尾松林 |
| 阔叶林植被 | 12.54 | 5.79 | 0 | 0 | / |
| 灌丛植被 | 22.29 | 10.29 | 2.95 | 13.91 | 黄荆、小叶女贞 |
| 灌草丛植被 | 24.49 | 11.31 | 0 | 0 | / |
| 水田农田植被 | 1.71 | 0.79 | 0 | 0 | / |
| 旱地农田植被 | 24.34 | 11.24 | 0.16 | 0.77 | 玉米、小麦等常见农作物 |
| 无植被 | 17.75 | 8.20 | 7.66 | 36.16 | / |
| 合计 | 216.56 | 100.00 | 21.20 | 100.00 | / |

主要植被类型特征：

① 马尾松林（Form. Pinus massoniana）：

马尾松是本区域的本该有的原生植被，属暖性常绿针叶林，但是目前所见均为退耕还林种植的树木。马尾松是向阳、喜温暖的树种，分布于酸性土壤，分布海拔幅度200-1500米，郁闭度0.4-0.8在大部分地区可以成为纯林，本评价区域的马尾松林为含有多种阔叶树的的马尾松林，群落外貌绿色，林冠整齐。这是本区域群落正向演替的终极群落，但是由于人工的干扰经济利益的追求，退耕还林，常常选用速生树种。从生态恢复、物种多样性来说，应该选用此种群落作为本区域丘陵地带的生态选择。

在此区域的马尾松林的特点为组成种类复杂，林下多喜阴成分、层片结构复杂，也常有柏木混生其中。阔叶树种主要由栎科等树种组成。常见树种为青冈、刺叶栎等。林下灌木茂密，常见种为黄荆、山蚂蝗等。草本以白茅、鬼针草等组成。层外植物多见孔雀草、假杜鹃、马唐等（如表3.2-11）。

表3.2-11  马尾松林样方植被一览

| 样方号 | q1 | 坐标 | 32.374498，105.461460 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 | 拉丁名 | 郁闭度% | 备注 |
| 马尾松 | Pinus massoniana | 65 | 马尾松为优势种，样方郁闭度65%，高度12m左右 |
| 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 30 |  |
| 盐肤木 | Rhus chinensis | 35 |  |
| 刺叶栎 | Quercus spinosa David ex | 20 |  |
| 灌草层 | 拉丁名 | 郁闭度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitex negundo | 15 | 灌木均高约1.5m，草本均高0.2-0.5m |
| 白茅 | Imperata cylindrica | 5 |  |
| 鬼针草 | Bidens pilosa | 5 |  |

② 黄荆-火棘灌丛

主要分布于盆地内部的低山、丘陵及盆地边缘山地的低海拔处，川西南山地也有小块分布。灌丛生长海拔一般在1500米以下。土壤为钙质土，土层瘠薄，多岩石露头和石隙，地表水渗现象较严重。群落中的灌木多具刺，外貌绿色。呈团块状。盖度60％左右，高1—2米，丛内多藤本植物。黄荆、火棘常各占15--20％的盖度。此外，常见的灌木有金樱子、黄连木、竹叶椒、小马鞍羊蹄甲、算盘子、木帚枸子、铁扫帚、盐肤木、大叶醉鱼草、金丝桃、薄叶鼠李等。草本植物总盖度20-30％。主要有荩草、槲蕨、皱叶狗尾草、蜈松草、细柄草、狗脊、野古草等。在土壤湿润深厚的地方，蝴蝶花常形成优势。层外植物有鸡矢藤、葎草、山木通、威灵仙等。

本次调查灌丛样方盖度在18%左右，均高约为0.3-1.1m；草本层盖度在60%以上，均高约为0.3-0.6m。本样方植被统计表如下：

表3.2-11  灌丛样方植被一览

| 种类 | 拉丁名 | 盖度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄荆 | Vitex negundo | 15 | 灌丛样方盖度在18%左右，均高约为0.3-1.1m；草本层盖度在60%以上，均高约为0.3-0.6m |
| 假杜鹃 | Barleria cristata | 5 |  |
| 鬼针草 | Bidens pilosa | 8 |  |
| 针茅 | Stipa capillata | 30 |  |
| 狗尾巴草 | Setaira viridis | 10 |  |
| 艾蒿 | Artemisia argyi | 5 |  |
| 莎草 | Cyperusrotundus | 10 |  |

③ 柏木林（Form. Cupressus funebris）：

柏木林是评价区域内常见且分布面积较大的植被类型。在评价区域内，柏木林有中龄林、近熟林和成熟林不同的年龄划分，其中中龄林主要分布在山脚、近熟林和成熟林则主要分布在山腰。林下灌木及草本植物分布种类及数量均较少，主要是零星分布的火棘、勾儿茶及莎草植物。林地边缘分布的灌木及草本植物较丰富，灌木种类有：火棘、马桑、黄荆等；草本植物以禾草类为主有白茅、荩草、马唐等。

评价区域柏木株高8-15米，郁闭度40%左右。灌木以南烛、米饭花等为为主，盖度约在50%左右，草本以白茅、蕨、铁仔为主，盖度约在20%（如表3.2-12）。

表3.2-12  柏木林样方植被一览

| 样方号 | q2 | 坐标 | 32.371344，105.458922 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 | 拉丁名 | 郁闭度% | 备注 |
| 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 40 | 株高8-15米 |
| 灌草层 | 拉丁名 | 郁闭度% | 备注 |
| 黄荆 | Vitex negundo | 15 | 灌木均高约1.5m，草本均高0.2-0.5m |
| 白茅 | Imperata cylindrica | 5 |  |
| 鬼针草 | Bidens pilosa | 5 |  |

④草丛

白茅（Imperata cylindrica）为评价区的优势草种，广泛分布，耐干旱，在河岸、沙土地、干旱坡地均可旺盛生长。其生长周边伴生种多，对其他植被无大危害。针茅在大部分地区作为建群种存在。

查资料知，白茅草丛在四川除西部的高山峡谷、高原外，各地均有分布，其中以盆地内部的低山、丘陵地区较多。虽然草丛分布地区极为广泛，但各地都比较零星小块。其群落无明显层次，总盖度多在50％以上。白茅常占草丛的主要优势，盖度一般为20-30％，一些地段盖度可达80％左右，植株高40-60厘米。除白茅外，金发草，芒萁蕨、球光香青也常形成5-10％的盖度。常见的草本植物还有双花草、芸香草、荩草、独穗飘拂草、野古草、滇蔗茅、蔗茅、狗牙根、翻白草、瓜子金、细叶苦荬、苦荬菜、糯米团、风轮菜、蕺菜等。本次样方盖度在40%左右，均高0.3-1.75m。如下是典型样方的植被种类（表3.2-13）。

表3.2-13  草丛样方植被一览

| 种类 | 拉丁名 | 盖度% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白茅 | Imperata cylindrica | 70 | 白茅为优势草种，均高0.3-1.75m |
| 水麻 | Debregeasia orientalis | 5 |  |
| 芒 | Miscanthus sinensis | 10 |  |
| 地瓜藤 | Caulis Fici Tikouae | 5 |  |
| 荩草 | Arthraxon hispidus | 2 |  |
| 千里光 | Senecio scandens | 2 |  |

⑤ 农田植被

农田植被是指以粮食油料等为主的农作物植被，评价区域主要种植玉米、水稻、小麦、红薯等。

整体上，评价区内人工植被的物种以常见栽培植物和栽培作物为主，是人工单优群落，生物多样性程度低。

3.2.4.5 动物现状

⑴ 物种组成

动物资源的统计分析仅在脊椎动物范围内进行，通过访问、观察记录等方法进行调查。根据调查及访问结果，并检索现有文献资料，评价区域内，共分布有脊椎动物57种（见表3.2-14），分属于5纲21目38科，其中两栖类1目3科5种，爬行类1目5科5种，鸟类11目15科24种，兽类3目5科8种。在评价区域内存在有青竹江，有鱼类5目11科共15种。

表3.2-14  评价区域脊椎动物种类统计表

| 类群 | 物种丰富度 | 国家重点保护种数(种) |
| --- | --- | --- |
|  | 目数 | 科数 | 种数 | 国家Ⅰ级 | 国家Ⅱ级 |
| 合计 | 21 | 39 | 57 | / | / |
| 两栖类 | 1 | 3 | 5 | / | / |
| 爬行类 | 1 | 5 | 5 | / | / |
| 鸟类 | 11 | 15 | 24 | / | / |
| 兽类 | 3 | 5 | 8 | / | / |
| 鱼类 | 5 | 11 | 15 | / | / |

根据实地调查及访问，项目所在区域范围内野生动物主要记录到的鸟类有11目15科24种，主要是白鹭（Egretta garzetta）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、大杜鹃（Cuculus canorus）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、白腰雨燕（Apus pacificus）、家燕（Hirundo rustica）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、画眉（Garrulax canorus）、大山雀（Parus major）、麻雀（Passer montanus）等，未记录到国家级保护鸟类。

除鸟类外，区域其他野生动物（兽类、两栖类、爬行类、鱼类）主要是通过访问及资料查阅可得。其中：

两栖类：1目3科5种，分别是：中华蟾蜍华西亚种（Bufo gargarizans andrewsi）、中国林蛙（Rana chensinensis）、黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、泽陆蛙（Pelophylax limnocharis）、隆肛蛙（Feirana quadranus Liu）。从保护物种来看，评价区内无国家和省重点保护的两栖类动物。

爬行类：通过访问区域常见的爬行动物主要为黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）；据资料查阅，区域还分布有蹼趾壁虎（Gekko subpalmatus）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）。

兽类：根据实地调查及资料收集，共记录兽类7种，隶属于3目4科。食虫目（INSECTIVORA）种类2种，分别是川鼩（Blarinella quadraticauda）、四川短尾鼩（Anourosorex squamipes Milne-Edwads）。啮齿目（RODENTIA）包含2科4种，即松鼠科（Sciuridae）的岩松鼠（Sciurotamias davidianus），鼠科（Muridae）的褐家鼠（Rattus norvegicus）、小家鼠（Mus musculus）、安氏白腹鼠（Niviventer andersoni）。兔形目有1种，即草兔（Lepus capensis）从保护物种来看，该调查区域内无国家和省重点保护的兽类。

鱼类：根据实地调查及访问，项目所在区域范围内主要记录到的类类有5目11科15种，主要有石爬鮡（Euchiloglanis spp）、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鲫鱼（Carassius auratus）、鲶鱼（Silurus asotus）、黄鳝（Monopterus albus）、泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）等。

区域养殖动物主要是家禽、家畜。畜类有猪、牛、羊、兔、猫、狗等。禽类主要为鸡、鸭、鹅等。

综上所述，通过现场勘查、资料查阅及访问，矿区野生脊椎动物共有56种，其中：11目15科24种，两栖类1目3科5种，爬行类4种，兽类3目4科8种。项目占地区域内及评价区域内尚未发现国家级、省级野生保护动物物种。

⑵ 典型物种鉴别特征及生态学资料

① 隆肛蛙（Feirana quadranus Liu）

生活时体侧有黄色斑纹；背部的大小疣粒较分散；趾间满蹼；液浸雄蛙标本肛部周围的皮肤隆起呈方形泡状；雄蛙胸腹部无刺；前肢亦不粗壮，指上无婚刺；无声囊。

② 中华蟾蜍华西亚种（Bufo gargarizans andrewsi）

雄蟾体长73mm，雌蟾100mm左右，头宽大于头长，鼓膜不显著。皮肤粗糙，头上有小疣粒。体背面颜色变异颇大，一般雄性体背棕色、橄榄绿色或褐绿色、灰褐色等，上面有不显著的黑斑点，体侧为浅棕色，上面有黑色及土红色斑点。

生活在海拔750～3500m多种生态环境的草丛间或石下。产卵季节一般为3-5月，雄性前肢抱握在雌性的腋胸部位，以昆虫及其他小动物为食。

③ 中国林蛙（Rana chensinensis）

雌蛙体长71-90毫米，雄蛙较小；头较扁平，头长宽相等或略宽；吻端钝圆，略突出于下颌，吻棱较明显；鼻孔位于吻眼之间，鼻间距大于眼间距而与上眼睑宽。背侧褶在鼓膜上方呈曲折状；后肢长为体长的185%左右，后肢前伸贴体时胫跗关节超过眼或鼻孔；外侧3趾间几乎近2/3蹼；鼓膜部位有三角形黑斑。雄蛙第一指基部的两个大婚垫内下侧间的间距明显，近腕部一团不大于指部一团；有一对咽侧下内声囊。

栖息在阴湿的山坡树丛中离水体较远，9月底至次年3月营水栖生活。在严寒的冬季它们都成群的聚集在河水深处的大石块下进行冬眠。

④ 黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）

黑眉锦蛇，又名菜花蛇、黄颔蛇，隶属于游蛇科锦蛇属。全长一般可达2m左右。通体背面黄绿色或灰褐色。眼后有一条黑纹，故叫黑眉锦蛇。躯干前半有不规则，约等距排列的黑色横纹，颇似梯形。躯干前半两侧黑黄间杂，黄色点俨如菜花，又叫菜花蛇。躯干后半部两侧以黑色为主，间以约等距排列的黄色窄横纹。躯干后部及尾部两侧形成4条黑色纵纹。

黑眉锦蛇多在老旧房宅或庭院洞穴内藏身，又有“家蛇”之称。主要捕吃鼠类，也吃鸟类。4～5月见到交配，7月产卵6～13枚，长径46～65mm，短径28～34mm，重15～30g。孵化期2～2.5月，初孵出仔蛇全长330～450mm，重7～21g。以啮齿动物为食物，对消灭鼠害起到重要作用。

⑤ 乌梢蛇（Zaocys dhumnades）

乌梢蛇全长可达2米以上。头扁圆；头部和颈部分界不明显。吻鳞从背面可以看到。鼻间鳞宽大于长，其与吻鳞的缝合线远较与鼻鳞的缝合线为短。前额鳞大，两鳞间的缝合线等于从其前缘至吻端的距离，宽大于长，外缘包至头侧。额鳞前大后小，长与鼻间鳞和前额鳞的和相等。眼上鳞宽大，长与其额鳞前缘至吻端的距离相等。鼻孔椭圆形，位于2鼻鳞中间。颊鳞1片，与第2、3片上唇鳞相接。眼前鳞2片，上缘包至头背。

⑥ 喜鹊（Pica pica）

喜鹊，属雀形目鸦科鹊属，又名鹊。体形特点是头、颈、背至尾均为黑色，并自前向后分别呈现紫色、绿蓝色、绿色等光泽。双翅黑色，在翼肩有一大形白斑。尾远较翅长，呈楔形；嘴、脚黑色。喜鹊腹面以胸为界，前黑后白。体长435～460毫米。雌雄羽色相似。幼鸟羽色似成鸟，但黑羽部分染有褐色，金属光泽也不显著。

喜鹊常结成大群成对活动，白天在旷野农田觅食，夜间在高大乔木的顶端栖息。喜鹊是很有人缘的鸟类之一，喜欢把巢筑在民宅旁的大树上，在居民点附近活动。

喜鹊是适应能力比较强的鸟类，在山区、平原都有栖息，无论是荒野、农田、郊区、城市都能看到他们的身影。但是一个普遍规律是人类活动越多的地方，喜鹊种群的数量往往也就越多，而在人迹罕至的密林中则难见该物种的身影。

⑦ 大杜鹃（Cuculus canorus）

大杜鹃，属鹃形目杜鹃科杜鹃属，又名郭公，布谷。体长约320mm，翅长约210mm。雄鸟上体纯暗灰色；两翅暗褐，翅缘白而杂以褐斑；尾黑，先端缀白；中央尾羽沿着羽干的两侧有白色细点；颏、喉、上胸及头和颈等的两侧均浅灰色，下体余部白色，杂以黑褐色横斑。雌雄外形相似，但雌鸟上体灰色沾褐，胸呈棕色。

大杜鹃栖息于开阔林地，特别在近水的地方。常晨间鸣叫，每分钟24～26次，连续鸣叫半小时方稍停息。性懦怯，常隐伏在树叶间。平时仅听到鸣声，很少见到。飞行急速，循直线前进，在停落前，常滑翔一段距离。取食鳞翅目幼虫、甲虫、蜘蛛、螺类等。食量大，对消除害虫起相当作用。

⑧ 岩松鼠（Sciurotamias davidianus）

岩松鼠体形中等，体长20－25厘米，尾长超过体长之半，耳大明显，眼睛周围一圈白色，四肢略短，尾毛蓬松、稀疏、背毛呈青灰色，腹部及四肢内侧毛为黄灰色，下颌为白色。

岩松鼠主要栖息于山地、丘陵等多岩石地区，半树栖与半地栖。白昼常见于林缘、灌丛、耕作区及居民点附近活动，不冬眠，在灌丛下的岩缝、石洞中作窝，性机敏，以野生植物种子、山桃和杏等果实，由于杂食也经常以农作物为主要食物。

⑨ 石爬鮡（Euchiloglanis spp）

属鲇形目鮡科石爬鮡属的一属鱼类的统称。俗称：石爬子、青石爬子、黄石爬子、火箭鱼。体扁平，头大尾小，头部特别扁平，背鳍起点之前隆起，体后部侧扁。口宽大，下位，稍呈弧形。上下颌具呈带状排列的细齿，分布在整个口盖骨上。唇厚，肉质，有多数乳突和皱褶，稍成吸盘状。须4对，口角须最粗。鳃孔小，位于胸鳍基部上方。眼小，位于头顶，有皮膜覆盖。背鳍不发达，脂鳍长而低，胸鳍大而阔，呈圆形，吸盘状，富肉质。胸、腹鳍第一根软鳍条很发达，变得十分肥大。臀鳍短小，尾鳍截形;体无鳞。背部和尾部黑褐色，腹部白色。

3.2.4.6 土壤侵蚀强度分布现状

根据《四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482号）及《青川县水土保持重点防治区划，见图3.2-5》资料，本项目所在区域属于水土流失重点治理区。参照水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的三种容许侵蚀量及区域特性，本区域土壤侵蚀容许侵蚀量选用500t/km2•a。

根据“生态环境状况评价技术规范（试行）”（国家环境保护总局，2006年3月9日发布），结合水利部水土保持监测中心制定的《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》（1986年4月1日）中侵蚀强度分级参考指标，评价区土壤侵蚀为水力侵蚀类型，以及极强度、强度、中度、轻度等四个土壤侵蚀强度等级。根据水利系统在本区土壤侵蚀调查成果，结合野外观察，建立了本区土壤侵蚀类型的遥感解译。本项目评价区内土壤侵蚀强度分布情况见下表3.2-15所示，评价区土壤侵蚀类型见图3.2-6所示。

表3.2-15  评价区水土流失利用现状表

| 土地利用类型 | 评价范围 | 项目矿区、临时废渣场、运输道路范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 微度侵蚀 | 157.64 | 72.79 | 12.27 | 57.88 |
| 轻度侵蚀 | 19.78 | 9.13 | 0.98 | 4.64 |
| 中度侵蚀 | 29.30 | 13.53 | 7.95 | 37.49 |
| 强烈侵蚀 | 9.85 | 4.55 | 0 | 0 |
| 合计 | 216.56 | 100.00 | 21.20 | 100.00 |

从评价区土壤侵蚀图和面积统计结果可以看出，评价区以微度水力侵蚀为主，轻度水力侵蚀次之。

3.2.4.7 生态体系现状

⑴ 生态系统组成及特征

本项目评价区域内主要为林地和耕地，地表植被主要为柏木、马尾松、麻栎、茅草等。根据工程所在地区域植被分布及土地利用现状，工程涉及区域内生态体系可分为森林生态系统、灌草丛生态系统、农业生态系统、村落生态系统、道路生态系统。

① 森林生态系统

该类生态系统属环境资源斑块，主要由阔叶林组成，面积较大、连通程度高，该斑块对区内环境质量有动态控制功能，起到减缓区内水土流失、维持生态平衡的重要作用。

② 灌草丛生态系统

由灌木草丛、山地草丛等组成，区域中禾草丛分布较为广泛，此斑块由于地形、气候条件限制或受人类活动干扰，植被生长条件较弱，自然生产力相对低下，但在一定程度上起到减缓区内水土流失的作用。

③ 农业生态系统

农业生态是人工种植版块，以农业植被为主体，属以农业活动为中心，以输出农副产品为主要功能的区域。耕地中的动植物种类较少，群落的结构单一。农地生态系统受农业生产活动控制，对农耕地合理利用、管理同样可起到维护区域生态环境质量的作业。

④ 村落生态系统

该系统属人工引进斑块，系人工形成的景观。在本项目评价区域西北侧地势相对不高，区域内火花村村民点相对集中，并通过运输线道路连接。该区域分布于自然环境条件相对较好、交通方便的地方，以人的生产、生活为中心，原生性自然环境已不复存在。

⑤ 道路生态系统

本项目调查评价区道路生态系统包含区域交通道路及农村机耕道路，对区域景观、生态系统起着隔离的作用。

⑵ 生物生产力及生物量

根据《四川森林》、《四川森林生态研究》和冯宗炜编著《中国森林生态系统的生物量与生产力》、《我国森林植被生物量和净生产量》（1996年10月，方精云、刘国华、徐嵩龄）等相关研究，本项目评价区各生态系统植被的面积、平均生产力和总生产力见表3.2-16。

表3.2-16  本项目评价区生物生产力现状

| 序号 | 类型 | 平均生产力t/a·hm2 | 面积hm2 | 比例% | 生产力t/a | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶、阔叶 | 6.80 | 125.98 | 58.17 | 856.664 | 79.70 |
| 2 | 灌丛、灌草丛 | 1.40 | 46.78 | 21.60 | 65.492 | 6.09 |
| 3 | 农田耕地 | 5.18 | 26.05 | 12.03 | 134.939 | 12.56 |
| 4 | 其他用地类型 | 1.0 | 17.75 | 8.20 | 17.75 | 1.65 |
| 5 | 合计 | / | 216.56 | 100 | 1074.845 | 100 |

本程项目评价区各生态系统植被的面积、平均生物量和总生物量见表3.2-17。

表3.2-17  本项目评价区生物生物量现状

| 序号 | 类型 | 平均生物量t/hm2 | 面积hm2 | 比例% | 生物量t | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶、阔叶 | 168.78 | 125.98 | 58.17 | 21262.90 | 92.71 |
| 2 | 灌丛、灌草丛 | 30.18 | 46.78 | 21.60 | 1411.82 | 6.15 |
| 3 | 农田耕地 | 10 | 26.05 | 12.03 | 260.5 | 1.14 |
| 4 | 其他用地类型 | 0 | 17.75 | 8.20 | 0 | 0 |
| 5 | 合计 | / | 216.56 | 100 | 22935.22 | 100 |

本项目评价区总面积216.56hm2，总生产力1074.845t/a，其中以针叶、阔叶生产力达856.664t/a，占总评价区生产力的79.7%；灌丛、灌草丛生产力为65.492t/a，占评价区生产力的6.09%。因此，评价区林地植被的生产力比例较高，其余植被仅占少量。评价区内总生物量为22935.22t，其中以针叶、阔叶为主，生物量达21262.90t，占评价区总生物量的92.71%，其次是灌丛、灌草丛，生物量为1411.82t，占评价区总生物量的6.15%。

3.2.4.8 景观现状

本项目所在地位于青川县马村五组境内，矿区范围及周围区域主要为农田景观、村落景观、林地景观等，无特殊景观资源。项目所在区域及周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹。

3.2.4.9 直接影响区生态现状

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂始于2002年，已有接近20年的开采历史，由于石英砂矿资源的长期开发，给矿山资源和生态环境造成了不良的影响。矿山前期为露天开采，待露采阶段剩余服务年限5.2年满后全部转为地下开采。根据调查，矿山开采接近20以来总计占用及破坏植被区域面积约10.97hm2，主要是工业广场、附属设施、矿山公路、2020年以前露采区、弃渣场、堆土场的建设损毁土地，已损毁地类中均为有林地，建设内容包括采矿区（主要包括采场、生活办公场地等）、矿区道路及弃渣场等。项目现状生态破坏及恢复情况见表3.2-18。

表3.2-18  项目生态破坏及恢复情况统计表

| 序号 | 用地名称 | 数量（hm2） | 占地 类型 | 实际破坏情况描述 | 现状恢复治理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 破坏情况描述 | 破坏面积 | 恢复治理状态及效果描述 （对应的给出每个区域的现状图片） | 治理面积 |
| 1 | 露天采场区域 | 6.81 | 全部为林地 | 形成采矿坑和10米左右高度边坡。治理中。 | 6.81 |  | 矿山2018年至今在原矿区已采的露天采场进行了一部分复垦，复垦面积为6.81hm2，全区复垦为有林地，种植为当地常规树种桤木树，树下空隙处播撒草籽，目前在正在复垦中。 |
| 2 | 附属设施（主要包括炸药库、值班室、安全生产办公室等） | 0.26 |  | 在用。 所损毁的土地均被压实，由于房屋构筑物的基建，损毁土体厚度约为30cm。 | 0.26 |  | 在用状态，待服务期满后，全部生态恢复并全部复垦 |
| 3 | 工业广场（主要包括设备房、办公生活区等） | 0.36 |  | 在用。 所损毁的土地均被压实，由于房屋构筑物的基建，损毁土体厚度约为30cm | 0.36 |  | 在用状态，待服务期满后，全部生态恢复并全部复垦 |
| 4 | 矿山公路 | 1.17 |  | 在用。修路改变地貌 | 1.17 |  | 在用状态 |
| 5 | 弃渣场 | 0.64 |  | 堆放有采矿排放的废石、废渣、废土，废石、废渣、废土压占土地 | 0.64 |  | 在用状态 |
| 6 | 堆土场 | 1.73 |  | 开挖时表土剥离后堆积于此，废土压占土地 | 1.73 |  | 目前对该堆土场1.73hm2进行了撒播草籽，对土壤进行培育 |
| 合计 | / | 10.97 | / | / | 10.97 | / | 8.54 |

由上表可知，本项目矿山采选多年来总计占用及破坏植被区域面积约10.97hm2，主要破坏及占地为渣场、露天采场、工业场地、运矿道路、排土场及附属设置区域。由统计情况可知，除在用弃渣场区域尚未恢复外，本项目已经停运的排土场以及露天采场已经完全实施了环境综合治理及生态恢复。总体生态恢复区域占破坏面积的77.8%。矿区运矿道路、工业广场、附属设施由于处于在用状态，均未恢复。

# 第四章 环境影响预测与评价

# 4.1 现有矿山回顾性分析

根据现场踏勘了解，本矿山由于市场原因、当地老百姓林地和部分批地的赔付等多方问题，一直时断时续开采。本项目现有矿山存在的问题见前文2.2.4章节：原矿山开采历史及开采状况中的矿山目前存在的问题。原有矿山工程占用和破坏了一定范围的土地资源破坏山体植被，易导致水土流失，增加引起次生地质灾害，如泥石流、滑坡的可能性。矿山的开发对生态系统的稳定性和良性循环产生了一定影响。

针对上述生态影响和遗留的环境问题，环评要求：对原有矿山的生态破坏影响进行全面恢复，及时回填土石方、复垦绿化；对不利用的废渣场进行复垦绿化，加强溜渣坡面的滑坡治理，种树、种草。

根据原有矿山开发的实际影响观察，目前矿区尚未出现地表塌陷等生态破坏现象。环评要求，建设单位应该加强地表变形情况的观测，若后期出现地面塌陷情况，矿区应对面塌陷外围用刺丝围栏进行围挡，并在人类活动区（主要道路口）醒目位置设置明显警示牌，并继续开展矿山地质环境监测。

# 4.2生态环境影响评价

## 4.2.1 影响方式、范围、强度和持续时间

本项目对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿区开采、运输便道、临时废渣场直接占地对生态环境的影响，间接影响主要是矿区开采、运输诱发的二次破坏和污染，主要是受污染的地表水体、受污染的土地和周边植被等。

在工程分析的基础上分析本项目的环境要素影响情况，确定项目对生态环境的影响因素及程度，具体见下表。

表4.1.1  本项目对生态环境的影响因素及特征

| 影响对象 | 工程建设 | 施工期 | 运营期 | 闭矿期 | 影响范围 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挖填方及基础建设 | 其它施工作业 | 生活区人为活动 | 采场开采 | 交通运输 | 生产活动 | 生态 恢复 |  |  |
| 水土流失 | -2L | -1L | -2L | -3R | -2R | ±3R | / | + | 开采区及周围环境 | Ⅰ |
| 生物多样性 | -1L | -1L | -1L | -1L | -1L | -1L | / | + |  | Ⅰ |
| 生物量损失 | -3L | -3R | -3R | -3R | -3L | / | -3L | + |  | Ⅲ |
| 植被 | -2L | -1L | -2L | -2R | -2R | / | / | + |  | Ⅱ |
| 地质灾害 | -2L | -2L | / | / | -2L | / | / | + |  | Ⅱ |
| 土地利用 | ±2L | -3R | / | -2R | -2L | / | / | + |  | Ⅱ |
| 土壤 | -2L | ±3R | ±3R | ±3R | -3L | / | / | ± |  | Ⅱ |

注：①＋、－、±分别表示有利影响、不利影响、影响不明确；②1、2、3分别表示影响程度的大、中、小；③R、L分别表示影响为可逆和不可逆；④Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示该因子的地位相对重要、相对次要、可忽略。

## 4.2.2 施工期生态环境影响分析评价

本项目为扩建项目，施工内容包括扩建前矿山环境问题整改（清理废石、临时弃渣场修理、采坑修理平整），露采开采平台修建；地下矿山平硐掘进、矿山通风井的修建；矿山工作面设备安装及调试、矿山排水设施、矿区内道路以及矿石开采废水、废气、噪声处理设施等。

4.2.2.1 土地利用结构的影响分析

施工期对土地资源的影响主要表现在占用土地资源方面，占地类型主要为乔木林地。露采开采平台对表层土的剥离、地下矿山平硐掘进、矿山通风井的建设等工程，均会占有现有土地资源，开采面及辅助工程占地类型为乔木林植被（乔木、柏木），属于临时占地。占用土地会使林地失去原有的涵养水源及水土保持等生态功能。

项目生态评价范围边界确定为：露天采场、临时弃渣场、矿山岩石移动影响区、工业场地以场地边界向外扩展500m；运输道路以线路中心两侧300m，面积约为216.56hm2。评价区内土地利用以乔木林地和灌草丛为主。矿山开采方式为：露天/地下开采，矿山施工过程中占地主要为临时弃渣场、开采道路区和开采区，占用土地现状为林地、草地、旱地、农村道路和采矿用地，总面积约2.45hm2，仅占评价区总面积的1.13%。

表4.1-2  项目施工期扰动地表一览表

| 区域 | 占地类型（hm2） |
| --- | --- |
|  | 林地 | 草地 | 旱地 | 农村道路 | 采矿用地 |
| 开采区（露采开采区、地下开采主井、风井区） | 0.65 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.7 |
| 临时弃渣场 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| 开采道路 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 |
| 小计 | 0.8 | 0.2 | 0.69 | 0.06 | 0.7 |
| 合计 | 2.45 |

4.2.2.2 施工期对土壤的影响分析

工程建设期对土壤的影响主要是对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、填方取土、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有植物生长能力。

本项目施工期土壤表层的剥离，会使局部土壤环境受到影响，由于占地面积小，且仅影响场内土壤环境，对外部环境影响小。工程开挖扰乱土层，对土壤肥力和性质造成破坏，使开挖区土壤失去其原有植物生长能力，由于面积小，对评价区土壤环境影响小。

4.2.2.3 施工期对动、植物的影响分析

⑴ 生物量的损失

项目施工期修整道路、临时弃渣场，修建开采平台、地下井巷工程等新增临时占地面积3.06hm2，施工占地区将使工程占地区的植物全部消失。施工期造成生物损失量为141.06t，占评价区生物量总数（22935.22t）的0.62%，生物量损失并不显著。施工期占地植被破坏导致的生物量损失估算具体见表4.1-3。

表4.1-3  施工期占地植被破坏导致的生物量损失估算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 林地 | 草地 | 旱地 | 农村道路 | 采矿用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均生物量 | t/hm2 | 168.78 | 30.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 面积 | hm2 | 0.8 | 0.2 | 0.69 | 0.06 | 0.7 |
| 3 | 生物量损失 | t | 135.024 | 6.036 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 占评价区总生物量 | % | 0.62 |

由此可见，本项目施工期新增占地仅仅是导致占地区植物数量的减少，对整个评价区植物的影响局限在小面积的植物数量减少（生物量损失），不会导致区域植物数量的大面积消失。同时，新增占地区植物为区域常见植物种类，矿山建设不会导致区域植物多样性的降低。

综上所述，本项目施工期新建设施占地导致的植物生物量的损失在矿山现有生态环境基础上并不显著，不会导致区域植物多样性的降低，其影响较小。

⑵ 植被破坏

施工期对植被的影响主要集中于临时弃渣场修整、开采道路、首采平台平整、工业场地修整等地表工程，建设施工中地表植物清理、地表开挖、施工人员践踏及矿体表层废土废石剥离，均对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。

但矿石施工占地导致植被的破坏，破坏的植被类型主要是林地、旱地和采矿用地，面积小（2.45hm2），占评价区（216.56hm2）的1.13%，植被损失面积小。且矿山后期，对临时弃渣场采取植被恢复，可增加区域植被面积。根据区域水热条件，在工程措施的辅助下，施工临时占压用地采用黄荆、爬山虎等进行植被恢复，2～3年即可恢复较高的植被盖率，使植被影响得到一定的缓解。

此外，施工过程中产生的大气污染物、水污染物等对附近区域大气环境、水环境造成影响，间接影响矿区内植物的生长发育。

从整个矿区范围分析，矿山建设占地对林地扰动较大，将会对这部分树木及林下植被产生影响，造成露采面上植物物种的消失；从整个评价区范围分析，对各植被类型面积扰动变化率均较小，对评价区域植被类型、景观及生态体统的影响不大。

⑶ 动物的影响

本项目施工期新建占地面积较小，施工时间短，其对动物的影响是短暂的；因此，针对施工期对动物的影响仅做简要分析。

① 施工占地

施工期临时弃渣场、开采道路的建设将直接占压扰动地表，该占地以林地为主，可能会造成以此为栖息地的部分野生动物会失去原栖息环境而被迫离开。

② 环境影响

施工过程中产生的大气污染物、水污染物、施工噪声等将对工程占地区及其附近区域野生动物造成影响。一部分会因环境质量降低而离开原栖息地，一部分留在原栖息地的也会因环境质量下降而使其生存繁衍受到轻微影响。

③ 施工损伤

两栖类、爬行类等动物行动较为缓慢，躲避伤害的能力较弱，容易被施工挖掘、建材堆放、弃渣倾倒、车辆运行等活动所伤及，造成种群个体减少。

④ 人为捕捉

评价区分布有草兔、蛇等野生动物，它们具有一定的经济、食用价值，如果管理不严，施工人员可能对其构成威胁。

总体上，施工建设破坏植被的量较少，对评价区内的生物群落结构不会造成太大破坏；同时评价区域内野生动物种类较少，缺少大型哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，无国家保护动物，因此，项目建设不会使评价区野生动物物种数量发生变化，其种群数量也不会发生显著变化。

⑷ 水土流失

施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。

⑸ 鱼类

本项目距离清江河最近距离为7.35km。本项目的建设不涉及清江河特有鱼类国家级水产种质资源保护区，该项目位于水产种质资源保护区以外，不属于保护区范围之内。

由于本项目选址于清江河流域内，为避免工程建设对渔业资源产生不利影响，环评要求建设单位采取以下工程措施：

I.严禁将生活废水、生产废水、废渣直接排放进入河流，须按照环保相关要求处理达标后排放；

II.严禁将机械油污排入河道。

## 4.2.3 营运期生态环境影响分析评价

本矿山开采对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿山建设直接占地对生态环境的影响，包括开采区、临时弃渣场、运矿道路等。间接影响主要是矿山开发所诱发的二次破坏和污染，主要是大气污染、废水污染、土壤污染等。

4.2.3.1 对土地利用类型的影响分析

本工程共占地7.75hm2，按建设区域分露天开采区占地4.56hm2，占地类型主要为乔木林地和采矿用地；地下开采区（包括主井、风井等）占地0.89hm2，占地类型主要为乔木林地和采矿用地；临时废渣场位于矿区东南侧，占地约1.43hm2，占地类型为乔木林地；矿山道路占地0.87hm2（绝大部分在矿区内部），占地类型为农村道路和旱地。项目矿山开采方式为露天/地下开采，矿山开采必然导致地表植被破坏，产生地表裸露，使原有林地或灌草丛消失，一定程度改变了区域土地利用格局，对土地利用类型造成一定程度的负面影响。

因此，运营期建设单位应严格按照矿山划定边界进行露天/地下开采，将新增地表占地局限在矿山开采范围内，使得对区域土地利用类型造成的影响控制在规划范围内；同时，积极采取绿化、植树等措施，缓解矿山开采对区域土地利用类型的影响。

4.2.3.2 对生态系统完整性的影响

项目矿山开采形成的地表裸露与矿山道路运输等区域会使得生态系统分割；但因矿山面积有限，评价区域生态系统主要为森林生态系统，从面积分析，矿山开采形成的地表裸露为森林生态系统中的一个“林窗”，对区域生态系统完整性造成的破坏及负面影响并不显著及突出；区域生态系统结构完整，服务功能未发生显著退化或改变。

本项目在露天采矿对地表植被会造成直接破坏，同时会间接影响矿区范围内动物的繁殖活动，但这些影响仅在矿区范围及周边范围表现突出，不会对区域相似生境中动物的活动、繁殖造成显著影响；因此，矿山开采不会造成区域自然生态系统稳定性的失衡及生产能力的显著下降。

4.2.3.3 对森林资源影响分析

⑴ 对森林资源数量的影响

从林地面积来看，本工程共占地7.75hm2，主要占地类型主要为乔木林地和采矿用地。由此可见，该工程征地将造成林地和林木资源的消耗，对森林资源的影响是客观存在的，但拟使用林地面积不大，对森林资源数量的直接影响较小。

同时，征地建设还存在对森林资源潜在的消耗。工程区附近多为乔木林，林下易燃物多，林木着火点低，在该工程项目征地建设期间，人员增多，施工活动过程会使森林火灾隐患加大。对森林资源存在潜在的不利影响，通过加强施工管理，采取监测监控措施，加大森林防火和林政资源管理工作力度，这些潜在影响可得到有效控制和消除。同时，通过当地积极的植被恢复，森林资源会不断增加。

⑵ 对森林资源质量的影响

项目拟使用林地呈块状，将原有林地分裂，造成森林破碎，形成更多森林斑块，构成更多的边缘区和过渡带，从而使森林承受自然和人为干扰的范围更宽，在一定程度上存在森林质量下降的可能。

但由于该工程项目征地拟使用林地以天然起源的乔木林为主，而这些植被具有较强的抗干扰能力，可以在一定程度上抵御建设工程对它们的影响。同时，在该工程项目征地建设期间施工单位采取先进的施工技术和有效的防尘措施，从而对森林资源总体质量的影响降低到最低。

总之，该工程项目征地拟使用林地，对项目区森林资源质量虽有一定影响，但由于所拟使用林地分布植物群落具有较强的抗干扰能力，加上施工单位采取先进的施工工艺，严密的组织管理，使其对森林质量的影响较小，不至于造成不可逆转的影响。

4.2.3.4 对植物的影响

本项目矿山开采方式为露天/地下开采，露采过程中会对地表植被造成直接破坏。此外，矿山开采、运输过程中产生的粉尘会对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上并吸收水分，成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退。由于开采、运输过程采取了相应的降尘措施，因此在正常的生产情况下，矿山开采不会对周围植物产生明显影响。

矿区覆盖的植被主要是林木，开采区的植被与土壤将逐步被清除，造成生物量的损失。但因矿山露天开采面积有限，对区域内整体植物资源影响较小，采矿结束后，通过复垦拟占用地植物资源将得到一定恢复。

4.2.3.5 对动物的影响

矿山开采、运输过程中产生的机械噪声、交通运输噪声以及爆破过程产生的巨大声响会对周边动物产生惊扰、驱赶后果。同时，项目运营期间，采场裸露区域产生的扬尘、钻孔及爆破粉尘、运输道路扬尘、临时废渣场扬尘、机械设备运行产生的NOX、CO和THC等废气，生活污水、噪声等均会影响矿区及矿区附近的野生动物的生存环境。

本项目矿山开采对动物的影响具体分析如下：

⑴ 两栖类的影响分析

运营期间，矿石开采及运输等仍旧会对两栖动物造成影响。一是矿石的开采、地表剥离等会直接损伤部分两栖类动物，使其种群数量有所减小；二是运输过往车辆可能对两栖类造成损伤，使其种群数量减少；三是车辆运行排放的CO、CmHn、NOx、SO2等大气污染物和产生的路面污染物降低道路两侧附近区域的环境质量，对生活于道路两侧附近的两栖类造成长期影响。

开采区紧邻乡村公路，人类活动频繁，并不是两栖类的主要栖息地，占地区内两栖类分布少，因此矿山开采对两栖类的影响不大。

⑵ 爬行类的影响分析

来往车辆排放的尾气和产生的路面污染物降低局部区域的环境质量，对生活于周边的爬行类产生长期影响。但环境污染对于爬行动物的影响不像两栖类那么明显，且污染物含量很低，影响也是很小的。

⑶ 鸟类的影响分析

运营期间，矿石的开采会直接导致植被的破坏，这将对在其中筑巢、育雏的鸟类产生一定影响；噪声污染也会对鸟类有一定威胁。但总体来看，运营期间对鸟类影响不大，主要是由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，工程对它们都没有太大的影响。但应注意做好保护宣传工作，不得随意捕杀。

⑷ 兽类的影响分析

矿区内的哺乳动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物。由于矿石开采破坏了小型兽类的栖息地，会较大改变小型兽类的分布格局，使区域内的小型兽类急剧减少，矿区区域外的小型兽类在短时间内会有所增加。同时，随着运营期人类活动的增加、植被破坏区域，会使得部分鼠类的数量会上升。

另外运输车辆运行、鸣按喇叭等产生的噪声，也将对附近区域的草兔等机敏性兽类的分布带来影响，它们受到惊扰可短暂逃离声源附近，使种群数量有所降低。管理不严将有可能对该区域附近分布的草兔等兽类实施捕猎，对其生存造成威胁。

总体上，运营期各项活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，因为哺乳动物有较强的迁徙能力，环境的改变使它们会迁移到适合的生活环境中继续生存、繁衍。

4.2.3.6 对土壤环境影响分析

露天矿开发建设将破坏大面积的地表土壤，表土剥离后造成地表裸露，即使没有被冲刷，表面温度变幅增加，对土壤理化性质有不利影响。其中，最明显变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其他植物。排渣过程中大量的松散表土发生运移和重新堆积，植被被损坏，使得地表土壤结构变化，上下土层混合，土壤水分大量散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力，并形成新的矿山土壤类型，地表无植被覆盖，土壤肥力降低，极易发生土壤侵蚀。

由于本项目运营过程中大气污染物主要为扬尘，不会对土壤造成污染，但土壤理化性质的变化，直接影响到植被的重新恢复，因此要求在开采过程中要妥善储存好剥离表土，以便于后期矿山复垦绿化所用。

4.2.3.7 对地貌景观影响预测评估

⑴ 景观格局的影响分析

对于区域景观布局来说，其景观要素的空间镶嵌是具有无限可能的。但根据分型原理，这种随机的空间分布又是具有相关联系性的，即一个区域内斑块的离散率或破碎度提高，有可能导致区域内斑块-廊道-基质原有模式的改变。当然，改变幅度有大小，造成的影响也是有深浅。

本项目运营开采对区域内景观格局影响的主要因素是露天开采，地表剥离会对区域景观格局带来一定的变化，同时人为活动及矿山开采会加大原来景观生态体系的人工痕迹；但对区域景观而言，这种变化是微小的，属微变化。

经野外实地调查，矿山开采导致的景观微变化对整体景观的功能发挥作用并无显著影响，即是整体景观布局中微观变化的影响在可评估的范围内不会造成大的负面作用。

⑵ 地形地貌景观影响

随着矿山的开采，矿区范围内会形成范围较大的裸露地块，导致该地段地形地貌发生改变，对地形地貌景观影响较严重。除裸露地块与运输道路外，评价区内其它地段地形地貌均未发生改变，对地形地貌景观影响较轻。

4.1.3.8 地质环境影响分析

本项目环境评价有关地质灾害危险性预测的内容可参考《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的相关内容、结论进行分析评价。

本矿山开采方式为露天/地下开采，露采采矿活动可能会破坏边坡原始应力的自然平衡，但由于矿山按照开发利用方案台阶式开采，预测不会造成大面积边坡变形、破坏、滑移等灾害地质问题。由于矿体顶底板岩石质量好，岩体较完整，井巷围岩稳固性总体较好，仅局部蚀变带岩体质量较差，因此井下开采不会对地表造成大面积塌陷，仅在局部蚀变带地表产生沉降，预测评估井下开采区引发地面塌陷和地面裂缝危险性小。

矿山开采诱发的地质灾害主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地表移动等。崩塌：矿山开采工作面可能形成5-10m的岩质边坡，可能产生崩塌。滑坡：矿区发生大规模滑坡的可能性很少，但有可能在局部（如开采工作面）产生滑坡。泥石流：矿区剥离土放在指定地点，在大雨天气，其可能产生引发泥石流。地面塌陷：平硐开采过程引起的地面塌陷受矿体产状、赋存条件（倾向、倾角、走向）、埋深、顶底板岩性、开采方法等多种因素的影响。地表移动：地面变形仅可能在地表呈现宽窄不等、深浅不一、长度不同的裂缝。

矿区地质灾害综合评价：区内构造简单，地形简单、地貌类型单一，水文地质、工程地质、环境地质条件简单，该矿山地质环境复杂程度简单，矿区地质环境条件现状较好，矿山为露天/地下小型规模开采，矿山开采对地质环境的影响程度为较轻～中等。建设小型矿山在地质环境方面是可行的。

4.2.3.9 水土流失影响分析

本项目属先露采后地下开采的采矿工程，工程建筑物开挖、道路挖填、场地平整等对原地表土地利用现状的改变，造成地表植被的破坏和土层结构的破坏、地表裸露，在降雨和人为活动影响下，加大了项目新增水土流失量。

根据工程分析，项目营运期总扰动面积为7.75hm2，本次评价水土流失预测范围为7.75hm2。侵蚀模数500t/km².a计，其余部分未发生土地植被的变化，水土流失量基本不变。因此，本次评价水土流失预测范围为7.75hm2，本项目可能新增水土流失量约38.75t/a。将对工程所在区域的水土资源及生态环境带来不利影响，主要有以下几点：

①露天开采区域内和硐口场地产生裸露地表，由于生产活动频繁，原地表遭到破坏，开挖土石方雨季受水力侵蚀后，易造成水土流失；旱季受风力侵蚀，扬尘较大，周边道路、居民生活环境受到污染。

②土石方倒运过程中，防护措施不完善，将对项目区以外区域造成影响，若运输车辆携带泥沙出场，将污染交通道路。

③若不加强水土保持工作，水土流失还将导致周边区域环境受到污染，通行不畅，给居民生活带来一定的影响。

项目运营期，随着植被的恢复及绿化工作的加强，水土流失会得到极大改善，其影响为小。

4.2.3.10 对景观协调影响分析

⑴ 景观格局的影响分析

对于区域景观布局来说，其景观要素的空间镶嵌是具有无限可能的。但根据分型原理，这种随机的空间分布又是具有相关联系性的，即一个区域内斑块的离散率或破碎度提高，有可能导致区域内斑块-廊道-基质原有模式的改变。当然，改变幅度有大小，造成的影响也是有深浅。

本项目运营开采对区域内景观格局影响的主要因素是露天开采，地表剥离会对区域景观格局带来一定的变化，同时人为活动及矿山开采会加大原来景观生态体系的人工痕迹；但对区域景观而言，这种变化是微小的，属微变化。

经野外实地调查，本项目矿区所在山丘低于沟道南侧正对面的进山环山路，南侧为紧挨的山头，东西两侧为沟壑，在其直观可视范围内看不到高速公路、国道省道等，矿山开采不会对高速公路、国道省道等两侧直观可视范围内的地貌景观造影响和破坏。矿山开采导致的景观微变化对整体景观的功能发挥作用并无显著影响，即是整体景观布局中微观变化的影响在可评估的范围内不会造成大的负面作用。

⑵ 地形地貌景观影响

随着矿山的开采，矿区范围内会形成范围较大的裸露地块，导致该地段地形地貌发生改变，对地形地貌景观影响较严重。除裸露地块与运输道路外，评价区内其它地段地形地貌均未发生改变，对地形地貌景观影响较轻。

⑶减缓措施

为减小本项目露天开采对景观协调影响，评价提出如下几条减缓措施：①加强正在开采和计划开采矿区的生态保护，把破坏程度降低到最小限度，以减少矿区生态重建投资；②对已经破坏了的矿区要加大植被恢复力度，尽量减少地表裸露引起的水士流失，对于无法恢复的矿区要采取异地补偿的办法得以实现，对于原地表裸露的矿区进行生态植被建设，绿化、美化矿区生态环境。③加强环境管理（环境监测、预测、评价、执法等），以达到保护生态环境的目的，使矿区自然景观得以恢复重建，从而促进矿区资源、环境、经济、社会的协调发展。

4.2.3.11 绿色矿山标准分析

“绿色矿山”是指矿产资源开发全过程，既要严格实施科学有序的开采，又要对矿区及周边环境的扰动控制在环境可控制的范围内。本项目矿山资源开发利用符合国家的法律法规和产业政策、矿产资源规划、地质环境保护规划。不在生态功能区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园及其附近采矿。根据现场调查，矿山开采没有对主要交通干线和旅游公路两侧直观可视范围内的地貌景观造影响和破坏；本矿山建设项目正按规定进行环境影响评价，拟制定相应的保护方案；本项目矿产资源开发利用在能力范围内尽可能采用先进的生产技术和有利于生态保护的生产方式；矿山开采产生的废水、废气、废渣有一定的处理措施，确保能够达到国家和省的有关标准；服务期满后矿山拟严格实行生态环境恢复治理和土地复垦。基本符合“绿色矿山”的建设标准。

## 4.2.4 服务期满后生态影响分析

根据项目开发利用方案，本项目矿山服务年限为18a。矿山服务期满（闭矿）对周围生态环境的影响将大大减弱，而是在已形成的生态格局基础上，逐步实现生态环境的改善和恢复。随着项目的退役，地面建筑及开采活动的各项污染物随之消退。项目退役期的生态环境问题主要涉及生态恢复方面。

闭矿期的矿区景观格局与运营后期是一致的，评价要求在矿山建设单位按要求制定生态恢复方案，在营运过程中采取边开采边治理措施，确保土地复垦、水土保持工程和生物措施的逐步实施。

在服务期满后，对被遗弃的土地进行全面的恢复工作，对矿区进行封场，对露天采场、临时废渣场采取绿化复垦等措施，可减少对生态环境的影响。采取各项措施后，矿区在闭矿期的生态环境将逐步得到改善和恢复。

# 4.3 大气环境影响评价

## 4.3.1 施工期大气环境影响分析

根据工程分析结果，项目施工期大气污染物主要来源是施工过程产生的扬尘、运输车辆扬尘、机械燃油废气。

本项目施工扬尘主要来自于场地平整、运输道路修整、临时弃渣场建设等及裸露地表风蚀，通过采取湿法作业、洒水降尘、加强施工管理，在大风天气下禁止土石方开挖作业，并做好裸露地表遮盖工作，对厂区道路及时洒水降尘，采用封闭车辆运输，并限制运输车辆车速等措施，可大大降低施工过程产生的扬尘。

一般情况下，施工工地、施工道路在自然风力作用下产生的扬尘，影响范围在100m范围内。施工期对施工场地及运输路面进行洒水降尘，每天洒水4~6次，可使扬尘减少70%，能有效控制施工扬尘，将TSP的污染距离缩小到20~50范围内。

环评要求施工机械（包括运输汽车）选用达到国家排放标准的设备，并合理规划运输路线，对作业进行统筹，尽量减少燃油设备运行时间，以降低燃油废气对周边环境的影响。

综上，在落实以上措施后工程施工队大气环境影响轻微。

## 4.3.2 运营期大气环境影响分析

4.3.2.1 露采阶段大气环境影响分析

根据工程分析，露采阶段营运期环境空气影响分为三个区域露采区、临时弃渣场和运输道路；露采开采区主要空气污染因素为开采工作面开挖、剥离表土堆存产生的风蚀扬尘、钻孔粉尘及爆破粉尘，临时弃渣场主要为废渣卸料粉尘及风蚀扬尘。此外还有矿料运输扬尘、机械设备燃油废气等。本次评价着重对开采区和临时弃渣场粉尘进行评价。

4.3.2.1.1 开采区、临时废渣场无组织粉尘影响分析

⑴ 污染源排污概况

开采区源强分析：根据工程分析可知，开采区粉尘主要为开采工作面开挖、表土堆存产生的风蚀扬尘、钻孔粉尘、爆破等粉尘，采取措施后粉尘产生的源强为0.235t/a。由于爆破粉尘属于瞬时性排放，爆破前先在爆破现场洒水，爆破后，对爆破完的区域采用雾炮机喷雾降尘措施后，粉尘可在短时间内在爆破区内沉降，故本次预测主要是对开采作业面扬尘、钻孔粉尘等持续时间较长粉尘进行影响预测，则粉尘排放速率0.013g/s，均为无组织排放。

临时弃渣场源强分析：根据工程分析可知，临时弃渣场采取措施后粉尘产生的源强为0.134t/a，排放速率0.016g/s，为无组织排放。

由于开采区和临时弃渣场距离较近，临时废渣场部分在矿区内，因此本次预测将开采区和临时弃渣场产污整体预测。

⑵ 预测模式和参数的选定

预测模式和参数：采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目开采区作为一个整体面源进行无组织预测。预测模式选用导则推荐模式AERSCREEN对项目大气评价等级进行判定，相关参数见下表。

表4.3-1  大气环境影响预测参数统计表

| 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采区 | 542723.30 | 3581774.25 | 1052 | 308 | 214 | 38 | 10 | 2400 | 正常 | 0.013 |
| 临时弃渣场 | 542892.68 | 3581769.88 | 1023 | 137 | 100 | 45 | 10 | 8760 | 正常 | 0.016 |

注：面源有效高度以每个开采阶段高度10m计。

⑶ 预测结果及评价

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对TSP在不同距离处的影响进行估算，结果见表4.3-2。

表4.3-2  开采区估算模式预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 开采区 |
|  | 下风向预测浓度C(ug/m3) | 浓度占标率P（%） |
| 10 | 8.3199 | 0.90 |
| 25 | 8.9359 | 1.00 |
| 50 | 9.8751 | 1.10 |
| 75 | 11.227 | 1.20 |
| 100 | 12.86 | 1.40 |
| 160 | 16.46 | 1.80 |
| 200 | 18.613 | 2.10 |
| 233 | 19.577 | 2.20 |
| 300 | 18.975 | 2.10 |
| 400 | 16.961 | 1.90 |
| 500 | 14.53 | 1.60 |
| 600 | 12.415 | 1.40 |
| 700 | 10.698 | 1.20 |
| 800 | 9.3226 | 1.00 |
| 900 | 8.2179 | 0.90 |
| 1000 | 7.3058 | 0.80 |
| 2000 | 3.1932 | 0.40 |
| 3000 | 1.914 | 0.20 |
| 4000 | 1.3226 | 0.10 |
| 5000 | 0.99141 | 0.10 |
| 下风向最大浓度 | 19.577 | 2.20 |
| 最大浓度出现距离（m） | 233 |

通过表4.2-2可知，采取措施后，开采区粉尘最大浓度出现在下风向233m处，最大落地浓度为19.577μg/m3，占标率为2.2%＜10%，污染物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中规定的浓度（24小时平均值：0.3mg/m3）。因此，在严格落实大气污染防治措施的前提下，本项目开采区无组织排放的粉尘对环境空气影响较小。

表4.3-3  临时弃渣场估算模式预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 临时弃渣场 |
|  | 下风向预测浓度C(ug/m3) | 浓度占标率P（%） |
| 10 | 9.0364 | 1.00 |
| 25 | 11.395 | 1.30 |
| 50 | 14.825 | 1.60 |
| 75 | 17.697 | 2.00 |
| 100 | 19.146 | 2.10 |
| 138 | 19.306 | 2.10 |
| 160 | 18.861 | 2.10 |
| 200 | 16.946 | 1.90 |
| 300 | 13.505 | 1.50 |
| 400 | 10.993 | 1.20 |
| 500 | 8.9909 | 1.00 |
| 600 | 7.4897 | 0.80 |
| 700 | 6.3516 | 0.70 |
| 800 | 5.4741 | 0.60 |
| 900 | 4.7858 | 0.50 |
| 1000 | 4.2309 | 0.50 |
| 2000 | 1.8067 | 0.20 |
| 3000 | 1.0797 | 0.10 |
| 4000 | 0.7434 | 0.10 |
| 5000 | 0.55554 | 0.10 |
| 下风向最大浓度 | 19.306 | 2.10 |
| 最大浓度出现距离（m） | 138 |

通过表4.3-3可知，采取措施后，临时弃渣场粉尘最大浓度出现在下风向138m处，最大落地浓度为19.306μg/m3，占标率为2.1%＜10%，污染物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中规定的浓度（24小时平均值：0.3mg/m3）。因此，在严格落实大气污染防治措施的前提下，本项目临时弃渣场无组织排放的粉尘对环境空气影响较小。

（4）卫生防护距离

采用的模式参照GB/T3840-91《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，具体的计算数学公式如下：

式中：Cm_____标准浓度限值（mg/Nm3）；

Qc_____工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

L_____工业企业所需卫生防护距离（m）；

r_____有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径（m）；

- B、C、D为防护距离计算系数，参数选取根据GB/T3840-91之附表。

计算模式中Qc为工业企业有害气体无组织排放时可以达到的控制水平。可取同类型企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备处于先进水平的企业，在正常运行时的无组织排放量。

按照GB/T3840-91规定，按Qc/Cm最大值计算等效面积：

，S为生产单元占地面积

经计算，本项目无组织粉尘卫生防护距离设置为50m。在该卫生防护距离内不应存在长期居住的人群。

根据现场踏勘，项目矿区范围为界设置的卫生防护距离内无住户、学校及医院等环境敏感保护目标。通过本项目设置的大气防护措施，对周边环境影响较小。另外，环评要求卫生防护距离内禁止新建住宅、学校、医院及对环境质量有较高要求的医药、食品等生产企业。

4.3.2.1.2 运输粉尘影响分析

本项目开采期的场内运输道路以碎石路面为主，矿石及废石均为大块石料，运输速率较慢，在采用箱式或加盖篷布，保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘措施，扬尘可以得到较好的控制。

4.3.2.2 地下开采阶段大气环境影响分析

项目地下开采阶段运营期产生的废气主要来源于通风井废气、矿、废石堆场风蚀扬尘、矿、废石运输扬尘等。其中，针对采场通风井污风、矿石堆场扬尘评价采用AERSCREEN预测模式的预测结果作影响分析；矿、废石铲装、道路运输扬尘为流动的、间断性排放的源，评价仅作简要影响分析。

4.3.2.2.1矿坑废气影响分析

根据工程分析可知，地下开采过程中，凿岩、爆破及放矿等生产过程会产生粉尘、CO和NOx有害气体，其中凿岩、爆破产生的粉尘浓度为30～40mg/m3，最高可达1000mg/m3，对坑内空气质量有较大影响。项目在采用湿式凿岩、机械通风，在装卸矿石及爆破后进行喷雾洒水降尘，定期清理工作面岩壁等措施后，可使坑道内粉尘平均浓度下降至2mg/m3以下，估算粉尘排放量0.16t/a；CO、NOx等有害气体浓度可满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）相关限值要求。同时，净化后的平硐废气由风井排出，可有效防止二次污染，对外界环境影响小。

4.3.2.2.2 矿石、废石在铲装过程产生的扬尘影响分析

矿石、废石在铲装过程产生少量的扬尘，该粉尘属间断性排放，经定时洒水抑尘处理后，扬尘量较小，对周围环境空气影响较小。

4.3.2.2.3 运输扬尘影响分析

运输扬尘颗粒粒径较大，浓度随距离的增加下降较快，另外项目区地形为中山区，山坡植被覆盖度较高，受山坡屏降和植被吸附作用，道路扬尘不易扩散。因此，矿山运输道路扬坐影响主要分布在道路附近区域，为了进一步减轻道路扬尘对马村居民的影响，本评价要求进一步采取限制汽车超载、加盖篷布以及对汽车轮胎、车体进行清洗、定期清扫路面、采取洒水车洒水（道路每天实施洒水抑尘作业4～5次）等措施。在保持路面清洁和相对湿度的情况下，可有效减少道路扬尘，对周围环境空气影响较小。

4.3.2.2.4 临时废渣场影响分析

⑴ 污染源分析

根据工程分析可知，地下开采阶段，临时弃渣场扬尘的排放量约0.188t/a。

⑵ 预测模式和参数的选定

预测模式和参数：采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目临时弃渣场作为一个面源进行无组织预测。预测模式选用导则推荐模式AERSCREEN对项目大气评价等级进行判定，相关参数见下表。

表4.3-4  大气环境影响预测参数统计表

| 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时弃渣场 | 542723.30 | 3581774.25 | 1052 | 190 | 75 | 38 | 10 | 8760 | 正常 | 0.022 |

⑶ 临时弃渣场影响预测结果分析

临时弃渣场产生的粉尘预测计算结果分别详见表4.3-5：

表4.3-5  临时弃渣场所含粉尘浓度扩散结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | TSP |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C(ug/m3) | 浓度占标率P（%） |
| 10 | 16.217 | 1.80 |
| 25 | 18.337 | 2.00 |
| 50 | 20.349 | 2.30 |
| 75 | 22.012 | 2.40 |
| 100 | 23.023 | 2.60 |
| 149 | 27.755 | 3.10 |
| 160 | 27.529 | 3.10 |
| 200 | 24.791 | 2.80 |
| 300 | 19.219 | 2.10 |
| 400 | 15.453 | 1.70 |
| 500 | 12.547 | 1.40 |
| 600 | 10.393 | 1.20 |
| 700 | 8.7834 | 1.00 |
| 800 | 7.5494 | 0.80 |
| 900 | 6.5856 | 0.70 |
| 1000 | 5.8171 | 0.60 |
| 2000 | 2.4659 | 0.30 |
| 3000 | 1.4704 | 0.20 |
| 4000 | 1.0122 | 0.10 |
| 5000 | 0.75636 | 0.10 |
| 下风向最大浓度 | 27.755 | 3.10 |
| 最大浓度出现距离（m） | 149 |

由上表知，不同气象条件下，临时弃渣场产生的颗粒物最大落地浓度为27.755μg/m3，位于下风向149m处，对区域颗粒物贡献值较小，不会对项目周边环境空气及敏感目标产生明显不利影响。

⑷ 卫生防护距离

同露采工程。

4.3.2. 3 燃油废气影响分析

项目挖掘机、装载机、自卸汽车、空气压缩机等以及运输车辆，多为大动力柴油发动机，它们以柴油为燃料，运作过程尾气中将含CO、NOx等污染因子，由于其产生量不大，且处于一个开放的环境，扩散较快，对环境影响较小。

# 4.4 水环境影响评价

## 4.4.1 施工期水环境影响分析

项目施工期场地平整开采、开采平台修建、道路修整以及井下工程等建筑施工过程中产生施工设备冲洗水和混凝土养护水；施工废水经收集回收后用于施工过程洒水降尘过程中，不外排。施工人员生活污水经办公生活区已配套设置的化粪池处理后用于周边植被肥田，不外排。施工期间，项目生产废水及生活污水均实现不外排，其对外环境影响不大。

## 4.4.2 运营期地表水环境影响分析

4.4.2.1 露采阶段地表水环境影响分析

⑴ 开采区

本项目开采区产生的废水主要为初期雨水。

露天开采区初期雨水通过在采场上方设置截水沟导排采场外雨水，同时在采场内部地势低的一侧设置排水沟，并在排水沟的末端设置沉淀池（容积20m3），对采场内部初期雨水进行沉淀处理，处理后用作洒水抑尘。初期雨水经过沉淀后外排对周边水环境影响较小。

⑵ 临时弃渣场

本项目废渣主要产生淋溶水。项目拟在废渣场上方设置截水沟，以防止外围雨水汇入渣场内，避免淋溶水和雨水量增大，并在废渣场挡石墙下方设置排水沟将雨水导排至沉淀池（与采场共用一个沉淀池），废渣场淋溶水经沉淀后，上清液回用于采场、渣场、道路等洒水抑尘。采取措施后，淋溶水对周边水环境影响较小。

⑶ 办公生活

主要来自员工产生的生活污水（1.2m3/d，360m3/a）。设防渗旱厕一座，定期由村民外运肥田，不外排。

综上所述，在采取上述措施后，矿山露采阶段对地表水环境影响不大。

4.4.2.2地下开采阶段地表水环境影响分析

⑴矿坑废水

由工程分析可知，本项目矿坑废水总量为27.84m3/d，其中矿坑涌水量最大为11.9m3/d。根据《开发利用方案》设计各中段巷道设置排水沟，主平硐以上中段矿坑水通过排水沟进入主平硐；各主平硐坑口设置1座沉淀池（50m3），处理后全部接入矿山回水系统。由于矿山为石英矿，主要成分为二氧化硅，重金属含量极少，所以雨季采矿场废水污染物质主要为悬浮物，废水经沉淀后与雨水水质成分基本一致。

评价要求采矿区矿坑水可作湿式凿岩、工作面洒水、道路洒水降尘用水等。因项目矿坑涌水量小于生产用水量，矿坑水收集后可实现全部综合利用，实现采矿区矿坑废水零排放，不会对曹家河等地表水体产生影响。

⑵临时弃渣场

与露采工程一致。

⑶办公生活

与露采工程一致。

## 4.4.3 运营期地下水环境影响分析

本项目属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目不需开展地下水环境影响评价。为了解本项目对区域地下水的影响，本次评价只做一般性分析。

⑴ 水位影响分析

项目所在区域地下水赋存条件差，富水性弱。矿山开采引起地下水环境的变化，主要从矿山开采排水量来预测，从而划分影响范围。由于项目以曹家河作为供水来源，且运营期无废水外排，对地下水位、流场不会有明显的改变。另外，项目雨季矿山开采是自然排泄，没有地下水的疏干排水，矿山开采处间接性水位发生变化，伴随着开采渗入到岩石裂隙中的基岩裂隙水流出，矿山局部地段水位下降，影响范围较小，对区域性水位影响较小。因此，由于矿山开采地下水位降而引发的环境文质灾害生可能性较小。

⑵ 水质影响分析

本项目生产用水除蒸发损耗外，全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后回用周边林地或耕地施肥。

在暴雨情况下，项目会产生临时废渣场场及采场大气降水，但水质类型简单，污染物主要为悬浮物，采取截水沟沉淀池处理后，可回用于矿区、道路、临时废渣场洒水降尘，不外排。因此，矿山开采对地下水水质基本无影响。

综上所述，项目运营期不会对当地地下水水质和水位产生明显不利影响。

# 4.5 声环境影响评价

## 4.5.1 施工期声环境影响分析

⑴ 噪声源

施工过程中，机械开挖、运输等施工活动产生的噪声将对工程地区的声环境带来一定影响。工程施工主要产噪施工机械有：自卸汽车、挖掘机、装载机、推土机等。本项目施工期主要噪声源及噪声级见表2.4-15所示。

⑵ 预测模式

本次评价选用以上声源视为点声源，根据声源噪声衰减的计算公式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1）

式中：

r2、r1：距离声源的距离（m）。

L2、L1： r2、r1距离出的噪声值dB(A)。

⑶ 预测结果及达标距离分析

各种施工设备在施工时随距离的衰减后的声级值见下表。

表4.4-1  主要施工机械在不同距离的噪声值

| 序号 | 施工机械设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 31.5m | 50m | 60 | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 1 | 装载机 | 70 | 60 | 56 | 54.4 | 50 | 46.5 | 44 | 40.5 |
| 2 | 自卸汽车 | 68 | 58 | 54 | 52.4 | 48 | 44.5 | 42 | 38.5 |
| 3 | 挖掘机 | 70 | 60 | 56 | 54.4 | 50 | 46.5 | 44 | 40.5 |
| 4 | 推土机 | 68 | 58 | 54 | 52.4 | 48 | 44.5 | 42 | 38.5 |
| 5 | 叠加值 | 75.1 | 65.1 | 61.1 | 59.5 | 55.1 | 51.6 | 49.1 | 45.6 |

施工期昼间施工，夜间不施工。由上表可以看出，昼间单台机械施工时，距施工场界31.5m时可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。但在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，叠加后声级值较高，辐射范围影响较大，需要在距离施工场地60m。

⑷ 施工噪声影响评价

本项目采场工业场地、临时弃渣场施工均在矿区内，影响范围较小，地面施工活动较少，偶尔会使用挖掘机、推土机、装载机、空压机等施工机械设备。因此，建设项目施工期间场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值。

施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，同时对不同施工阶段，严格按对施工场界进行噪声控制，以减少噪声对周围环境的影响。根据现场调查，距离项目最近居民为西北侧直线距离160m处的散户居民，距离相对较远，在采取上述措施后，施工噪声对周围居民点的影响将降到最低。

## 4.5.2 营运期声环境影响分析

4.5.2.1 露采阶段声环境影响分析

本项目运营期噪声主要为设备噪声以及运输车辆产生的交通噪声。

⑴ 设备噪声影响分析

① 噪声源强

根据工程分析，开采区噪声较大的设备有钻孔设备、液压碎石锤、空压机、挖掘机等设备。项目高噪声设备源强在85~95dB（A）之间，设计中选用低噪声设备，并采取设置减振基础、安装消声器、夜间不生产等降噪措施，可有效降低噪声源强10~15dB（A）。采矿区主要高噪声设备源强及治理措施见表4.4-2。

表4.4-2  主要噪声源强及治理措施一览表

| 设备名称 | 数量 | 单台声级dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜孔冲击器 | 2 | 92 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 82 | 开采区 |
| 凿岩机 | 2 | 91 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 81 | 开采区 |
| 空压机 | 2 | 95 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 85 | 开采区 |
| 液压碎石锤 | 1 | 95 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 85 | 开采区 |
| 钻机 | 2 | 92 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 82 | 开采区 |
| 柴油发电机 | 1 | 95 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 85 | 开采区 |
| 水泵 | 1 | 91 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 81 | 开采区 |
| 挖掘机 | 1 | 91 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 81 | 开采区 |
| 装载机 | 1 | 85 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 75 | 开采区 |
| 自卸汽车 | 8 | 85 | 选用低噪声设备，减振消声、夜间不生产 | 75 | 开采区 |

② 预测模式

根据项目设计，各开采台阶沿近东西向布置。结合项目外环境关系，项目露天开采阶段中，矿区产噪设备距离周边最近敏感点为西北侧散户居民（约160m）。因此，本次评价以矿山矿区西北侧露天开采时进行噪声影响及预测。

根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2009）的规定，该项目营运期噪声预测采用多源叠加衰减预测模式。

叠加计算：

式中：L——评价点噪声的预测值，dB/；

Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB；

n——点声源数。

衰减计算：

-△L

式中：L2——距离r2处的声压级，dB（A）

L1——距离r1处的声压级，dB（A）

△L——隔声墙引起的衰减量。

经上述预测公式，项目营运过程矿山开采各产噪设备噪声贡献值见表4.4-3所示。

表4.4-3  噪声影响预测结果

| 噪声源 | 不同距离处噪声值(dB(A)) | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 300 | 昼间 | 夜间 |
| 潜孔冲击器 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | 46.4 | 42.0 | 38.5 | 32.5 | 13 | 40 |
| 凿岩机 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 47.0 | 45.4 | 41.0 | 37.5 | 31.5 | 12 | 35 |
| 空压机 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 35.5 | 18 | 57 |
| 液压碎石锤 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 35.5 | 18 | 57 |
| 钻机 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | 46.4 | 42.0 | 38.5 | 32.5 | 13 | 40 |
| 柴油发电机 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 35.5 | 18 | 57 |
| 水泵 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 47.0 | 45.4 | 41.0 | 37.5 | 31.5 | 12 | 35 |
| 挖掘机 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 47.0 | 45.4 | 41.0 | 37.5 | 31.5 | 12 | 35 |
| 装载机 | 55.0 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 | 39.4 | 35.0 | 31.5 | 25.5 | 6 | 18 |
| 自卸汽车 | 55.0 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 | 39.4 | 35.0 | 31.5 | 25.5 | 6 | 18 |
| 贡献值 | 74.44 | 68.29 | 64.79 | 62.29 | 60.29 | 58.69 | 54.29 | 50.79 | 44.79 | 52 | 152 |
| 评价标准 | 昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A) |

注：贡献值为各设备同时施工时叠加后的噪声贡献值。

根据上表可知，本项目设备的影响范围昼间在52m、夜间在152m以内。本项目开采场地距离最近的散户居民点均在160m以外，距离较远（本项目设备噪声衰减至160m处时，噪声值为49.5dB(A)），预计对村民的影响较小。

为防止项目开采噪声对周边居民影响，环评要求：加强矿山管理，严格控制矿山开采作业时间，严禁在夜间22:00-次日6:00进行开采及运输作业；合理布置开采机械设备，避免各产噪设备同时同点施工。通过采取以上措施后，能有效防止噪声对周边居民住户的影响。

综上所述，项目运营期露采阶段机械设备噪声影响为小。

⑵ 交通运输噪声影响分析

项目石料运输由矿区通过矿山道路驶入现有乡村公路，矿石运输将会增加当地的道路的车流量，增加其道路交通噪声。采矿运输车辆对沿线居民会产生一定影响，所以必须对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径离居民点较近的乡镇，要减速慢行，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对沿线居民的影响。

⑶ 爆破噪声、振动影响分析

由于本工程山体工程采用中深孔爆破，根据《爆破安全规程》，并结合采场采用松动爆破方法的特点，确定警戒范围是：中深孔爆破警戒半径为300m。

① 爆破地震安全距离计算

预测模式：根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），爆破安全允许距离可按下式计算：

式中：

R——爆破振动安全允许距离，m；

Q——炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大单段药量，kg；

V——保护对象所在地安全允许质点振速，cm/s；

K、α—.与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，应通过现场试验确定；在无试验数据的条件下，可参考表4.4-4选取。

表4.4-4  爆破振动安全允许标准

| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度V,cm/s |
| --- | --- | --- |
|  |  | f≤10Hz | 10Hzf≤50Hz | f＞50 Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.15～0.45 | 0.45～0.9 | 0.9～1.5 |
| 2 | 一般民用建筑物 | 1.5～2.0 | 2.0～2.5 | 2.5～3.0 |
| 3 | 工业和商业建筑物 | 2.5～3.5 | 3.5～4.5 | 4.2～5.0 |
| ... | ... | .. | .. | .. |
| 注1：表中质点振动速度为三分量中的最大值；振动频率为主振频率； 注2：频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f<20Hz；露天深孔爆破f=10～60Hz；露天浅孔爆破f=40～100Hz；地下深孔爆破f=30～100 Hz；地下浅孔爆破f=60～300Hz。 |

表4.4-5  爆区不同岩性的K、α值

| 岩性 | K | α |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩石 | 50～150 | 1.3～1.5 |
| 中硬岩石 | 150～250 | 1.5～1.8 |
| 软岩石 | 250～350 | 1.8～2.0 |

预测评价：根据表4.4-4，其安全允许质点振动速度V值取2.5cm/s。本项目爆破取单孔装药量为10kg/次。总装药量为322kg/次。开采矿体为坚硬岩石，根据表4.4-5，K、α值分别取为100、1.4，计算得项目爆破安全允许距离约为113.003m。该矿区最近关心点农户与剥离区距离为300m，处于爆破安全距离之外，爆破对关心点影响较小。

② 爆破飞石影响分析

中深孔爆破时，个别飞石产生的原因为：

A、装药洞口堵塞质量不好，冲击的高压气体夹有许多飞石，飞散很远；

B、岩体不均匀，从较弱的夹层方向冲出飞石；

C、药包最小抵抗线不准，因过量装药产生飞石；

D、爆破裂后沿最小抵抗线方向获得较大速度的飞石。

爆破时，个别飞石飞散距离大小受多种因素的影响。例如，填塞材料及填塞质量、岩石性质以及气候、风向等因素，都在不同程度上产生影响。

爆破飞石的安全距离按下式计算：

Rs=20·N2·W·Kf

式中：Rs——碎石飞散对人员的安全距离，m；

Kf——安全系数，一般选用1~1.5，风大、顺风、抛郑方向正对最小抵抗线时应为1.5，山间或哑口地形为1.5~2，本次计算取1；

N——爆破作用指数，N=1.2；

W——最小抵抗线，取W=5。

由上述公式计算得出爆破飞石的安全距离为Rs=144m。

由于本工程山体工程采用中深孔爆破，根据《爆破安全规程》关于深孔爆破时，个别飞石对人员的安全距离不小于200m的规定，本项目采场最近敏感点为矿区西北侧直线距离160m的散户居民，矿山开采尤其是放炮飞石对当地群众的生产、生活将会造成较大影响。

③ 爆破冲击波安全允许距离

爆破冲击波的安全距离按下式计算：

式中：

Rk—冲击波安全距离，单位为m；

Q—爆破一次爆破装药量按千克计，本项目为322kg/次；

Kn—冲击波安全距离系数，取2；

把数据代入上式，得Rk=128.8m。

综上，采区爆破地震安全距离为R=113.003m，爆破飞石的安全距离为Rs=144m，爆破冲击波的安全距离为128.8m。

按《中华人民共和国爆破安全规程》（GB6722-2014）的规定，在矿山开采境界线外300m处，标注矿山爆破危险界线。同时，矿山必须与矿区附近（距矿区范围边界300m内）的居民签订爆破安全协议。经现场调查，采矿权范围内无居民居住，本项目采场最近敏感点为矿区西北侧直线距离160m的散户居民，矿山开采尤其是放炮工作对当地群众的生产、生活将会造成一定影响。采场爆破时，矿山必须安排人员在居民活动区域边界设置警戒。矿山在进行爆破开采时应尽量减少单次爆破炸药量，并对该区域房屋做好持续性监测工作。

环评建议合理安排爆破时间（爆破时段安排在上午8：00-11：00时及下午的3：00-5：00时），并通过告示告知周边居民，以减少爆破噪声对周围环境的不利影响。为进一步减小爆破作业对周围环境的影响，评价提出如下管控要求：

①格控制炸药量，采用定向爆破；

②在显著位置设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到；

③爆破时由专人值班，严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线以内，待爆破工作结束并确认安全后方可进入开采区。

《青川县白家乡香炉梁石英砂矿安全设施变更设计》（变更说明书）已取得专家组统一的关于《安全设施变更设计》评审意见（具体见附件）。专家组结论：《安全设施变更设计》满足《金属非金属矿山安全规程》等国家有关法律、法规、标准、规范的规定，并符合《金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一[2015]68号）的编制要求。《青川县白家乡香炉梁石英砂矿安全设施变更设计》（变更说明书）同时取得广元市安全生产监督管理局关于青川县白家乡香炉梁石英砂矿《安全设施设计》（变更说明书）审查的批复。审查批复的结论：青川县白家乡香炉梁石英砂矿《安全设施变更设计》（变更说明书）符合国家有关法律、法规、标准及规程的要求，同意专家评审意见，通过安全设施设计审查。青川县白家乡香炉梁石英砂矿《安全设施变更设计》（变更说明书）已按专家评审意见进行了修改完善请严格按照《安全设施变更设计》（变更说明书）中有关安全设施和安全技术保障措施的设计要求，组织有相应资质的施工、监理单位进行施工建设，严格把关，确保矿山安全。青川县白家乡香炉梁石英砂矿《安全设施变更设计》（变更说明书）变更后，请严格按照建设周期组织施工，确保按时进行竣工验收。

4.4.2.2 地下开采阶段声环境影响分析

矿山地下开采采用平硐开采，运行期对外环境的影响主要是地表硐口工业场地的空压机噪声及风井口通风机噪声影响，井下噪声影响较小。对外环境有影响主要是地表硐口工业场地房内的空压机噪声及风井口通风机噪声、自卸式汽车运输噪声。

⑴ 井下噪声

采矿区主要噪声源是地下爆破、凿岩机，影响范围主要在采矿区平硐采掘面及坑道，对外环境影响小。

井下噪声主要来自设备噪声和爆破噪声，噪声级约95～115dB(A)。由于岩层的阻挡，井下设备噪声和爆破声对外界声环境影响小，但对坑道内的声环境影响大，因此应加强劳动保护。此外，井下爆破时将产生瞬时振动，对爆破场所附近的岩土以及地表建构筑物等产生一定影响，但矿区内无居民点，地表无特殊建、构筑物，实际影响不大。

⑵ 地表噪声

地表噪声主要是空压机和通风机设备噪声。根据开发利用方案及实际建设情况，项目采矿空压机将布置在各个采场主平硐坑口，露天布置；通风机则布置在风井口，露天布置、不设通风机房。由于空压机房和通风机分散布置，本次采场地表噪声评价仅预测单个位置噪声源的影响范围及达标距离。

① 地表噪声源

预测噪声源情况见表4.4-6。

表4.4-6  采矿区噪声源预测清单

| 声源位置 | 噪声源 | 数量（台） | 治理前单台声压级dB(A) | 治理措施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 空压机 | 1用1备 | 95 | 低噪声设备 | 连续 |
| 风井口 | 通风机 | 4用2备 | 90 | 消声器 | 连续 |

② 预测结果与评价

对空压机和通风机预测模式分别采用室内和室外声源公式（预测模式具体见露采工程噪声预测），预测结果列于表4.4-7。

表4.4-7  噪声影响预测结果

| 噪声源 | 不同距离处噪声值(dB(A)) | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 昼间 | 夜间 |
| 采矿工业场地 | 空压机 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 57.9 | 55.0 | 53.4 | 49.0 | 45.5 | 28 | 90 |
| 风井口 | 通风机 | 64.3 | 57.3 | 54.7 | 52.2 | 50.3 | 47.7 | 44.3 | 40.8 | 18 | 52 |
| 评价标准 | 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |

根据表6.3-2可知，空压机房的影响范围昼间在28m、夜间在90m以内，通风机影响范围昼间在18m、夜间在52m以内。据调查，矿山通风机均布置在沟谷内，由于山体和植被的遮挡，噪声主要沿沟谷传播。本项目工业场地距离最近的居民点均在160m以外，距离较远，预计对村民的影响甚微。

# 4.6 固体废物影响评价

## 4.6.1 施工期固体废物影响分析

⑴ 基建废石

根据工程分析可知，本项目施工期产生的土石方回用于厂区平整和道路填筑，不产生弃方。施工土石方在临时堆放过程中，在做好土堆的防尘防风措施，堆土表面铺设篷布进行防风降尘等措施后，对周围环境影响较小。

⑵ 生活垃圾

施工期产生的生活垃圾经施工场地设置临时生活垃圾桶统一收集后定期交由环卫部门统一处置。因此，施工期生活垃圾对环境影响小。

## 4.6.2 运营期固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要有剥离表土、采矿废石渣、少量生活垃圾等。

4.6.2.1 露采阶段固体废物影响分析

⑴ 剥离表土

本项目运营期露采总共产生的剥离表土量为3.25万m3，剥离的表土就近堆放于采准平台内。根据开采的进度，逐步增加堆存量，直至该平台开采结束。每个台阶平台剥离的表土均堆放于该平台内，用于上一级开采区的回填，开采区回填量为1.36万m³，剩余1.89万m³表土堆存于2#临时弃渣场。

⑵ 废石

本矿山扩建后露采废石渣产生量为7.79万m³，废渣部分用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用。矿山剩余的废渣量2.57万m³，考虑松散系数后约3.6万m3运至临时废渣堆场。设计临时弃渣场库容量为18.68万m3，远大于矿山所需临时弃渣场最小容积，容量满足项目废石堆存的需要。

⑶ 除尘灰

本矿山扩建后除尘灰产生量为0.025t/a，除尘灰运至临时废渣堆场。设计临时弃渣场库容量为18.68万m3，可容纳除尘灰的临时储存。

⑷ 生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为3.75t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后按当地环卫部门规定外运处置。

⑸ 危险废物

废机油、废油桶属于危险废物，产生量约0.01t/a。本矿区的设备维修及运行维护均有设备厂家到场操作，产生的废机油、废油桶直接由设备厂家回收处置，不在场区储存。

4.6.2.2 地下开采阶段固体废物影响分析

⑴ 剥离表土

本项目运营期地下开采总共产生的剥离表土量为2.636万m3，剥离的表土堆存于2#临时弃渣场。设计临时弃渣场库容量为18.68万m3，远大于矿山所需临时弃渣场最小容积，容量满足项目表土堆存的需要。

⑵ 废石

本矿山扩建后地下开采阶段废石产生量为8.39万m³，废渣部分用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用。矿山剩余的废渣量1.26万m³，考虑松散系数后约1.76万m3全部用于前期露采采空区的回填。

⑶ 生活垃圾

与露采工程一致。

⑷ 危险废物

与露采工程一致。

项目固废产生、治理统计情况，见下表。

表4.6-1  固体废物产生情况一览表

| 固废名称 | 产生量 | 处置方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采 阶段 | 剥离表土 | 3.25万m3 | 就近堆放于采准平台内，部分用于上一级开采区的回填，剩余部分堆存于2#临时弃渣场 | 0 |
|  | 废石 | 7.79万m3 | 废渣部分用于乡村道路建设或其它基础设施建设；剩余的废渣运至临时废渣堆场堆存 | 0 |
|  | 除尘灰 | 0.025t/a | 运至2#临时废渣堆场堆存 | 0 |
| 地下开采阶段 | 剥离表土 | 2.636万m3 | 运至2#临时废渣堆场堆存 | 0 |
|  | 废石 | 8.39万m3 | 用于前期露采采空区的回填 | 0 |
| 生活垃圾 | 3.75t/a | 集中收集后按当地环卫部门规定的方式处理处置 | 0 |
| 废机油、废油桶 | 0.01t/a | 由设备厂家回收处置 | 0 |

综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。

# 4.7 环境风险分析

环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 4.7.1 风险评价依据

通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。

## 4.7.2 风险调查

本项目生产过程中不使用有毒有害物质，也不存在有毒有害物质的泄漏；本节主要分析矿区配套的渣场跨塌事故。弃渣场随着采矿废石堆放，在沟内逐渐堆积大量的物质，在大雨季节，或地基、导洪设施出现问题时，均可能发生滑坡、泥石流事故。废石为Ⅰ类一般工业固废废物，不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列有毒、易燃、爆炸性危险物质，排渣场不构成重大危险源。

本项目炸药库位于矿区西南部矿山上山公路边的小山沟内，炸药库300m范围内无居民点等敏感点，距离最近居民点535m，与周围的建构筑物有足够的安全防护距离，且有山体以及植被的阻隔。炸药库内爆炸物品主要涉及炸药和雷管，炸药存储量9吨，雷管600发。本项目炸药库取得了公安部门验收并颁发《爆破器材储存许可证》，炸药库建设符合国家相关法律、法规和有关政策、标准和规范的要求。建设单位设置了安全管理机构，主要负责人和安全管理人员执证上岗。仓储作业过程符合《民用爆炸物品安全管理条例》等有关安全的技术标准和规程的规定。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q：

式中：q1，q2…..qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…..Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目是石英砂矿开采，项目工程机械运作涉及使用燃烧供能，根据建设单位提供资料，矿山挖掘机、叉装机等燃油设备使用的柴油采用运矿汽车装载桶装柴油运往采场使用，使用汽油的车辆自行到当地镇上加油站加油。在矿山上不设置储油罐；项目产生的主要污染物中，粉尘为砂岩粉末和尘土，废水主要为生活污水，固废中废石为一般工业固废，均不属于危险物质。项目生产过程所使用的主要原辅材料中，涉及的有毒有害物质包括雷管、导爆管、炸药、柴油和机油等。项目设备维护产生废润滑油、废油桶等，属于危险废物。项目涉及的主要易燃易爆物质危险特性见下表。

表4.7-1  项目危险物质临界量计算结果表

| 物料名称 | 用途 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 炸药 | 炸药 | 灰白色机械混合物，遇雷管或起爆剂爆炸时，能引起爆炸 |
| 柴油、 机油 | 挖掘机、汽车、装载机、推土机等 | 柴油、机油燃料是一种复杂的石油化合物的混合物。燃烧时排至空气中的废气有上千种的化学物质，主要成分为水、二氧化碳、氮气与碳粒（黑烟）。在使用驱动设备的工作场所的空气中普遍存有废气，所造成的危害症状可能有头痛、恶心，乃至癌症与呼吸困难等 |

对照附录B.2，对风险物质进行Q值计算，见表4.7-2：

表4.7-2  项目危险物质临界量计算结果表

| 物质名称 | 实际最大储存量（qn） | 临界量(Qn) | 比值Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采/地下开采工程 | 柴油 | 1.0 | 2500 | 0.0004 |
|  | 机油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
|  | 废润滑油、废油桶 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 合计 | 0.0008 |

项目危险物质Q=0.0008＜1。

## 4.7.3 风险潜势初判

项目Q=0.0008＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。

## 4.7.4 评价等级的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表4.7-3  环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ，Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据判定结果，具体见风险章节分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。

## 4.7.5 环境保护目标

本项目弃渣场位于矿区范围内，本项目矿区周边的环境敏感目标与弃渣场周边的环境敏感目标一致。

4.7.5.1 大气环境敏感目标调查

根据对建设项目所在区域的周边环境敏感目标的调查，建设项目周边3km的范围的环境敏感点分布具体见表4.7-4。

表4.7-4  采矿区下游环境敏感点分布情况

| 序号 | 环境敏感点 | 距矿区范围 | 规模 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 最近距离（m） |  |  |
| 1 | 大木垭 | S | 310 | 15户 | 人群健康 |
| 2 | 悬窝头 | SW | 575 | 10户 |  |
| 3 | 李家槽 | SW | 1330 | 8户 |  |
| 4 | 风垭子 | SE | 1080 | 15户 |  |
| 5 | 桦木岭沟 | SW | 1815 | 3户 |  |
| 6 | 侯家村 | SE | 915 | 20户 |  |
| 7 | 大石塘 | SE | 1620 | 10户 |  |
| 8 | 茅笼窝 | SE | 2065 | 4户 |  |
| 9 | 灶头渠 | SE | 1878 | 2户 |  |
| 10 | 下马村 | SE | 2360 | 32户 |  |
| 11 | 马村 | E | 2555 | 35户 |  |

4.7.5.2地表水环境敏感目标调查

产生的生活污水经化粪池处理后用作周边林地或耕地灌溉、施肥，不外排；开采区降尘洒水通过自然蒸发作用挥发损失；开采区与临时废渣场初期雨水，主要污染物为SS，水质简单，沉淀后回收利用；由于矿山为石英矿，主要成分为二氧化硅，重金属含量极少，所以雨季矿坑废水污染物质主要为悬浮物，废水经沉淀后与雨水水质成分基本一致，沉淀后回收利用，不涉及废水外排。此外，距离项目最近的地表水水体为曹家河，距离项目70m。考虑到项目废水污染物主要为悬浮物等，废水量较小，因此，项目运营不会对地表水产生影响，不设置地表水环境敏感目标。

4.7.5.3地下水环境敏感目标调查

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。此外，本项目周边居民采用自来水作为生活水源。本项目位于茶坝乡饮用水水源地下游，距离该水源地最近直线距离14.2km，不在饮用水水源保护区内；本项目位于上寺乡集中引用水源地上游，距离该水源地保护区最近直线距离7.35km，不在饮用水水源保护区内。因此，项目没有地下水环境敏感目标。

## 4.7.6 环境风险识别

项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及到的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

根据对项目的原辅材料、中间产物、产品及污染物等进行分析，项目涉及的风险物质主要为废润滑油、废油桶、废抹布等危险废物。环境风险主要是危险废物储存不当，渗漏后造成土壤、地下水的污染。另外项目设置临时废渣场，存在滑坡和泥石流风险。

根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表4.7-5：

表4.7-5  项目环境风险类型及危害分析一览表

| 风险单元 | 危险设备 | 事故种类 | 产生原因 | 危害后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 飞扬 | 环保措施不到位 | 粉尘对大气环境质量产生影响 |
| 废水 | 生产废水 | 泄漏 | 沉淀池故障 | 废水未经处理，随意排放，对地表水、地下水及土壤产生污染影响 |
| 固体废物 | 危险废物 | 废润滑油、废油桶等 | 随意丢弃 | 废渣泄漏，污染土壤、地下水 |
|  | 废渣场 | 滑坡和泥石流 | 基底的软弱岩层、排弃物料中含大量表土和风化岩石，以及地表汇水和雨水的作用 | 泥石流将冲下山体，对下游植被造成破坏，将会对弃渣场东南侧居民造成一定影响。 |

## 4.7.7 风险事故分析

从项目运行特征来看，在采矿作业过程中主要的风险事故类型如下：

4.7.7.1 临时废渣场滑坡、泥石流环境风险

⑴ 风险分析

本矿山配套设置的临时弃渣场设于矿区内采场下部的平缓地带，临时弃渣场东南侧下游为马村居民点，为了防止废渣下泄须在临时废渣库下方修建挡石墙。

危险因素主要为基底存在软弱岩层、废石堆放边坡过陡、超高堆放等。其原因在于设计、施工问题或日常监督管理不到位。档石墙一旦溃坝，泥石流将覆盖下游沟道，对下游沟道植被造成破坏。临时废渣场事故类型主要有滑坡和泥石流等。

⑵ 影响分析

一旦发生滑坡或者泥石流，泥石流将覆盖下游沟道，对下游沟道植被造成破坏，将会对废渣场东南侧居民造成一定影响。

4.7.7.2 火灾环境风险

火灾可危及人身安全，使人伤残或死亡；同时也可导致设备损坏或报废，甚至使整个工艺系统运行瘫痪。本生产工艺可能发生火灾的主要部位有：配电柜、电线、电缆及各种电气设备。

火灾的主要类别有电气设备火灾、电缆火灾、采用明火取暖或用重烤受潮电气设备，也会引起火灾危害。其中，电缆火灾的危险性最大，具有蔓延快、火势猛、抢救难和损失严重等特点。

1、防火、防爆对策措施

⑴ 电气消防

在变电站应设消火栓，并配工具MFZL-5型ABC干粉灭火器，配备防毒面具。厂区电缆均采用阻燃型电缆，各车间、电柜室设置一具推车式磷酸铵盐MFT2L-25型ABC干粉灭火器和一具MFZL-5型ABC干粉灭火器，满足消防规范要求。

⑵ 桶装储油桶消防

桶装储油桶采用自然进风和机械排风系统，排风机兼作排烟用，发生火灾时自动向消防控制中心报警。桶装储油桶设置消火栓，并配工具MFZL-4型ABC干粉灭火器，在其出入通道处设置砂箱和铁锹，以满足消防规范的要求。

⑶ 储油桶

储油桶的消防供水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章的规定，储油桶的消防设施、器材有专人管理，储油桶应设立醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志，储油桶应设置可燃气浓度控漏报警仪。储油桶的储罐、管道及装卸设施应设防静电措施。

4.7.7.3 其他环境风险

⑴ 环境空气

由前边分析可知，本项目主要通过采用自带除尘装置的钻机作业+喷雾洒水的方式进行粉尘控制。

粉尘事故排放的出现，主要取决于项目除尘设施的运作是否正常。事故排放的区域为采矿区和临时废渣场，事故排放主要是管理不当，抑尘措施不到位引起。在粉尘事故排放情况下，粉尘浓度贡献值增大，使项目区环境空气质量变差。项目位于矿山，周边植被茂盛，居民点较少，建设单位通过加强环境管理，抑尘措施事故时间可控，项目运行环境空气风险较小。

⑵ 地表水

项目生产废水全部综合利用，生活污水经化粪池处理后用作周边林地或耕地灌溉、施肥，不外排；开采区与废渣场初期雨水和雨季矿坑涌水，主要污染物为SS，水质简单，沉淀后回收利用，不涉及废水外排。本矿山位于独立的山头，矿坑涌水主要来源于降水，降水量较小，同时为了保障矿坑涌水不外排，沉淀池按照单日暴雨量最大日设计沉淀池的容积。考虑到项目废水污染物主要为悬浮物等，水质简单，废水量较小，经合理处置，不会对地表水体产生影响。最大涌水情况下，矿区可在矿坑内采空区修建缓冲池暂存，将非正常情况下多余的涌水在缓冲池暂存，正常情况下逐渐泵出综合利用，确保矿坑涌水全部回用不外排，不会改变地表水水域功能。

⑶ 地下水和土壤

项目设备维护产生废润滑油、废油桶等危险废物，泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。

项目废机油、废油桶等直接由设备厂家回收处置，不在场区储存，因此项目运营对地下水、土壤基本无影响。

综上所述，项目运行对大气、地表水、地下水环境影响较小。

## 4.7.8 风险防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行项目“安评”提出的各项措施和要求，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施：

4.7.8.1 矿山爆破事故风险措施

无论是袋装炸药爆破，还是混装车爆破技术，加上爆破器材本身潜在的危险因素，事故的发生总是难以避免，但只要积极进行预防，可以预防、减少爆破安全事故的发生。

4.7.8.2 临时废渣场泥石流、滑坡风险措施

泥石流是产生于山区沟谷中或山坡地上的，含有大量松散固体碎屑的、不均质的特殊洪流。具有突然暴发、历时短暂、来势凶猛、破坏力大等特点，是山区常见的一种自然灾害。泥石流的形成必须具备三个方面的条件：丰富的松散固体物质、必须的地形地貌条件和充分的水动力条件。废渣场上游汇水面积较大，易遭受泥石流威胁，危险性中等，具备形成泥石流的地形地貌条件，当沟内堆积大量的松散物质后，可形成丰富的物源，若遇特大暴雨，弃渣场具备较大的水动力条件，则可能发生较大规模的泥石流灾害。

弃渣场发生滑塌一般为两种情况，即整体失稳和边坡失稳。弃渣场整体失稳主要原因：弃渣场基底地下坡度太陡，剥离物的物理学性质差，与基底之间的摩擦系数小；基底工程地质、水文地质条件差，基底承载力低；排水工程设施不完善；人类活动及自然灾害等影响。弃渣场边坡失稳的主要原因：弃渣场排放剥离物的阶段高度超过了剥离物的稳定高度；场内连续排放了物理力学性质不良的岩石层，从而形成了软弱面，导致边坡失稳；地表水截水不当，流入场内，使岩土含水饱和，降低了岩土的物理力学性质；场内地表水集流冲刷边坡，河沟水流浸泡冲刷边坡角等，弃渣场边坡一旦失稳，也会形成泥石流。

一旦发生滑坡或者泥石流，将会对废渣场东南侧居民造成影响，因此，必须采取下述措施防止滑坡和泥石流的发生。

在每年的雨季来临之前对临时废渣场区内和临时废渣场截排水沟等地表水导排设施进行全面的检查，对损毁、堵塞渠段及时修复，同时应定期对挡石墙牢固性进行检修。

4.7.8.3 临时废渣场泥石流、滑坡风险措施

①排渣场为委托有资质的单位进行设计，并从工程设计、施工、工程验收到运营应层层把关，派专人负责管理。

②拦渣坝的修筑严格施工，且运营过程中应定期维护；

③排渣场基底排弃块大的废石，并保持其连续性，既有利于排水流畅又增大了摩擦力，可确保排渣场内边坡稳定。

④另个排渣场周边均建立了完善的排水系统，排渣场周边防排水设施符合相关要求。

⑤废石堆放坚持“分层分块堆放，层层压实”的科学弃渣方式，同时，依据弃渣强度调整排弃顺序，块大坚硬弃渣排在边坡的下部就有利于边坡的稳定，中部可适当排弃一些强度低的弃渣。

经调查了解，阁老岭矿山配套的两个排渣场，几十年运行状况良好，未发生过加大规模的滑坡及泥石流事故。

整改措施：本次评估认为，排渣场已采取了较好的风险防范措施，但为了进一步保证渣场的安全，应进一步采取以下应急管理措施：

① 在边坡形成期间和形成之后，应定期监测排渣场边坡的位移变形情况，当发现变形异常应提高监测频度，并提出相应的治理措施，避免造成更大的损失。

② 当区域出现超过50年一遇的强降雨时，则有可能发生拦渣坝垮塌，此时建设单位应全力以赴，组织人员在最短时间内进行修复、重建；

③加强排渣场的风险管理并编制排渣场应急预案。

4.7.8.4 物料运输泄露事故风险措施

1、规范人的行为。根据无泄漏管理的内涵，人的不规范行为也视为一种泄漏现象。因此，每个岗位的员工，都应遵循三规二制一律（操作规程、设备维护规程、安全规程、岗位责任制、交接班制、劳动岗位纪律），按照人的管理和管理的人两个管理内涵，形成“在其岗、干其活、负其责、得其利”管理格局。

2、建章立制。确立法治，消除人治，以法治厂，是加强企业管理的根本。规章制度的功能是规范行为、确立工作秩序，保证组织完成承担的任务。其特点具有强制性和约束性。通过规章制度的建立和执行，来规范我们现场管理各要素有序的运动。

3、物料实行定置管理。按照定置管理的基本原理和要求，研究分析现场人、机、料、法（方法）、环的结合状态，对现场物料进行科学的定置。通过物料按图定置，找出泄漏根源。

4、设备整治。设备是完成生产任务的工具。它在运行的过程中，在磨损振动等因素的影响下而出现备件破损、松动导致物料出现泄漏。

5、物料流治理。物料流通常指的是在生产过程中备件、材料、油料、矿石（浆）的运动流向。物料流的泄漏是由二个方面引起，一是设备本身的缺陷而引起的泄漏，这就需要对设备本身进行整治；另一部分是由于人的行为不规范而引起的，这些就要规范人的行为，使之适应生产、设备本身的性能要求，而防止泄漏。

6、环境治理。无泄漏管理的任务之一就是要创造一个优美的生产、工作环境，工作环境改善了不仅有利于职工身心健康，而且有利于提高职工的工作热情。环境治理，不仅仅是某个岗位、某个区域，而是要把整个工厂当作整个环境系统来考虑统筹治理，建设若干个材料备件堆成区，绿化园林小区，实现厂区环境的绿化、美化。

综上，项目粉尘、废水事故排放主要为环保设备的故障引起，废润滑油、废油桶等固废事故主要为危废间设置不规范，防渗不到位等引起。在日常生产中，必须加强环保设备运作管理，对抑尘设备必须定期进行例行检查。确保在整个开采过程中对粉尘的抑制效率有所保障。废水沉淀池、化粪池等按照规范进行严格防渗，确保废水不外排。危废暂存间规范建设，危险废物交由有资质单位处置。

项目加强环境和劳动安全管理，制定完备、有效的环境安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

## 4.7.9 风险管理及应急预案

4.7.9.1 风险防范措施

采场、临时废渣场在生产、运行过程中，必须加强管理，严格按照设计参数进行操作，并遵守下列规定：

⑴ 严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）设计，保证矿体开采的稳定性。

⑵ 在露天开采境界线外（采场下部西侧），边沿构筑一长度约300m的矸石挡墙或防护钢网，高度不低于2.0m。

⑶ 当矿山生产需要多台阶，同时运营过程中超前距离不小于工作平台宽度。

⑷ 为管理到位，在边坡外设观测点，定期观测边坡可能的变化，并随时采取措施。

⑸ 发现露天边坡局部岩石风化破碎时，应采取喷砼或喷锚网护坡。

⑹ 在采场开采境界外及废渣场上游修筑截排水沟，降低采场内汇水面积。同时在最低处修筑沉淀池，雨季洪水经沉淀达标后回用，不能回用的再排入下游沟道。

⑺ 在各水平安全兼清扫平台上设排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。

⑻ 根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡的特点，分别采取削坡减载、设挡土墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、植被等方法进行滑坡防治。

⑼ 采取缓坡减载、砌体加固和避免超高剥采方法。矿坑外山坡崩塌主要采取建防排水沟、砌挡土坝、种树植被等方法。

⑽ 为防止废渣场的水土流失，应建截排水系统、挡土石坝等环保设施。

⑾ 排渣场基底应尽量排弃块大的废石，并保持其连续性，既有利于排水流畅又增大了摩擦力，可确保排渣场内边坡稳定。

⑿ 废石堆放坚持“分层分块堆放，层层压实”的科学弃渣方式，同时，依据弃渣强度调整排弃顺序，块大坚硬弃渣排在边坡的下部就有利于边坡的稳定，中部可适当排弃一些强度低的弃渣。

⒀ 在边坡形成期间和形成之后，应定期监测排渣场边坡的位移变形情况，当发现变形异常应提高监测频度，并提出相应的治理措施，避免造成更大的损失。

⒁ 当区域出现超过50年一遇的强降雨时，则有可能发生档石墙垮塌，此时建设单位应全力以赴，组织人员在最短时间内进行修复、重建。

4.7.9.2 应急预案

⑴ 环境风险应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。矿区应急预案种类及内容见表4.7-6：建设单位应针对露天采场事故编制事故应急救援顶案，并进行演练和完善。

表4.7-6  应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、贮存区、邻区、附近敏感点 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 |
| 5 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备 与材料 | 生产装置： ⑴ 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； ⑵ 防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知 和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、 消除泄漏措施 方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害、同时，抢修设备，最短时间的使设备恢复正常；相应的设施器材配备 邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备，同时，做好现场污染的检测 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对化学物品的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 协助当地政府有关部门对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

⑵ 应急系统

事故应急响应：重大事故应急处里刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到重大事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。

a、报警：当发生滑坡、泥石流等重大安全事故，现场值班入员应立即向主管部门，单位领导或公司值班人员报警。接到报警的公司值班人员和部门、单位领导迅速向公司救援领导小组汇报，小组组长粒剂组织救援队伍赶到现场，并按预定预案组织实施，根据事故大小，在规定的时间内上报相关部门。

b、故发生内容：事故发生单位名称、联系人、联系方式；事故发生时间、地点；

事故概况；人员伤亡、经济损失情况。

c、事故发生单位及值班人员应当采取紧急措施，如有滑坡、泥石流等重大危险，首先鸣锣、鸣号通知采场工作人员撤离危险区，在沟口公路两侧设警戒线，严禁行人、车辆通过。

事故应急处置：很据本项目实际情况，设立应急救援领导小组，全面负贵应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应忽救援所需经费以及事故调查报台和处理结果的上报。

接到报警后，教援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区域和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护.并设定竟是标志，各处置方法措施如下；

a、抢险：应急救援队伍到达事故现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，技术保降组迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。抢险救灾负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险，防止事故扩大。物资供应组负贵事故现场物资、设备、工具的保降供给工作。

b、疏散：发生重大事故时，事故应急救援领导小组应立即组织现场救援工作，并由安全警戒组负责废石场及下游工作人员的疏散和两侧的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负贵维护事故现场秩序和社会治安等工作。

c、转移：在事故救援工作中，有滑坡或泥石流危险或有人员伤亡情况下，由安全硫散组、医疗救护组负贵将受伤人员向安全区城转移，在转移过程中，各救援组组织应与现场总指挥及救援小组保持联系。

d、如果事故严重，对下游污染形势扩大，现场总指挥采取果断措施，请求地方政府救援，调动铲车、挖掘机对污染物进行封堵、拦截；环境保护组负贵对污染程度进行监侧分析，采取有效治理措施。

e、结束：救援工作结束后，名救援专业队必须经现场总指挥同意后，方可撤离现场，并成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，井整理事故档案。

⑶ 应急处置措施

① 当接到自然灾害预报时，应根据实际情况做出应急预防计划，进行露天矿边坡稳定性检查，根据检查结果，采取预防措施；做好人员组织、物资、抢险和救护等各项抗灾准备工作。

② 预报当日降雨量达到当地20年一遇最大降雨量，应立即停止生产。

③ 突发环境风险事故，应积级组织应急队伍进行抢救，并立即报告地方政府，请求求应急联动。

## 4.7.10 小结

本项目所用物质、开采场和临时弃渣场均并不构成重大危险源，采场固体物质均为一般毒性物质，可能产生风险事故有地质灾害风险、柴油、机油和废机油等的泄露风险等，据调查数据，风险的发生概率较低，只要严格按照国家有关规定加强生产管理，对环保措施加强环保管理和巡查、维护，发生事故的可能性不大。项目矿山地质结构稳定，采矿过程中发生坍塌、泥石流、塌陷等事故的可能性也不大。

为将发生各种风险造成的损失降到最低，建设单位必须组织成立风险应急机构，制订好风险应急预案，落实责任人切实做好风险管理和防范工作，杜绝一切人为风险事故的发生。

按照相关要求，本报告要求：

① 采场严格按照相关规范及设计要求施工，严格执行开采设计参数，保证露天矿开采边坡的稳定性和地下开采的安全性。

② 安全防范的重点部位为采场边坡、临时弃渣场边坡、顶板管理、采空区安全和截排水沟。

③ 建设单位是环境风险的责任主体，编制环境风险应急预案，并定期演练。

# 4.8 清洁生产分析

## 4.8.1清洁生产概述

清洁生产是联合国环境规划署提出的环境保护由末端治理转向生产的全过程控制的全新污染预防策略，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、通过改善管理及采取综合利用措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其实质是一种物料和能源利用最少的人类生产生活的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消减于生产过程中。它是实现经济和环境协调发展的最佳选择，可作为工业发展的一种目标模式。

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、能源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。国家颁布了一批清洁生产标准，但是并没有涉及建筑石料开采行业。评价将按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关要求，对本项目清洁生产水平进行评述。

## 4.8.2 清洁生产分析

⑴ 生产工艺及设备要求

该项目根据矿体的形态、厚度、埋藏深度等因素，工程采用露采/地下开采方式，以提高矿石综合回采率、劳动生产率、减小材料消耗、降低采矿成本，实现资源利用最大化。根据区内矿体赋存状况及矿区地形地貌，结合我国露天/地下矿山开采相关施工规范，露采采取台阶采矿；地下开采采取浅孔留矿法采矿，设计均选用用公路汽车运输方案，此采矿方法安全可靠、工艺简单，技术成熟，生产成本低，易于管理，回采率高，损失率低，可减少生产过程中污染物的排放量，其生产工艺技术较为合理、先进，符合清洁生产要求。

矿山开采采用低能耗、高效率的设备，以降低项目的能耗物耗。工程设计中根据矿体赋存情况，采用相应的开采工艺和开采方式，以实现最大的矿石综合回采率和资源利用率。通过类比分析，其工艺技术和装备水平达到国内同类规模企业先进水平。

⑵ 资源、能源利用指标

项目用水来源于曹家河地表水，在开采区修建高位水池解决开采工作过程中所需的除尘用水。并于场区修建沉淀池，以收集矿区雨水，用于除尘。采矿场在开采过程中降尘洒水经蒸发后无生产废水外排。雨季矿坑废水污染物质主要为悬浮物，废水经沉淀后与雨水水质成分基本一致，沉淀后回收利用，不涉及废水外排。生活污水经办公生活区化粪池（20m3）处理用于周边植被沤肥。

⑶ 产品

矿区开采对象为玻璃用石英岩，开采后外售。

⑷ 污染物产生及控制

废气：本项目产生的大气污染物主要有采矿区产生的废气、运输扬尘和临时废渣场扬尘等。工程从采用性能优良的作业机械和先进可靠的生产工艺入手，在生产过程中采用自带除尘装置的钻机进行作业并辅以洒水设施进行降尘，采取以上环保措施后可在一定程度降低废气排放量。通过类比调查，达到本行业较先进水平。

废水：项目生产用水主要为降尘用水，全部自然蒸发，无生产废水外排；开采面雨水汇水、临时废渣场淋溶水、矿坑废水经沉淀后回用，不外排，对区域地表水环境的影响很小；生活污水经预化粪池（20m3）处理用于周边农田、林地施肥。

噪声：本工程对各类高噪声设备根据不同的噪声特性，分别采取减振、夜间不生产等措施后，对周围噪声敏感点影响较小。

固体废物：项目营运期工业固废及生活垃圾100%合理处理，剥离表土堆存在表土堆放场，用于后期覆土绿化。

生态保护恢复措施：服务期满后对露天采区覆土平整，恢复为林地。根据水土保持方案，林草植被恢复率达到99%，改善区域生态环境，高于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求。

## 4.8.3 清洁生产结论

本工程从生产过程等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头削减污染，过程控制和污染控制、生态保护恢复措施比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家现行的产业政策和环保政策要求；采用先进实用的开采工艺，工程物耗、能耗及采矿回采率等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行及生态保护恢复措施的实施，工程清洁生产水平处于国内同类企业先进水平。

## 4.8.4 持续清洁生产方案建议

清洁生产是一个动态的概念，为使企业切实做到清洁生产，建立清洁文明的企业，评价在工程清洁生产水平分析的基础上，提出如下持续清洁生产方案建议：

① 加强营运期的石料运输、贮存及转运过程中的管理，避免造成浪费和环境污染，如矿石运输车应加盖或密闭运输。

② 生产管理矿山开采粉尘排放、噪声污染、固体废物处置及生态环境影响是营运及服务期满后造成环境污染和生态破坏的重要环节。制定严格的营运及服务期满后操作管理制度，加强对各工序设备的定期检修和维护，提高职工的责任心，是实现清洁生产的重要组成部分。

③ 污染控制严格按照评价及环保管理部门的要求，做好工程营运及服务期满后的污染防治和生态恢复工作。

④ 切实加强生态环境的保护恢复工作按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有关要求，加强固废的运行管理，按生态环境保护恢复措施及水土保持方案的要求，加强工程营运及服务期满后生态环境的保护恢复工作，进一步提高工程清洁生产水平，促进环境保护和可持续发展。

⑤ 建立和完善清洁生产组织为使企业长期、持续推行清洁生产，建议公司由专人负责清洁生产活动的日常管理，组织协调并监督实施清洁生产方案，经常地对职工进行清洁生产教育和培训。

# 4.9 总量控制

总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。因此本次评价的总量控制分析旨在通过采取相应的污染控制措施，确保工程投产后的污染物排放符合相应的排放标准和总量控制的要求。

## 4.9.1 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

⑴ 各污染物的排放浓度和排放速率必须符合国家有关污染物达标排放标准。

⑵ 采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

⑶ 各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

⑷ 满足清洁生产的要求。

## 4.9.2 项目总量控制因子

国家目前进行污染物总量控制的常规指标包括废水中的COD、NH3-N，废气中的SO2、NOx、烟粉尘、VOCs。按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197号），本项目总量控制指标测算依据、总量指标来源等分析如下。

## 4.9.3 项目污染物排放总量核定

项目总量控制指标核算依据主要为环评核算的污染物排放总量和《暂行方法》核定的污染物排放总量。

根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》提出了总量指标的计算方法，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。由于建筑石料开采类项目无行业或地方排放标准。故本次以环评核算的污染物排放总量为准。

⑴ 废水

项目喷雾用水不形成径流，开采区收集的初期雨水、矿坑废水和临时废渣场淋溶水通过厂区设置的沉淀池沉淀回用于喷雾降尘工序中，不外排。生活污水经化粪池处理后用周边农田、林地施肥。

⑵ 废气

据工程分析，本项目排放的污染物主要为开采、运输、废石渣堆存等过程产生的无组织排放的粉尘。根据《基本思路》初步考虑在电力、钢铁、水泥等重点行业开展烟粉尘总量控制，实施基于新排放标准的行业治污减排管理，把问题突出、影响范围广的区域大点源烟粉尘排放量降下去。

本项目属于矿石开采项目，不在上述“电力、钢铁、水泥”等开展烟粉尘总量控制重点行业范畴，本项目生产废气中无国家总量控制的污染物指标。

综上分析，本次评价建议不设污染物总量控制指标。

# 第五章 环境保护措施及其可行性论证

# 5.1 施工期环境保护措施及经济、技术论证

## 5.1.1 大气污染防治措施

本项目施工期大气污染物主要为土石方开挖、回填过程中产生的扬尘，废渣等物料装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘，交通运输引起的扬尘，运输设备运输过程中产生汽车尾气及装修废等。

为尽量减轻施工粉尘及扬尘等对周围环境的污染，缩小其影响范，本评价根据“大气污染防治国十条”和《四川省灰霾污染防治办法》，施工工地需做到了“六必须”和“六不准”，要求项目需加强矿区和运输道路管理，规范废弃物堆放，落实防尘抑措施。继续强化全市非煤矿山集中整治和生态修复。因此，本项目提出以下防措施：

⑴ 施工现场出入口道路实混凝土硬化并配备车辆冲洗设。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。

⑵ 施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

⑶ 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的土方，采取覆盖防尘措施。

⑷ 气象预报风速达到3m/s以上时，不得进行土挖填和转运等易产生扬尘的作业。

⑸ 为防止材料在运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。施工车辆行驶速度限制在15km/h以下，即可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低落料高度，对散状物料采取洒水降尘措施。

⑹ 尽量避免在大风等恶劣天气条件下进行施工，以防大风风蚀扬尘造成的局部空气污染；同时在大风天气下应尽可能对堆场、工作面等采取遮盖措施。

## 5.1.2 水污染防治措施

本项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。本项目施工期拟采取的水环境保护措施如下：

⑴ 加强管理，应注意施工废水不可任意直接排放。施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。

⑵ 施工现场必须设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀池处理后，仍可全部作为施工中的重复用水，不外排，既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

⑶ 拟建项目施工过程中产生的废水量不大，水质成分不也复杂，只要在施工过程中管理到位，污染防治措施得以落实，施工外排的水污染负荷量较小，不会对受纳水体产生明显的影响。

⑷ 生活污水通过化粪池收集后用于周边林地施肥，不会对受纳水体产生明显。

⑸ 地下工程建设阶段，平硐中的排水沟管应与主体工程同时敷设，掘进过程所产生的淋水必须排入地面场地集水池中与施工废水一并处理，不得排入地表水体或地下就地入渗。

在采取以上措施后，建设期废水对周围水环境影响较小。

## 5.1.3 噪声污染防治措施

本项目施工期产生的噪声主要为施工机械产生的噪声和交通运输产生的噪声，源强值为80~94dB(A)。噪声污染的特点是无积累性、无残痕，声源停止发生，噪声影响随之消失。施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，关键在依法监督，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。

⑴ 施工过程中尽量选用低噪声施工机械，并保持其良好的运行状态。

⑵ 对各类施工设备严格按照施工期环境管理规定执行。

⑶ 强化管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

⑷ 运输车辆控制速度，严禁超载。

为最大限度减少施工期噪声对周边村民的影响，本评价要求企业在施工开始前对居民进行张贴公告，提前告知附近居民，严格禁止在夜间施工，避免夜间扰民。

## 5.1.4 固体废物治理措施

本项目施工期无弃土，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

## 5.1.5 生态保护措施

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》，并结合项目特点及地形条件，本次评价提出项目生态环保措施，主要措施如下：

⑴ 原有历史遗留问题的生态保护措施

① 矿区中部已开采区及时进行生态恢复以及土地复垦，建设单位已委托相关单位编制了《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》并将严格按照方案对开采区进行土地复垦和生态恢复；

② 将现有渣土及废石尽可能用于工业场地平整和道路修建，不能利用的运至弃渣场进行堆存，并对废渣场及时进行临时性植被防护；

③ 对目前道路修建形成的裸露面及时进行植被恢复，如播撒草种等。

⑵ 本扩建项目施工期的生态环境保护措施

① 项目施工过程中对临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后用于复耕和绿化；工程废渣严禁乱弃。

② 加强土地的保护，矿山施工过程中应严格控制占地范围，尽量减少对土地的占用与破坏，特别是优化挖填工序，尽量做到以挖补填，避免大量弃土废石长时间堆放，减少开挖量，剥离表土的有序堆放，合理使用土地资源，减少对土地侵占和破坏，杜绝乱堆滥放。矿山建设中应尽量减少原始地表的破坏，最大限度的保持土壤环境稳定。

③ 项目区及周围未发现需要重点保护的植物；但须加强植被的保护，矿山在施工过程中应保护好周边的植被，各类工程在建设过程中尽量避免不必要的植被破坏。对于大的乔木和灌木应异地临时假植，以便后期植被恢复时利用。在已形成的稳定区域、闲置区域和最终渣面，适时采取植被恢复措施，缩短闭矿后植被恢复周期。

④ 施工中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避免在暴雨时进行土石方开挖；根据需要设置临时雨水排水沟，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失；开挖土石方及时运到相应区域进行回填，回填后需及时夯实裸露地面；工地临时堆存的土料应注意防护，边坡采取临时拦挡和排水设施，堆放高度不宜过高；工程施工避开雨季，特别是一些易产生水土流失的工程行为尽量安排在旱季，同时应尽量缩短施工场地裸露时间，以减少施工期的水土流失；施工时要规范操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑物材料不能乱停乱放，防止破坏新的植被，加剧水土流失。施工结束后，应对施工区域及交通道路等施工迹地进行绿化；做好临时表土堆场的临时覆盖和排水措施；施工时要规范操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑物材料不能乱停乱放，防止破坏新的植被，加剧水土流失。

⑤ 工程临时占地应严格控制施工作业带宽度，避开森林和大面积灌丛，以减少对森林植被及保护植物的破坏。工程竣工后，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理，整治施工开挖裸露面，再塑施工迹地，及时进行土地复垦和植被恢复工作。植被恢复应采取人工措施种植当地植被以加速植被恢复，可选择一些耐贫瘠和适应广泛的种类。建议在6月中旬以后种植树苗草籽，此时风小、水份条件好，可保证树苗草籽成活率，有利于植被恢复。

根据上述分析，本项目施工期各环节产生的污染物均得到了合理有效的处置，项目施工对区域外环境基本没有影响，因此本项目施工期环境保护措施合理可行。

# 5.2 营运期环境保护措施及经济、技术论证

## 5.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

5.2.1.1 废气防治措施

矿山开采期间只要加强大气污染的预防管理和控制措施，矿山扬尘、废气对矿山周边环境影响就可以控制在相对较小的范围内，从而降低对周围环境的影响。

表5.2-1  项目大气污染防治措施一览表

| 开采方式 | 区域 | 生产工序 | 废气防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | 开采 区域 | 挖掘、表土堆存等作业 | 在开采作业面挖掘机周边设置喷雾洒水装置降尘（水雾雾流有效射程和张角越大越好） |
|  |  | 钻孔 | 采用自带收尘装置的潜孔钻机进行钻孔；并在钻孔工作界面周边设置喷雾洒水装置（水雾雾流有效射程和张角越大越好）进行降尘 |
|  |  | 爆破 | 爆破前先在爆破现场洒水，爆破后，对爆破完的区域采用雾炮机喷雾降尘 |
| 地下开采 | 地下采区 | 矿井废气 | 通风系统、喷雾洒水装置 |
|  | 堆料区 | 矿、废石铲装扬尘 | 配置洒水车1辆，定时洒水 |
| 运输道路 | 运输过程 | 道路洒水；限速行驶，严禁超载，加盖篷布；道路清扫；加强管理、道路定期维护； |
| 临时废渣场 | 废渣堆存 | 喷雾洒水降尘装置，增大其含水率，降低起尘量；堆场设防尘布遮挡；对临时废渣场场表面进行压实 |

5.2.1.2 大气防治措施可行性分析

5.2.1.2.1 露采工程大气防治措施可行性分析

由工程分析可知，本项目主要通过设备自带收尘装置+喷雾洒水的方式进行露采粉尘控制，从而减少废气对周围环境的影响。

⑴ 设备自带收尘装置可行性分析

潜孔钻机的钻头在高速旋转产生大量粉尘进入钻机钻杆顶部安设的密封罩内，沿着连接风筒进入一级过滤的旋风除尘器中，根据颗粒运动的能量守恒定律，粉尘在离心力作用下产生旋转运动，在重力的作用下滑落到旋风除尘器的出口，降尘效率能够达到50~90%，净化气流被排入大气中。该方法等同于从源头降低粉尘的产生，具有良好抑尘的效果。

图5.2-1  项目钻机自带收尘装置

⑵ 喷雾洒水降尘可行性分析

洒水降尘主要是通过增加空气湿度，其原理是利用喷雾洒水产生的微粒，由于其及其细小，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，通过增加尘粒的重量，达到降尘目的，且喷雾降尘装置由于水粒微小，不形成地表径流，减轻水污染。喷雾降尘对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果，是矿山开采常用降尘措施。根据《喷雾降尘效率及喷雾参数匹配研究》（马素平），洒水抑尘措施后其粉尘降尘效率和喷雾的压强有关，降尘效率能够达到60~90%。因此本项目采用洒水降尘方式合理可行。

| 项目开采面及临时废渣场拟建喷雾设施 | 项目拟建雾炮机 |
| --- | --- |

图5.2-2  项目拟设喷雾降尘装置

5.2.1.2.2 地下开采工程大气防治措施可行性分析

⑴ 矿坑废气可行性分析

工程采矿对工作面湿式凿岩、喷雾洒水和定期清洗岩壁抑尘和降尘，采用抽出式通风系统，该系统出口分散，通风简单、可靠，通风效果好，为矿山企业普遍采用。许多先进的矿山经验表明，在全面采取综合防尘措施时，可取得良好的防尘效果，见表5.2-2，井下粉尘浓度≤2mg/m3。工程拟采取的井下废气和粉尘污染防治措施可行。

表5.2-2  采矿工作面矿尘浓度测定

| 矿尘浓度 矿 山 | 矿尘浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 湿式作业、未通风 | 湿式作业、通风 |
| 锡 矿 山 | 3.6～6.6 | 0.4～1.5 |
| 盘 古 山 | 3.9～6.8 | 1.4～1.9 |
| 大 吉 山 | 3.6 | 2.0 |

⑵ 铲装防尘可行性分析

采用挖掘机铲装时采用向矿、岩爆（堆）表面洒水增湿，增加矿石和岩石表面含水率，可以降低扬尘产生。当表面含水率由4%增加到8%时，采装工作场地空气中的粉尘可从200mg/m3降低至20mg/m3，降尘率可达90%，效果明显。我国矿山产装时多采用这种降尘措施，其处置方式是经济可行的。

5.2.1.2.3 运输道路扬尘大气防治措施可行性分析

本次环评对矿、废石运输提出的预防措施为：

① 限制汽车超载，采用箱车或加盖蓬布，防止洒落；

② 运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；

③ 场区对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。

矿山固定运输道路硬化，定期清扫和洒水抑尘，是目前我国矿山运输道路普遍采用的防尘措施。一般在清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在运输道路每天洒水抑尘作业3～4次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。

## 5.2.2 水污染防治措施及可行性分析

本项目营运过程中，生活污水采用化粪池处理后用于农田、林地施肥，初期雨水、矿坑废水及临时弃渣场淋溶水经收集沉淀后回用于生产，对地表河流污染较小。本章节重点论述采场的初期雨水、临时废渣场的淋溶水、矿坑废水和生活污水处置措施的可行性。

5.2.2.1 初期雨水、矿坑废水和淋溶水治理措施可行性分析

废水处理方法对污染物实施的作用不同，大体上可分为两类，一类是分离法，就是通过各种外力作用，把有害物质从废水中分离出来；另一类为转化法，就是通过化学或生化的作用，使其转化为无害的物质或可分离的物质，后者再通过分离予以除去。

目前，最普遍采用的方法即是分离法，分离法分离固态物质主要是依靠其与废水密度的差异，进行重力分离，常用的方法有：沉淀（自然沉淀和混凝沉淀）、过滤（重力过滤和压力过滤）、离心分离、气浮和磁分离等。在选矿废水净化处理中，常采用自然沉淀和混凝沉淀两种方法，使含固体悬浮物的废水澄清后循环利用，以节约新用水量，减少对环境的污染。

① 自然沉淀法：这种方法简单易行，适用于不具有凝聚性能的固态物质，在沉淀过程中，固体颗粒不改变形状、尺寸，也不互相粘合，各自独立地完成沉淀过程。

② 混凝沉淀法：针对选矿废水中很难用自然降解法除去的细小悬浮物和胶体颗粒，通过投加混凝剂，使这些细小的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的固体颗粒而沉淀，从而净化废水。

本项目的初期雨水、矿坑废水及淋溶水主要污染物是SS，建设单位选用上述工艺中的自然沉淀法对生产废水进行治理。根据调查资料，自然沉淀法对SS的去除率能够达到50%左右，对粘土等粒径大的悬浮物去除效果更好，因此采取自然沉淀池沉淀矿坑废水、初期雨水以及淋溶水的措施合理可行。

5.2.2.2 生活废水治理措施可行性分析

项目生活污水通过化粪池收集后用于周边林地、耕地施肥。

化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度COD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，30%~60%的COD、10%~20%的BOD。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。

根据现场勘查，本项目位于农村，周边林地分布茂密，根据相关资料，林地的氮的需求量为每亩每年40kg。本项目化粪池产生废水（年产生量360t）中所含有的氮养分量为14.4kg（氨氮），因此本项目废水完全能被项目周边林地所所消纳。

因此，本报告认为生活污水处置措施合理可行。

## 5.2.3 噪声防治措施及可行性分析

5.2.3.1 噪声防治措施

为减少工程营运期噪声对环境的污染，钻机、挖掘机、空压机等高噪声设备应尽量选用低噪设备，同时采取设置高噪声设备设置减震垫，增加消声器，加强设备维护管理、利用建筑物墙体隔声、吸声，以及合理安排施工作业时间，夜间不进行施工。评价建议采取如下噪声防治措施：

（1）应选取低噪声设备，改进机械结构，减少噪声来源，以减少噪声的影响。

（2）凿岩机、潜孔钻是噪声源强较高的设备，加之频谱宽，因目前对钻机噪声控制尚无有效措施，应加强操作人员个人防护措施，以减少噪声对操作人员的影响。

（3）合理安排爆破时间，控制爆破频次，严禁夜间爆破。

（4）对空压机的高噪声设备，首选低噪声设备，并采取基础减振、建筑隔声等措施，同时在布置上尽量远离生活营地和外环境噪声敏感点。

（6）对运输交通噪声，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，在晚上10：00 以后，禁止运输，避免交通噪声对沿途村庄和野生动物的影响。

通过以上环保措施后，本项目噪声对周边声环境影响降至最低。

5.2.3.2 噪声防治措施可行性分析

根据噪声特性，本项目从噪声产生、传播及入耳三方面进行噪声防治。

5.2.3.2.1 露采工程噪声防治措施可行性分析

⑴ 噪声源治理措施可行性分析

本项目噪声源主要为露天开采场地各类采矿辅助设施使用时所产生的噪声。建设单位建设单位将各类噪声设备采取基座固定，增加柔性减垫层的方式可有效的减小各类设备噪声产生。同时，对于对高噪声设备增加消声器，可有效减小噪声产生。

⑵ 传播途径治理措施可行性分析

本项目噪声源主要为露天开采场地各类采矿辅助设施使用时所产生的噪声。

通过合理布局，可将高噪声源远离北侧附近居民，降低噪声源对周围居民的影响。使得噪声通过距离衰减、绿化吸声、山体阻隔等措施有效降低噪声影响。

⑶ 声源接受点防治措施可行性分析

通过预测分析，本项目露天开采阶段噪声在周边敏感点的预测值能够达到相应的质量标准，对敏感点影响较小。

另外，评价要求建设单位对可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。

通过以上环保措施后，本项目噪声对周围声环境影响较小。评价认为，所提出的环保措施有效可行。

5.2.3.2.2 地下开采工程噪声防治措施可行性分析

地下开采阶段采矿区主要噪声源是凿岩、爆破、通风机、空压站等。根据不同声源的特点，项目拟采取的噪声控制措施如下：

⑴ 项目采用平硐开采，爆破噪声、凿岩机噪声通过岩层阻隔，并且选用低噪声设备以及合理设计爆破工艺，防治措施可行。

⑵ 地表噪声空压机采用低噪声设备，基础减振措施后，可降噪10～15dB(A)，防治措施可行。

⑶ 风机噪声主要来自进出口部位辐射的空气动力性噪声，由旋转噪声和涡流噪声混杂而成。消声器适用于风机噪声，可有效降噪15dB(A)左右，防治措施可行。

现状调查，本项目工业场地距离最近的居民点均在160m以外，距离较远，采矿区噪声源不会产生扰民现象。

## 5.2.4 固体废物治理措施及可行性分析

⑴ 剥离表土

本项目运营期矿山露采剥离量合计3.25万m³，剥离后用于上一级开采区的回填，开采区回填量为1.36万m³，剩余1.89万m³表土堆存于2#临时弃渣场。地下开采划主井场地，可剥离表土2.636万m³，堆存于2#临时弃渣场。

露采剥离的表土就近堆放于采准平台内。根据开采的进度，逐步增加堆存量，直至该平台开采结束。剥离后部分用于上一级开采区的回填，剩余部分露采表土和地下开采阶段剥离的表土全部堆存于2#临时弃渣场，用于后期地下采空区的回填。

表土堆存期采用遮阳网覆盖后撒播草种进行水土保持和复绿工作。此外，在采场和临时弃渣场底部平台与边坡交界设计排水渠，达到防洪排水、水不乱流，以防土堆垮塌形成地质灾害或泥石流，其处置措施可行。

⑵ 废石渣

本矿山扩建后露采、地下开采废石渣产生量分别为7.79万m³（17.44万t）、8.39万m³（22.69万t）。废渣部分用于乡村道路建设或其它基础设施建设，综合利用。矿山剩余的露采和地下废渣量分别为2.57万m³（5.75万t）、1.26万m³（2.82万t），考虑松散系数后露采的产生量约3.6万m3运至临时废渣堆场；地下开采废石渣的产生量为1.76万m3用于前期露采的采空区回填。临时弃渣场库容量为18.68万m3，大于矿山所需弃渣场最小容积，容量满足项目废石堆存的需要。

临时废渣场下方修建挡石墙，采用大块废石砌筑。临时废渣场上方设置防洪水沟，防止洪水对废渣场的冲击。

工程对临时废渣场采取以上防治措施后，可有效防止上游雨水冲刷产生的泥石流、水土流失及渣土滑落产生的安全隐患，其处置措施可行。

⑶ 除尘灰

除尘灰运至临时废渣堆场。设计临时弃渣场库容量为18.68万m3，可容纳除尘灰的临时储存。

⑷ 生活垃圾

生活垃圾采用垃圾桶收集后定期运至水磨乡垃圾中转站统一处置。

⑸ 危险废物

矿区机修废物（主要为废机油、废油桶等危险废物）产生量约为0.01t/a。本矿区的设备维修及运行维护均有设备厂家到场操作，产生的废机油、废油桶直接由设备厂家回收处置，不在场区储存。

综上，本项目固废均可得到妥善处置，环保措施有效可行。

## 5.2.5 生态环境保护措施可行性分析

本着“先保护后开发，边保护边开发”以及考虑生态环境效益的综合经济效益最大化原则，营运期的生态恢复措施考虑采用绿化带修复。根据矿区的气候、土壤、水文、地形等方面的自然生态条件综合考虑其在生态修复中的功能，做出合理的安排。

公司将于每年12月31日前向县级以上地方人民政府自然资源主管部门报告当年的土地损毁情况、地质环境保护与土地复垦费用使用情况以及地质环境保护与土地复垦工程实施情况，并定期（至少每个复垦阶段进行一次）邀请当地自然资源部门组织有关专家对复垦措施的可行性、工程设计的合理性、植被恢复成活率、植被覆盖率等进行现场考察，全程动态监测实施效果及其进度。

5.2.5.1 露采开采期生态环境保护措施

根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》，并结合项目特点及地形条件，本次评价提出项目生态环保措施，采取“项目采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术”，主要措施如下：

⑴ 工程措施

项目区生态保护措施按照开采区、运输道路区、临时废渣场区3个防治分区来布设。

本项目开采区面积为7.75hm2，开采方法为分台阶自上而下逐层开采，露天采场开采破坏面积不大，边开采边恢复难度较大，因此，本次要求建设单位严格按照水土保持方案提出的措施：修建开采境界外的排水沟1200m，将场外的雨水排出场外。场内设置沉淀池收集场内初期雨水，处理后回用于生产。废渣场上游修建截水沟，将废渣场上游汇水引至场外排出。

露天采场开挖和运输活动频繁，为防止风蚀和空气污染，晴天每天应对露天采场洒水4～6次，保持开采面湿润旱季适当增加洒水次数。

矿体覆盖物剥离应避开雨季，建设生产过程中产生的剥离物及松散土石方应及时清扫，运输过程中注意遮盖，防止抛洒。

⑵ 植被措施

由于本次建设主要位于矿权范围内，尽量减少对矿山区域内植被的破坏，对在植被盖度相对较高区域进行的相关作业，如道路系统建设、矿山作业场地平整等施工活动前，应预先剥离表层植毡层和土壤，以备矿区进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快恢复其生态原貌。

⑶ 野生动物的保护措施

本项目评价区内尽管无大型兽类分布，但也存在蛙、蛇、鸟等野外动物活动。但在整个工程建设的各个阶段都要高度重视野生动物的保护，减缓工程建设对野生动物的不利影响。营运期禁止人员捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减少对当地陆生野生动物的影响。加强对施工人员的环保宣传教育，严禁工作人员捕猎野生动物。

本矿山运营期露采阶段生态环境保护措施具体见表5.2-3。

表5.2-3  本矿运营期生态环境保护措施一览表

| 防治区 | 恢复措施 |
| --- | --- |
|  | 工程措施 | 植物措施 |
| 采场 | 开采过程中严格按照设计要求留出安全平台、清扫平台，保证达到最终边角，以保证边坡的稳定性；保持岩体的完整性和边邦的稳定性；定期检查边坡稳定状况，及时清理松动浮石；采场剥离表土临时堆放点采取临时围挡、遮蔽等措施，防止水土流失；开采阶段按要求阶梯式管理坡面，平台内侧修截排水沟，采场内设置雨水收集池 | 开采的中、后期有计划地组织实施植被恢复工程，将裸露的坡面、山体、地面绿化；采场周边根据地形条件栽植防护林；道路两侧可视范围内立面裸露岩石植被恢复，采用挂网喷播、种植藤本植物层措施，与周围景观协调 |
| 临时废渣场 | ①堆放时，底层应排放大块、坚硬的废石，以保证其具有稳定性和渗透性； ②合理安排岩土排弃次序，表层熟土堆放在上部以利于植被恢复。 | 采用分区集中堆放的方法，减少植被破坏；植被恢复优先选用本土物种，做到植物相似、景观相似，宜草则草，草灌优先；临时废渣场周边根据地形条件栽种防护林，控制风速减小风力侵蚀 |
| 道路 | 道路两侧修筑排水沟，做好护坡工作，道路临时占地应及时恢复，边坡应进行稳定化处理。 | 道路两侧栽植本土速生乔木，维护管养，防尘降噪。 |

项目生态环境保护措施是根据项目建设特点及项目区现场调查的基础上，并结合《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》中相关要求及措施。

综上，项目运营期露采阶段生态环境保护措施可行。

5.2.5.2 地下开采期生态环境保护措施

为了保护生态系统，遏制水土资源破坏，保障水土资源持续利用，建设单位应编制生态环境保护计划，同时采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，边开采边恢复，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对矿山开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响减至最低限度。针对工程地下开采阶段对生态环境的影响不同，评价对矿区及工业场地提出了生态整治措施，具体详见表5.2-4：

表5.2-4  本矿地下开采阶段生态环境保护措施一览表

| 时期 | 工程 | 恢复措施 | 时限 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 生物措施 |  |
| 运 营 期 | 矿山岩石移动区 | ①做好矿区地质灾害的监控工作，严格按照设计开采方案开采，尽量利用废石回填采空区，及时封闭采空区，防止围岩塌落； ②对裂缝及时充填，塌方、滑坡边缘做排水沟，减少降水进入塌方或滑坡处。 | 及时撒播草籽，种植易生长的植物；待地表岩层移动范围稳定后即使恢复滑坡区内植被，逐步改善塌陷和滑坡区内生态环境 | 矿山运营期地下开采阶段全过程 |
|  | 工业、生活场地 | ①平整场地，硬化地面； ②不稳定边坡修筑挡墙。 | 在场地四周栽植防护林，可采用灌草集合的方式，绿化系数不低于当地现状指标 |  |
|  | 矿山道路和临时弃渣场 | 同露采阶段措施 |  |

本矿山运营期整个开采过程生态环境保护措施具体见图5.2-1。

图5.2-3  矿山运营期生态保护措施体系图

5.2.5.3退役期生态环境保护措施

矿山服务期满后，废气、废水、废石、噪声等均不再产生和排放，污染影响大部分消失，残余的影响以生态环境影响为主。生态保护措施主要针对露天采场、风井场、弃渣场、表土堆场、运输道路的生态复垦。矿山服务期满时，其对区域生态环境的影响已经减弱甚至消失。

矿山服务期满后，采矿权人必须依法办理闭矿或停办手续，并对矿区生态进行重建，落实污染防治和生态恢复计划，对矿山边坡进行治理以及植被的恢复。

矿体开采过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们重视。根据我国《矿产资源法》和其它相关法规，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。环评要求采取以下生态保护措施：

⑴ 结合当地的土地利用规划，矿山内各种建筑设施可与当地土地和建设行政主管部门组织协商妥善处理，矿山各种建筑设施中不再使用的房屋设施要立即拆除。

⑵ 对整个矿区土地进行平整，增加地质稳定性，减少水土流失；并对采场等占用的土地采用土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、植被得到恢复，再现区域原貌。对已形成终了面的区域立即覆土绿化。废弃地复垦应纳入矿山日常生产与管理，对永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。待其服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。

⑶ 项目采场开采后，多形成坡度陡的岩石边坡，以及宽度不大的台阶；应因地制宜的开展采区以台阶为主的复垦工程，覆盖300~500mm的表土（利用弃渣场、表土堆场腐殖土），种植速生、草灌为主的乡土品种，有条件的边坡可喷植植被层，合理安排复垦区的保水和排水。对周边的植林防护林带和露天采区的景观，进行总体设计和实施。

⑷ 委托有资质的单位编制项目《矿山生态恢复治理方案》，并按报告书中的措施和要求严格落实。废弃地复垦应纳入矿山日常生产与管理；矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、弃渣场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡待其服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。

⑸ 加强生态系统的监测。制定生态系统监测方案，监测内容应包括污染水平和生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。

⑹ 矿区在开采完毕后，及时实施封禁管育恢复植被措施，由该矿派人看守，实行全封，不准在封禁区携采、放牧、从事多种经营等一切不利于植被恢复的为人活动，并对局部破坏地与荒地进行补植，封育期5年。

⑺ 弃渣场堆置地采用恢复植被法进行生态重建，首先对弃渣场地进行稳定处理，再覆土植树，最适合栽植的是一年生的阔叶树苗和二年生的针叶树苗。根据同类矿山实践，在排土场造林初期，宜选用速生树种，尽快绿化弃渣场，消除其对环境的影响。

⑻ 矿山服务期满后应及时采取矿区生态恢复措施，如：采取剥离土覆土绿化，场地迹地恢复，种植植物、复垦等水土保持和生态恢复措施。

评价认为上述生态保护措施能有效地控制矿区生态环境的不利影响，具有一定操作性，经济技术可行。

5.2.5.4 生态恢复

根据项目所在区域的生态环境现状，结合《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》以及项目建设对生态环境的扰动与破坏程度，按照恢复受损区域、重建生态系统、因地制宜等原则、分区分重点开展矿区生态恢复工作。

为达到环境效益与经济效益、社会效益的统一，必须严格控制工程对生态环境的影响。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的要求，边开采边恢复、实行“采矿-造地-复垦一体化”。工程总体生态恢复目标为：水土流失控制比0.5；试运行期防治目标为：扰动土地整治率95%、水土流失治理度92%、土壤流失控制比0.5、林草植被恢复率99%、林草覆盖率27%；生产运行期防治目标为：扰动土地整治率>95%、水土流失治理度>92%、土壤流失控制比0.5、拦渣率98%、林草植被恢复率99%、林草覆盖率>27%。

⑴ 生态恢复分区及措施

按照《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本矿山地质环境复杂程度属简单类型。依据矿山地质环境现状，结合矿山开发利用方案等进行分区，划定为重点、次重点和一般防治区2类。

① 重点区主要为采场和临时废渣场，其地质环境问题的危害表现为：在强降雨的冲刷作用下，潜在产生崩塌、滑坡灾害，发生可能性中等，危险性中等，危害性大。

② 其他区域为一般防治区，影响不严重。

表5.2-5  项目矿山生态环境恢复治理分区表

| 分区 | 分布 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 采场，临时废渣场 | 露天采区/地下采空区 |
| 一般防治区 | 其他区域 | 运输道路 |

⑵ 生态恢复措施

对矿山的地质生态环境修复综合治理开发利用过程中，要充分结合矿山的地质生态环境特征，应采取宜林则林、宜草则草、宜景则景等多种综合治理修复（重建）措施方案。

露采阶段结束后完成第一阶段即露天采场的生态恢复；待转入地下开采并完成地下开采后完成第二阶段的生态恢复即地下开采工程的生态恢复；待露采和地下开采全部结束后，进行剩余部分的生态恢复，包括临时弃渣场、矿山道路等的生态恢复。

① 露天采场生态恢复

场地整治与覆土。露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。

露天采场植被恢复。边坡治理后应保持稳定。露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合GB50433的相关要求。

露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

② 地下开采工程生态恢复

地下开采工程生态恢复主要包括风井场地、主井场地、工业广场工程的生态恢复。

拆除、清运工程。闭矿后，将风井场地、主井场地、工业广场内开采配套的所有地面建筑物（彩钢房）全部拆除（人工和机械配合），并将建渣回填至采空区。

平整工程：主要针对建渣清运卖出后的场地局部回填平土，以利于植被生长，平整厚度20cm。

覆土工程：土地平整后，要对平整后的土地进行表土回覆，覆土来源来矿山开采前表层腐殖质土的剥离和拟损毁土地表土剥离，有效覆土厚度30cm，满足《土地复垦质量控制标准》复垦为有林地要求。

植被重构工程。栽植本地马尾松，按2000株/hm2设计，林间播撒播黑麦草：80kg/hm2。

③ 临时废渣场生态恢复

废渣场水土保持与稳定性要求方面，废渣场基底坡度大于1：5时，应将地基削成阶梯状。废渣场应设置完整的排水系统，位于沟谷的废渣场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。

临时废渣场堆存的废渣回用于采矿区回填，并对场地进行植被恢复。充分利用收集的表土覆盖于临时废渣场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。

临时废渣场采取复垦与绿化相结合的综合治理方案，在废石堆上采用先平整后覆土植树、植草等绿化方法进行土地复垦；然后在采用穴式或土壤全面置换等方法增加植被成长土壤的母质性能，保证复垦后废石堆上植物正常生长。

④ 矿区专用道路生态恢复

矿山运输道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。

综上所述，生态绿化恢复措施可根据乡土种或科学引种栽培，进性生态恢复，其典型的恢复模型如下：

平台地：柏木+黄荆+火棘+金发草；

坡下部：桤木树+竹+马桑+火棘；

坡中部：荩草+淡竹叶+野蒿+合欢+白茅；

坡上部：马尾松+马桑+黄荆+荩草+狗牙根。

⑶ 生态恢复保障措施

本次生态恢复保障措施主要根据《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》中生态恢复技术措施，具体如下：

① 工程保障措施

矿山生态恢复保障措施主要采取边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程等措旌进行治理恢复。其中，边坡整理工程与土地恢复工程，包括放缓坡、土地平整与覆盖等项工作内容，主要是对矿山露天采场的不稳定性边坡进行工程处理对矿坑底部进行回填、平整与客土覆盖；对固体废弃物堆放场占用与破坏的土地等进行土地平整、压实与覆盖。植被恢复工程是对回填、平整及露天采场坑底、边坡台阶及固体废弃物堆放场及其它生态地质环境影响破坏区，采用生物技术进行治理。

边坡整理工程：矿区内不稳定边坡主要为露天开采形成的台阶边坡，由上部的土质边坡和下部少量的岩质边坡构成。上部土质边坡比较松散易垮，应以安全合理的坡率放坡、排水和生物措施等为主；下部岩质边坡的的结构较稳定，应以排水、监测等措施为主。在开采过程中形成的部分高陡边坡应采取降坡、清理危岩等措施。

土地恢复工程：采用人工与机械方式，利用矿山生产过程中产生的固体废弃物和表层剥离土，对露天采场坑底、边坡台阶和固体废弃物堆放场地进行顺序回填、平整、压实、覆土。

回填虚分层填筑，层厚小于0.5m；严格控制碾压次数和质量，单层碾压压实标准为现场检验无轮迹。压实度不小于80%，回填物最大粒径不宜大于300mm，松散密度不小于1.1×103kg/m3。

最后将开采期间剥离的土壤剥回，回填时厚度宜平均铺设，层厚不小于0.6m，不足部分用客土补充，满足绿化需求。

植被恢复工程：植被恢复工程，就是采用人工种植的方法形成连续的植物覆盖，建立与周围环境相适应的植被景观或生态系统，达到保持矿区生态坏境的长期稳定性。在露天采场边坡、固体废弃物堆放场边坡台阶栽植藤蔓植物，以其浓密的枝叶覆盖坡面达到遮盖坡面的效果；废渣场表面及露天采场底部栽植速生高大乔木，利用其树冠、浓荫实现绿化目的。不仅具有较好的视觉效果，同时为耐荫等爬藤植物提供良好的生态环境。

乔木选择三年生树苗，带土球栽植。挖树穴时，树穴的大小、上下应一致，使根系舒展子穴内，切忌挖成锅底式。树穴挖好后，最好放入一些腐叶、河泥、阴沟泥做基肥。

在矿区废弃地植被恢复的初始阶段，植物种类的选择至关重要。选择时应遵循以下原则：一是选择生长较快、适应性强、抗逆性强的植物；二是优先选择当地优良的乡土植物和先锋植物，固氮物种的植物，也可以科学合理引进外来速生植物；三是综合考虑经济价值和生态效益。

② 组织保证

组织领导是生态恢复方案有效实施的首要保证，企业在工程的建设中，应认真履行《土地管理法》及相关法律法规中的有关要求，尤其是七部委联合发布的《关于加强生产建设项目土地生产建设项目土地复垦管理工作的通知》中的要求，从组织机构到工作制度，建立健全生态恢复措施实施保障机制。

首先，矿区领导要把生态恢复工作当作改善生态环境、保证可持续发展，造福子孙后代的一件大事来抓，列入重要的议事日程，切实加强领导。

其次，要根据生产和建设特点，将矿区生态恢复纳入生产年度计划，作为生产建设的一个环节，指定专人负责这项工作，制定方案实施的检查、验收、考核的具体办法。

再次，严格落实方案确定的各项生态恢复工程措施与植物措施，并接受地方土地行政主管部门的监督管理。

③ 技术保证

成立技术小组：矿区生态恢复需成立技术小组，负责生态恢复措施实施中的一切技术问题，做到建设有基础，技术有参数，理论有依据，以保证生态恢复工作顺利推进。

推行全面质量管理：质量是扩建工程取得成功的最为关键的要素，各生产部门要相互配合，相互监督，严格工序，层层把关，层层负责。前一道工序为后一道工序负责，后一道工序检查前一道工序，使各项工作在良性循环中推进，确保质量。

制定实施细则：各项工程都要有技术规程、规范和规定。以便做为检查、监督、实施质量的依据。

专业队伍施工：企业一定要选择具有经验和力量及具备资质的施工队伍进行生态恢复工作。

④ 资金来源与管理使用

根据“谁破坏，谁复垦”的基本原则，在矿山工程施工期间，生态恢复的资金来源于基本建设费用。在稳定生产后，生态恢复费用来源于矿石生产成本。建设单位应根据年度生产计划和生态恢复费用作出年度计划，做到资金要专款、专用，严禁挪用或占用，并提出管理监督措施。

⑤ 监督保障措施

生态恢复工作具有长期性、复杂性、综合性。建设单位应主动与地方环保、林业、土地行政主管部门取得联系，自觉接受地方土地行政主管部门的监督检查，确保生态恢复措施的实施。企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生；认真贯彻执行国家和四川省及广元市的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划；搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放；工程在生产过程中应按国家规定实施严格管理，确保安全性，避免对生态环境产生破坏性影响。

项目生态环境保护措施是根据项目建设特点及项目区现场调查的基础上，并结合《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿水土保持方案报告书》中相关要求及措施。综上，项目退役期生态环境保护措施可行。

# 5.3 环境保护措施投入估算

根据上述分析，评价将营运期和闭矿期污染防治及生态保护措施进行汇总，项目污染防治及生态环境保护措施表见表5.3-1。

表5.3-1  项目环保投资估算一览表

| 时段 | 污染物 | 环保措施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工扬尘 | 定期洒水降尘；对临时土石堆场以抑尘网覆盖 | / | 1.0 |
|  | 废水 | 施工废水 | 沉淀池回用降尘 | 1座 | 1.0 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池（20m3）处理后用于周边林地农肥 | 1座 | / |
|  | 噪声 | 机械噪声 | 加强机械设备维护，封闭施工，禁止夜间施工 | / | 1.0 |
|  | 固废 | 基建废石 | 土石方回用于厂区平整和道路填筑 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶集中收集，定期由当地环卫部门统一处置 | / | 1.5 |
| 运 营 期 | 露采阶段 | 废气 | 开采作业面扬尘 | 开采工作面设置喷雾洒水降尘设备 | 1套 | 2.0 |
|  |  |  | 钻孔粉尘 | 采用自带除尘装置的潜孔钻机、配套喷雾降尘设备 | 2套 | 3.0 |
|  |  |  | 爆破粉尘 | 配套喷雾降尘设备 | 2套 | 2.0 |
|  |  | 废水 | 开采区与临时废渣场雨水 | 修建沉淀池收集初期雨水，回用矿区洒水作业，不外排 | 1座 | 3.0 |
|  |  | 固废 | 剥离表土 | 就近堆存与开采平台内，部分用于上一级开采区的回填，剩余部分堆存于2#临时弃渣场，用于后期采空区的回填 | / | / |
|  |  |  | 除尘灰 | 集中堆放于废渣场，设置截排水设施 | / | 5.0 |
|  | 地下开采阶段 | 废气 | 矿井废气 | 喷雾洒水装置（使用露采阶段配备的洒水装置）、通风系统各1套 | 2套 | 1.0 |
|  |  |  | 矿、废石铲装扬尘 | 配置洒水车1辆，定时洒水 | 1辆 | / |
|  |  | 废水 | 矿坑涌水 | 坑口设沉淀池及布设回用管线，缓冲池容积30m3、沉淀池容积设置为50m3、高位集水池200m3 | 3座 | 2.0 |
|  |  | 噪声 | 井下凿岩设备、爆破噪声等 | 防护耳罩 | 配套 | 0.5 |
|  |  | 固废 | 剥离表土 | 堆存于2#临时弃渣场，后期用于采空区回填 | 1座 | / |
|  | 整个开采过程 | 废气 | 道路运输扬尘 | 道路洒水车1辆、限速行驶、密闭运输、定期清扫道路、加强管理 | 1辆 | 2.0 |
|  |  |  | 废渣场扬尘 | 采用不定时洒水、防尘布遮挡 | / | 1.0 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 有效容积20m3化粪池，经化粪池处理后用作林地施肥 | 1座 | / |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、消声器等 | 配套 | 2.0 |
|  |  |  | 运输噪声 | 加强管理，控制车速，禁止夜间运输、 禁止鸣笛 | / | / |
|  |  | 固废 | 废石渣 | 集中堆放于废渣场，设置截排水设施 | / | 3.0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶集中收集，定期由当地环卫部门统一处置 | / | 2.0 |
|  |  |  | 检修危险废物 | 危废暂存间暂存后，委托有危废处置资质的单位处置 | 1间 | 2.0 |
|  |  | 水土保持、生态恢复 | 开挖排水沟、挡渣墙等 | / | 25 |
| 闭矿期 | 水土保持、生态恢复 | 委托专业人员编制生态恢复方案，进行复垦、生态恢复 | / |  |
| 合计 | 60 |

由表可见，项目环保投资60万元，总投资260万元，占建设总投资的23.08%。为了使污染防治措施和生态治理和恢复措施落实到实处，评价提出以下要求：

① 环保投资必须落实，做到专款专用。

② 工程设计时应进一步细化项目环保、生态恢复和治理措施，合理安排经费，使各项措施都能得到贯彻执行。

# 第六章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，本评价按照“简要分析法”对拟建项目可能收到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

# 6.1 经济效益

项目总投资260万元，项目建成投产后，可实现年均销售收入2400万元，年均利润总额360万元，年净利润258.67万元，收益率较高，经济效益较好，由于产品市场较稳定，具有较强的抗风险能力。

表6.1-1  综合经济指标汇总一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 260 | / |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 2400 | 达产年平均，300元/t |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 360 | / |
| 4 | 年缴纳增值税及其他附加费 | 万元 | 101.33 | / |
| 5 | 年净利润 | 万元 | 258.67 | / |

# 6.2 社会效益

⑴ 本项目建设有利于地方石英砂矿产资源合理开发，有利于地方矿产企业结构调整，提高资源利用率，减轻环境污染和生态破坏。

⑵ 项目建成后，企业每年将向当地政府上缴利税，对于增加地方财政收入，推动地方经济发展与繁荣也具有积极的促进作用。

⑶ 本项目投产后将为社会增加25人的就业机会，有利于社会稳定，促进地方经济发展，同时也将带动带动相关行业的发展，对于振兴和发展地方经济具有重要的现实意义，对构建和谐社会、促进社会稳定起到重要作用。

# 6.3 环境经济损益分析

项目的环境经济损益分析可以从环境代价、环境成本、环境收益和环境经济效益四个部分来进行。

## 6.3.1 环境代价

环境代价主要体现在由于建构筑物以及场地建设等将造成临时或永久性占地，地表植被破坏、气候环境改变等一系列环境经济损失。

⑴ 生态破坏代价

① 直接损失

运营期间环境损失很小，主要表现在占地的机会成本增加。项目占地7.75hm2，按当地租用土地费用标准（0.45万元/hm2·a），估算占地损失3.5万元/a。

② 间接损失

绿色植物在阳光照射下吸收空气中的CO2，然后与水发生反应生产出碳水化合物，这就是通常所说的光合作用。人们通常食用的谷物，织布用的棉花以及建房用的木材等这些有价值的原料都是通过光合作用而创造出来的。因此人们把生物资源看成是生产力，著名生态学家怀悌克等人（Whittaker和Liken）对地球上生态系统的生产力和生物量进行了大量调查，并对生物圈的生物资源进行了估算，给出了各种生态系统的生产力，最后估算出在整个大陆的平均净生产力，生产的生物量为720g/m2·a。

本次占用土地面积7.75hm2，本工程在开采结束后约7.75hm2的植被被破坏，使生态系统遭到破坏，自然生态系统的生产力也就不复存在。现将本工程对生态资源破坏所造成的损失计算如下：

生物量损失：按每平方米每年损失720g，则：生物损失量=720g/m2·a×77500m2=55.8t/a，每t生物量按500元计，则其价值折合人民币为：

55.8t/a×500元/t=2.79万元

以上两项损失之和为：3.5+2.79=6.29万元/a。

⑵ 环境污染代价

项目环境污染代价表现为企业所缴纳的环保税。根据《中华人民共和国环境保护税法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议，自2018年1月1日起施行），结合本项目治理前后的三废排放情况，估算出环保税0.03万元/a，详见表6.3-1：

表6.3-1  项目环保税费用统计一览表

| 类别 | 收费 项目 | 污染当量值(kg) | 单位征收 费用 | 治理前 | 治理后 | 节省环保税 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 排放量 | 征收费用 （元/年） | 污染物 排放量 | 征收费用（元/年） |  |
| 露采工程 | 废气 | 粉尘 | 4 | 1.2元/当量 | 4838kg/a | 5805.6 | 686kg/a | 823.2 | 4982.4 |
|  | 废水 | COD | 1 | 1.4元/当量 | 132kg/a | 184.8 | 0kg/a | 0 | 184.8 |
|  |  | 氨氮 | 0.8 | 1.4元/当量 | 14kg/a | 19.6 | 0kg/a | 0 | 19.6 |
|  | 固体 废物 | 废石 | / | 25元 | 5756.8t/a | 143920 | 0t/a | 0 | 143920 |
|  |  | 其他固体废物 | / | 25元 | 3.785t/a | 94.625 | 0t/a | 0 | 94.625 |
| 合 计 | / | / | / | 150024.625 | / | 823.2 | 149201.425 |
| 地工程下 | 废气 | 粉尘 | 4 | 1.2元/当量 | 13266kg/a | 15919.2 | 1748kg/a | 2097.6 | 13821.6 |
|  | 废水 | COD | 1 | 1.4元/当量 | 132kg/a | 184.8 | 0kg/a | 0 | 184.8 |
|  |  | 氨氮 | 0.8 | 1.4元/当量 | 14kg/a | 19.6 | 0kg/a | 0 | 19.6 |
|  | 固体 废物 | 废石 | / | 25元 | 2822.4t/a | 70560 | 0t/a | 0 | 70560 |
|  |  | 其他固体废物 | / | 25元 | 3.76t/a | 94 | 0t/a | 0 | 94 |
| 合 计 | / | / | / | 86777.6 | / | 2097.6 | 84680 |

由以上两项估算可知，生态服务功能影响代价和环境污染代价露采服务期和地下开采服务期内分别合计为18.98万元/a、10.7万元/a。

## 6.3.2 环境成本

环境成本是指项目为防治生态破坏和环境污染，建设必要的生态保护工程和采取环境污染设备所折算的经济价值，初步估算本项目的环境代价如下。

⑴ 环保建设投资

本次环评估算工程环保投资60万元，环保设施按服务18年，则每年的环保工程建设投资为3.34万元/a。

⑵ 环保工程运行管理费用

运营期间管理费用包括设备检修、能源、材料、环保设施运行费、环保工作人员工资、环境监测费、环境绿化管理费等，经估算得到该工程运行管理费为10万元/a。

综合分析得出建设项目的环境成本为13.34万元/a。

## 6.3.3 环境收益

环境收益是指项目采取相应的环保措施后所挽回的经济损失，本项目环境收益具体估算主要为污染防止收益。

按照《环境保护税法实施条例》，采取环保措施后可有效减少项目缴纳的排污费（主要是粉尘），据表6.3-1露采和地下工程分别可减少排污费14.92万元/a、8.47万元/a。即露采和地下工程阶段可得到总的环境经济收益分别为14.92万元/a、8.47万元/a。

## 6.3.4 环境经济损益分析

⑴ 环境代价率

环境代价率指工程单位经济效益所需的环境代价：

=0.7%

⑵ 环境成本率

环境成本率是指工程单位经济效益所需的环境成本，本项目的环境成本率为：

=5%

⑶ 环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环境代价，本项目的环境系数为：

=0.13%

⑷ 工程经济效益系数

=8.84

从项目环境代价率、环境成本率、环境系数率和工程经济效益系数来看，该项目的环境成本率较低，环境收益效果较明显。因此从环境经济综合角度综合分析，本项目建设是合理可行的。

# 第七章 环境管理与监测计划

根据国家对建设项目应严格控制污染源的要求，除对工程项目“三废”治理严格实行“三同时”制度外，并要求在工程项目的建设施工和建成后的运行阶段中，加强环境管理和环境监测工作，切实有效的了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到最佳的效果，以保证工程最佳的环境效益、经济效益和社会效益。因此，必须对工程“三废”及噪声的排放源和产生源、治污设施的效果、厂区和环境评价区内的环境变化等进行定期和不定期的监测，并同时制定各项环保措施，编制环境规划，以达到强化环境管理的目的。基于此，本报告提出以下环境监测及环境管理建议，作为项目环境保护和环境管理的依据。

# 7.1 环境管理

评价建议公司对环保实行一级机构二级管理，即矿长领导下一人主管、副矿长分工负责制。按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，提出具体环境管理内容如下。

## 7.1.1 工程前期的环境管理

⑴ 负责办理项目环境影响评价、水土保持方案等委托编制和审批。

⑵ 在设计阶段，本报告书中提出的各项环保措施（重点是水土流失治理措施等）应列入设计之中，并落实资金，上报环保部门审查。

⑶ 加强施工期环境工程监理与施工队伍管理，严格执行“三同时”制度，环保实施计划应有专门记录，并报环保部门备案。

## 7.1.2 开采期环境管理

⑴ 建立环保领导小组

以矿长、主管生产与环保副矿长任正、副组长，各部门负责为成员的环保领导小组，具体工作由安全环保科归口管理；主要工作职责是贯彻执行国家和地方环保法律法规，审定和决策采矿污染治理方案，落实环保岗位职责，及时解决采矿过程环境保护中出现的重大问题。

⑵ 设立环境管理机构和人员

① 项目拟设安全环保科。在安全环保科内设一名副科长、2～3名科员，专职负责全厂采矿工程环境管理工作。同时在采场设置环保兼职人员。

② 组建专业绿化队，纳入环保科统一管理，安排2～3名绿化人员，具体负责采矿工业场地和矿区道路环境绿化、生态保护与恢复工作。

项目安全环保科的主要职责见下表：

表7.1-1  环保部门主要工作职责一览表

| 实施部门 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿厂 | 1、遵守国家、地方和行业环保法律法规及标准要求，制定本部门环境管理制度与管理办法，落实各职能部门、车间的环境保护职责范围，监督、检查各产污环节污染防治措施的落实及环保设施的运行情况 |
|  | 2、编制企业内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并将环境保护原则和方法全面纳入公司经营决策和生产计划之中，组织实施 |
|  | 3、组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案 |
|  | 4、强化资源能源管理，实现废物减量化和再资源化，坚持污染预防，鼓励与供应商和承包商实施有效的环境管理 |
|  | 5、执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合企业领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放 |
|  | 6、建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书 |
|  | 7、负责接待群众来访，协调企业与所在区域环境管理部门的关系，处理企业与当地群众的环境纠纷，并向有关部门报告 |
|  | 8、明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进 |
|  | 9、负责企业环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导和检查 |

## 7.1.3 退役期的环境管理

⑴ 按国家有关规定做好闭矿审批有关手续。

⑵ 矿山闭矿时应做好矿区闭矿土地整治和植被恢复设计。

⑶ 根据闭矿土地整治、植被恢复设计，认真落实，工程实施后经有关部门（矿产、林业、环保等）验收合格。

# 7.2 污染物排放管理

## 7.2.1 项目污染源排放清单

按照建设项目拟采取的污染防治措施和本报书提出的环保意见和建议，本项目污染物总排放清单见表7.2-1。

表7.2-1  项目污染源排放清单

| 污染源 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减/处置量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采工程 | 废气（无组织） | 粉尘 | t/a | 4.838 | 4.125 | 0.686 |
|  |  | CO | t/a | 0.048 | 0 | 0.048 |
|  |  | NOx | t/a | 0.132 | 0 | 0.132 |
|  | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 360 | 360 | 0 |
|  |  | COD | t/a | 0.144 | 0.144 | 0 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.014 | 0.014 | 0 |
|  | 固体废物 | 矿山剥离渣土 | 万m3 | 3.25 | 3.25 | 0 |
|  |  | 废石渣 | 万m3 | 2.57 | 2.57 | 0 |
|  |  | 除尘灰 | t/a | 0.025 | 0.025 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 3.75 | 3.75 | 0 |
|  |  | 机修废物 | t/a | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 地下工程 | 废气 （无组织） | 粉尘 | t/a | 13.266 | 11.518 | 1.748 |
|  |  | CO | t/a | 13.2 | 0 | 13.2 |
|  |  | NOx | t/a | 1.728 | 0 | 1.728 |
|  | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 360 | 360 | 0 |
|  |  | COD | t/a | 0.144 | 0.144 | 0 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.014 | 0.014 | 0 |
|  | 固体废物 | 矿山剥离渣土 | 万m3 | 2.636 | 2.636 | 0 |
|  |  | 废石渣 | 万m3 | 1.26 | 1.26 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 3.75 | 3.75 | 0 |
|  |  | 机修废物 | t/a | 0.01 | 0.01 | 0 |

## 7.2.2 项目环保设施清单

环保设施清单见表7.2-2。

表7.2-2  项目环保设施清单一览表

| 污染类别 | 污染源 | 治理措施 | 数量 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 露采工程 | 开采区 | 开挖、钻孔、爆破等 | 采用自带除尘装置的潜孔钻机+雾炮机洒水降尘 | 5台 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 地下工程 | 井下 | 矿井废气 | 喷雾洒水装置、通风系统各 1套 | 2套 |  |
|  |  | 堆场 | 矿、废石铲装扬尘 | 配置洒水车1辆，定时洒水 | 1辆 |  |
|  | 露采/地下工程 | 运输 道路 | 矿区专用道路 | 砂石硬化、保持路面平坦；定期洒水 | 3500m |  |
|  |  | 临时废渣场 | 堆场扬尘 | 表面压实，堆场设防尘布遮挡，不定期洒水（洒水装置） | 1套 |  |
| 废水 | 露采工程 | 采矿场 | 雨水 | 采场外围截排水沟 | / | 完全回用，不外排 |
|  |  |  |  | 平台修建排水沟 | / |  |
|  |  |  |  | 20m3沉淀池、泵、管道 | 1套 |  |
|  | 井下工程 | 井下 | 矿坑涌水 | 坑口设沉淀池及布设回用管线，缓冲池30m3、沉淀池容积分别设置为50m3、高位集水池200m3 | 3座 |  |
|  | 露采/地下工程 | 办公生活区 | 生活污水 | 化粪池（20m3） | 1座 |  |
|  |  | 临时弃渣场 | 淋溶水 | 场外围截排水沟 | / |  |
|  |  |  |  | 200m3沉淀池、泵、管道 | 1套 |  |
| 噪声 | 露采/地下工程 | 采场 | 装载机、空压机、挖掘机等设备 | 低噪声设备、基础隔声减震 | 配套 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
|  |  | 运矿 道路 | 车辆 | 在村庄进出路口设置限速、限时、禁鸣牌 | 1处 | 减轻对沿路居民的影响 |
| 固体废物 | 露采工程 | 采矿区 | 矿山剥离渣土 | 堆存于2#临时弃渣场，后期用于采空区回填 | 1座 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  |  | 除尘灰 | 废石渣堆存于临时废渣场 | / |  |
|  | 地下工程 | 井下 | 剥离表土 | 堆存于2#临时弃渣场，后期用于采空区回填 | / |  |
|  | 露采/地下工程 | 采矿区 | 废石渣 |  | / |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 按当地环卫部门规定方式外运处置 |
|  |  | 开采区 | 机修废物 | 10m3危废暂存间 | 1处 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |
| 生态 | 建设期生产期 退役期 | 采场、矿区道路、 临时废渣场 | 采矿台阶边坡治理，采场、运输道路、临时废渣场复垦、植被恢复 | 按生态和水土保持措施整治目标进行验收 |
| 其他 | 环境管理 | 成立环保领导小组，设环保机构，安排专职环保管理人员2～3人 |
|  |  | 环境管理规章制度、建设期环境监理报告、环境风险事故应急预案、矿山生态环境治理方案等 |

# 7.3 企业环境信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，提出企业环境信息公开的具体内容如下。

⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。

⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、废石处置情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

⑶ 污染防治措施的运行情况。

⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑸ 突发环境事件应急预案。

⑹ 企业环境监测方案执行情况。

企业应在企业网站、青川县环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。

# 7.4 公众参与及“四性分析”

根据生态环境部令（部令第4号）《环境影响评价公众参与办法》第二条规定，依法编制环境影响报告书的建设项目，应当征求建设项目所在地有关单位和居民的意见。为此，本次环评进行了公众参与调查工作。本次公众参与调查形式依据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中有关规定执行。

（1）合法性分析

2019年11月15日接受建设单位委托开展本项目环境影响评价工作，于2019年6月27日在网站进行第一次公示，公示时间为2019年11月19日～2019年12月2日，共10个工作日。本次公众参与程序符合《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中有关规定。

（2）有效性分析

本次环评公示建设单位分别在项目地村委会张贴公告，并在网络、报纸进行公示。通过网上上传公众意见表等形式，公开征求公众意见，公众参与形式符合规定要求，满足形式有效性。

建设单位在确定了环境影响评价机构7个工作日内，进行了第一次公示；在征求意见稿完成后，通过网络、报纸、张贴等方式再次公示，公示时间为10个工作日，公示时间符合规定要求。

第一次公示包括建设项目名称及概要、建设单位名称和联系方式、公众提出意见的方式等内容；第二次公示包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径及公众提出意见的起止时间，公示内容符合规定要求。

（3）代表性分析

本次公众提出意见的范围包括受建设项目影响范围内的公民、法人或者其他组织的代表。接触对象包括不同职业、年龄阶段、文化程度，采取随机的方式。本次公众参与活动覆盖面广，被调查对象为直接接受影响人群及对本工程较为关注的居民，受访对象具有较高的代表性，调查意见能够在最大程度上代表不同阶层、不同方面的诉求。

（3）真实性分析

为了保证公众参与质量，本次公众参与对象广泛并有重点，采取通过建设项目所在地公众易于接触的报纸、公开项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告，公众易于关注的网络平台进行公开。

综上所述，本次环评报告公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性均符合相关要求。

# 7.5 污染源和环境质量监测计划

## 7.5.1 污染源监测计划

施工期、运营期污染源与环境监测计划见表7.5-1、表7.5-2。

表7.5-1  施工期污染源监测计划表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测点数量 | 监测频次 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工场界噪声 | Leq(A) | 施工场界四周 | 4 | 每季一次 | GB12523-2011 |
| 环境空气 | TSP | 施工场地上、下风向 | 2 | 每季一次 | G 16297-2012及2018修改单 |

表7.5-2  运营期污染源监测计划表

| 污染源名称 | 监测 项目 | 监测点位置 | 监测 点数 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 粉尘 | TSP | 露采 阶段 | 采矿区和临时废渣场场地上、下风向10m | 各2个点 | 每年一次 | GB16297-12012及2018修改单 |
|  |  |  | 地下开采阶段 | 矿坑口、临时废渣场场地上、下风向10m | 各2个点 |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 开采区场界四周 | 4个点 | 每年一次 | GB12348-2008中2类 |

## 7.5.2 环境质量监测计划

环境质量监测计划见表7.5-3。

表7.5-3  环境质量监测计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表 水 | pH、COD、SS、NH3-N、石油类、Fe、Pb、As、Cd、Cr6+、Hg、Mn | 曹家河项目上游100m、下游1500m | 2个点 | 每年枯、平、丰水期各一次，每次两天，每天一次 | （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
| 环境 空气 | TSP | 矿山 | 1个点 | 半年一次 | （GB3095-2012及2018修改单）二级标准 |
| 噪声 | 环境噪声 | 运输道路沿途马村 | 1个点 | 半年一次 | （GB3096-2008） 2类标准 |

## 7.5.3 生态管理与监测

⑴ 生态管理

本次环评要求，建设单位在施工运营期间应成立生态环境保护管理监督小组并制定生态环境保护管理制度，实行责任到人、制度上墙；严格监督管理，使各项保护措施及制度落实到位。

① 加强法制教育。定期组织员工学习《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规，提高工作人员的保护意识。在矿山显眼区域设立一定数量的野生动植物保护警示标牌，起到保护宣传的作用。

② 加强制度建设。建立环境保护、环境宣传、监督等管理制度，并明确职责，并严格贯彻落实。

③ 加强生态监测。配备或聘请生态监测人员，制定生态监测方案，加强对矿区自然资源、动植物多样性、生态系统等的监测工作。根据监测结果，综合分析，适时提出科学、合理的保护措施。

⑵ 生态监测

为保证项目的有效管理，建设单位必须在项目运营期间加强生态监测与监理力度，并建设一定的生态监测管理设施。坚持定期对矿区进行监测，特别是加强项目工程区及其附近区域的监测工作，以便根据监测结果对生态管理工作提供科学参考。建立项目对野生动植物影响生态监测体系和制度，明确监测任务、监测人员、监测时间及频次等。

① 生态监测内容

本项目主要监测内容包括评价区域及周边区域环境野生动植物种类、数量、种群密度、受威胁情况、栖息地恢复状况等；同时，开展周边土壤、空气、水质量的监测。

② 监测方法

植物监测以固定样方进行监测；鸟类、爬行类、两栖类、哺乳类（主要针对草兔等）设置调查样线进行观察记录（记录种类、数量、距离、活动痕迹、粪便、时间等调查参数）；小兽类：在矿区及周边区域随机选择样地以“铗夜法”记录各类生境中的小兽类数量、种类等。

③ 生态监测样地的选择

监测样地的设置遵循以下原则：①设置在靠近工程占地区的各类生态植被中；②植被较好地段；③动物的潜在栖息地；④考虑矿山开采重点影响区域；⑤考虑矿山开采间接影响区域。

④ 生态监测项目及指标

本项目运营期生态监测可分两部分组成：近期监测，旨在评价项目开采对区域生态环境的影响程度，为矿山运营中的生态保护提供参考；远期监测，旨在为矿山服务期满后的生态恢复提供参考。

监测活动经费由建设单位出资并执行，近期监测时间为施工期1次，运营后的第1年、第3年、第5年，共监测4次。远期监测时间由建设单位依矿山开采实况而定，矿山服务期满前进行监测即可。建设单位生态监测内容及时间具下表：

表7.5-4  本项目生态监测情况

| 序号 | 对象 | 目的 | 指标 | 频次（每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物多样性 | 物种多样性变化 | 物种组成数量 | 春、夏季各1次 |
| 2 | 动物 | 物种多样性变化 | 物种组成数量 | 春、夏季各1次 |
| 3 | 植被恢复区 | 植被恢复情况 | 盖度、胸径、高度等 | 监测1次 |

根据上述上述监测资料，形成年度生物多样性评估报告，为区域的生态保护和管理提供决策支持。

# 7.6 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理使实施污染物总量控制的基础工作之一，也是去也环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

## 7.6.1 排污口规范管理原则

⑴ 排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理；

⑵ 根据工程特点，将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点；

⑶ 排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查；

⑷ 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

⑸ 废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

⑹ 固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

## 7.6.2 排污口立标管理

排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

## 7.6.3 排污口建档管理

要求使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案内。

# 第八章 结论

# 8.1 项目概况

青川县白家乡香炉梁石英砂岩矿开采扩建项目位于青川县白家乡马村五组境内，矿区面积0.212km2，矿山开采规模6×104t/a，设计开采标高+1050m～+950m，矿山采用露天/地下开采，露天采矿设计采用自上而下台阶式开采的采矿方法；地下采矿设计采用浅孔留矿法。在矿区范围内查明石英砂岩矿资源/储量148.18万吨，动用储量（122b）23.30万吨，原矿区范围保有石英岩矿资源储量（122b）61.70万吨，拟扩范围内新增保有资源储量（332）63.18万吨，矿山服务年限18年。

项目投资260万元，劳动定员25人，年工作300天，每天1班，每班8小时。

# 8.2 相关判定情况

## 8.2.1 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的生产规模及所用工艺、设备均不属于其鼓励、限制和淘汰类规定的范围，为允许类，故本项目为允许类项目。

本矿山扩建后开采规模为6万吨/年，开采矿种为玻璃用石英岩，开采规模符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）文件中最低开采规模的要求。同时，本项目已取得青川县经济和信息化局下达的企业投资项目备案表（备案号：川投资备【2019-510822-10-03-405087】JXQB-0181号），同意本项目备案，项目建设符合当地政策要求。

## 8.2.2 规划符合性分析

本项目位于青川县白家乡马村五组，符合《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（国办发[2012]54号）要求，同时项目与《国家重点生态功能保护区规划纲要》、《全国生态功能区划》、《四川省生态保护红线方案》等规划不冲突，因此总体来说，项目符合国家、地方现行规划。

## 8.2.3 选址合理性分析

本项目位于青川县白家乡马村五组，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、饮用水源保护区及人文古迹等敏感点，矿区范围内无居民居住，临时废渣场选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，通过与相关规划符合性分析结果，环评认为，本项目选址合理。

# 8.3 环境质量现状

⑴ 根据《关于2018年度全省城市环境空气质量监测数据核算结果的报告》（川环监站【2019】17号）数据分析，广元市二氧化硫平均值19.7ug/m3，达到年均值二级标准；二氧化氮年均值34.5ug/m3，达到年均值二级标准；一氧化碳日均值第95百分位数1.3mg/m3，达到日均值二级标准；臭氧日最大8小时平均第90百分位数126ug/m3，达到日最大8小时均值二级标准；可吸入颗粒物（PM10）平均值56.3ug/m3，达到年均值二级标准；细颗粒物（PM2.5）平均值27.1ug/m3，达到年均值二级标准。由此可以判定，项目所在评价区域为达标区。

⑵ 根据现状监测结果显示，项目所在地曹家河上游监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

⑶ 本项目所在区域背景噪声昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。表明项目区声环境质量现状较好。

⑷ 项目所在区域地处龙门山农林业与生物多样性保护生态功能区。评价区内植被类型主要为乔木林，区内植被种类丰富，动植物类别丰富，森林覆盖率较高，生态系统以森林生态系统为主，土壤侵蚀模数500t/km2·a，生态现状良好。

# 8.4 主要环境影响及环保措施

## 8.4.1 生态环境影响及恢复措施

⑴ 施工期生态影响及环境保护措施

施工期对生态环境的影响主要为露天采场剥离施工带清理、开挖和施工活动中施工机械、人员践踏对土壤的扰动、植被的破坏和造成水土流失。

生态保护措施为：

① 施工时尽量减少临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意侵占周围土地；

② 加强植被的保护，矿山在施工过程中应保护好周边的植被，各类工程在建设过程中尽量避免不必要的植被破坏；

③ 优化工程挖方和填方，减少土石方开挖量；施工开挖的土石方尽快回填或综合利用，避免产生大量的水土流失；合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地大面积裸露；

④ 施工结束后对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜树种进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。

⑵ 运营期生态影响及环境保护措施

生产期生态影响主要体现在露天采场开挖进而引起的植被、景观、对生态功能的影响。随着运营期后期采场稳定边台阶和服务期满采场和临时废渣场的植被恢复，项目对生态系统服务功能的影响将得到缓慢恢复。

生态整治：对退役后的采矿区、临时废渣场、矿区道路等进行全面复垦、矿山次生地质区土地全面治理；水土流失治理率＞92%；扰动土地整治率＞95%；林草植被恢复率≥99%。

## 8.4.2 环境空气影响及污染防治措施

⑴ 施工期环境空气影响及污染防治措施

针对施工期环境空气污染，施工工地需做到了“六必须”和“六不准”，此外，在运输过程中，严格限制车辆运输速度（≤15km/h）；TSP的无组织排放达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中允许排放限值，通过强化环境综合管理，最大程度降低施工期对周围大气环境的影响。施工机械和运输车辆产生的燃油废气通过对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工序，使用优质燃料等措施，其废气产生量较小，且其排放属间断性、分散性排放，对环境影响较小。

⑵ 运营期环境空气影响及污染防治措施

对于开采区，在开采作业面设置喷雾洒水装置降尘，采用自带除尘设施的潜孔钻机进行钻孔，同时对钻孔周边作业面、爆破进行喷雾降尘，运输采取洒水、限速、加盖篷布等措施降低粉尘影响；对于临时废渣场采取喷雾洒水降尘，并进行压实和遮挡降低粉尘影响；地下采矿过程凿岩、爆破及溜放矿石产生的粉尘浓度为30-40mg/m3，在采用湿式凿岩、机械通风，在装卸矿石及爆破后进行喷雾洒水降尘等措施后，可使坑道内粉尘平均浓度下降至2mg/m3以下，对外环境影响较小；在铲装点采取洒水措施抑尘，粉尘影响局限在堆场范围内，对外环境影响较小。运输道路扬尘颗粒粒径较大，浓度随距离的增加下降很快；加之受山体屏障和植被吸附作用，道路扬尘不易扩散，在进一步采取路面硬化和洒水抑尘等措施后，可有效减轻道路扬尘对周围环境的影响。

经预测分析，该项目粉尘可做到达标排放。开采区、临时废渣场、矿井废气无组织下风向最大落地浓度均远远小于《环境空气质量标准》（GB3095－2012及2018修改单）二级标准，对周边居民影响较小。

## 8.4.3 地表水环境影响及污染防治措施

⑴ 施工期地表水环境影响及污染防治措施

建设单位对生产生废水采取了建设沉淀池进行沉淀处理后用于施工场地洒水拟尘，其废水不外排。生活污水依托矿山现有办公生活区配套设置的1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田。

总体来说，建设单位采取了上述措施后，企业废水不外排，对周围的水环境未造成污染影响。

⑵ 运营期地表水环境影响及污染防治措施

项目生产用水不形成径流，不产生废水；露天开采区初期雨水通过在采场上方设置截洪沟导排采场外雨水，同时在采场内部地势低的一侧通过排水沟收集雨水，通过沉淀处理后用于洒水降尘；临时废渣场淋溶水通过在渣场上方设置截水沟，防止外围雨水汇入，同时在临时废渣场下方地势低洼处设置排水沟收集、沉淀处理后用于绿化、洒水降尘用水；针对矿坑涌水，评价要求在主平硐坑口设置沉淀池，矿坑涌水经沉淀处理后回用于矿井工作面降尘等，确定主平酮坑口设置1个沉淀池容积（50m3）；生活污水经配套设置的1座容积20m3的化粪池处理后用于周边植被肥田。

综上所述，在采取上述措施后，矿山开采对地表水环境影响不大。

## 8.4.4 声环境影响及控制措施

⑴ 施工期声环境影响及控制措施

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工设备机械噪声、运输车辆。本项目施工期涉及的环境敏感点主要为矿区西北侧160m处马村五组散户居民点，距离较远。建设单位在施工期间通过监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置等最大限度减少噪声对周边住户的影响。

⑵ 运营期声环境影响及其治理措施

露采噪声源：本项目运营期噪声主要为钻机、挖掘机、空压机等工作时产生的噪声以及运输车辆产生的交通噪声。为减少工程运营期噪声对环境的污染，挖掘机、空压机、自卸汽车、钻机等高噪声设备应尽量选用低噪设备，同时采取设置高噪声设备设置减震垫，增加消声器，加强设备维护管理以及合理安排施工作业时间，夜间不进行施工等措施。

经预测，本项目设备的影响范围昼间在52m、夜间在152m以内。项目开采设备噪声经距离衰减至矿区外最近敏感点（西北侧160m处）预测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，预计对村民的影响较小。

针对井下噪声源：需加强对井下生产工人的劳动保护，如可佩戴防护耳罩等；针对采矿地表噪声源：要求采用选用低噪声设备，采取隔声、减振基础，并对通风机出口加装消声装置，泵类出口采用柔性连接等措施。

交通运输噪声：针对地面运输车辆的交通噪声，要求建设单位合理安排运输时间，严禁在夜间、午间休息时段运输；运输车辆应经常进行保养，维持良好车况，对于运输途中经过的村民住宅等环境敏感点，应采取减速慢行、禁止鸣笛，并做好道路两旁的植树绿化工作。

## 8.4.5 固体废物及处置措施

⑴ 施工期固体废物环境影响及减缓措施

项目施工期开挖的土石方经过调配后，不产生废弃土石方；生活垃圾收集至垃圾袋后由环卫部门统一清运处置。

⑵ 运营期固体废物环境影响及减缓措施

本项目运营期露采产生的剥离表土就近堆放于采准平台内，就近堆存与开采平台内，部分用于上一级开采区的回填，剩余部分和地下开采阶段剥离的表土堆存于2#临时弃渣场，用于后期采空区的回填；产生的剥离废石及除尘灰堆存于临时废渣场，并配设截水沟和挡石墙等设施；生活垃圾采用垃圾桶收集后按当地环卫部门规定外运处置。本矿区的设备维修及运行维护均有设备厂家到场操作，产生的废机油、废油桶直接由设备厂家回收处置，不在场区储存。

总的说来，项目固废合理处置，不会造成二次污染。

# 8.5 环境风险

本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价工作不设等级。可能产生风险事故有地质灾害风险等，据调查数据，风险的发生概率较低，只要严格按照国家有关规定加强生产管理，对环保措施加强环保管理和巡查、维护，发生事故的可能性不大。项目矿山地质结构稳定，采矿过程中发生坍塌、泥石流、塌陷等事故的可能性也不大。

通过分析论证，本项目在采取安全防范措施和事故应急预案后，本项目的事故风险水平将低于国内同行业的总体水平，抗风险能力较强，不会对项目所在地造成较大的危害，从环境风险的角度看，本项目是可行的。

# 8.6 污染物排放总量控制

本次评价建议不设污染物总量控制指标。

# 8.7 环境影响经济损益分析

从环境代价率、环境成本率、环境系数和环保工程经济效益系数来看，本项目环境代价率和环境系数较低；环境成本率较低，项目采取环保治理措施后的环境经济效益较明显；从环境经济损益综合角度分析，项目建设是可行的。

# 8.8 环境管理与监测计划

⑴ 施工期、运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测站承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。

⑵ 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。

⑶ 建设单位应切实加强矿山“三废”达标排放和矿区环境质量的监控。

# 8.9 公众参与

由建设单位组织，通过公开征求公众意见（采取公众问卷调查等形式）、信息反馈等程序，完成了公众参与工作。结果表明：被调查人员多数明确支持本项目建设。

# 8.10 综合结论

本项目符合产业政策、生态规划等相关规划要求，项目的建设运行过程中将产生一定的废水、废气、噪声和固体废物等污染，通过落实相关环保措施后，各种污染物均可得到有效控制，建设单位还需加强环境管理及环境监测制度，总之，该项目对外环境的影响较小，项目建设不会改变当地环境功能，从环保角度评价项目建设可行。

# 8.11 要求与建议

⑴ 落实矿山遗留问题整改措施；开展项目施工期环境监理。

⑵ 在采取中后期优化采矿工艺，最大限度地减少废石堆放量。

⑶ 项目建设应保证足够的环保资金，落实实施各项污染治理及生态保护措施，严格执行项目建设“三同时”。

⑷ 优化采矿防尘设计，加强各产尘点治理，有效控制无组织排放和扬尘污染，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

⑸ 落实矿山雨水、矿坑废水和生活污水回用措施，尽量全部综合利用，不外排。加强噪声污染防治，进一步做好设备基础的隔声、减振措施及运输车辆噪声防治措施，严禁噪声扰民。

⑹ 严格落实报告书提出的生态保护与恢复措施，对退役的矿山做到开采、保护、治理同步进行。

⑺ 落实环保经费，建立相应的环境管理制度，严格执行各项环保措施，使各类污染物达标排放。

⑻ 矿山南北侧爆破警戒区内有散户居民住户，矿山爆破时必须严格控制爆破药量和爆破方向，尽量采用松动爆破，并按照设计要求将爆破警戒区内的人员撤离至爆破警戒区外方可进行爆破作业。

⑼ 在矿山开采境界线外300m处，标注矿山爆破危险界线。同时，矿山必须与矿区附近（距矿区范围边界300m内）的居民签订爆破安全协议。

⑽ 矿山处于山坡，位置较高的露天作业，在夜间、雷雨天气严禁采矿生产活动。

⑾ 矿山生产建设期间应加强水文地质、工程地质工作，确保矿区地面斜坡和露天采场边坡稳定，保障生产安全。

# Text boxes

建设期

工程分区

运行期

采矿区

挖方

（万m3）

道路区

道路区

采矿区

回填

（万m3）

调入

（万m3）

调出

（万m3）

借方

（万m3）

弃方

（万m3）

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

3.41

1.68

0.00

1.73

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

井巷工程

主井场

1#弃渣场

2#弃渣场

2.82

0.00

0.54

0.00

0.00

2.37

1.18

0.00

0.00

0.14

0.33

0.00

0.00

0.00

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.14