广环审〔2020〕19号

广元市生态环境局

关于年产20万吨高端铝基新材料项目

环境影响报告书的批复

四川久达新材料科技有限公司：

你公司报送的《年产20万吨高端铝基新材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2019-510803-32-03-410590）位于广元经开区袁家坝工业园区，占地面积约130亩，总建筑面积约7.5万平方米。项目主要建设内容为：新建线材车间、棒材车间、板带车间、空压机房、制氮机房、办公设施、库房、环保工程和配套公辅设施等。项目建成后具备年加工20万吨高端铝基新材料生产能力。项目总投资108000万元，其中环保投资682万元。

项目经广元经济技术开发区发展改革局备案（备案号：川投资备〔2019-510803-32-03-410590〕FGQB-0111号），选址经广元市城乡规划局经济技术开发区分局和广元市自然资源局经济开发区事务中心同意。《四川广元经济开发区扩区规划环境影响报告书》已通过原四川省环境保护厅的审查（川环建函〔2011〕88号），项目符合园区规划和规划环评要求。

项目在严格按照报告书中所列建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书的结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目运行中应重点做好的工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺路线、参数和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格按照报告书要求，落实并优化各项水污染防治措施，加强用水管理，强化工艺冷却水的回用。生活污水经预处理后通过园区污水管网进入广元市第二污水处理厂处理。落实地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，确保防渗设施牢固安全。进一步优化重点污染防治区平面布置。按照相关规范对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，防止地下水污染。

（四）严格按照报告书要求，落实并优化各项大气污染防治措施。工艺烟（粉）尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由20m高排气筒达标排放。严格落实各项控制和减少废气无组织排放措施，加强管理，确保厂界废气无组织排放达标。

（五）落实噪声污染防治措施。营运期合理布局，通过选用低噪声设备、机械设备封闭降噪、安装减震器等降噪等措施，做到厂界噪声达标排放。

（六）落实固体废物污染防治措施。落实各项固体废弃物收集和处置措施，提高固废回收利用率。项目铸造废品及切余料收集后回炉利用；废陶瓷过滤板定期由供货厂家回收。废液压油、废润滑油等危险废物送有资质的危废单位处置。严格落实危险废物转移联单制度，加强对各类固体废弃物（特别是危险废物）收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（七）全面落实报告书提出的各项环境风险防范措施。加强环保设施的日常运行及维护管理，保证其稳定运行。关键设备及零部件配备足够的备用件，确保各项污染物稳定达标排放和环境安全。按照相关要求并结合实际制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案。积极配合政府、园区管委会完善和强化环境风险预警、防控、应急和环境污染事故处置体系建设，确保环境安全。

（八）项目建成运行后，运行单位应按国家有关规定和监测规范开展自行监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、报告书确定在生产车间厂房边界外设置100m的卫生防护距离。此范围内现无居民分布。在防护距离内不得再新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，规划、建设项目应充分考虑其环境相容性。

四、根据报告书预测，项目实施后污染物总量控制指标为二氧化硫0.315吨/年、氮氧化物15.79吨/年，总量指标来源已经我局确认（广环办函〔2020〕76号）。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请广元市环境监察执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

广元市生态环境局

2020年6月11日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，经开区分局。