广环审〔2020〕22号

广元市生态环境局

关于青杠坡采石场年产30万吨水泥用石灰岩扩能项目环境影响报告书的批复

青川县白家乡火石村青杠坡采石场：

你单位报送的《青杠坡采石场年产30万吨水泥用石灰岩扩能项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和广元市青川生态环境局初审意见（广青环〔2020〕70号）收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2019-510822-10-03-381865）位于青川县白家乡火石村，矿区面积0.0807km2，开采标高+850m～+678m，采矿权范围内保有储量367.8万吨，服务年限8.4年。矿山为露天开采，采用由上至下台阶式开采方法。主要建设内容为新建露天采场，配套建设矿山道路、排土场、截排水设施等公辅和环保设施。项目建成后设计年开采水泥用石灰岩矿30万吨，项目总投资600万元，其中环保投资110万元。

该项目矿产资源开发利用方案经原广元市国土资源局备案同意（广国土资矿开备〔2019〕5号），项目符合《四川省矿产资源总体规划（2016—2020年）》等相关规划。项目严格按照报告书中所列建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书的结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好的工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，严格控制施工临时占地，做好施工弃渣、废石的处置和综合利用，落实生态环境保护措施，减少新增水土流失。

（三）落实并优化报告书提出的大气污染防治措施，生产过程中要加强管理，规范操作，确保废气达标排放。项目采场采用湿法作业，转运、装卸点等均设置喷雾降尘装置；通过封闭运输、洒水降尘等措施，控制和减少运输、装卸及堆存过程中扬尘对周围环境的影响。

（四）落实并优化各类废水污染防治措施。完善雨污分流收集系统、截排水系统建设。初期雨水、渣场淋溶废水经沉淀处理后回用；生活污水经预处理后用于农林施肥。落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。

（五）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。结合生态环境特点，优化爆破作业方式、时间，合理安排厂区高噪声源位置，控制和减少对生态环境的影响。

（六）落实固体废物污染防治措施。项目废石和剥离的表土堆放于排土场，排土场应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求进行设计和建设，下方修建挡渣墙，上方及两侧设置防洪水沟，排至采场下部的沟溪，避免造成泥石流和滑坡。运营及后期封场满足相关要求，及时进行生态修复和迹地恢复。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处置。加强对各种固体废弃物（特别是危废）的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（七）落实《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（第一批）中相关要求，强化企业清洁生产管理，在工艺设备、资源能源利用指标、废物回收利用指标及环境管理等方面认真落实清洁生产要求，确保各项指标达到国内行业先进水平。

（八）项目应按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣、废石严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。按报告书要求根据不同时段分别落实生态恢复措施，对破坏的林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，应结合区域环境特点，对工业场地等全面进行生态恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（九）强化环境风险防范和应急管理。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，避免因风险事故导致环境污染，确保环境安全。

三、报告书确定在露天采场、渣场边界外设置50m卫生防护距离，控制和减小无组织排放粉尘对周围环境的不利影响，该范围内现无人居分布。今后在卫生防护距离范围内不得建设学校、医院、居住区等敏感建筑。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请广元市青川生态环境局负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。你单位应在收到本批复后10个工作日内将批复后的环境影响报告书送青川生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

。

广元市生态环境局

2020年6月17日

信息公开选项：主动公开

抄送：市环境监察执法支队，广元市青川生态环境局。