表一

| 建设项目名称 | 年产200万台平板电视整机及配套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 广元市发展和改革委员会 |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建 （划√） |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 平板电视整机设计生产能力为6667台/天 平板电视整机实际生产能力为6667台/天 |
| 环评时间 | 2012年12月 | 开工日期 | 2013年5月 |
| 投入试生产时间 | 2013年8月 | 现场监测时间 | 2014年10月30～31日 |
| 环评报告表审批部门 | 广元市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 西南交通大学 |
| 环保设施设计单位 | 四川华浦环境工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 四川华浦环境工程有限公司 |
| 投资总概算 | 18000万元 | 环保投资总概算 | 44万元 | 比例 | 0.24% |
| 实际总投资 | 18000万元 | 实际环保投资 | 44万元 | 比例 | 0.24% |
| 验收监测依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局令13号)； 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(环发[2000]38号)； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 西南交通大学《四川长虹电器股份有限公司年产200万台平板电视及配套项目环境影响报告表》； 广元市环境保护局《关于四川长虹电器股份有限公司年产200万台平板电视及配套项目环境影响报告表的批复》（广环办函［2013］1号）； 广元市环监站《四川长虹电器股份有限公司年产200万台平板电视及配套项目竣工环境保护验收监测方案》(广环监验字(2014)第08号)。 |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 一级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类； |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078－1996）二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。 |

表二

项目概况 项目位于四川广元经济开发区王家营工业园区内，东面为盛大油脂工业有限公司，南面隔四川长虹欣锐科技有限公司为滨江路，西面紧临高金食品有限公司，西北面为金贝儿食品公司，东北面为娃哈哈公司，周边无居民住户。项目地理位置图附图1，项目外环境关系见附图2。 项目总投资18000万元，其中环保投资44万元，占总投资的0.24%，劳动定员为600人，年生产250天，平板电视整机和机芯板主件为8小时工作制，塑胶件为24小时工作制。 厂区出入口设置在北面园区道路上，多媒体厂房布置在北侧，模塑厂房布置在南侧，综合办公室位于模塑厂房二层，倒班房和食堂依托长虹欣锐。厂区总平面布置示意图见附图3。 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）: （1）平板电视整机装配工艺流程及产污位置 平板电视整机装配包括装配、初通电、老化、调试和包装五大工序，包装好的成品入库。其中装配又分为模组装配和整机装配两部分。平板电视整机装配总工艺流程简介：首先将各种元器件进行装配，装配完成后进行初通电、老化测试及调试，调试不合格的产品进行返修，合格产品则包装入库。本项目污染源主要为噪声和固废。噪声来源于生产线物料的的输送，固废来源于各种组件的包装物。 图2-1 平板电视整机装配总工艺流程及产污位置图 （2）塑胶件生产工艺流程及产污位置 塑胶件的生产主要有注塑、装配及包装三大工序。 注塑工序：用到的生产设备为注塑机。注塑机的工作原理与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑胶注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。注塑过程产生注塑废气。本项目注塑工序产品合格率为98%。不合格产品进入破碎工序，破碎后再作为原料重新注塑。合格产品则进入装配工序。 破碎工序：不合格品粉碎过程中将产生一定量的粉尘及噪声。 装配工序：将自制的塑料零件同外购零部件（塑料零件、螺钉、钣金件）进行初步装配。 包装入库：首先将PE保护膜贴在塑胶件上，在用PE包装袋将塑胶件包装好，装入包装箱入库。 图2-2 塑胶件工艺流程工艺流程及产污位置图 （3）机芯板主件生产工艺流程及产污位置 机芯板主件工艺流程说明：首先将SMT/AI组件上线检验，SMT/AI组件包括电阻、电容、PCB、集成电路，检验不合格的组件返回厂家；然后将电阻、电容、集成电路等元器件插到SMT/AI组件上；由于元器件插在PCB组件上并不牢固，必须采用焊接进行固定，本项目焊接工序采用波峰焊接；焊接完成后对不合格的产品进行人工补焊。人工补焊前需对PCB组件的极板进行清洗，本项目清洗采用防静电刷蘸取酒精对极板清洗，粘在防静电刷上的酒精全部挥发，在容器内的酒精受到防静电刷上的污染，需定期更换。之后对PCB组件再进行ICT测试和功能测试，测试不合格的产品进行人工检修。合格的产品则下线堆码。 图2-3 机芯板主件工艺流程及产污位置图

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 1、废气的排放及治理 （1）注塑废气 注塑废气主要来自注塑过程，当工程塑胶（HIPS、ABS、PC）在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味，主要为非甲烷总烃。由于本项目有机废气量产生量小，车间通过加强通风换气，可实现达标排放的要求。 （2）破碎粉尘 本项目工程塑胶（HIPS、ABS、PC）的年消耗量共计3200t/a，其注塑成品率约为98%，那么其年产生的塑胶固废量64吨，这些固体废物都重新破碎利用。破碎机采用全封闭破碎工序，由破碎机自带的旋风分离+内滤式布袋过滤器除尘，净化后的烟气直接排放到车间内。 （3）焊接废气 焊接过程中将产生焊烟，波峰焊机产生的焊烟由自带的焊烟净化器处理后经15m排气筒排放。设置风量为3000m3/h的风机引风，焊烟净化器处理效率约为70%，则焊烟排放速率为0.02kg/h，排放量为5.8mg/m3，可实现达标排放的要求。 2、废水的排放及治理 （1）生产废水 本项目注塑过程中有冷却循环水。注塑机总用水量约为150t，补充水量为2.1t/d，循环水量为147.9t/d，全部循环利用，不外排。 （2）生活污水 项目劳动定员 600 人，每天产生生活污水排放量48m3，由已经建成运行的长虹新锐污水处理站处理达一级标准排入嘉陵江。长虹新锐现有污水处理站为化粪池+一体化污水处理装置，设计污水处理能力为300m3/d，现剩余污水能力220m3/d，本项目生活废水产生量为48m3/d，原有污水处理站满足本项目处理需求。 3、噪声的产生及治理 生产过程中的噪声源主要为注塑机、粉碎机、波峰焊机、水泵、空压机等设备，其等效等级为70～90dB（A）。采取的降噪措施主要是设备选型时选用低噪声设备，并采用减震，厂房隔声等降噪措施。 4、固体废弃物的产生及治理 本项目各种原材料废物包装袋送废品收购站回收利用；不合格品均返回生产线回用；布袋除尘器回收的粉尘返回生产线回用；废润滑油、废棉纱、废酒精属危险废物交有资质的四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾和污泥送城市垃圾处理场集中处理。 验收监测点位见附图4监测布点图。

表四 废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 （mg/m3） | 浓度限值（mg/m3） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织排放 | 1# 厂界外 10米内 下风向 | 2014.10.30 | 颗粒物 | 0.159 | 0.216 | 0.150 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2014.10.31 |  | 0.257 | 0.194 | 0.244 |  | 达标 |
|  |  | 2014.10.30 | 非甲烷总烃 | 1.51 | 1.42 | 1.33 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2014.10.31 |  | 1.23 | 1.38 | 1.32 |  | 达标 |
|  | 2# 厂界外 10米内 下风向 | 2014.10.30 | 颗粒物 | 0.239 | 0.179 | 0.251 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2014.10.31 |  | 0.269 | 0.263 | 0.183 |  | 达标 |
|  |  | 2014.10.30 | 非甲烷总烃 | 1.32 | 1.44 | 1.18 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2014.10.31 |  | 1.60 | 1.36 | 1.38 |  | 达标 |

表1  无组织废气监测结果表

无组织废气监测结果表明，按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准评价，无组织废气颗粒物和非甲烷总烃浓度连续两天监测结果均达标。

表2  焊机废气监测结果表

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |  |
| 波峰焊机 | 排气筒出口（高度6m） | 2014.10.30 | 颗粒物 | 8.64 | 6.00×10-2 | 7.48 | 5.16×10-2 | 8.47 | 5.86×10-2 | 8.20 | 5.67×10-2 | 120 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 2014.10.31 |  | 11.1 | 7.95×10-2 | 10.3 | 7.32×10-2 | 12.0 | 8.66×10-2 | 11.1 | 7.98×10-2 |  |  | 达标 |

备注：新污染源的排气筒一般不应低于15米，若某新污染源的排气筒必须低于15米时，其排放速率标准值按外推法计算结果再严格50%执行。

废气监测结果表明，按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准评价，波峰焊机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率连续两天监测结果均达标。

表五  废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果（日均值） | 处理 效率 | 执行标准 浓度限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值 | 浓度单位 |  |  |  |
|  | 处理设施出口 | pH | 2014.10.30 | 7.46 | 7.52 | 7.44 | 7.47 | 7.44~7.52 | 无量纲 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | 2014.10.31 | 7.52 | 7.44 | 7.38 | 7.55 | 7.38~7.55 |  |  |  | 达标 |
|  |  | SS | 2014.10.30 | 16 | 24 | 20 | 26 | 22 | mg/L | / | 70 | 达标 |
|  |  |  | 2014.10.31 | 20 | 18 | 10 | 18 | 16 |  |  |  | 达标 |
|  |  | CODCr | 2014.10.30 | 12.6 | 13.0 | 14.4 | 18.6 | 14.6 | mg/L | / | 100 | 达标 |
|  |  |  | 2014.10.31 | 52.0 | 62.0 | 40.1 | 73.4 | 56.9 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 2014.10.30 | 1.60 | 1.60 | 3.49 | 3.77 | 2.62 | mg/L | / | 15 | 达标 |
|  |  |  | 2014.10.31 | 4.06 | 5.20 | 3.20 | 4.63 | 4.27 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 石油类 | 2014.10.30 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | mg/L | / | 5 | 达标 |
|  |  |  | 2014.10.31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |  |  |  | 达标 |

废水监测结果表明，按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准评价，废水出口所测项目连续两天监测结果均达标。

表六 噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设示意图及监测结果 | 1、监测点位布设示意图： 见监测点位图（附图4）。 2、监测结果、执行标准，见下表： 监测点位 监测日期 监测时段 监测结果 dB(A) 标准限值 dB(A) 评价结果 1# 2014.10.30 昼间一次 57.9 65 达标 昼间二次 58.1 达标 夜间一次 48.1 55 达标 夜间二次 47.8 达标 2014.10.31 昼间一次 58.4 65 达标 昼间二次 59.0 达标 夜间一次 48.7 55 达标 夜间二次 48.6 达标 2# 2014.10.30 昼间一次 54.3 65 达标 昼间二次 54.2 达标 夜间一次 44.3 55 达标 夜间二次 43.9 达标 2014.10.31 昼间一次 54.3 65 达标 昼间二次 54.8 达标 夜间一次 44.6 55 达标 夜间二次 44.3 达标 3# 2014.10.30 昼间一次 59.3 65 达标 昼间二次 59.6 达标 夜间一次 47.8 55 达标 夜间二次 48.1 达标 2014.10.31 昼间一次 59.6 65 达标 昼间二次 60.1 达标 夜间一次 48.1 55 达标 夜间二次 49.2 达标 4# 2014.10.30 昼间一次 55.7 65 达标 昼间二次 56.1 达标 夜间一次 45.2 55 达标 夜间二次 44.8 达标 2014.10.31 昼间一次 55.1 65 达标 昼间二次 55.4 达标 夜间一次 46.4 55 达标 夜间二次 46.2 达标 厂界噪声监测结果，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1中3类标准进行评价，4个噪声监测点位厂界噪声昼间和夜间的等效声级连续两天监测结果均达标。 |
| --- | --- |
| 监测工况及必要的原材料监测结果 | 监测工况情况： 四川长虹电器股份有限公司设计生产能力为年产平板电视整机200万台、塑胶件200万套、机芯板主件200万套，每天的设计生产能力为8000台平板电视整机。验收监测期间，30日实际生产平板电视整机6336台，工况负荷为79.2%，31日实际生产平板电视整机7531台，工况负荷为94.1%，30日和31日两天的工况负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 设计能力 实际处理量 实际工况负荷 工况要求 8000台/天 10月30日 10月31日 10月30日 10月31日 ＞75% 6336台/天 7531台/天 79.2% 94.1% |

6表七 环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本项目各种原材料废物包装袋送废品收购站回收利用；不合格品均返回生产线回用；布袋除尘器回收的粉尘返回生产线回用；废润滑油、废棉纱、废酒精属危险废物交有资质的四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾和污泥送城市垃圾处理场集中处理。经检查，以上固体废物均按相关要求进行了妥善处置。 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，项目竣工后，也及时按规定程序向广元市环境保护局申请试生产和竣工验收。 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 破碎机产生的粉尘由破碎机自带的旋风分离+内滤式布袋过滤器除尘，净化后的烟气直接排放到车间内。波峰焊机产生的焊烟由自带的焊烟净化器处理后经15m排气筒排放。生产废水全部循环利用，不外排。生活污水依托长虹新锐污水处理站处理后达标排放。经检查，上述环保设施运行正常，有专人进行运行维护。 环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，有专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录和固体废物、危险废物档案。 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环保管理工作由总经理负责，具体的环保工作由安全环保部负责，有专职的环保管理人员，制定了《环境保护工作管理制度》、《布袋除尘器操作管理规程》等环境保护规章制度。 经检查，项目未建立《环境风险应急预案》等环境保护规章制度。 厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草，绿化面积为15800m2，绿化率20%。厂区道路地面均水泥硬化处理，厂区边界设置有雨水沟。 卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目不设置卫生防护距离，周围无敏感建筑物分布。 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 建设期间和试生产期间环境保护检查 广元市环境监察执法支队负责该项目建设期间和试生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民和污染事故。 公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表20份，回收20份。调查结果表明，所有被调查者对该项目的竣工环保验收均表示同意，支持率100%；项目周边居民对环境保护工作表示满意，并同意项目进行环保验收。 公众意见调查统计表 调查内容 调查结果 项目建设是否影响您的生活和工作? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目施工期间对您的生活和工作有无影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目试生产期间对您生活和工作有无影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的废气是否影响了大气环境质量? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的废水是否对水环境产生影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的固体废物是否对环境产生影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 对该项目竣工环保验收的态度 同意 100% 无所谓 0 不同意 0 本次验收于2014年12月8日至13日在广元市人民政府门户网［重点信息公开］中［环境保护］栏上进行了公示，网址为http://www.cngy.gov.cn。公示期间，未收到任何反对意见。

表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《四川长虹电器股份有限公司年产200万台平板电视及配套项目竣工环境保护验收监测方案》（广环监验字［2014］第08号），广元市环境监测中心站和四川鑫硕环境检测有限公司于2014年10月30～31日对该项目进行了现场调查和验收监测。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水监测结果 监测期间，废水处理系统出口水质中，pH值排放浓度7.38～7.55（无量纲）、悬浮物排放浓度10mg/L～26mg/L、化学需量排放浓度12.6mg/L～73.4mg/L、氨氮排放浓度1.60mg/L～5.20mg/L、石油类排放浓度0.12mg/L～0.15mg/L。以上监测项目日均值浓度按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准评价，连续两天均达标。 3、废气监测结果 厂界2个无组织排放监测点空气中颗粒物排放浓度为0.150mg/m3～0.269mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为1.18mg/m3～1.60mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准评价，连续两天均达标。 焊机排气筒出口废气中颗粒物排放浓度为7.48mg/m3～12.0mg/m3，排放速率为5.16×10-2kg/h～8.66×10-2 kg/h，按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准评价，连续两天均达标。 4、厂界噪声噪声监测结果 4个厂界噪声监测点位的噪声监测等效声级昼间为54.2dB（A）～60.1dB（A），夜间为43.9dB（A）～49.2dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）表1中3类标准评价，连续两天均达标。 5、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全。工程对广元市环保局环评批复意见基本落实到位。 7、总量控制 根据环评及批复，该项目不设置总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，制定相关的管理规定和操作规程，杜绝事故排放。 2、完善车间通风换气设施，确保废气稳定达标排放。 3. 加强危险化学品的管理加大环保宣传力度，落实运输、管输过程的环境风险防范措施，制定风险应急预案，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练。 4、按照国家和地方的有关规定规范设置排放口及危险化学品（废物）储存（处置）场，并设置标识牌。 5、建议整改后通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 工程 分类 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 多媒体厂房 | 标准厂房，1F，钢混结构，建筑面积15900m2，部分层高4.5m，部分层高2.8m， 含线体布置、培训室、废物暂存间、质量控制室等。主要用于整机装配及机芯板主件生产。 | 施工废水 生活垃圾 生活污水 扬尘 噪声 弃土 建渣 | 焊接废气、噪声、固废 |
|  | 模塑厂房 | 标准厂房，仅北端局部2F，钢混结构，建筑面积15990m2，一层层高5m，二层层高3.5m，含注塑生产区、粉碎间、成品库、储配中心、空压站、废物暂存间、化学品库、综合办公室等。主要用于生产塑胶件。 |  | 注塑废气、噪声、固废 |
| 辅助 工程 | 水泵房 | 砖混结构，建筑面积100m2 |  | 噪声 |
| 公用 工程 | 供电工程 | 从市政10kV电缆接入 |  | / |
|  | 供水工程 | 从市政自来水管网接入 |  | / |
|  | 排水工程 | 厂区新建雨污水管网与市政雨污水管网相接，收集厂区雨污水 |  | / |
| 办公及生活设施 | 综合办公室 | 位于模塑厂房二层，324m2 | / | 生活污水 办公垃圾 |
|  | 食堂* | 依托长虹新锐，一幢，砖混结构，建筑面积1784m2 | / | 生活污水、食堂油烟 |
|  | 倒班宿舍* | 依托长虹新锐，一幢，砖混结构，建筑面积4785m2 | / | / |
| 环保 工程 | 有机废气处置 | 加强车间通风 | / | / |
|  | 粉尘处置 | 破碎机自带的旋风分离和布袋过滤设施净化后，再由一根15m高的烟囱排放 |  | / |
|  | 焊接废气处置 | 焊接废气由波峰焊机自带的焊烟净化器净化后，再由一根共用15m高的烟囱排放 |  | / |
|  | 污水处理站* | 依托长虹新锐 | / | / |
|  | 废物暂存间 | 2处，分别位于多媒体厂房和模塑厂房，地面硬化 |  | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量Nm3/h | 环保设（措）施 | 数量 | 处理量Nm3/h | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 破碎粉尘 | 破碎机设旋风＋布袋除尘器，15m排放筒排放 | 破碎机设旋风＋内滤式布袋除尘器，无组织排放 | 2.0 | / |
|  | 注塑废气 | 加强车间通风换气 | 加强车间通风换气 | 纳入主体投资 |  |
|  | 焊烟 | 波峰焊机设焊烟净化器，15m排放筒排放 | 波峰焊机设焊烟净化器，15m排放筒排放 | 2.0 |  |
| 废水 | 生产 废水 | 循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 | 3.0 | / |
|  | 生活 废水 | 由长虹新锐一体化污水处理站处理 | 由长虹新锐一体化污水处理站处理 |  | / |
| 噪声 | 车间 噪声 | 选用低噪声设备、设备上设置减振器、消声器、设置隔声间 | 选用低噪声设备、设备上设置减振器、消声器、设置隔声间 | 20 | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器回收粉尘 | 作为原料回用 | 作为原料回用 | / | / |
|  | 废包装袋 | 统一收集外售 | 统一收集外售 | / |  |
|  | 废润滑油、废棉纱、废酒精 | 设置危险废物暂存间，送有资质单位处理 | 设置危险废物暂存间，送有资质单位处理 | 3.0 |  |
|  | 生活垃圾及污泥 | 送城市垃圾处理场 | 送城市垃圾处理场 | 2.0 | / |
| 环境管理 |  | 排污口、危险废物堆放点、危险化学品标志牌等 | 排污口、危险废物堆放点、危险化学品标志牌等 | 5.0 |  |
| 厂区绿化 |  | 绿化面积15800m2 | 绿化面积15800m2 | 5.0 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施及措施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 粉尘 | / | 内滤式布袋除尘器 | 无组织 | 大气 |
| 注塑机 | 非甲烷总烃 | / | 加强车间通风换气 | 无组织 | 大气 |
| 波峰焊机 | 烟尘 | / | 焊烟净化器 | 15m烟囱 | 大气 |
| 生产废水 | SS | / | 循环水池 | 无 | 不外排 |
| 生活废水 | COD、氨氮等 | / | 长虹新锐一体化污水处理站 | 废水排污口 | 嘉陵江 |
| 各噪声源 | 噪声 | / | 隔声、减振 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾等 | / | 垃圾站 | / | 垃圾处理场 |
| 危险废物 | 废润滑油、废棉纱、废酒精 | / | 危险废物暂存间 | / | 四川九洲特种润滑油有限责任公司 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（无组织） | 颗粒物 | 厂址 | 厂界下风向10m内2个点位 | 颗粒物 |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 厂址 | 厂界下风向10m内2个点位 | 非甲烷总烃 |
|  | 颗粒物（有组织） | 颗粒物 | / | 排气筒出口 | 颗粒物 |
| 生活污水 | pH、SS、COD、NH3-N、石油类 | COD、NH3-N、 | 嘉陵江 | 厂区总排污口 | pH、SS、COD、NH3-N、石油类 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | 厂界四周 | 厂界四周设4个点位 | 厂界噪声 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 1.20 | / | / |
|  | NH3-N | 0.18 | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 | 环评标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放速率 | 项目 | 排放浓度 | 排放速率 |
|  | 颗粒物 （有组织） | 120mg/m3 | 3.5kg/h（15m） | 颗粒物 （有组织） | 120mg/m3 | 3.5kg/h（15m） |
|  | 颗粒物 （无组织） | 1.0mg/m3 | / | 颗粒物 （无组织） | 1.0mg/m3 | / |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 4.0mg/m3 | / | 非甲烷总烃（无组织） | 4.0mg/m3 | / |
| 生活污水 | 标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 | 标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | pH | 6～9 | pH | 6～9 |
|  | SS | 70mg/L | SS | 70mg/L |
|  | COD | 100mg/L | COD | 100mg/L |
|  | NH3-N | 15mg/L | NH3-N | 15mg/L |
|  | 石油类 | 5mg/L | 石油类 | 5mg/L |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 65dB(A) | 昼间（Leq） | 65dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 55dB(A) | 夜间（Leq） | 55dB(A) |

表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂址内 | 厂址下风向10米处设2个点 |  |
| 废水 | 嘉陵江 | 处理设施出口 |  |
| 厂界噪声 | 厂址周围设4 个点 | 厂址周围设4 个点 |  |